温州市中医院康复治疗楼项目竣工环境保护

验收组验收意见

2009年8月4日，温州市环境保护局组织温州市环境监察支队、瓯海区环境保护局对温州市中医院康复治疗楼项目进行了现场检查及验收（验收组名单附后）。参加验收会的单位还有温州市环境监测中心站等。与会代表现场检查了温州市中医院康复治疗楼环保设施的建设与运行情况，听取了温州市中医院的环境保护执行情况和温州市环境监测中心站的项目工程竣工环境保护验收监测报告的汇报，审阅并核实了有关材料。经认真讨论，形成验收意见如下：

- 项目基本情况

温州市中医院康复治疗楼位于温州市雪山路338号，该院主要收治非传染性康复人员和健康疗养人员。该项目于2006年5月开工建设，2007年12月竣工，并于2008年1月投入试营业，项目总投资475万元，其中环保投资18.01万元。康复治疗楼总建筑面积3687平方米，分别以一层、二层、三层、四层不同层次组成一个建筑组团，共设床位72张，现有职工50人，每天24小时营业，年生产日为365天。

二、项目采取的主要环保措施

该项目废水处理设施由杭州浙商大环境工程有限公司设计及施工，总投资18.01万，设计处理能力180吨/d，实际处理量100吨/d。处理后废水排入市政排污管网。医疗垃圾委托温州维康医疗废物处理有限公司处理。食堂油烟经油烟净化装置处理后高空排放。

三、验收监测结果

1、废水

监测期间，该医院生产废水经过处理后，出水化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、总余氯、粪大肠菌群浓度日均镇均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级标准，pH值部分超标。该项目废水目前已纳管，可以执行三级标准。

2、废气

监测期间，该项目食堂油烟经净化处理后，排放的油烟浓度为8.3mg/m3,超出《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001中二类区Ⅱ时段标准。排气筒高度为8米。

3、固废

该项目生产的固体废弃物主要为生活垃圾和医疗垃圾等。医疗垃圾由温州维康医疗废物处理有限公司上门收集处理。生活垃圾由环卫所清运至垃圾场。

四、验收结论

温州市中医院康复治疗楼项目基本落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告书及批复的意见。在建设和运营中没有重大环境影响问题，在正常生产的情况下，其主要污染物基本达标排放，有较齐全的环保管理制度，符合建设项目竣工环境保护验收条件。但排放废水的PH值部分超标，鉴于废水已纳管，经验收组讨论，建议通过环保验收。

五、建议和要求

1、油烟净化器要定期清理维护，提高污染物去除效果，确保食堂油烟经净化处理后，达到排放标准。

2、强化废水处理设施的维护运行，尽快完成设施加药系统的自动化改造，加强设施操作工的培训，确保废水稳定达标排放。

3、强化医疗废物的管理，完善转运联单和台账。

验收组

二00九年八月四日