温环建﹝2021﹞056号

关于平阳县飞翔金属制品有限公司整合提升项目环境影响报告书审批意见的函

平阳县飞翔金属制品有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《平阳县飞翔金属制品有限公司整合提升项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估〔2021〕79号）、专家评审意见、平阳分局初审意见已悉，我局按建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示。经研究，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议以及技术评估报告、专家评审意见、平阳分局的初审意见，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位应逐项予以落实。

二、项目位于平阳县宋埠海涂围垦区电镀园区D02地块，拟整合温州春光五金有限公司（平阳郎克金属制品加工厂）62000升电镀容量，整合提升后全厂共设1条发黑全自动生产线、1条磷化全自动生产线、1条铝氧化全自动生产线、1条镀铬全自动挂镀线、1条镀锌全自动挂镀线、1条镀锌手动滚镀线、1条镀铜镍等多层镀全自动挂镀线、1条前处理半自动生产线、1条电泳全自动生产线。投产后全厂达到年发黑加工1650吨五金配件，磷化加工1650吨五金配件，铝氧化加工500万件五金配件，电解除油加工950万件五金配件，电镀（含配套抛光、喷漆、电泳）加工250万把剪刀、1400万只皮带扣、1800万件五金配件的生产规模。项目具体建设内容和周边环境见环评报告书。

三、环境质量标准：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，地下水参照执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

项目周边环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染物非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》详解中相关标准，二甲苯、氯化氢、硫酸雾等参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中附录D相关标准，氰化氢、铬酸雾参照执行前苏联《居住区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）。

区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，厂区北侧执行4a类标准。

土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

项目污染物排放标准：生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中C等级标准。生产废水纳入电镀园区集中污水处理厂，执行《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020)中表1其他地区直接排放标准限值，处理达标后近期纳管进入平阳县东海污水处理厂，远期经排海管道排放东海。

电镀、发黑、磷化、铝氧化等工艺废气执行《电镀污染物排放标准》中相关标准，喷漆、电泳等涂装废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1排放限值，燃料燃烧废气执行温环通[2019]57号文件工业炉窑相关要求，废气无组织排放按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）等相关标准要求从严执行。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂区北侧执行4类标准。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单相关内容，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。

四、项目须合理布置生产车间，同一工艺及电镀镀种应集中于一个区域，并落实完善的废水收集系统，分类收集，分质处理。车间内严格落实防腐、防渗、防混措施，实施干湿区分离，工艺废水管线采取明管套明沟或架空敷设，废水管道应满足防腐、防渗要求。

五、落实废气处理设施，对应废气特点采取有效的净化措施，治理达标后高空排放，排气筒高度不低于15米（企业原有含氰化氢排气筒不低于25米），应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。

六、落实环评中相应降噪、隔声、消声措施，使厂界噪声达标排放。危险废物须按环评要求分类收集，妥善贮存、处置，一般固废、生活垃圾及时收集清运。

七、完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。

八、项目废水排放量和污染物排放总量不得超过环评提出的总量指标，新增主要污染物总量指标须通过排污权交易取得。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、项目须严格执行环保“三同时”制度，项目日常环保管理工作请平阳分局负责。项目建成后应在产生实际排污行为前申领排污许可证，并依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作。

十一、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2021年7月16日

抄送：温州市生态环境局平阳分局

温州市生态环境局 2021年7月16日印发