温环建﹝2018﹞004号

关于228国道洞头灵昆段工程环境影响报告书初审意见的函

浙江省环境保护厅：

由华东勘测设计研究院有限公司编制的《228国道洞头灵昆段工程环境影响报告书》(报批稿) 已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查，现将初审意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议，同意228国道洞头灵昆段工程建设。

二、该项目选址于洞头区瓯江口产业集聚区内，工程全长5.712km，主线起点与瓯江北口大桥下层的南金公路终点相接，终点与温州南口大桥工程终点相接，主线全长约3.924km；连接线起点与330国道平面交叉，终点与本项目主线瓯锦互通北面匝道口出口相接，连接线长1.778km。共设置枢纽互通1处，平行匝道1对。具体建设内容见项目环评报告书。

三、项目在营运期和施工期应执行的主要标准：

（一）项目施工期废水执行《城市污水再生利用标准 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中的相应标准后回用于生产或场地洒水，不得外排。

施工期大气污染物颗粒排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点1.0mg/m3，沥青烟气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应标准。

（二）项目营运期废气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二类标准；

项目营运期噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准：工程与S1、S2线铁路平行段，铁路外轨边界线40m以内区域执行4b类标准；228国道两侧空旷地带距离道路边界线外40m以内区域，临街建筑高于三层（含三层），临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线区域执行4a类标准；228 国道（K0+000~K1+800）段两侧、228 国道与S1、S2 线平行段（K1+800~K3+923）北侧空旷地带距离道路边界线外40m 以外区域；临街建筑高于三层（含三层），非临街建筑区域执行2类标准。

四、项目建设运营中应严格执行有关环境质量和污染物排放标准，落实各项环保措施，确保污染物达标排放以及各环境保护目标符合相关功能区要求。重点做好以下几项工作：

（一）落实大气污染防治。制定文明施工方案，选用符合标准的施工机械，合理选择装卸、堆放、拌和等施工场地，加强回填土方堆放场的管理，对易起尘的建筑材料加盖篷布，施工场地配备洒水车，对施工道路、物料堆场定期洒水抑尘，施工场址尽量调整与附近敏感点距离200米以上，不得在现场设置沥青砼拌和场；营运期需加强交通管理，并加强道路两侧绿化带管理。

（二）落实噪声防治措施。采用低噪声施工机械和施工方式，对本项目的敏感点，需合理设置运输路线、运输方案及施工时间，加强施工期噪声监测，严格落实噪声监测计划；确需进行夜间连续施工的，须向当地环保部门申请办理相关审批手续，经批准后，方可进行夜间施工。

建设单位应配合有关单位落实对沿线敏感点通过设置通风屏障等相应的降噪措施；营运期需加强对来往车辆加强禁鸣等管理制度。

（三）加强水污染防治。本项目施工期生产废水经隔油、沉淀等措施处理后回用，不得外排；生活废水经化粪池处理后定期外运。营运期应加强对路面及桥面的日常维护及管理。

（四）做好生态恢复和保护。施工尽需落实生态植被及水生生物的保护措施，及时做好深挖高填路段、场料、临时施工场地的生态恢复，并落实生态景观建设方案。

（五）加强公众参与。在工程施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

五、项目须严格按照有关法律法规要求落实环境保护“三同时”制度。

六、同意上报省厅审批。

温州市环境保护局

2018年1月16日

温州市环境保护局 2018年1月16日印发