证书编号：国环评证乙字第2052号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称： 温州港灵昆作业区水泥中转库项目

建设单位：     温州港集团有限公司

环评单位：温州市鹿城区竟成环境保护科学设计有限公司

Wenzhou Lucheng Reach Green Environmental Protection Scientific Design CO.LTD

2014年1月·温州

项目名称：温州港灵昆作业区水泥中转库项目

文件类型：环境影响报告表

评价机构：温州市鹿城区竟成环境保护科学设计有限公司

法人代表：胡如意

委托单位：温州港集团有限公司

项目负责人：钱晓东

| 评 价 人 员 |
| --- |
| 姓 名 | 专 业 | 职 称 | 环评上岗证书 环评工程师登记证书 | 分工内容 | 签 名 |
| 钱晓东 | 环境工程 | 工程师 | B20420011200 | 负责 |  |
| 谢 斌 | 环境工程 | 助 工 | B20420012 | 编写 |  |
| 曾林军 | 环境工程 |  |  | 参与 |  |
| 沈 强 | 环境工程 | 工程师 | B20140130300 | 审核 |  |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

三、环境质量状况	18

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	24

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	32

七、环境影响分析	33

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	44

九、结论与建议	45

附图

附图1 地理位置图

附图2 温州市区生态环境功能区划图

附图3 温州市区声环境功能区划分图

附图4 项目平面布置图

附件

附件1 企业法人营业执照

附件2 企业组织机构代码证

附件3温州港灵昆作业区多用途码头工程立项文件

附件4温州港灵昆作业区多用途码头工程土地证

附件5浙江省企业投资项目备案通知书，温经贸投资备案[2014]1号

附件6关于《温州港灵昆作业区多用途码头工程建设项目环境影响报告表》的审批意见（温环建『2007』148号）

附件7关于《温州港灵昆作业区多用途码头部分功能调整项目环境影响报告表》的审批意见（温环建『2011』035号）

附件8关于对温州港灵昆作业区多用途码头部分功能调整项目竣工环保验收的意见（龙环建『2011』73号）

附件9 温州市人民政府专题会议纪要（『2014』3号）

附表

附表1  建设项目环境保护审批登记表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 温州港灵昆作业区水泥中转库项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 温州港集团有限公司 |
| 法人代表 | 汤宝林 | 联系人 | 吴建魏 |
| 通讯地址 | 温州市瓯江路海港大厦1幢 |
| 联系电话 |  | 传真 | —— | 邮政编码 | 325000 |
| 建设地点 | 温州市瓯江口新区灵昆街道 |
| 立项审批部门 | 温州市经济和信息化委员会 | 批准文号 | 温经贸投资备案 [2014]1号 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | 其他仓储业（G5990） |
| 占地面积 (平方米) | 9275 | 绿化面积(平方米) | 110 |
| 总投资 (万元) | 2600 | 其中：环保投资(万元) | 75 | 环保投资占总投资比例 | 2.88% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2014.5 |
| 工程内容及规模： 1.1 项目由来 随着温州城市发展和港口东扩，位于主城区范围内的杨府山港区浦西件杂货码头迁移至灵昆作业区，规模为两个5000吨级多用途码头，年吞吐量为80万吨，码头后方堆场面积54608m2。温州港灵昆作业区多用途码头工程由温州市发展和改革委员会立项批复（温发改审『2007』127号），2007年11月温州港集团有限公司委托中国水产科学研究院海水产研究所编制完成《温州港灵昆作业区多用途码头工程建设项目环境影响报告表》，同年12月通过温州市环保局审批（温环建『2007』148号），审批内容为项目年吞吐钢铁46万吨，木材1万吨，其他23万吨。2010年温州港集团有限公司对港口吞吐功能进行调整，将原设计年吞吐46万吨钢材功能调整为16万吨钢材和30万吨煤炭，并委托温州市环境保护设计科学研究院编制完成了《温州港灵昆作业区多用途码头部分功能调整项目环境影响报告表》，于2011年通过温州市环保局审批（『2011』035号）。经过调整后温州港灵昆作业区多用途码头功能为年吞吐钢铁16万吨，煤炭30万吨，木材1万吨，其他23万吨，年吞吐总量仍保持80万吨。 根据目前散装水泥运输将逐步替代袋装水泥运输成为港口行业发展趋势，温州港集团有限公司决定对吞吐量为“其他23万吨”目前主要用于吞吐袋装水泥、建筑材料的灵昆作业区5#件杂货堆场进行改造，改造后5#件杂货堆场将具备年中转23万吨散装水泥的吞吐能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律法规和条例的规定，本项目需进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），项目应属“G5990其他仓储业”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第2号），项目应属于“U城市基础设施及房地产——其他仓储”类别，项目需编制环境影响评价报告表。为此，温州港集团有限公司特委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司组织人员现场勘察及工程分析，收集与本项目相关的资料，对周围环境进行详细调查，在此基础上根据国家、省市的有关环保法规以及环境影响评价技术导则要求，编制完成本项目环境影响报告表，报请审查。 1.2 编制依据 1.2.1 有关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日颁布并实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2002年10月28日颁布，2003年9月1日实施； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日修订，2008年6月1实施； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，中华人民共和国主席令第32号，2000年9月1日实施； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日颁布，1997年3月01日实施； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2004年12月29日修订，2005年4月1日实施； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法（修订）》中华人民共和国主席令第54号，2012年7月1起施行； （8）《中华人民共和国循环经济促进法》中华人民共和国主席令第4号，2009年1月1日施行； （9）《中华人民共和国土地管理法》中华人民共和国主席令第28号，2004年8月28日施行； （10）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》国家发改委令第21号，2013年2月16日颁布，2013年5月1日实施； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2008年8月15日修订，2008年10月1日实施； （12）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日颁布并实施； （13）《浙江省建设项目环境保护管理办法》省政府令第288号，2011年10月25日公布，2011年12月1日施行； （14）《浙江省水污染防治条例》，2008年9月19日颁布，2009年1月1日实施； （15）《浙江省大气污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第1号，2003.9.1； （16）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发〔2008〕57号，浙江省环境保护局，2008.9.26； （17）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发〔2009〕76号，浙江省环境保护局，2009年10月28日印发； （18）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发〔2012〕10号，浙江省环境保护局，2012年2月24日印发； （19）《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》，温州市人民政府令第123号，2011.3.1； （20）《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》，温环发〔2010〕88号，2010.8.30； （21）《温州市人民政府办公室关于印发温州市区声环境功能区划分方案的通知》，温政办〔2013〕80号，2013.5.16； （22）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）》，2012.10.31； （23）《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》 (浙江省人民代表大会常务委员会公告第12号，2009.7.31)； （24）《温州市重点行业落后产能认定标准指导目录（2013年版）》温政办〔2013〕62 号，2013.4； （25）《关于进一步严格内河流域建设项目环评审批的通知》温环发〔2010〕73号，2010.6.28； （26）《温州市扬尘污染防治管理办法》（2011.10）； （27）《关于温州市限期禁止现场搅拌砂浆的通知》温政办[2009]94号，2009.6。 1.2.2 有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2011），国家环保部； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008），国家环保部； （3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3-93），国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2011），国家环保部； （5）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009），国家环保部； （6）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，浙江省环保局； （7）《浙江省温州市生态环境功能区规划》，2008年7月。 1.2.3 项目技术文件 （1） 温州港灵昆作业区多用途码头工程立项文件 （2） 浙江省企业投资项目备案通知书，温经贸投资备案[2014]1号 （3） 关于《温州港灵昆作业区多用途码头工程建设项目环境影响报告表》的审批意见（温环建『2007』148号） （4） 关于《温州港灵昆作业区多用途码头部分功能调整项目环境影响报告表》的审批意见（温环建『2011』035号） （5） 关于对温州港灵昆作业区多用途码头部分功能调整项目竣工环保验收的意见（龙环建『2011』73号） （6） 温州市人民政府专题会议纪要（『2014』3号） （7） 建设单位提供的其他相关资料。 1.3 项目概况 1.3.1 建设规模及主要构筑物 温州港集团有限公司对吞吐量为“其他23万吨”目前主要用于吞吐袋装水泥、建筑材料的灵昆作业区5#件杂货堆场进行改造，改造后5#件杂货堆场将具备年中转23万吨散装水泥的吞吐能力。项目主要建设能满足23万吨散装水泥贮存量的利浦式散装水泥筒仓及水泥封闭传送设施。本次技改项目总投资2600万元，总用地面积9275m2，年中转散装水泥23万吨，项目主要技术经济指标见表1-1： 表1-1 项目主要技术经济指标表 序号 名称 数量 占地面积（m2） 备注 1 生产废水处理设设施 1个 200 — 2 硬化地面 — 4564 — 3 散装水泥钢板筒仓 12个 2120 直径15m，高23m 4 绿地面积 — 110 — 5 厂区运输道路面积 — 2281 水泥砌块 6 合计 9275 — 1.3.2 产品方案和规模 年中转规模见表1-2。 表1-2 年中转规模 产 名称 单位 数量 散装水泥 吨 23万 1.3.3 主要生产设备及辅助设备 主要生产设备见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备表 序号 设备名称 数量 1 利浦式散装水泥钢板筒仓 12座 2 全封闭皮带传送机和空气斜槽传送设施 1条 3 螺旋卸船机 2台 4 散装水泥运输车 6辆 5 汽车衡 1台 1.3.4 项目周围环境概况 项目位于温州港灵昆作业区多用途码头，项目东面为煤堆场，隔煤堆场距项目170m处为在建的面粉厂码头；南面为煤堆场；西面为空地，隔空地为商品混凝土生产企业；北面为瓯江海域。项目周围概况见图1-1。 1.3.5 建设工期 本项目施工期从2014年1月到2014年5月，为5个月。 1.3.6公用工程 1、给排水系统 （1）给水：由当地市政供水管网接入。 （2）排水 项目采用雨、污分流系统。雨水经管网汇集后排入市政雨水管网。改建项目车辆、地面清洗废水经沉淀处理后回用，生活污水近期经港口已建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后和煤堆废水一起再通过煤堆废水处理设施处理后回用于煤堆除尘喷淋水；根据《温州半岛起步区控制性详细规划（修编）》，远期项目生活污水可进入灵昆污水处理厂处理。 2、供电 由当地供电所供电。 3、职工人数和工作制度 项目管理人员5人，项目散装水泥运输车采用8小时工作制，夜间不进行水泥装车运输工作，年工作300天；运输船每次运输散装水泥10000t，采用连续卸船，每卸一次船平均为40小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 温州港灵昆作业区多用途码头工程由温州市发展和改革委员会立项批复（温发改审『2007』127号），2007年11月温州港集团有限公司委托中国水产科学研究院海水产研究所编制完成《温州港灵昆作业区多用途码头工程建设项目环境影响报告表》，同年12月通过温州市环保局审批（温环建『2007』148号）。2010年温州港集团有限公司对港口吞吐功能进行调整，将原设计年吞吐46万吨钢材功能调整为16万吨钢材和30万吨煤炭，并委托温州市环境保护设计科学研究院编制完成了《温州港灵昆作业区多用途码头部分功能调整项目环境影响报告表》，于2011年通过温州市环保局审批（『2011』035号）及龙湾区环保局竣工环保验收（龙环建验『2011』73号）。根据现场踏勘，目前温州港灵昆作业区多用途码头正在运营过程中。现引用项目原环评及项目竣工环保验收报告对原有项目建设内容及污染物情况进行说明： 1、改建前建设内容及规模 随着温州城市发展和港口东扩，位于主城区范围内的杨府山港区浦西件杂货码头迁移至灵昆作业区，规模为两个5000吨级多用途码头，年吞吐量为80万吨，其中吞吐钢铁16万吨，煤炭30万吨，木材1万吨，其他23万吨。总占地面积100000m2，堆场面积54608m2，总投资20715万元。 2、改建前主要经济技术指标 表1-4 改建前项目主要技术经济指标表 序号 项目 单位 数量 1 年货物吞吐量 万吨/年 80 2 码 泊位数 个 2（5000吨级） 3 设计年通过能力 万吨 93.8 4 码头尺度 m×m 286×22 5 栈桥尺度 m×m 271×8.0 271×8.0 6 陆域纵深 m 350 7 陆域面积 m2 100000 8 堆场面积 m2 54608 9 综合楼建筑面积 m2 1972.5 10 维修车间面积 m2 616.86 11 流动机械库面积 m2 245.76 12 综合库面积 m2 166.30 13 变电所面积 m2 120 14 停车场面积 m2 1289 15 工具房、门卫、 所 m2 131.03 16 绿地面积 m2 16500 17 道路面积 m2 25000 18 工程估算 万元 20715 3、技改前港区主要污染情况 技改前港区主要污染情况见表1-5。 表1-5 改建前项目主要污染源强 项目 污染物 产生量 （t/a） 自身削减量 （t/a） 排放量 （t/a） 废水 船舶机舱含油废水 废水量 588 0 588 石油类 5.88 5.87 0.01 船舶生活污水 废水量 1008 0 1008 CODcr 0.3 0.2 0.15 氨氮 0.04 0.01 0.03 港区生活污水 废水量 11520 0 11520 CODcr 4.03 2.30 1.73 氨氮 0.46 0.17 0.29 机械设备冲洗水 废水量 400 0 400 石油类 0.18 0.176 0.004 码头、引桥地面冲洗水 废水量 13568 0 13568 SS 4.07 2.04 2.03 煤堆场径流 初期雨水量 863.5 863.5 0 SS 0.17 0.17 0 废气 平板车尾气 HC 0.128 0 0.128 SO2 0.002 0 0.002 CO 0.936 0 0.936 NO2 0.117 0 0.117 煤堆场 煤炭扬尘 71.80 43.08* 28.72* 固废 船舶生活垃圾 27.7 27.7 0 船舶维修垃圾 8.4 8.4 0 港区生活垃圾 134.9 134.9 0 *备注 采用原环评除尘效率为60%后的数据。 4、改建前项目所采取的污染防治措施 （1）废水 a、船舶机舱舱底含油废水经船舶自带油水分离装置处理达标排放； b、船舶生活污水由船舶自带污水处理装置处理达标排放； c、港区生活污水经码头后方陆域的污水处理设施处理达到GB8978-1996二级排放标准后回用； d、机械设备冲洗废水经码头后方陆域的污水处理设施处理达到GB8978-1996二级排放标准后排入瓯江海域； e、码头引桥地面冲洗水经沉淀处理达到二级标准后排入瓯江海域； f、煤堆场径流污水经过 沉淀处理后回用于煤场降尘喷洒。 （2）废气 项目所在地为海边区域，通风扩散条件好，平板车的尾气排放经扩散后对周围环境空气的影响不大。 （3）噪声 噪声污染主要来自于船舶交通噪声和装卸作业机械噪声，经268m长的引桥距离衰减后，对后方陆域声环境影响不大。 （4）固废 固体废弃物主要为船舶生活垃圾、船舶维修垃圾以及港区生活垃圾等，均由城市环卫部门统一收集，集中处理，不外排，对周边环境影响较小。 5、改建前项目竣工验收情况 根据温州港灵昆作业区多用途码头部分功能调整项目竣工环境保护验收报告。项目机修间的油污水经隔油池隔油后，排入化粪池和生活污水一起经废水处理设施处理后出水浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，废水经处理后和煤堆废水一起再通过煤堆废水处理设施处理后回用于煤堆除尘喷淋水；食堂油烟经集气罩收集于屋顶直接排放，排放高度约17m，煤场扬尘通过对煤堆场不定时水喷洒，以减少粉尘的排放；在厂界4个噪声监测点位中有一个测点超标，超标原因为煤炭分拣机、搬运车等生产设备运行噪声，鉴于煤炭堆场与项目周边敏感点距离较远，因此对周边环境影响不大；项目煤堆场废水设施的污泥通过污泥泵直接外排至煤堆场，生活废水设施产生的污泥定期由吸粪车清理；机修车间废油委托温州市聚源环保技术有限公司处理，生活垃圾定期清运。 6、主要存在的环境问题 区域主要存在的环境问题为煤堆场未采取任何遮盖措施，可能导致起风时尘土飞扬，雨天煤水泥泞，同时对周边景观也会产生不利影响。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况： 2.1 地理位置 龙湾区是温州市三大城区之一，位于温州市东部，瓯江入海口南岸。1984年建区。区域陆地面积279km2，总人口48万人（其中户籍人口29.77万人），辖5个街道和5个镇。 瓯江口新区规划范围包括龙湾区灵昆街道、浅滩围涂区和洞头县霓屿街道，规划面积130km2。新区以打造“生产性服务业高度集聚的服务枢纽、战略性新兴产业蓬勃发展的产业高地、充满都市活力的滨海宜居城区”为目标，是温州“1650”大都市区的重要组成部分。2011年4月，温州市政府决定将灵昆街道由龙湾区政府委托温州市瓯江口新区开发建设管委会管理。 本项目位于温州港灵昆作业区多用途码头。项目具体地理位置见图2-1。 图2-1项目地理位置图 2.2 气候与气象 温州城市属亚热带季风气候区，温暖湿润，雨量充沛，四季分明，光照充足，流域区多年平均气温为17.9℃，历年极端最高气温39.3℃，历年极端最低气温～4.5℃，平均无霜期在277天之间，年均相对湿度82%，常年日照时数1700～2000小时。本区为季风区，盛行风向随季节转换而变化，冬季盛行西北风，夏季盛行偏东风，全年最多风向为SE，频率23%，其次为NW风，频率为22%，年平均风速为2.0m/s。 温州市区多年平均降水量1717.7mm，降水量时空分布差异显著。一般情况降水量自东向西递增，总的趋势是山区大于平原；降水量年际变化大，年内分配不均匀，最大年为2919.8mm(1911年)，最小年为1103.0mm(1979年)，降水量主要集中在4～10月，占全年降水量的78.2%，降雨成因主要是锋面雨和台风雨，4～7月为梅汛期，降水日数多，降水量较大，7～10月为台汛期，天气晴热，常受台风暴雨影响，往往造成洪涝灾害，10～翌年4月为非汛期，天晴少雨。 2.3 河流水文 1、瓯江 瓯江是浙江省第二大河，发源于庆元县锅帽尖，流经庆元、龙泉、云和、遂昌、松阳、缙云、丽水、景宁、青田、永嘉、瓯海、温州、乐清等13个县（市）至崎头注入东海，全长388km，流域面积达17958km2。温州市处于瓯江下游，瓯江（温州段）流域面积4021km2。瓯江源头海拔1900多米，进入海滨平原后仅6m，上游河床比降大，具有山溪性河流特点。河流下游进入平原，河床宽阔，边滩和沙洲发育，水源分叉。 径流：瓯江流域水量丰富，多年平均流量为456.6m3/s，平均年径流量为144亿m3，由于降水量年内、年际间分配不均匀，致使瓯江年径流量的年际变化较大，1975年年径流量只有65.7亿m3，丰枯比达3.4倍，多年平均最小日平均流量为26.1 m3/s，最枯的1967年只有10.6 m3/s，而洪峰流量则高达23000 m3/s（1952年7月20日）。1987年 3月30日紧水滩电站建成并发电，该电站为调节水库，电站下泄洪流量不少于34 m3/s，使瓯江干流的枯水径流量大为增加。 潮流：瓯江下游受潮汐影响，河口呈现喇叭型并有烂门沙，属强潮河口。感潮河段长76km，一般大潮可达温溪。潮区界以下，温溪至梅岙是以山水为主，称河流段，长30km，平均潮差3.29-3.38m，河床偏陡较稳定，潮流影响较小，径流塑造为主；梅岙至龙湾段，河水与潮水相互消长，称为过渡段，长31km，平均潮差3.38-4.59m，河床演变的特性同时受陆域和海域来水、来沙条件的控制，河段内边滩交错、心滩、心洲林立，为瓯江河床最不稳定河段；龙湾至黄华河段以潮流为主，称潮流段，长约15km，年平均潮差4.59m。过渡段和潮流段流速较大，江心屿断面涨、落潮期平均流速1.2 m/s，涨潮量平均0.7亿m3，平均涨潮（流量）3700 m3/s，灵昆岛南、北江道，涨潮量达3.7亿m3，平均流量19600 m3/s，落潮平均流量16000 m3/s，涨落潮平均流速1.0 m/s，可见温州以下河段对污染物具有较强的稀释自净能力。 2.4 地形地貌 温州市地基岩性，由基岩和第四纪土层组成，基岩岩性大部分为凝灰岩、流纹岩，主要分布在周围山区和平原中地零星残丘，一般均较坚实，但局部地区风化剧烈。 第四纪土层主要分布在平原地区，岩性基础较强，结构一般分为：(1)耕土，厚度约30cm，布于地表；(2)人工土，主要分布在市区，厚度约1m，不能做建筑持力层；(3)淤积质粘土，一般深埋1.5m；(4)砂类土，厚度一般不大于10m，仅分布在沿江部分地段，地下水位高，有流砂现象。 根据地震区划分带，本地区属东南沿海二级地震区，地震强度和频率较弱。核定本地区地震烈度为6度区域。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 2.5 瓯江口新区 1、概况 瓯江口新区规划范围包括龙湾区灵昆街道、浅滩围涂区和洞头县霓屿街道，规划面积130km2。新区以打造“生产性服务业高度集聚的服务枢纽、战略性新兴产业蓬勃发展的产业高地、充满都市活力的滨海宜居城区”为目标，是温州“1650”大都市区的重要组成部分。2011年4月，温州市政府决定将灵昆街道由龙湾区政府委托温州市瓯江口新区开发建设管委会管理。 2、瓯江口新区规划编制工作 2011年，温州市瓯江口新区总体规划纳入温州市城市总体规划修编，确定新区“一轴多廊、两心多点、三区双边”的总体功能结构。按照总体规划，新区管委会先后启动编制《瓯江口新区半岛起步区8.63平方公里的控制性详细规划》《灵昆街道控制性详细规划》《新区一期16平方公里的控制性详细规划》。2011年，瓯江口新区在建围垦项目围涂规模近4.5万亩，促淤面积9万亩。6月，温州浅滩一期围涂工程完成围堤施工，形成可开发建设围区3.6万亩，一期6300亩建设用海回填工程开工建设，新区进入造地施工阶段。浅滩二期促淤坝工程、小霓屿促淤坝、布袋岙安置围涂工程同步推进，二期促淤坝完成堤身基础处理，布袋岙新增677亩围区。 3、瓯江口新区重大交通基础设施建设 沈海高速复线、南金公路、77省道、城市轻轨S1、S2线等区域骨干交通网络规划覆盖新区，构成新区对外交通主骨架网。2011年，77省道延伸线工程灵昆大桥段工程完成全线钢栈桥施工，灵昆—洞头段工程完成施工招标工作，具备进场施工条件。6月，新区对外第二通道南口大桥开工建设，9月末，钢栈桥全线贯通。南口大桥主桥长2750m，采用双向六车道一级公路标准兼顾城市道路功能，按时速80公里/时、300吨海轮通航等级设计。 4、瓯江口新区起步区开发建设 面积8.6 km2的起步区是瓯江口新区先期启动开发的区域。2011年，起步区市政基础设施启动建设，完成起步区基础设施及公建配套设施规划方案，路基填筑和起步区临时供水工程建设完工。新区规划展示馆（新区首个标志性建筑）完成主体建设和布展施工，并投入运行。启动新区项目招商工作，完成414亩经营性土地出让，保税物流中心、食盐仓储配送中心等项目落户新区。 5、瓯江口新区市镇建设 2011年，瓯江口新区拆除违章建筑面积10.8万km2，完成793亩转而土地清理工作。加速统筹城乡综合改革，开工建设霓屿首期30万km2安置房项目建设，启动灵昆新市镇农房改造集聚工程，完成占地304亩的灵东社区项目方案设计。 2.6生态环境功能区规划 根据《温州市区生态环境功能区规划》（2008.02），本项目所在地属灵昆岛海洋经济发展生态环境功能小区（Ⅴ2-40303B08），为限制准入区。该小区基本情况如下： （1）基本特征 该区位于灵昆岛，包括灵昆镇镇区及岛屿西部区域，面积13.95km2。 （2）主要生态环境功能和保护目标 主导生态服务功能：生态农业和生态旅游发展功能。 环境保护目标：环境空气质量、声环境质量达到功能区要求，水环境质量近期及远期均达到水环境功能区标准。 总量控制目标：到2010年，点源COD排放量控制在106.1t，氨氮排放量控制在14.8t，污染物削减主要途径为城镇生活污染治理。 （3）生态环境保护与建设措施 建设开发活动的环境保护要求：限制发展工业，禁止新上有污染、低效益、高能耗的工业项目。工业企业尽量向规划工业功能区集聚。 污染控制：淘汰规模小、设备不配套、产品质量不稳定的落后企业，特别是工艺落后、能耗高的小家庭作坊；加快处理能力20万吨/日的灵昆污水处理厂及其配套管网建设，提高镇区及中心村生活污水集中处理率。提倡科学种养，减少农药、化肥流失。加强规模化养殖场污染治理，远期逐步取消畜禽养殖。 生态保护与建设：加强农田水利工程建设，增强抗御自然灾害的能力。开展河道清淤疏浚、河道沿岸垃圾清理、道边坡生态护岸工程，建设河岸生态隔离带，保护和恢复自然水生态系统。加强绿化工作。 本项目引进先进利浦式水泥筒仓设备贮存、中转散装水泥，设备先进，效益高，为“U城市基础设施及房地产——其他仓储业（G5990）”，本项目为技术改造非工业类项目，不属于新建工业项目。因此，本项目的建设与区域环境功能区划不冲突。 图2-2 项目生态环境功能区划图 2.7 灵昆污水处理厂简介 根据《温州半岛起步区控制性详细规划（修编）》，本项目区域拟规划建设20万t/d的灵昆污水处理厂，同时根据该规划，项目所在地块四周道路拟规划建设d300~d700污水管道，远期待灵昆污水处理厂建设完成及配套污水管网接通后，项目污水可通过77省道污水干管接至灵昆污水处理厂。灵昆污水处理厂规划沿北堤设置一处污水排放口，污水经处理后通过管道采用深水排放的方式，减少对生态环境的污染。目前该污水处理厂及其配套管网等设施正在建设中。 本项目位于温州港灵昆作业区多用途码头，在灵昆污水处理厂系统范围内，项目生活污水近期仍由港区已建污水处理设施处理达标后回用，远期可进入灵昆污水处理厂处理。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1水环境质量现状调查与评价 项目附近瓯江海域属于四类环境功能区。本环评采用国家海洋局温州海洋环境监测中心站于2011年5月10日在瓯江口灵昆北支的水质监测数据，对海域环境质量现状进行评价。监测时间和频率：2011年5月10日，共监测一天。监测结果见表3-1，监测点位见图3-1。 表3-1 瓯江口灵昆北支附近海域水质监测结果 pH值无量纲，其余均为mg/ L 采样地点 pH DO CODMn 石油类 隔 铜 铅 DRZJWZ03-2 7.98 5.66 1.98 未检出 0.000021 0.0050 0.0002 DRZJWZ03-3 8.08 5.71 1.44 0.030 0.000026 0.0043 0.0004 第四类标准 6 8-8.8 >3 ≤5 ≤0.50 ≤0.010 ≤0.050 ≤0 50 对照《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第四类水质标准，监测因子pH、DO、CODMn、石油类、隔、铜、铅等监测结果均能达到第四类标准，说明该近岸海域水质满足四类海域环境功能区要求。 ·3.2大气环境质量现状调查与评价 大气环境现状引用温州市环境监测中心站2012年龙湾监测点的监测数据，监测结果统计见下表3-2，监测点位见图3-2。 表3-2 2012年鹿城区环境空气年均值监测结果统计 （单位：mg/m3） 年度 测点名称 项目 年均值 二级标准 2012 温州市龙湾监测点 SO2 0.028 0.06 NO2 0.053 0.08 PM10 0.084 0.10 由上表可知，在2012年龙湾监测点环境空气年均值的监测中，常规指标SO2、NO2和PM10的年均值均小于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级及其修改单标准。总体来讲，目前项目区域环境空气质量较好。 图3-2 项目大气环境现状监测点位图 3.3声环境质量现状调查与评价 项目位于温州港灵昆作业区多用途码头，为了解项目声环境现状，本单位于2014年1月20日昼夜间对项目拟建地块四周进行了现场监测，监测结果见表3-3。 表3-3 项目噪声监测结果 单位：dB 监测点位 监测时段 监测结果dB（A） 评价标准dB（A） 评价结果 厂界东 昼间 67.9 70 达标 夜间 54.3 55 达标 厂界南 昼间 66.2 70 达标 夜间 53.8 55 达标 厂界西 昼间 66.7 70 达标 夜间 53.8 55 达标 厂界北 昼间 68.9 70 达标 夜间 54.3 55 达标 由表3-3中各监测数据可看出，项目周边各监测点昼间和夜间噪声均未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类声环境功能区环境噪声限值，满足声环境功能区划要求。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、保护附近海域瓯江，确保其海水水质达到《海水水质标准》(GB3097-1997)第四类标准。； 2、保护项目周边大气环境，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 3、保护项目周边声环境，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4类声环境功能区环境噪声限值； 主要环境敏感保护目标如表3-4所示。 表3-4 主要保护目标 序号 敏感点 方位 规模 距离(m) 环境功能 1 瓯江 北侧 海域 距离项目北侧厂界约50m GB3097-1997第四类标准 2 面粉厂码头 东侧 — 距离项目东侧厂界约170m GB3095-2012二类标准 3 九村 西南 约1500人 距离项目西南侧厂界约750m GB3095-2012二类标准； GB3096-2008中2级标准 4 九村果园 西南 —— 距离项目西南侧厂界约620m GB3095-2012二类标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1空气环境质量标准 项目所在地空气质量属于二类功能区，根据《关于实施《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的通知》（环发[2012]11号）和《浙江省人民政府办公厅关于实施国家新的环境空气质量标准的通知》（浙政办发[2012]35号）文件，温州属于保护重点城市之一，2013年起实施《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 表4-1 大气评价执行的标准 单位：mg/m3 项目 日平均 1小时平均 参考标准 SO2 0.15 0.5 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) NO2 0.08 0.2 CO 4.00 10.00 PM10 0.15 / PM2.5 0.075 / NOx 0.10 0.25 4.2 水环境质量标准 根据《关于调整温州瓯江口近岸海域环境功能区划的复函》规定，本项目附近瓯江海域水环境功能调整为第四类，水环境质量采用《海水水质标准》(GB3097-1997)第四类标准，见表4-2。 表4-2 《海水水质标准》（GB3097-1997） 单位：除pH无量纲外为mg/L 类别 pH CODMn BOD5 DO 石油类 无机氮 第四类 6.8～8.8 ≤5 ≤5 >3 ≤0.50 ≤0.50 4.3 声环境质量标准 项目位于温州港灵昆作业区多用途码头，根据《温州市区声环境功能区划分方案》（2013.5），项目所在区域为4类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位:dB(A) 声环境类别 昼 间 夜 间 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.4 废水排放标准 项目车辆、设备清洗废水经沉淀处理后回收再利用，近期生活污水经港区已建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后回用。远期排入灵昆污水处理厂处理，废水经污水处理厂处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排放，相关标准值见表4-4，4-5。 表4-4 污水综合排放标准 单位：mg/L(pH除外) 污染物 pH SS BOD5 CODcr 动植物油油 NH3-N GB8978-1996二级标准 6～9 ≤ 150 ≤30 ≤150 ≤15 ≤25 表4-5 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L(pH除外) 污染物 pH S BOD5 CODcr 动植物油 NH3 GB18918-2002二级标准 6～9 ≤ 30 ≤30 ≤100 ≤5 ≤25 4.5噪声排放标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)厂界外4类声环境功能区噪声排放标准限值，即昼间70dB，夜间55dB。 项目施工期场界噪声按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)相关标准执行，详见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 4.6废气排放标准 施工期颗粒物、氮氧化物及营运期作业场所颗粒物等执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值，运营期除尘器排放口颗粒物执行GB16297中的二级排放标准，有关污染物排放标准值见表4-7。 表4-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 (kg/h) 无组织排放 监控浓度限值 排气筒(m) 二级标准 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120 31* 26.2 周界外浓度最高点 1.0 氮氧化物 240 15 0.77 0.12 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 *备注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录B中内插法计算出某排气筒最高允许排放速率。 4.7 固废 项目清洗废水沉渣、除尘器集尘执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关标准要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。为了控制环境污染的进一步加剧，国家提出污染物总量控制的要求。根据国务院要求，“十二五”期间在全国范围内实行主要污染物排放总量控制的污染物有SO2、NOx、氨氮、COD四种。结合本项目污染特征，确定本项目实施总量控制的污染物为COD、氨氮。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号）及《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》（温环发〔2010〕88号）文件，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以无需区域替代削减，故项目COD等指标无需进行区域替代削减。 根据《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》（温州市人民政府令第123号），本项目生产、生活废水经处理后全部回用无需购买COD排污权指标。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1 工艺流程简述 项目工艺流程： 图5-1 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污简述：项目在码头散货泊位布置散装水泥螺旋卸船机，通过卸船机与封闭皮带传送机相连的提升设备，将水泥传送至封闭皮带机，在水平地带由封闭皮带机进行传送，再由空气斜槽在风机的作用下传送至提升机，提升机将散装水泥传送到12个散装水泥钢板筒仓内，最后通过55t散装水泥罐车转运至目的地，在空气斜槽传送过程中会产生噪声。整个水泥中转过程中完全在密闭设备内进行，仅在卸船清舱、装车过程以及水泥筒仓呼吸孔会有少量水泥粉尘产生。 5.2 主要污染工序 本项目为散装水泥转运库建设项目，其产污阶段分为施工期和营运期。因此本环评针对项目施工建设过程中和营运过程中产生的环境影响进行分析。 表5-1 拟建项目主要环境影响因子 时 段 影响环境的行为 环境影响因子 施工期 开挖、土石方 弃方、粉尘、固废 施工机 操作 机械噪声 施工作 泥浆废水、噪声、固体废物 施工人员 生活垃圾、生活污水 运营期 汽车运输 噪声、CO、非甲烷总烃、NOX 职工生活 生活垃圾、污水 运营过程 固废、清洗废水、粉尘、噪声 5.3 主要污染因子 废水：施工泥浆废水及施工人员生活污水，营运期冲洗废水和人员生活污水； 废气：施工过程产生的各类扬尘、机械和车辆产生的尾气，营运期水泥粉尘； 固废：施工中产生的固废和施工人员生活垃圾，营运期沉淀池沉渣，集尘，生活垃圾； 噪声：施工作业时各种机械设备运行时产生的噪声，营运期设备运行及车辆运输噪声。 5.4 污染源分析 5.4.1 施工期： 本项目在施工阶段对周围环境的影响是存在的，若管理不当，将给周围环境带来不利影响。 1、施工期大气污染 在施工阶段对环境空气的污染主要来自施工工地扬尘，另有少量施工车辆尾气。施工扬尘可分为车辆行驶扬尘、堆场扬尘和搅拌扬尘。本项目施工期间扬尘主要来自堆场扬尘和车辆行驶扬尘。 ①施工扬尘 本项目在施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。施工扬尘与天气情况、施工方式等有很大关系，较难定量，本环评仅作定性分析。 ②堆场扬尘 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，扬尘产生量与施工管理水平，天气情况等关系密闭，较难定量，本环评仅作定性分析。 ③施工机械设备燃料废气 本项目施工期为5个月，在此期间施工设备需要消耗一些油料，这些油料燃烧将会产生一定量的烟气，并向大气环境中排入CO、非甲烷总烃、NOX等气体。 2、施工噪声 （1）施工机械噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在以上施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB(A)，一般不会超过10dB(A)，其噪声级详见表5-2。 表5-2 建筑施工机械的噪声级(dB) 序号 施工设备 测点距离施工设备距离（m） 最大噪声级[dB(A)] 1 装载机 5 90 2 挖机 5 84 3 重型载重汽车 5 82 4 振捣棒 5 80 5 起动机 5 75 （2）运输车辆噪声 施工过程中一般使用大型货运卡车，其噪声级较高，可达107dB，自卸卡车在装卸石料等建筑材料时，其噪声级可达110dB以上。 3、施工废水 （1）施工泥浆 施工阶段场地开挖会产生一定量的泥浆废水，与施工进度、季节以及施工人员的经验、素质等因素有关，产生量较难计算，主要污染因子为SS，一般浓度为1600～2400mg/L。 （2）生活污水 建设期不同阶段施工人数不尽相同，如施工高峰期人员按50人计算，人均生活污水产生量以80L/d计，则生活污水排放量为4t/d，废水中主要污染物产生量分别为：CODCr1.2kg/d，BOD5 0.8kg/d。 4、固废 施工期主要固体废弃物源于建筑垃圾以及少部分施工人员的生活垃圾。该项目土建内容较少，类比同类项目，建筑垃圾产生量约为7.5t。此外，施工期间日均施工人员为50人计，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日1kg计，则产生生活垃圾50kg/d。 5.4.2 营运期 温州港灵昆作业区多用途码头功能为年吞吐钢铁16万吨，煤炭30万吨，木材1万吨，其他23万吨，年吞吐总量80万吨。建设单位根据目前散装水泥运输将逐步替代袋装水泥运输成为港口行业发展趋势，对灵昆作业区5#件杂货堆场进行技术改造，将码头中包括袋装水泥在内的“其他23万吨”吞吐能力用于建设水泥中转库项目。主要建设内容变化不大，因此本次环评仅对改建项目引起的环境污染物源强进行计算，港区其余污染物仍引用温州市环境保护设计科学研究院编制完成的《温州港灵昆作业区多用途码头部分功能调整项目环境影响报告表》及批复内容。本项目营运期的主要污染因子有：废水、废气、噪声、固体废弃物。 1、水污染分析 （1）生产废水 ①原料运输车辆清洗水 本项目散装水泥中转规模为23万t/a，其水泥运输量平均为766.7t/d，散装水泥运输车载重量为55t，约每天需运输14车次，每次均需对运输车辆进行冲洗，类比同类项目车辆实际冲洗水量约0.4t/辆·次，全天合计5.6t/d，年产生量约为1680t。该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为1000mg/L，SS产生量1.68t/a ②水泥中转区地面冲洗水 厂内运输道路仅进行洒水降尘不进行冲洗，中转工作区面积约为1319m2，冲洗水量按1.0t/100m2.d计，用水量为13.19t/d，排放系数按0.8计，排放量10.6t/d，年产生量约为3180t。该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为1000mg/L，SS产生量约为3.18t/a。 以上两路污水合计4860t/a，SS产生量4.86t/a。建设单位拟在厂区内建设沉淀池、隔油隔渣池等设施对生产废水进行沉淀处理，经处理后回用上述冲洗工序，不对外排放。 （2）厂区初期雨水 初期雨水量按下式计算： =·· 式中：雨水设计流量，L/s；：径流系数，取0.9；：汇流面积（公顷），本项目占地面积为0.9275公顷；：暴雨量，L/s·公顷，温州市暴雨强度计算公式如下： 式中：q—暴雨强度，升/秒·公顷 P—重现期，年 t—降雨历时，分钟 依据《给水排水工程快速设计手册》中相关要求，确定设计降雨重现期取2年，建设项目初期雨水收集时间为10 min。 计算得暴雨量为348.54L/s·公顷，年暴雨次数取15次，项目占地面积为0.9275公顷，总计初期雨水量约为259.58m3/a，约17.3m3/次。 （3）生活污水 本项目管理人员5人，为原5#件杂货堆场保留人员，因此生活污水不在重复计算，可参照原环评。 2、大气污染源分析 （1）粉尘 项目散装水泥运输船靠岸后通过螺旋卸船机将散装水泥传送至全封闭皮带传送机，通过全封闭皮带传送机、空气斜槽运输设施及提升机将散装水泥传送至利浦式水泥筒仓内，再通过散装水泥专用运输车将散装水泥运至目的地。整个过程均在密闭的空间内完成，仅在卸船清仓、装车过程以及水泥筒仓呼吸孔会有少量水泥粉尘产生。 卸船清舱粉尘 项目在卸船时，需要对贮存仓进行清舱处理，平均清舱时间为3h，项目年中转水泥23万t，运输船每次运输量为10000t，船舱内的水泥大部分通过螺旋卸船机直接抽运，很小部分需要机械清舱将水泥铲到一堆，再由螺旋卸船机抽运，根据建设单位提供的资料，需要清舱的散装水泥量约为23t/a，清舱过程中产生的无组织粉尘量约占清舱量的5‰，则此部分粉尘产生量约为0.115t/a，排放速率为1.67kg/h。 水泥筒仓顶呼吸粉尘 项目设有12个筒仓，筒仓顶部会产生呼吸粉尘，拟对每个筒仓顶部呼吸孔分别安装脉冲式布袋除尘器进行处理。天津临港工业区1A通用泊位水泥中转库项目，设有直径16m，高29m的利浦式大钢板仓6个，设计最大仓储水泥5万吨，实际仓储水泥4万吨，天津市滨海新区塘沽管理委员会环境保护和市容市政管理局在其生产负荷大于75%的情况下对其竣工验收监测。本项目与该项目具有一定的相似性，同时本项目拟采取的脉冲式布袋除尘器与天津水泥中转库除尘设备一致，因此本环评报告类比天津水泥中转库项目竣工验收监测报告数据核算本项目筒仓呼吸粉尘。本项目筒仓顶呼吸粉尘发生情况见表5-3。 表5-3 筒仓粉尘发生量 筒仓规格 除尘 设施 风量 (m3/h) 入口浓度（mg/m3） 除尘效率 (%) 排放浓度(mg/m3) 单位排放量 容量2500t 布袋除尘器 13000 1200 99.5 6 0.079kg/h 项目布袋除尘器仅在卸船传送过程中开启，平均每次卸船时间为40h，每船水泥需要4个利浦式钢板仓进行储存，则每个钢板仓传输时间为10h，布袋除尘器工作时间为10h，每个筒仓粉尘排放量为0.79kg，转运23万吨水泥筒仓呼吸粉尘排放量约为0.073t，除尘器集尘量为14.46t。 筒仓装车产生的粉尘 项目散装水泥为重力装车，筒仓内的水泥在重力的作用下自泄进55t散装水泥运输车，每车装车时间为1h。水泥在装车时会有粉尘产生，每次装车粉尘的产生量约为0.3~0.8kg。本项目年中转水泥23万t，全年运输车次为4200车次，装车产生粉尘按0.5kg/辆.次计，合计发生量为2.1t/a。装车连接口处安装布袋除尘器进行除尘，除尘效率按99%计，则装车布袋除尘器集尘量为2.079t/a，除尘器粉尘排放量为0.021t/a，排放速率为0.5kg/h。 项目粉尘年总排放量 经上述计算可知，本项目在采取保持道路路面清洁、定期撒水、确保筒仓除尘器正常工作等措施下，其厂区内粉尘产生量将大大减轻。项目粉尘排放量见表5-4。 表5-4 项目粉尘排放情况汇总表 单位：t/a 产污点 有组织排放量 无组织排放量 总排放量 卸船清仓粉尘 / 0.115 0.115 筒仓呼吸孔粉尘 0.073 / 0.073 装车粉尘 / 0.021 0.021 合 计 0.073 0.136 0.209 项目合计粉尘排放量为0.209t/a，其中有组织排放量为0.073t/a，无组织排放量为0.136t/a。 （2）汽车尾气 项目年中转散装水泥23万吨，散装水泥运输规模为55吨/车次，每天需运输14车次，在进出厂区过程中会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOx和非甲烷总烃。 类比同类项目，每吨燃油产生的主要污染有NOx为2.94kg，CO为1.73kg，非甲烷总烃为1.70kg。不同车型的尾气排放污染物量见表5-5。 表5-5 不同车型的尾气排放污染物量（车速：5km/h） 分类 CO（g/km.辆） 非甲烷总烃（g/km.辆） NOx（g/km.辆） 小型车 25.04 —— 1.35 中型车 30.18 15.21 5.40 大型车 5.25 2.08 10.44 运输车按在厂区内行驶200m计算，则汽车尾气污染物产生量为CO：4.41kg/a；非甲烷总烃：1.75kg/a；NOx：8.77kg/a。 3、固体废弃物 （1）生活垃圾 本项目管理人员5人，不在厂内食宿按照每人每天产生垃圾0.2kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为0.3t/a。 （2）生产固废 本项目营运期，主要生产固废为沉淀池沉渣及除尘器集尘，沉淀池沉渣产生量约为4.86t/a，除尘器集尘量为16.539t/a。 （3）本项目固体废物分析汇总表见下表 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 1 沉渣 清洗废水处理 固体 SS 4.86 2 除尘器集尘 除尘 粉尘 水泥 16.539 2 生活垃圾 员工生活 固体 食物残渣、废纸张等 0.3 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，副产物属性判断情况如下表所示。 表5-7 属性判定表（固体废物属性） 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属固体废物 判定依据 1 沉渣 清洗废水处理 固体 SS 是 表1（R12） 表2（Q10） 2 水泥集尘 除尘 粉尘 水泥 是 表1（R12） 表2（Q10） 3 生活垃圾 员工生活 固体 塑料袋、废纸张等 是 表1（R11） 表2（Q1） 表5-8 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 属性 预测产生量（t/a） 1 沉渣 清洗废水处理 固体 沙子、石子、泥浆 一般废物 4.86 2 水泥集尘 除尘 粉尘 水泥 一般废物 16.539 3 生活垃圾 员工生活 固体 塑料袋、废纸张等 一般废物 0.3 4、噪声 本项目营运期噪声主要来源于运输车辆、水泥传送过程中产生的噪声。根据对同类型企业的类比调查，其所用设备的噪声级如下表所示。 表5-9 项目主要设备噪声源强分析 设备名称 位置 LAeq 测定距离 运输车辆 仓筒区域 70～80dB(A) 5m 水泥传送线 厂区 85～90dB(A) 5m 5、污染物排放量汇总 项目主要污染物产生及排放量汇总见表5-10。 表5-10 项目主要污染产生及排放情况 污染物类型 排放源 污染物名称 产生量 排放量 废水 清洗废水 SS 经沉淀处理后循环使用 废气 筒仓呼吸粉尘 有组织 ～1200mg/Nm3，14.535t/a ～6mg/Nm3，0.073t/a 卸船粉尘 无组织 0.115t/a 0.115t/a 装车粉尘 0.021t/a 0.021t/a 厂区汽车尾气 NOx 8.77kg/a 8.77kg/a CO 4.41kg/a 4.41kg/a 非甲烷总烃 1.75kg/a 1.75kg/a 固废 生活垃圾 生活垃圾 0.3t/a 0 沉渣 清洗废水处理 4.86t/a 0 水泥集尘 布袋除尘 16.539t/a 0 改建后港区污染物产生及排放量汇总见表5-11。 表5-11 技改前后港区主要污染产生及排放情况 类别 污染物 技改前排放量 （t/a） 已新带老削减量 （t/a） 技改项目排放量 （t/a） 技改后港区排放量 （t/a） 排放增减量 （t/a） 废水 船舶机舱含油废水 废水量 588 0 / 588 0 石油类 0.01 0 / 0.01 0 船舶生活污水 废水量 1008 0 / 1008 0 CODcr 0.15 0 / 0.15 0 氨氮 0.03 0 / 0.03 0 港区生活污水 废水量 11520 0 0 11520 0 CODcr 1.73 0 0 1.73 0 氨氮 0.29 0 0 0.29 0 机械设备冲洗水 废水量 400 0 / 400 0 石油类 0.004 0 / 0.004 0 码头、引桥地面冲洗水 废水量 13568 0 / 13568 0 SS 2.03 0 / 2.03 0 废气 筒仓呼吸 有组织粉尘 / 0 0.073 0.073 0.073 装车、卸船 无组织粉尘 / 0 0.136 0.136 0.136 煤堆场 煤炭扬尘 28.72 0 / 28.72 0

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 机动车尾气 | NO2、CO、非甲烷总烃 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 施工扬尘 | TSP | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 营 运 期 | 汽车尾气 | NOx | 8.77kg/a | 8.77kg/a |
|  |  |  | CO | 4.41kg/a | 4.41kg/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.75kg/a | 1.75kg/a |
|  |  | 筒仓呼吸粉尘 | 粉尘 | 有组织 | ～1200mg/Nm3，14.535t/a | ～6mg/Nm3，0.073t/a |
|  |  | 卸船粉尘 |  | 无组织 | 0.115t/a | 0.115t/a |
|  |  | 装车粉尘 |  |  | 0.021t/a | 0.021t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员 生活污水 | CODCr、BOD5等 | 排放量为4t/d，CODCr1.2kg/d、BOD5 0.8kg/d |
|  |  | 施工泥浆 | SS等 | 与施工环境和施工管理水平有很大关系，难定量 |
|  | 营 运期 | 清洗废水 | SS | 废水量约4860t/a，经沉淀处理后循环使用 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 弃土、废混凝土块、水泥沙浆等 | 7.5t | 0 |
|  |  | 施工人员 生活 | 生活垃圾 | 50kg/d | 0 |
|  | 营运期 | 清洗废水 沉渣 | SS | 4.86t/a | 0 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.3t/a | 0 |
|  |  | 布袋除尘 | 水泥粉尘 | 16.539t/a | 0 |
| 噪 声 | 施工期：噪声值约74～102dB(A)；营运期噪声值约70～90dB(A) |
| 主要生态影响： 项目拟建地原为件杂货堆场，项目用地范围内已不存在植被生态系统，项目的建设不会再对生态环境产生影响，同时项目会对厂区进行绿化，在一定程度上增加了区域生态绿化率。 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析： 根据该项目的工程特点，建设期的环境影响主要来自施工场地的扬尘、废水、噪声污染等几个方面。 1、施工期扬尘分析 在整个施工期，开挖、回填、场地浇筑、建材运输、露天堆放、装卸等作业都会产生扬尘，如遇大风干燥天气，施工扬尘将更为严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60％，并与道路路面及车辆行驶速度有关。一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70％左右。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验效果，结果表明每天洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20～50m范围以内，尽量减少对项目所在区域的影响。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离(m) 2 20 50 100 TSP小时平均浓度(mg/m3) 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 在工程施工现场，主要是一些运输土石方、建材的大型车辆，若不做好施工现场管理会造成一定程度的施工扬尘、搅拌作业也会产生大量的施工扬尘，危害环境。另外，建材的露天堆放、搅拌作业也会产生大量的施工扬尘，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响。因此，禁止在大风天气进行此类作业，减少建材的露天堆放，以及保证建材一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段，这些措施能将扬尘控制在一定的范围，以减少施工扬尘对周围环境造成的不利影响。 2 、施工期噪声影响分析 施工期噪声主要为施工机械和交通车辆产生，项目主要施工设备作业噪声随距离衰减后，不同距离接受的声级值见表7-2： 表7-2 施工设备噪声随距离衰减噪声值表 （r）m 5 10 30 50 80 90 100 150 200 装载机(dB(A) ) 90 84 74.4 70 65.9 64.9 64 60.5 58 挖掘机(dB(A) ) 84 78 68.4 64 59.9 58.9 58 54.5 52 重型载重汽车(dB(A) ) 82 76 66.4 62 57.9 56.9 56 52.5 50 振捣棒(dB(A) ) 80 74 64.4 60 55.9 54.9 54 50.5 48 起动机(dB(A) ) 73 67 57.4 53 48.6 47.6 47 43.5 41 根据以上分析可知，白天施工时，作业噪声超标范围在30m以内。夜间施工作业噪声 200m外才能达到标准。为了减轻本建设项目施工期噪声的环境影响，本环评提出必须采取以下控制措施： 1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定； 2）在施工过程中应选用静压桩等低噪声施工工艺，选用噪声较低的设备； 3）禁止在夜间22:00至次日6:00进行施工，如确需夜间施工，应向当地环保行政主管部门申报，得到批准后方可进行； 4）施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点； 5）作业时在高噪声设备周围设置临时隔声屏障； 6）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 项目在灵昆作业区多用途码头，建设方通过采取本环评的措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。 3、施工期水环境影响分析 施工期的废水主要为施工人员生活污水及施工过程中产生的地下渗水、泥浆、地面设备冲洗水等。生活污水若不加处理就地排放，会给附近水体造成污染，因此应落实生活污水的收集处理措施。施工期施工营地设置临时厕所，粪便水经化粪池处理后汇集其他生活污水，由环卫部门有偿清运，并尽可能利用周边已有卫生设施；施工废水经沉淀池沉淀后上清液回用或排入附近雨水管网。施工期生活污水、未经处理的施工废水不得直接排入附近水体。 4、施工期固废影响分析 施工过程产生的固废主要为建筑废弃物和生活垃圾。建筑废弃物若不妥善处理可能会造成二次污染，因此施工单位应当规范运输，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾。施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑垃圾。对于建筑垃圾，其中的钢材可以回收利用，其他混凝土与弃土、弃渣均为无机物，用作地基或低洼地的回填或者运往灵昆消纳场所消纳，不会对环境造成大的影响。 施工期生活垃圾定点收集，由当地环卫部门有偿清理外运，做到垃圾日产日清，不 得随意倾倒。 5、施工期生态影响分析 项目拟建地块原为件杂货煤堆场，项目用地范围内已不存在原生植被生态系统，项目的建设不会再对生态环境产生影响，同时项目施工期施工废水经沉淀处理后回用，不对外排放；施工固废合理堆存，回填于低洼地段或清运至消纳场所消纳，得到妥善处置。因此，项目施工期对周边生态环境影响较小。 7.2 营运期环境影响分析 一、水环境影响分析 鉴于项目清洗废水主要为SS含量较高，要求在项目厂区内设置一个容积为21m3的三级沉淀池、24m3的清水池（兼用作备用雨水收集池）。考虑运输车辆冲洗水中会有石油类等物质，因此建议建设单位在厂区冲洗、清洗废水进入三级沉淀池的前端设置1个3m3的隔油沉淀池。 项目生产废水具体处理工艺流程图如下： 项目清洗废水、厂区雨水通过截水沟、排水管等进入处理措施，经过隔油隔渣池、三级沉淀池处理后，储存于清水池，通过水泵抽回，全部回用于地面、车辆冲洗。 当厂区降雨量较大，生产设备停止运转时，可以将截水沟内的雨水排入备用雨水池暂时存放，生产恢复正常时再用水泵抽出回用于清洗。项目冲洗场地周边应设截水沟，收集水泥土浆，引至沉淀池，确保水泥土浆不进入市政排入管道。 因此本项目生产废水和厂区雨水经过收集处理后全部回用于清洗，对周围环境影响较小。 二、大气环境影响分析 1、粉尘 （1）有组织粉尘影响分析 根据工程分析，项目有组织源强主要产生于水泥筒仓顶部除尘设施。该部分粉尘发生情况如表7-3。 表7-3 筒仓粉尘发生量 筒仓规格 除尘 设施 风量 (m3/h) 入口 浓度（mg/m3） 除尘 效率 (%) 排放 浓度(mg/m3) 总排放量 单位 排放量 容量2500t 布袋除尘器 13000 1200 99.5 6 0.079kg/h 估算模式预测结果见表7-4。 表7-4 点源参数调查表 —— 点源名称 X 坐标 Y 坐标 排气筒底部海拔高度 排气筒高度 排气筒口径 烟气出口速度 烟气出口温度 评价因子源强 粉尘 单位 —— m m m m m m/s K kg/h 数据 筒仓 0 0 0 31 0.4 7.2 293 0.079 表7-5 估算模式计算结果表（点源） 距源中心下风向距离D（m） 粉尘 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 100 0.001595 0.18 150 0.002 0.22 170 0.002003 0.22 200 0.001797 0.2 300 0.001614 0.18 400 0.001192 0.13 500 0.000881 0.1 600 0.000839 0.09 700 0.000805 0.09 750 0.000779 0.09 800 0.00075 0.08 900 0.000691 0.08 1000 0.000635 0.07 1500 0.000424 0.05 2000 0.000307 0.03 2500 0.000237 0.03 3000 0.000191 0.02 4000 0.000137 0.02 5000 0.000106 0.01 6000 0.000086 0.01 7000 0.000072 0.01 7500 0.000067 0.01 8000 0.000062 0.01 9000 0.000055 0.01 10000 0.000049 0.01 20000 0.000023 0 25000 0.000018 0 155（最大值） 0.002003 0.22 170（面粉厂码头） 0.002 0.22 750（芦草段自然村） 0.000779 0.09 项目粉尘排放浓度为6mg/m3，排放速率为0.079kg/h，排气筒高度为31m（项目筒仓高度23m，水泥桩柱8m），满足GB16297-1996最高允许排放浓度120mg/m3和最高允许排放速率26.2kg/h的规定，因此能在厂界达标排放。同时根据预测结果，项目筒仓水泥粉尘经布袋除尘后高空排放，最大落地浓度为0.002003mg/m3，占标率为0.22%，落在距离项目155m处，温州市常年主导风向为东南风，项目下风向为混凝土搅拌站及瓯江海域，项目粉尘对下风向影响不大。面粉厂码头距项目170m，且位于项目东侧属上风方向，项目粉尘对其影响较小；九村与项目有720m的距离，粉尘经扩散稀释后对其基本无影响。因此项目筒仓呼吸粉尘经处理后对周边环境影响较小。 （2）无组织源强影响评价 ①工序粉尘 工艺流程及产污简述：项目在码头散货泊位布置散装水泥螺旋卸船机，通过卸船机与空气卸槽相连的提升设备，将散装水泥传送到12个散装水泥钢板筒仓内贮存，最后通过55t散装水泥罐车转运至目的地。整个水泥的中转过程中均在密闭的设备内进行。水泥筒仓有31m的高度，仓顶呼吸粉尘采用脉冲式布袋除尘器除尘后，预计对周边环境影响有限；项目船舱清舱粉尘产生量相对较多，要求建设单位在半封闭舱门的环境下进行水泥清舱，船舱在码头区域距周边敏感点较远，清舱粉尘对周边环境影响较小。 ②无组织源强 本项目及港区其他粉尘排放情况见表7-6。 表7-6 本项目及港区其他粉尘排放情况汇总表 单位：t/a 本项目在港区排放粉尘 煤堆场扬尘 合计 kg/h t/a 0.021 28.72 3.647 28.741 本项目粉尘排放情况见表7-7。 表7-7 技改项目在港区粉尘排放情况汇总表 单位：t/a 装车产生的粉尘 排放速率 排放量 kg/h t/a 0.5 0.021 ④大气环境防护距离 大气防护距离采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 表7-8 港区无组织参数清单 名称 面源长度 面源宽度 面源初始排放高度 粉尘 单位 m m m kg/h 厂区 320 260 3 3.647 表7-9 本项目无组织参数清单 名称 面源长度 面源宽度 面源初始排放高度 粉尘 单位 m m m kg/h 厂区 136 68 5 0.5 根据计算结果，港区及本项目无组织排放粉尘大气防护距离（距离面源中心）为0m，即分布无组织排放无超标点，因此本项目的建设无组织排放对周围环境影响较小。 图7-1 港区大气环境防护距离计算参数及结果 图7-2 本项目大气环境防护距离计算参数及结果 ⑤卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价针对粉尘的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算： 式中： QC—污染物的无组织排放量，kg/h； Cm—污染物的标准浓度限值，mg/m3； L—卫生防护距离，m； r—生产单元的等效半径，m A、B、C、D—计算系数，从GB/T13201-91中查取。 根据污染源预测，生产区废气卫生防护距离见表7-10。 表7-10 港区无组织卫生防护距离计算结果汇总（单位：m） 参数 排放面积(m2) 近五年平均风速(m/s) 无组织排放源强(kg/h) 计算值 提级后 卫生防护距离 计算值 320*260 1.76 3.647 30.012 50 50 表7-11 本项目无组织卫生防护距离计算结果汇总（单位：m） 参数 排放面积(m2) 近五年平均风速(m/s) 无组织排放源强(kg/h) 计算值 提级后 卫生防护距离 计算值 136*68 1.76 0.5 10.417 50 50 根据计算结果，灵昆作业区需设置50m卫生防护距离，港区东侧面粉厂码头距港区煤堆场20m，在港区卫生防护距离范围内，不能满足要求。根据温州市人民政府专题会议纪要（『2014』3号），该纪要同意灵昆作业区在原环评审批（温环建『2011』35号）的基础上继续延长温州港集团龙湾港务公司灵昆作业区的煤炭装卸生产许可，鉴于灵昆作业区东侧为市工业集团在建的3万吨粮食储备库，温州港集团应在该粮食储备库建成投用前，停止煤炭装卸作业，原则上最长延期时间不超过2015年底，避免对相邻粮食储备库造成影响，温州港集团要加快推进乐清湾港区建设进度，将灵昆作业区的煤炭装卸生产业务转移至乐清湾港区。根据该纪要当粮食储备库（面粉厂码头）建设完成后，港区煤堆场将会实施搬迁，因此届时港区卫生防护距离能满足要求。 根据计算，待港区煤堆场搬迁之后，本项目需单独设置50m的卫生防护距离，根据调查，项目距东侧面粉厂码头170m，能满足50m卫生防护距离要求，因此建议项目周边50m范围内不得规划学校、住宅等敏感建筑。同时本项目在采取保持道路路面清洁、定期撒水、确保布袋除尘器正常工作等措施下，其中转库内粉尘产生量将进一步减轻，且项目在码头件杂货堆场内，周边环境开阔，本项目粉尘经处理后排放量不大，扩散快，因此项目对周边环境影响较小。 2、汽车尾气 项目散装水泥运输量较大，汽车在进出厂区过程中会排放一定量的汽车尾气，主要污染物有非甲烷总烃、CO、NOX等。由于厂区运输距离较短，项目周边区域开阔，汽车尾气易于扩散，同时建议项目加大绿化面积，能进一步吸收汽车尾气。因此，项目汽车尾气对周围环境影响不大。 三、噪声环境影响分析 1、设备噪声 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），处于半自由空间的无指向性声源几何发散衰减按下列公式计算： LAI=Lr0-20lg(r/r0)-△L 式中：LAI---距声源r米处受声点的A声级； Lr0----参考点声源强度； r-----预测受声点与源之间的距离（m）； r0-----参考点与源之间的距离（m）。 △L----其它衰减因素（厂房隔声、空气吸收、建筑物遮挡等引起的衰减） 影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声，建筑物遮挡等影响，本报告计算时取△L=5dB(A)。 表7-12 噪声贡献值预测结果 噪声源 声压级dB(A) 距离衰减后噪声值dB(A) 10m 20m 30m 40m 水泥传送线 90 65 59.9 55.5 52.9 表7-13 设备噪声厂界预测值 —— 厂界方位 东 南 西 北 生产线与厂界距离 40m 39.8m 29m 25m 噪声预测值 52.9 dB(A) 53 dB(A) 55.7 dB(A) 57.04 dB(A) 根据同类项目《天津临港工业区1A通用泊位水泥中转库项目》竣工验收监测报告，同类散装水泥中转项目营运期声环境现状监测值昼间在54.6dB(A)～59.8dB(A)之间，平均为57.4dB(A)，夜间在53.0dB(A)～57.4dB(A)之间，平均为54.8dB(A)，经过预测本项目各侧厂界噪声值在52.9～57.04dB(A)之间，项目在码头内，为4a类声环境功能区，昼间达标，夜间偶尔会超标，建议建设单位加强设备检测维护，确保设备在最佳状态下运行，同时加强库区绿化，能进一步达到隔声效果，确保项目设备噪声值能在厂界达标排放，同时项目北侧为瓯江海域，周边为煤堆场及混凝土搅拌站企业，对声环境不敏感，因此项目设备噪声对周围环境影响不大。 2、运输车辆噪声 项目散装水泥转运中，进出车辆较多，车辆交通噪声主要为轮胎与地面摩擦噪声和鸣笛噪声，约为70-80dB（A），项目拟采取以下治理措施： ①在厂区内设置减速带及减速措施，控制车辆行驶速度在5km/h以内，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声。 ②在厂区门口及厂内设置禁鸣标志等措施，并对驾驶员进行定期培训、检查，严禁随意鸣笛。 项目营运期厂区噪声经过距离衰减后，对周边环境噪声贡献不大，在采取相应噪声防治措施后各侧厂界噪声能够达标排放。为降低项目运行产生噪声对周围声环境质量的影响，企业还应严格做到以下几点： ①合理布局，高噪声设备尽量远离厂界。 ②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备非正常运转产生高噪声现象。 ③加强绿化建设，建议栽植滞尘力强的树种，并铺种一定量的草坪，可以降低噪声。 企业应严格做好以上隔声降噪措施，尽量降低项目正常运行时产生噪声对周围声环境质量的影响，做到厂界噪声达标排放。 四、固体废弃物环境影响分析 本项目清洗废水处理产生的沉渣外卖给混凝土搅拌站，利用不了部分运往灵昆消纳场消纳；除尘器收集到的为散装水泥粉尘，回到装置外卖；员工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，对周围环境影响不大。 五、清洁生产分析 本项目所采用的利浦式筒仓及空气传送斜槽等生产设备，具有技术先进、自动化程度高、能耗低、资源利用率高、污染物排放少等特征。项目营运过程中较好的做到了“节能、降耗、减污”和最大限度循环回收利用资源，把污染消除在生产工艺中，基本贯彻了清洁生产原则。 六、平面布置合理性分析 项目位于温州市灵昆岛北岸温州灵昆作业区散杂货码头区内，主要建设12个水泥储存筒仓、水泥传送设施和办公辅助设施。12座水泥钢板仓自西向东成对设置，直径15m，高23m，钢板仓外皮间距均为1.94m，能最大程度缩短散装水泥传送距离，节约能源，减少环境污染的可能。 七、环保投资 项目主要的环保投资为清洗废水处理设施、废气治理措施以及生活垃圾收集存放设施、绿化等费用，其中废水治理约6万，废气治理措施约为60万，垃圾清收集存放设施和绿化费用约为4万，噪声治理措施约为5万；共计约75万，占总投资的2.88%。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 车辆装 卸 | 粉尘 | 装车粉尘经除尘器处理，平时应加强维护，确保密封措施到位，避免出现漏、破损等情况 | 达到相关 要求 |
|  | 散装水泥传送 | 粉尘 | 在水泥传送过程中应加强维护，确保密封措施到位，避免出现漏、破损等情况，确保布袋除尘器处于正常运行状态，保证除尘效果；应在半封闭舱门的环境下清舱，减少清舱粉尘对环境的影响 |  |
| 水 污 染 物 | 车辆、地面冲洗 | 清洗废水 | 经沉淀处理后循环使用 | 达到相关要求 |
|  | 工作人员 | 生活污水 | 前期生活污水经港区自建污水处理设施处理，后期排入灵昆污水处理厂处理 | 达标排放 |
| 固 废 | 水泥传送 | 沉渣 | 外卖混凝土搅拌站或外运消纳 | 全部处理达到零排放 |
|  |  | 水泥粉尘 | 回到装置，外卖 |  |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处置 | 全部处理达到零排放 |
| 噪 声 | 生产设备等 | ①对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器、消声器等。 ②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ③加强绿化建设，建议栽植滞尘力强的树种，并铺种一定量的草坪，可以降低噪声，美化环境、净化空气。 ④企业应严格做好以上隔声降噪措施，尽量降低项目正常运行时产生噪声对周围声环境质量的影响，做到厂界噪声达标排放。 | 达到相关要求 |
| 生态保护措施及预期效果 项目拟建地址原为件杂货堆场，项目用地范围内已不存在植被生态系统，项目的建设不会再对生态环境产生影响，同时项目会对厂区进行绿化，在一定程度上增加了区域生态绿化率。 |

# 九、结论与建议

9.1 结论 1、项目概况 根据目前散装水泥运输将逐步替代袋装水泥运输成为港口行业发展趋势，温州港集团有限公司决定引进国内先进的利浦式筒仓成套设备，对灵昆作业区5#件杂货堆场进行技术改造，将码头中包括袋装水泥在内的“其他23万吨”吞吐能力用于建设水泥中转库项目。5#堆场经过技术改造后将具备年中转23万吨散装水泥的吞吐能力。本次技改项目总投资2600万元，建成后达到年中转散装水泥23万t吞吐能力。 2、环境现状结论 ①评价区域环境空气SO2、NO2、PM10污染物污染指数均小于1，可以满足功能要求；分析监测结果发现，项目区域各污染因子污染指数较低，环境空气质量现状良好。 ②环评引用国家海洋局温州海洋环境监测中心站在瓯江口灵昆北支的水质监测数据，瓯江口灵昆岛北支海域，监测因子pH、DO、CODMn、石油类、隔、铜、铅等监测结果均能达到第四类标准，该近岸海域满足四类海域环境功能区要求。 ③根据监测结果，项目拟建区域声环境质量现状良好，能满足《温州市区声环境功能区划分方案》（2013.5）规定的声环境功能区要求。 3、项目污染物排放情况见如下 表9-1 技改前后港区主要污染产生及排放情况 类别 污染物 技改前排放量 （t/a） 已新带老削减量 （t/a） 技改项目排放量 （t/a） 技改后港区排放量 （t/a） 排放增减量 （t/a） 废水 船舶机舱含油废水 废水量 588 0 / 588 0 石油类 0.01 0 / 0.01 0 船舶生活污水 废水量 1008 0 / 1008 0 CODcr 0.15 0 / 0.15 0 氨氮 0.03 0 / 0.03 0 港区生活污水 废水量 11520 0 0 11520 0 CODcr 1.73 0 0 1.73 0 氨氮 0.29 0 0 0.29 0 机械设备冲洗水 废水量 400 0 / 400 0 石油类 0.004 0 / 0.004 0 码头、引桥地面冲洗水 废水量 13568 0 / 13568 0 SS 2.03 0 / 2.03 0 废气 筒仓呼吸 有组织粉尘 / 0 0.073 0.073 0.073 装车、卸船 无组织粉尘 / 0 0.136 0.136 0.136 煤堆场 煤炭扬尘 28.72 0 / 28.72 0 4、环境影响评价结论 ①废水 项目生产废水经过沉淀处理后回用，不对外排放；前期生活污水经港区自建污水处理设施处理达标后回用，后期排入灵昆污水处理厂处理。因此项目废水得到妥善解决，对周围环境影响较小。 ②废气 a、粉尘 本项目营运期大气污染物主要为粉尘，其来源运输车辆动力起尘、筒仓呼吸孔粉尘、装车产生的粉尘以及船舱清舱粉尘。 项目粉尘排放浓度为6mg/m3，排放速率为0.079kg/h，排气筒高度为31m（项目筒仓高度23m，水泥桩柱8m），满足GB16297-1996最高允许排放浓度120mg/m3和最高允许排放速率26.2kg/h的规定，因此能在厂界达标排放。同时根据预测结果，项目筒仓水泥粉尘经布袋除尘后高空排放，最大落地浓度为0.002003mg/m3，占标率为0.22%，落在距离项目155m处，温州市常年主导风向为东南风，项目下风向为混凝土搅拌站及瓯江海域，项目粉尘对下风向影响不大。面粉厂码头距项目170m，且位于项目东侧属上风方向，项目粉尘对其影响较小；九村与项目有720m的距离，粉尘经扩散稀释后对其基本无影响。因此项目筒仓呼吸粉尘经处理后对周边环境影响较小。 本项目在采取保持道路路面清洁、定期撒水、确保布袋除尘器正常工作等措施下，其库区内粉尘产生量将大大减轻，对区域环境空气质量影响不大。 根据计算灵昆作业区需设置50m卫生防护距离，港区东侧面粉厂码头距港区煤堆场20m，在港区卫生防护距离范围内，不能满足要求。根据温州市人民政府专题会议纪要（『2014』3号），当粮食储备库（面粉厂码头）建设完成后，港区煤堆场将会实施搬迁，因此届时港区卫生防护距离能满足要求。同时待港区煤堆场搬迁之后，本项目需单独设置50m的卫生防护距离，根据调查，项目项目能满足50m的卫生防护距离要求。 b、地面停车、发车汽车尾气 主要是汽车进出厂区过程中排放的汽车尾气，污染物主要为非甲烷总烃、CO、NOX等，项目拟建地周边开阔，汽车尾气易于扩散对周围环境影响不大。 ③噪声 本项目营运期噪声主要来源于运输车辆、水泵及物料提升设备运行时产生的噪声，项目在灵昆岛码头内，营运期间厂区噪声经过距离衰减后，能在厂界达标排放，对敏区域周边环境噪声贡献不大。在采取相应噪声防治措施后各侧厂界噪声能够达标。 固体废弃物 本项目清洗废水处理产生的沉渣外卖商品混凝土生产企业，利用不了部分运往灵昆消纳场消纳；除尘器收集到的主要为水泥粉尘，可进入装置外卖；员工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，对周围环境影响不大。 5、污染防治措施 ①废水 本项目清洗废水经沉淀处理后循环利用，不外排；前期生活污水经港区自建污水处理设施处理达标后回用，后期排入灵昆污水处理厂处理。 ②废气 a、粉尘 营运期产生的有组织粉尘经布袋除尘器处理。对于产生的无组织粉尘，营运过程可采取加强物料运输水平。物料输送采用封闭式输送带。注重加强厂区绿化，树种选择对粉尘有明显的阻挡过滤作用如刺木秋、榆树、朴树等树种。平时加强厂区内的清扫工作，并且对厂区道路进行定时洒水，同时建立健全科学的操作规程和制度。 b、地面停车、发车汽车尾气 主要是汽车进出厂区过程中排放的汽车尾气，污染物主要为非甲烷总烃、CO、NOX等，对周围环境影响不大。 ③噪声 a、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 b、对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器、消声器等。 c、加强绿化建设，建议栽植滞尘力强的树种，并铺种一定量的草坪，可以降低噪声，美化环境、净化空气。企业应严格做好以上隔声降噪措施，尽量降低项目正常运行时产生噪声对周围声环境质量的影响，做到厂界噪声达标排放。 ④固废 本项目清洗废水处理产生的沉渣外卖商品混凝土生产企业，利用不了部分运往灵昆消纳场消纳；除尘器集尘回到装置，外卖；员工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 6、建设项目环保审批要求符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第288号）规定，项目建设需符合以下环保审批原则： （1）生态环境功能区规划符合性 根据《温州市区生态环境功能区规划》（2008.02），本项目所在地属灵昆岛海洋经济发展生态环境功能小区（Ⅴ2-40303B08），为限制准入区。该功能小区建设开发活动的环境保护要求为限制发展工业，禁止新上有污染、低效益、高能耗的工业项目。本项目引进先进利浦式水泥筒仓设备贮存、中转散装水泥，设备先进，效益高，为“U城市基础设施及房地产——其他仓储业（G5990）”，本项目为非工业技改项目，不属于新建工业项目。因此，本项目的建设与区域环境功能区划不冲突。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 项目废水、废气、噪声及固体废弃物，只要建设单位切实落实本环评提出的各项污染防治措施与建议，并加强污染治理和防治，污染物均可全部做到达标排放。 （3）建设项目用地规划符合性分析 根据水泥运输方式的转变，温州港集团有限公司决定引进国内先进的利浦式筒仓成套设备，对灵昆作业区5#件杂货堆场进行技术改造，将码头中包括袋装水泥在内的“其他23万吨”吞吐能力用于建设水泥中转库项目。因此，本项目的建设符合码头的功能规划，同时项目所在地为港口用地，因此项目的建设符合用地规划。 （4）总量控制原则符合性分析 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）等有关规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 项目排放的废水为生活污水，因此根据文件精神，项目新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减，可以满足总量控制要求。 （5）项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求的符合性分析 经分析项目实施后，如采取本评价提出的各种污染物处理措施，项目各项污染物均能做到达标排放，不会改变项目所在区域的环境功能类别，能满足当地的环境质量要求。 另经查《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》和《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》以及《温州市重点行业落后产能认定标准指导目录（2013年版）》温政办〔2013〕62号，本项目为其他仓储业（G5990），不属于国家、地方淘汰和限制类产业，同时温州市政府出台了《关于温州市限期禁止现场搅拌砂浆的通知》温政办[2009]94号文件，本项目为商品混凝土搅拌站供应散装水泥，项目的建设有利于促进预拌商品砼的行业的发展，降低开发建设活动在现场搅拌砂浆的可能，保护温州市总体环境。因此，项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 综上所述，本项目的建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 7、总量控制指标 本项目仅排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减，满足总量控制要求。 9.2 建议 加强粉尘处理设备的检修维护，确保设备处于正常运行，降低水泥粉尘对对周围环境的影响。 9.3 项目可行性评价总结论 温州港灵昆作业区水泥中转库项目位于温州港灵昆作业区多用途码头。建设单位将码头中包括袋装水泥在内的“其他23万吨”吞吐能力用于散装水泥中转库建设。项目散装水泥完全在密闭的环境下进行转运，对周边环境影响较小，同时本项目经济效益较好，有利于促进经济发展，但是本项目建设及运行过程中将会产生一定量的废水、废气、噪声、固废等污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响较小。只要建设单位在营运期能够严格执行国家的有关环保法规，并落实本环评提出的各项污染防治措施，则本项目的建设从环保角度看是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

仅供  温州港灵昆作业区水泥中转库项目  使用

复印无效           时间：2014年1月

灵昆港区堆场

面粉厂码头范围

项目拟建地

煤堆场

混凝土生产企业

煤堆场

瓯江

图1-1项目四至关系图

项目拟建地

项目所在地

图3-1  水环境监测断面点位示意图

项目所在地

项目所在地

空气监测点位

车辆冲洗废水

清水池

三级沉淀池

隔油沉淀池池

场地冲洗废水

厂区雨水

回用于厂区清洗

水 泵