温环建﹝2020﹞019号

关于浙江亨泰智能设备有限公司新建厂区项目环境影响报告表审批意见的函

浙江亨泰智能设备有限公司：

你公司的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《浙江亨泰智能设备有限公司新建厂区项目环境影响报告表》(报批稿)收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于温州市半岛起步区A-12a-2地块。项目总用地面积：16691.15m2，项目总投资10261万元，拟建年产1900台缝制设备的生产规模。具体建设内容见项目环评报告表。

三、本项目产生的废水为振磨及清洗废水和生活污水。振磨及清洗废水经污水处理设施处理达标后回用于生产，不得外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮采用DB33/887-2013间接排放限值）后纳入市政污水管网，至瓯江口新区西片污水处理厂处理达一级A标准后排放；振磨清洗废水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中再生水用作工业用水水源的水质标准。

四、本项目产生的废气为抛光粉尘、切割粉尘、焊锡烟气、厨房油烟和机动车尾气。抛光粉尘经布袋除尘器处理后引高排放，排气高度不低于15米；加强对切割、焊锡车间的管理；厨房油烟通过油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶排放；机动车尾气引至地面排烟竖井排放；项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2二级标准；地下室车库废气执行《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中的相关标准。

五、运营期噪声厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准。

六、本项目固体废弃物主要为金属边角料及废屑、布袋收集粉尘、废油擦抹布及劳保用品、废乳化液和废润滑油、污泥、废油脂和生活垃圾。金属边角料及废屑和布袋收集粉尘收集后综合利用；废油擦抹布及劳保用品、废乳化液及废润滑油和污泥等危险废物收集后须委托有资质的单位处理；废油脂须经有资质的单位回收；生活垃圾经分类收集后交由环卫部门定期清运。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及其修改单的相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。

七、经环评测算，本项目不设置大气环境防护距离，其他防护距离请相关部门落实；根据环评，可不开展土壤环境影响评价工作。

八、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，加强施工期环境管理，要严格落实水土保持有关措施，认真落实施工噪声、扬尘、废水、固废等污染防治措施项目。采用低噪声施工机械和施工方式，尽量减少施工噪声对周边环境的影响；对易起尘的建筑材料加盖篷布，并对施工道路、物料堆场定期洒水抑尘；施工结束后需采取植被恢复措施，确保对生态环境影响降至最低。项目建设完成后，须依法依规开展环保“三同时”验收工作，经验收合格后，项目方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作请温州瓯江口产业集聚区环保局负责。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、根据《中华人民共和国行政复议法》第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年4月10日

抄送：温州市瓯江口产业集聚区环保局

温州市生态环境局 2020年4月10日印发