建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：    温州市站前东小区地块立体停车库

建设工程项目

建设单位(盖章)：    温州市城市建设投资集团有限公司

评价单位(公章)：    温州市环境保护设计科学研究院

编制日期：二○一三年四月

项目名称：温州市站前东小区地块立体停车库建设工程项目

文件类型：环境影响报告表

评价单位：温州市环境保护设计科学研究院

法人代表：朱 彬

项目负责人：林振明（环评工程师登记证号B2014003100）

| 姓 名 | 专 业 | 职 称 | 环评上岗证号 工程师登记证号 | 分工内容 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林振明 | 环境工程 | 工程师 | B20140040 B20140031000 | 负 责 |  |
| 周 雄 | 环境工程 | 高 工 | B20140016 | 编 写 |  |
| 郑 新 | 环境保护 | 高 工 | B20140013 B20140020900 | 审 核 |  |
| 高必登 | 环境保护 | 高 工 |  | 审 定 |  |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 温州市站前东小区地块立体停车库建设工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 温州市城市建设投资集团有限公司 |
| 法人代表 | 王延申 | 联系人 | 万飞 |
| 通讯地址 | 温州市南汇锦园3栋2层 |
| 联系电话 |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 325000 |
| 建设地点 | 温州市站前东小区地块 |
| 立项审批部门 | 温州市发改委 | 批准文号 | 会议纪要（2012）26号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 市政设施 7810 |
| 用地面积 | 7044m2 | 建筑面积 | 11000m2 |
| 总 投 资 | 2272万元 | 其中:环保投资 | 23万元 | 环保投资占总投资比例 | 1.0% |
| 评价经费 | / | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 根据温州市发改委专题会议纪要[2012]26号文件，温州市站前东小区地块立体停车库建设工程项目，拟建在温州市站前东小区地块。该地块总用地面积为7044平方米（折合10.57亩），项目建成后的总建筑面积为10145平方米（钢结构），停车位600辆，其中升降横移式停车位593辆，地面停车位7辆，厕所60 m2 ，管理用房20m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、浙江省人民政府令第288号《浙江省建设项目环境保护管理办法》，该项目建设需执行环境影响评价制度。受温州市城市建设投资集团有限公司委托，我院承担该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、资料收集和初步调查研究的基础上，编写了本项目环境影响报告表。 2、编制依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》2003年9月1日； (3)《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月修订）； (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年9月1日； (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日； (7) 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2003年1月1日； (8) 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第253号令，1998年11月29日； (9)国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2008.10； (10)《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府第288号令，2012年3月； (11)《浙江省大气污染防治条例》，2003年6月； (12) 《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》，国家环保部办公厅，环办[2008]70号，2008年9月18日； (13)关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》，浙江省环境保护局，浙环发［2007］57号； (14)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发[2009]76号； (15)《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》，浙环发[2009]77号； (16)《产业结构调整指导目录》（2011年本），国家发展和改革委员会，2011年6月1日； (17) 浙环发[2007]94号《关于生态环境功能区试行工作的通知》； (18)环保部5号令《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，2009年1月16日； (19)《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙政办〔2012〕132号，2012年10月； (20)《关于建设项目环评分级审批管理权限有关情况说明的通知》，温环发[2009]71号。 (21)《关于严格内河流域建设项目环评审批的通知》，温环发[2010]73号； (22) 《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》，温州市人民政府第123号令，2011年3月1日。 ◆技术规范 (1)《环境影响评价技术导则 总纲》HJ2.1~2011； (2)《环境影响评价技术导则(大气环境)》，HJ2.2-2008； (3)《环境影响评价技术导则(声环境)》，HJ2.4-2009； (4)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》(2006.4)； (5)《建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，浙江省环保局，（2005.4）； (6)《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》，（HJ/14-1996），（1996.10.1）； (7) 《温州市生态环境功能区规划》(2008.2)。 ◆项目技术文件 （1）温州市发改委文件会议纪要（2012）26号《温州市站前东小区地块立体停车库建设工程项目建设条件联审会议纪要》，2012.3.22； （2）温州市环境保护局温环建函（2012）14号，2012.3.23； （3）温州市规划局浙规选（2012）0301015号《建设项目选址意见书》，2012.8.22； （4）温州市规划局浙规证（2012）030100029号《建设用地规划许可证》，2012.11.15； （3）《温州市站前东小区地块立体停车库建设工程项目建议书和可行性研究报告》，温州市经济建设规划院，2012.3 （3）杭州设计院建筑方案，2012.4； （4）业主提供有关资料及环评咨询合同。 3、项目选址及四至关系 本项目位于温州市火车站站前东小区地块，地块东侧为龙源路，隔路为公园，南侧、北侧为居民住宅，西侧为旭日幼儿园和居民住宅。地块通过周边道路分别与城市主干道车站大道和温州大道相连,对外交通十分便利。 见附图。 4、项目规模 项目总用地面积：7044平方米，约10.57亩 项目建筑面积： 10145平方米 建设内容：公建设施。 项目总投资：2272万元 5、经济技术指标 表1-1 主要经济技术指标 项目 数值 单位 建设用地面积 7044 M2 建筑面积 10145 M2 停车位 600 辆 其中:升降横移式停车位 593 辆 平面停车位 7 辆 管理用房 20 M2 厕所 60 M2 道路硬化 5195 M2 项目总投资 2272 万元 6、总平面布置 本停车库采用地上五层升降横移式机械停车模式。本基地四周环以区间道路，周边主要以居住楼为主。外围主要城市道路沿线分布商业和办公用地。因考虑到尽量减少对周边居住楼的日照、噪声及地基基础影响，最终确定总平布置形式。停车库西面外墙距征地红线13.5米，东侧临公园绿地，为停车库场地主入口。南北方向设次入口。场内设7米宽环形车道，内部车道宽8米，南北两侧车道宽10米，均双向行驶，以方便停车。本项目地块共设置停车位600辆，其中机械停车位593辆，采用升降横移式停车，地面停车位7辆。机械立体停车库共5层，高度10米。上部主体采用钢结构，外刷金属质感的防火涂料。外立面采用镂空建筑幕墙围合，镂空建筑幕墙为3毫米厚铝板材料。停车位按2.5米×6.15米划分，分三组布置，间隔8米。共分16个区。每区设升降电机一只（2.2kw），每个停车位设横移电机一只（0.2km）。 机械式立体停车库与传统的混凝土结构停车库相比，综合造价较低，最大限度地利用了土地，符合国家倡导的节约土地、实现可持续发展的要求，在需要大量增加停车位时，此类车库是最佳选择。机械式立体停车库的经济性和防盗安全性远好于土建式车库。机械式立体停车库存取车不需进入地下室，使用最为方便，停车更为安全，对人体的健康更有利。机械式立体车库符合国家环保政策，当车库达到使用寿命报费后，其报废车库的材料大部分可回收实现循环使用。 因此，本项目结合温州停车难的实际，推荐机械式立体停车库作为本项目的推选方案。 详见项目总平面布置图（附图）。 7、公用工程 （1）给水 水源：采用城市自来水管网作为本项目给水水源。由道路上的市政自来水管网引入。 供水系统：有市政管网直供。 （2）排水系统 雨、污分流，雨水系统经雨水主管汇集后，排入市政雨水管网。项目设厕所一个,供管理人员及出入停车库司机使用，污水经化粪池预处理至纳管标准后接入市政排污管网进入中心片污水处理厂处理后达标排放瓯江。 （3）空调 本项目管理用房有家用空调器一台。 （4）通风设计 本项目采用自然通风。 （5）供电 电源接自市政电网，作为常用电源。本项目不设发电机组。 （6）垃圾收集系统 本项目内设垃圾收集点，垃圾袋装化，再有管理人员将垃圾送至的垃圾收集点，经市环卫部门将垃圾外运。 8、总投资 项目估算总投资2272万元，由建设单位自筹解决。 项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目为新建项目，该地块为预留的市政设施用地。现状为一简易的露天停车场。 |

自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文等)： 1、地理位置 温州地处中国大陆环太平洋岸线的中段，浙江省东南部。全境介于北纬27.03'－28.36'、东经119.37'－121.18'之间。东濒东海，南与福建省宁德地区的福鼎、柘荣、寿宁三县毗邻，西及西北部与丽水市的缙云、青田、景宁三县相连，北和东北方与台州市的仙居、黄岩、温岭、玉环四县市接壤。 本项目位于温州市火车站站前东小区地块，地块东侧为龙源路，隔路为公园，南侧、北为居民住宅，西侧为旭日幼儿园和居民住宅。建设用地约7044平方米。 2、气候与气象 温州市区属副热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明。冬季盛行西北风，夏季盛行东北偏北风，全年最多风向为东北偏北风，其次为西北风，多年平均风速为0.95m/s。据温州气象台资料统计，年平均气温为19.14度，最高月份为7月，平均气温29.15度；最低月份为1月，平均气温8.44度；极端最高气温40.9度（出现在2003年7月15日14时），极端最低气温-2.0度（出现在2005年1月1日）。年无霜期272天，年均日照时数1850h，年平均水面蒸发量894mm，年平均降水量1717.7毫米。 3、地形地貌 温州市以低山区丘陵为主，占全市面积的62.14%，平原面积占21%，海域面积占16.86%，大致呈“六山二地二水”结构。地势由西北向东南倾斜，依次分布低山、丘陵、平原、浅海滩涂、岛屿，具有五个层次的地貌特征。山脉属雁荡山脉，系括苍山脉之南支，呈东北----西南走向，最高峰百岗尖，海拔1056.6m，山体主要由流纹岩和凝灰岩构成，东部和南部大部分为海积平原，间有丘陵，海拔3.5m。地形丰富多样，有利农、林、牧、副、渔多种经营的发展，沿海沿江适宜开发利用作为多种用途的港口，沿海有西门、白门、桃花等岛屿10多个，占总面积的0.6%。 4、水文水系 (1)内河水系 温州市区的内河河网主要由温瑞塘河、西山河、九山河、南塘河、吕浦河等数十条大小河流组成。温州市内河河网为平原河网，枯水流量小，流速缓慢，稀释自净能力低。内河河网的上游仙门河是由郭溪、瞿溪、雄溪三条河流汇合而成，这三条溪来水流量不大，目前，仙门河及温州市内河河网的主要水量补给源是由瓯江翻水站来水及戌浦溪的雷锋低坝引水，均由曹平隧洞经郭溪进入仙门河。 (2)瓯江 瓯江是浙江省第二大河，发源于庆元县锅帽尖，流经庆元、龙泉、云和、遂昌、松阳、缙云、丽水、景宁、青田、永嘉、瓯海、温州、乐清等13个县(市)至崎头注入东海，全长388公里，流域面积达17958平方公里。温州市处于瓯江下游，瓯江(温州段)流域面积4021平方公里。瓯江源头海拔1900多米，进入海滨平原后仅6米，上游河床比降大，具有山溪性河流特点。河流下游进入平原，河床宽阔，边滩和沙洲发育，水流分叉。多年平均流量为456.6米3/秒，平均年径流量为144亿米3。 瓯江下游受潮汐影响，河口呈现喇叭型并有拦门沙，属强潮河口。潮区界位于圩仁，感潮河段长76公里。瓯江感潮河段的潮汐作用相当明显。入江污染物主要在潮汐、潮流作用下迁移、稀释、扩散。龙湾的平均涨潮流量是圩仁平均流量的21倍，江心屿是圩仁8.1倍，山根是圩仁的0.6倍，因此瓯江(温州段)下游对污染物稀释降解主要是潮汐、潮流作用，而上游山根断面径流作用明显增加。 5、地质与地震 本市地基岩性，由基岩和第四纪土层组成，基岩岩性大部分为凝灰岩、流灰岩，主要颁在周围山区和平原中的零星残丘，一般均较坚实，但局部地区风力剧烈。 第四纪土层主要分布在平原地区，岩性基础较强，土壤结构一般分为：（1）耕地、厚度约30cm，布于地表；（2）人工土，主要分布在市区，厚度约1m，不能作建筑持力层；（3）淤积质粘土，一般埋深1.5m；（4）砂类土，厚度一般不大于10m,仅分布在沿瓯江部分地段,地下水位高，有流砂现象。 根据地震历史资料和国家建委颁布文件，温州地震烈度属六度地区。 社会环境简况 1、温州市 温州是沿海港口城市，位于中国东南部，瓯江下游南岸，为中国浙江省辖市，简称“瓯”，别称鹿城。全市陆域面积11784平方公里。海域面积约11000平方公里。其中市区（鹿城、龙湾和瓯海三个区）面积1187平方公里。全市常住人口为912.21万人（2010）。 温州2011年全市实现生产总值3350.9亿元，同比增长9.5%；财政总收入485.6亿元，其中地方财政收入270.9亿元，分别增长18%、18.5%；城镇居民人均可支配收入31749元，农村居民人均纯收入13243元，分别增长13.5%、16%；单位生产总值能耗下降4.5%，化学需氧量、二氧化硫、氨氮和氮氧化物排放量分别削减3.8%、3.6%、4.6%、0.8%（摘自2012温州市政府工作报告）。 2、鹿城区 鹿城区总面积294.38平方千米，常住人口129.33万人。是温州市的政治、经济、文化中心。全区辖7个街道、1个镇，共有65个居民区、141个行政村。 2011年全区实现生产总值644亿元，财政总收入39.1亿元，其中地方财政收入22.2亿元；单位生产总值能耗下降2.9%；化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别削减15.3%、13.9%、11.1%、8.9%。 3、温州市中心片（杨府山）污水处理厂 （1）服务范围 温州市中心片污水处理厂服务范围包含状元、经济技术开发区、农业开发区、杨府山、东郊、旧城、梧埏、三垟、茶山、南白象等八个污水系系统，区域面积达131.18平方公里，近期服务人口60万，远期服务人口103万。该片区排污管道系统正在逐步完善中。 （2）工程简介 温州市中心片污水处理厂位于温州市区东郊杨府山涂村，占地20公顷；该污水处理厂设计日处污水为20万吨，工程投资3.0165亿元，2003年7月投入运行。该污水处理厂污水处理工艺采用奥伯尔氧化沟工艺对污水进行生化处理，达到国家二级排放标准。 本项目所在地块根据该区域污水管网现状，项目产生的废水按三级排放标准经市政污水管网纳入城市污水处理厂处理，处理达标后排放瓯江。 4、生态环境功能区规划 根据《温州市区生态环境功能区规划》（2008年2月），本项目所在地为鹿城老城区城镇和产业优化发展生态环境功能小区（V1-40304D01）内，属优化准入区（具体详见附图——温州市生态环境功能区划图）。 优化准入区：生态环境敏感性为轻度或中等，生态服务功能中等或一般，开发历史久、开发活动对生态环境影响程度较深，产业结构与布局有待于优化、人口密集、环境容量小、人均自然资源拥有率低的地区。主要为现状开发密度较高，生态环境承载力正在减弱，污染物排放量较大，环境质量现状未达到功能区要求的区域。该区是工业开发和城镇建设的重点区域，其与重点准入区的主要区别是需要进行主要污染物排放总量削减。 基本特征 该区位于鹿城区东部，以鹿城老城区为主要范围，涉及鹿城区12个街道和南郊乡，总面积40.21平方公里。主要承担城镇发展、保护和恢复历史街区、美化城市人居环境的功能。 主要生态环境目标 环境质量目标：环境空气质量、噪声达到功能区要求，市区内河水质近期比现状提高一个等级，远期达到功能区要求。 总量控制目标：到2010年，点源COD排放量控制在13263.5吨，氨氮排放量控制在3125.6吨，污染物削减主要途径是生活污染治理和城区污染企业搬迁。 生态环境保护与建设措施 建设开发活动的环境保护要求：建设以商贸服务、休闲娱乐、旅游购物为主的现代商住区。建成区内原则上不再新上工业项目，逐步将现有污染企业关停或搬迁；新建其他项目要严格执行环境影响评价制度。任何建设不得侵占河道水系的城市生活岸线和生态资源保护岸线。 污染控制：对城区内工业企业实施“退城入园”，至2010年，位于城市商贸居住区内的工业企业逐步实现关、停、迁，电镀企业全部搬迁至仰义乡的后京电镀园区。改造搬迁杨府山垃圾填埋场，完成卧旗山垃圾填埋场的封场工程。完善城市污水管网系统，到2010年实现建成区范围内污水收集管网全覆盖。 生态保护与建设：开展老城改造，保护和恢复历史街区，优化城市功能布局，适当疏解老城区人口，提升人居环境；采用改造与改制并重原则，加强南郊乡和黎明街道的城中村改造，加强城郊结合部环境卫生整治；对市区内河和温瑞塘河进行综合治理；整理现有的城市绿化用地，梳理绿地网络系统，绿地率达到32%以上，城镇人均公共绿地面积达到15平方米。 本项目为公建项目，因此本项目不会和生态功能区规划冲突。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1.地表水环境质量现状 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》内容，项目所在区域瓯江为Ⅲ类水环境功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。为了解瓯江水质现状，引用瓯江杨府山段2012年温州市环境监测中心站常规监测数据，监测结果见表3-1。 表3-1 2012年瓯江水质监测数据 单位：mg/L，除pH外 站位 指标 pH值 DO CODmn BOD5 NH3-N 杨府山 平均值 7.68 6.39 1.59 2.64 0.19 水质类别 达标 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 指标 铅 氟化物 总磷 挥发性酚 石油类 平均值 ＜0.001 0.41 0.036 ＜0.002 ＜0.05 水质类别 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 本项目纳污水体瓯江为地表水Ⅲ类水质功能区，评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。2012年监测结果表明，瓯江杨府山段的各类污染物均未超标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，表明纳污水体瓯江水质符合功能要求，瓯江水质良好，水体具有一定环境容量。 2、大气环境质量现状 为了解项目所在地大气环境质量现状，现引用2012年市站（既黎明西路站位，距离本项目约3.2km）常规污染物的大气环境质量监测数据，如下表3-2所示。 表3-2 2012年度市站大气常规监测统计结果 单位： mg/m3 时间 监测结果（年均值） SO2 NO2 PM10 数值 0.022 0.053 0.069 （GB3095-1996）二级标准 0.060 0.080 0.150 （GB3095-2012）二级标准 0.060 0.040 0.070 是否达标 SO2、PM10达标，NO2超（GB3095-2012）二级标准 达标 不达标 全部指标能达到（GB3095-1996）二级标准 本评价采用单项污染指数法评价环境空气质量。单项评价指数是指某大气污染物的监测值被该污染物的环境质量标准除得的商值，其表达式为：Pi=Ci/Si 式中：Pi：污染物的单项评价指数； Ci：污染物实测浓度，mg/m3； Si：污染物的环境质量标准，mg/m3。 单项评价指数反映了污染物的相对污染程度，可以据其大小判定其污染程度，当指数大于1时，表明污染物已超标。 从监测数据统计结果可以得出，项目所处区域环境空气质量受轻度污染，常规指标SO2 、PM10年均值单项污染指数Pi均小于1，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。NO2年均值单项污染指数Pi均大于1，符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，但超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。。 3、声环境质量现状 本项目所在地为居住、商业混杂区，噪声执行声环境功能2类区。我院于2013年03月30号在项目厂界周围噪声进行了现场监测，项目共设置监测点4个，监测结果见表3-3。 表3-3 项目噪声监测结果 单位：dB 位置 监测结果(dB) 评价标准(dB) 评价结果 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东边界 57.2 46.5 60 50 未超标 未超标 南边界 58.6 47.3 60 50 未超标 未超标 西边界 56.5 47.6 60 50 未超标 未超标 北边界 56.5 46.4 60 50 未超标 未超标 根据监测结果四周厂界噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区对应的标准要求。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、项目纳污水体瓯江水环境保护目标为水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；内河水质不恶化。 2、环境空气保护目标为项目区域周围环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求。 3、环境噪声保护目标为厂界周围噪声环境应满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类噪声值对应的标准要求。 4、敏感点：南侧和北侧的居民住宅，西侧的旭日幼儿园和居民住宅。具体见本项目四至环境关系图。 表3-4 敏感点保护目标表 敏感点 方位 与项目围墙边界距离 规模 居民住宅 南侧 7m 第一排约30户 旭日幼儿园 西侧 17m 约90个学生 居民住宅 西侧 17m 第一排约30户 居民住宅 北侧 10m 第一排约30户

评价适用标准

| 环境质量标准 环境质量标准 | 1、水环境 根据浙江省水功能区水环境功能区划分方案，项目纳污水体瓯江为Ⅲ类水功能区，故地表水采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，相关标准值见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 参数 pH DO CODcr BOD5 CODMn 氨氮 总磷 总氮 Ⅲ类 6-9 ≥5 ≤20 ≤4 ≤6 ≤1.0 ≤0.2 ≤1.0 2、空气环境 项目所在地属二类环境空气质量功能区，根据《关于实施环境空气质量标准GB3095-2012的通知》(浙环发[2012]11号)可知，温州市区2013年1月1日起执行建设项目常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，相关标准值见表4-2。 表4-2 大气评价执行的标准 单位：mg/m3 项目 1小时平均 日平均 年平均 参考标准 SO2 0.50 0.15 0.06 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 NO2 0.20 0.08 0.04 NOX 0.25 0.1 0.05 TSP / 0.30 0.20 PM10 / 0.15 0.07 PM2.5 / 0.075 0.035 CO 10.0 4.0 / SO2 0.50 0.15 0.06 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准 NO2 0.24 0.12 0.08 NOX 0.15 0.1 0.05 TSP / 0.30 0.20 PM10 / 0.15 0.10 非甲烷总烃 2.0 / / 《大气污染物综合排放标准详解》 3、声环境 本项目所在区域居住、商业混杂区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区对应的标准。具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境噪声标准 功能类别 昼间dB 夜间dB 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 污染物排放标准 总量控制指标 | 1、废水 废水经预处理达《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)的三级标准纳管接入温州市中心片污水处理厂，污水处理厂排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准，具体见表4-4。 表4-4 废水污染物排放标准 单位：mg/L， pH除外 污染物 pH COD BOD5 SS 石油类 氨氮* 总磷* （以P计） 三级标准 (GB 8978-1996) 6-9 500 500 400 20 45 8 二级标准 （GB18918-2002） 6-9 100 50 50 5 25（30） 3 *注：三级标准NH3-N、总P无标准值，采用CJ343-2010 污水排入城市下水道水质标准。 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准，有关污染物排放标准值见表4-5。 表4-5 废气排放标准 污染物 最高允许放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒(m) 二级标准 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 氮氧化物 240 15 0.77 0.12 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 车库废气执行《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中的相关标准，具体指标见表4-6。 表4-6 工作场所空气中有害物质容许浓度 单位：mg/m3 项目名称 最高容许浓度 时间加权平均容许浓度 短时间接触容许浓度 NO2 / 5 10 CO / 20 30 3、噪声 本项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准，具体见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 等效声级LAeq 昼间 夜间 2 60 50 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准，详见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 噪声限值（dB） 昼间 夜间 75 55 据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号）和关于印发《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》的通知（温环发〔2010〕88号）中规定：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 结合本项目的污染特征，本项目排放的废水只有生活废水，因此根据文件精神，纳入总量控制指标的主要是COD，该生活污水排放量可以不需区域替代削减。 根据工程分析，该项目主要污染物达标排放情况表见表4-9。 表4-9 该项目主要污染物排放情况表 序号 污染物名称 产生量(t/a) 纳管排放量(t/a) 排入环境量(t/a) 1 COD 1.97 1.39 0.39 2 NH3-N 0.14 0.14 0.10 根据以上分析，建议该建设项目的总量控制指标COD、NH3-N总量控制建议值具体如下： CODCr0.39t/a 、NH3-N0.10t/a 。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目为温州市站前东小区地块立体停车库建设工程项目，停车库西面外墙距征地红线13.5米，东侧临公园绿地，为停车库场地主入口。南北方向设次入口。场内设7米宽环形车道，内部车道宽8米，南北两侧车道宽10米，均双向行驶，以方便停车。本项目地块共设置停车位600辆，其中机械停车位593辆，采用升降横移式停车，地面停车位7辆。机械立体停车库共5层，高度10米。上部主体采用钢结构，外刷金属质感的防火涂料。外立面采用镂空建筑幕墙围合，镂空建筑幕墙为3毫米厚铝板材料。停车位按2.5米×6.15米划分，分三组布置，间隔8米。共分16个区。每区设升降电机一只（2.2kw），每个停车位设横移电机一只（0.2km）。，汽车开进车库后，通过升降横移式机械达到停车位 项目污染影响时段主要为施工期和运营期，其基本工序及污染工艺流程，如下图所示： 基础工程→主体工程→装饰工程→设备安装→工程验收→运行使用 图4 施工期、运营期工艺流程图 噪声、扬尘、装修废气 噪声、固体废弃物 噪声、废气 基础工程→主体工程→装饰工程→设备安装→工程验收→运行使用 施工废水、建筑垃圾 生活污水、生活垃圾 施工期 运营期 图3 施工期、运营期产污工艺流程图 拟建项目可能产生的环境影响因子见下表5-1，主要的污染因子为生活污水、汽车尾气、机械动力设备噪声、汽车噪声和生活垃圾等。 表5-1 拟建项目环境影响因子 时 段 影响环境的行为 环境影响因子 工程建设 场地平整、地面开挖 弃土、扬尘、道路交通压力增加 施工机械操作 机械噪声 施工作业 施工废水 施工人员日常生活 生活污水、生活垃圾 工程运行 人员活动 生活污水、生活垃圾、噪声 停车库 汽车尾气、噪声 配套设施 噪声污染 主要污染工序 一、施工期 本项目在施工阶段对周围环境的影响是存在的，若管理不当，将给小区周围环境带来不利影响。 1、施工废气 施工期大气污染源主要是施工车辆和部分施工机械所产生的尾气以及施工车辆行驶过程中产生的扬尘。根据类比调查，距离施工场地100m处的TSP监测值约0.12-0.19mg/Nm3。 2、施工噪声 (1)施工机械噪声 不同的施工阶段使用的施工机械噪声级不同，一般在65-110dB之间，声级较高的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、搅拌机、振捣棒、吊车等。 (2)运输车辆噪声 施工过程中一般使用大型货运卡车，其噪声级较高，可达107dB，自卸卡车在装卸石料等建筑材料时，其噪声级可达110dB以上。 3、施工废水 (1)施工泥浆 由于温州地区地质表面基本上属软基土，地下水位高，在施工阶段，往往会产生大量含泥浆的地下水。泥浆主要在基坑开挖和打桩阶段产生，产生量与打桩方式有关，钻孔式灌注打桩比静压式打桩产生的泥浆要大得多。 (2)生活废水 建设期不同阶段施工人数不尽相同，施工高峰期人员按50人计算，人均生活污水产生量以30L/d计，则生活污水排放量为1.5t/d，废水中主要污染物产生量分别为：COD 0.75kg/d，BOD5 0.45kg/d。 4、施工固废 包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。如施工高峰期人员按50人计算，人均生活垃圾产生量以1kg/d计，则施工人员生活垃圾产生量为0.05t/d。 二、营运期 1、废水 本项目建成投入使用后，所排废水主要来自管理人员和来停车库驾驶员生活用水(工作人员共10人，驾驶员约1300人次)，工作人员用水量按50L/d，驾驶员用水量按10L/次，根据测算最大日用水量为13.54m3，转污率按80%计，日污水排放量约为10.8m3，废水排放量约为3940t/a。污水来源及排放量见表5-2。 表5-2 生活用水量和生活废水排放量 用水部位 用水量 标准 规 模 用水量 (m3/d) 废水排放量(m3/d) 废水排放量 (m3/a) 工作人员 50L/人·日 10人 0.5 0.4 146 驾驶员 10L/人次 1300人 13 10.4 3796 总 计 / / 13.54 10.8 3940 本项目建成后产生的废水为生活废水。根据以往的生活污水调查资料，化粪池进水COD浓度约500mg/L，BOD5浓度为300mg/L，氨氮浓度为35mg/L，化粪池出水COD浓度一般为252-455mg/L之间，平均为350mg/L，氨氮浓度为35mg/L。经中心片污水处理厂处理后，COD浓度约100mg/L，氨氮浓度为25mg/L本项目生活废水污染物排放量见表5-3。 表5-3 生活污水排放量 污染物 污染物产生量 纳管排放量 排入环境量 浓度(mg/L) t/a 浓度 (mg/L) t/a 浓度(mg/L) t/a 废水量 — 3940 — 3940 — 3940 COD 500 1.97 350 1.38 100 0.39 NH3-N 35 0.14 35 0.14 25 0.10 2、废气 本项目为立体停车库建设项目，主要大气污染源为车库机动车尾气、。 立体停车库进出汽车尾气 本项目进出车辆主要为轻型汽车。高峰状况的车流量估计为库容量的65%左右，即390辆/h，平时车流量计为库容量的30%左右，即180辆/h。，设汽车在进出立体车库内行驶时为怠速状态，平均时速为5km/h。预测公式如下： 废气排放量：D=QT（K+1）A/1.29 污染物排放量按下式计算：G=DCf 项目地块车库白天高峰时段立体停车库污染物排放量见表5-4。 表5-4 白天高峰时段立体停车库污染物排放量 出入立体车库 车流量（辆/h） 进出口车道长度(m) 车辆运行时间(min) 废气排放量(m3/h) 污染物排放速率(kg/h) CO NO2 非甲烷总烃 立体车库 390 40 0.48 47.36 2.506 0.060 0.046 3、噪声 本项目的噪声基本上可以分为2类，其一是立体停车库升降横移机械配套设施产生的固定源噪声；其二是停车场等产生的交通噪声。经类比监测，以上声源的源强列于表5-5、5-6。 表5-5 噪声源强 噪声源 声 级 (dB) 立体停车库出入口 60-65 车辆行驶(7.5m处) 62-70 升降横移机械配套设施 60 表5-6 典型设备噪声源强和位置 设备名称 位 置 噪声级（dB） 升降横移机械配套设施 立体停车库 60 管理用房空调器 管理用房 60-62 4、固废 本项目建成后产生的固废主要为工作人员及进出停车库驾驶人员的生活垃圾，根据温州市人民生活水平，垃圾产生量工作人员按1.0kg/人·d计，驾驶人员按0.25kg/车次计，则本工程建成后，工作人员10人，驾驶人员1300人次，生活垃圾的产生量约为0.337t/d，123t/a。

项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 污染物产生浓度及产生量 | 预计排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | 据施工场地100m处的TSP日平均浓度为0.12~0.79mg/m3 | 扬尘量减少70%左右，造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围 |
|  | 立体停车场 | 立体停车库尾气（kg/h） | CO：2.506；NO2：0.06； 非甲烷总烃：0.046 | CO：2.506；NO2：0.06； 非甲烷总烃：0.046 |
| 水 污 染 物 | 施工期生活污水 | 废水量 CODcr BOD5 | / 500 mg/L 300 mg/L | 1.5 t/d 0.75kg/d 0.45kg/d | / | 1.5 t/d 0.75kg/d 0.45kg/d |
|  | 运营期生活污水 | 废水量 CODcr NH3-N | / 500 mg/L 35 mg/L | 3940t/a 1.97t/a 0.14t/a | 100mg/L（环境） 350 mg/L（纳管） 25mg/L（环境） 35 mg/L（纳管） | 3940t/a 0.39t/a 1.39t/a 0.10t/a 0.14t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | / | / | / | 部分回填 其余运至指定地点 |
|  |  | 生活垃圾 | / | 0.05 t/d | / | 全部清运 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | / | 123t/a | / | 全部清运 |
| 噪 声 | 施工期 | 场界噪声 | 采取措施保证施工期噪声不超过施工场界噪声限值 |
|  | 运营期 | 区域噪声 | 进出车库车辆60~65dB，设备机械60 dB， 其他区域昼间≤60 dB（A），夜间≤55 dB（A） |
| 其 它 | 无 |
| 主要生态影响 该工程对生态环境的影响主要发生在工程施工期，主要生态影响为水土流失。该项目所在地属于城市建设用地，但需注意施工期由于地表开挖等活动破坏原有土壤上的结构或硬化路面，使裸露的松散土壤在地表径流的冲刷下易造成水土流失等问题，同时土地的硬化将造成土壤结构的改变，破坏土壤微生物的生存环境，水土流失将随工程建设期的结束而终止。建议在施工期采取以下措施避免或减缓水土流失现象： 在施工区内增设必要的排水沟渠； 土石方工程尽量避开暴雨季节，施工完成后及时进行路面硬化和绿化工作。 本项目建成后，该区域面貌将焕然一新，满足城市停车需求，项目投入使用后，服务大众，改善出行条件，提高生活质量，有效缓解城市停车难问题，有利于推进温州市城市发展，提高城市品位。项目选址城市边角地块，有利于提高土地利用效率，完善城市设施建设。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目工程量较大，建设周期较长，若不采取有效措施，将对周围环境产生较大影响。根据该项目的工程特点，建设期的环境影响主要来自施工场地的扬尘、废水、噪声污染等几个方面。 1、施工期扬尘分析 在整个施工期，土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸等作业都会产生扬尘，如遇大风干燥天气，施工扬尘将更为严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60％，并与道路路面及车辆行驶速度有关。一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘量减少70％左右。表25为施工场地洒水抑尘的试验效果，结果表明每天洒水4-5次，可有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20-50m范围以内。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离(m) 2 20 50 100 TSP小时平均浓度(mg/m3) 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 在工程施工现场，主要是一些运输土石方、建材的大型车辆，若不做好施工现场管理会造成一定程度的施工扬尘、搅拌作业也会产生大量的施工扬尘，危害环境。另外，建材的露天堆放、搅拌作业也会产生大量的施工扬尘，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响。因此，禁止在大风天气进行此类作业，减少建材的露天堆放，以及保证建材一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段，这些措施能将扬尘控制在一定的范围，以减少施工扬尘对周围环境造成的不利影响。 2、施工期噪声影响分析 (1)噪声源强 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪设备严禁使用，因此施工公司在施工安排上，往往把一些装卸建材、拆装模板等一些手工操作的工作安排在夜间进行。由于施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时，而这类噪声有瞬时噪声高，在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是施工期环境管理的难点。 表7-2为主要施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB，一般不会超过10dB。由表可知，在这类施工机械中，噪声最高的为冲击式打桩机，达110dB，另外，混凝土振捣器、静压式打桩机等和钻孔式灌注机的噪声也较高，在80dB以上。 表7-2 主要施工机械设备的噪声声级 序号 施工机械 测量声级[dB] 测量距离(m) 1 挖 路 机 79 15 2 压 路 机 73 10 3 铲 土 机 75 15 4 自卸卡车 70 15 5 冲击式打桩机 110 22 6 钻孔式灌注桩机 81 15 7 静压式打桩机 80 15 8 混凝土搅拌机 79 15 9 混凝土振捣器 80 12 10 升 降 机 72 15 由于本项目占地面积较小，不同施工阶段存在同时进行的情况。根据GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中规定：如有几个施工阶段同时进行，以高噪声阶段的限值为准。 （2）噪声预测模式 本项目施工过程产生的噪声在预测时仅考虑扩散衰减。 施工机械一般可看作固定点源，在距离r米处的声压衰减模式为： LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0) 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其噪声叠加计算模式为： 以上两式中： LA(r)——距离声源r米处的声压级，dB(A)； LA(r0)——距离声源r０米处的声压级，dB(A)； r0——参考位置，本次取1m； r——预测点到声源的距离，m； LA——合成声压级，dB(A)； LAi——第i个声源对某个预测点的等效声级，dB(A)。 （3）预测结果分析 当单台建筑机械作业时可视为点声源，根据噪声预测模式可以计算出噪声源强随距离衰减的情况。各建筑机械的噪声衰减见表7-3。表中r55称为干扰半径，是指声级衰减到55dB时所需的距离。 表7-3 各种建筑机械的干扰半径 阶 段 噪声源 r55 r60 r65 r70 r75 r80 土石方 装载机 350 215 130 70 40 挖掘机 190 120 75 40 22 打 桩 冲击式打桩机 1950 1450 1000 700 440 165 结 构 混凝土振捣器 200 110 66 37 21 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25 木工园锯 170 125 85 56 30 装 修 升降机 80 44 25 14 10 由表可知，施工机械的噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离很远。本项目施工期造成的影响应避免对附近敏感点（尤其是西面幼儿园，南侧和北侧住户等）正常的生活产生影响，必须合理地安排这些机械作业的施工时间，采取低噪声设备，并且设置隔声屏，尽量不安排夜间施工。 （4）减噪措施 对受施工期噪声影响的敏感点，本环评建议采取如下措施： 1、制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备；提高工作效率，使土建工程在短期内完成。 2、禁止夜间施工，如因施工工艺要求必须在夜间作业的，必须得到当地环保局的同意，并告示附近居民，征求其意见。 3、施工期水环境影响分析 （1）施工泥浆 由于温州市地质表面基本上属软基土，地下水位高，在建筑基础施工阶段，往往会产生大量含泥浆的地下水。泥浆主要在打桩阶段产生，产生量与打桩方式有关，钻孔式灌注打桩比静压式打桩产生的泥浆要大得多。 泥浆水主要含有大量泥浆，故悬浮物浓度较高，直接排入下水道则容易引起管道的堵塞，因此必须对其进行沉淀处理，经沉淀处理后，其上清液可以排放，而沉淀的淤泥则统一运往市政部门指定的地点消纳，严禁偷排入河。泥浆水通过上述方法处理后一般不会对内河水环境产生大的影响。 （2）生活废水 施工中产生的生活污水、冲洗废水等废水因量少且较分散，处理较困难。施工人员尽量利用附近现有生活设施。 4、施工期固废影响分析 施工期固体废物包括施工期间开挖的土方、施工人员的生活垃圾以及施工过程中丢弃的包装袋、废建材等生产垃圾。本项目立体停车库，占地面积为7044平方米，建设约产生3544立方米的弃土，该弃土部分可用于该项目建设的回填覆土，其余可作为城市建设的回填土方，如填海筑路等。并且在外运过程中，采用封闭式的运输车运输，防止弃土的散落，这样则不会对市容市貌造成大的影响。生活垃圾由城市环卫部门处理，生产垃圾尽量回收再利用，剩余部分与生活垃圾一起由环卫部门处理。 营运期环境影响 1、水环境影响分析 （1）污染源 本项目日最大污废水排放量约为10.8t，年污废水排放量约为3490t，主要污染产生量CODCr约1.97t/a、NH3-N约0.14t/a；经化粪池处理后，污水纳管排放量为CODCr约1.38t/a、NH3-N约0.14t/a；经中心片污水处理厂处理后，污染物排入环境量CODCr约0.39t/a、NH3-N约0.10t/a。 （2）废水进管可行性分析 项目产生的污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准，接入排污管网。雨水系统经雨水主管汇集后，排入市政雨水管网。项目污水进入市政污水污水管网后进入中心片污水处理厂，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准后排入瓯江。 （3）环境影响评价 本工程废水经预处理后可接入中心片污水处理厂。经中心片污水处理厂处理后再排入瓯江，因此本工程废水不会对市区内河水体造成影响。同时根据浙江省环境保护科学设计研究院的《温州市中心片（杨府山）污水处理厂项目环境影响报告书》对废水排入瓯江的分析结论可知，其对瓯江水质影响不大。 2、大气环境影响分析 （1）汽车尾气的影响 本项目进出车辆主要为轻型汽车。高峰状况的车流量估计为库容量的65%左右，即390辆/h，平时车流量计为库容量的30%左右，即180辆/h。，设汽车在进出立体车库内行驶时为怠速状态，平均时速为5km/h。预测公式如下： 废气排放量：D=QT（K+1）A/1.29 污染物排放量按下式计算：G=DCf 本项目白天高峰时段立体停车库污染物排放量见表7-4。 表7-4 白天高峰时段立体停车库污染物排放量 出入立体车库 车流量（辆/h） 进出口车道长度(m) 车辆运行时间(s) 废气排放量(m3/h) 污染物排放速率(kg/h) CO NO2 非甲烷总烃 立体车库 390 40 0.48 47.36 2.506 0.060 0.046 表7-5 项目面源估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m） CO NO2 非甲烷总烃 下风向预测浓度 Cco（mg/m3） 浓度占标率 P co（%） 下风向预测浓度 C NO2（mg/m3） 浓度占标率 P NO2（%） 下风向预测浓度 C NMHC（mg/m3） 浓度占标率 P NMHC（%） 1 1.98E-01 1.98 4.79E-03 2.00 3.53E-03 1.76 79 9.11E-01 9.11 2.21E-02 9.20 1.63E-02 8.13 100 8.41E-01 8.41 2.04E-02 8.49 1.50E-02 7.50 200 6.86E-01 6.86 1.66E-02 6.92 1.22E-02 6.12 300 4.29E-01 4.29 1.04E-02 4.33 7.66E-03 3.83 400 2.88E-01 2.88 6.97E-03 2.90 5.13E-03 2.57 500 2.06E-01 2.06 4.99E-03 2.08 3.68E-03 1.84 600 1.55E-01 1.55 3.76E-03 1.57 2.77E-03 1.39 700 1.22E-01 1.22 2.95E-03 1.23 2.17E-03 1.09 800 9.92E-02 0.99 2.40E-03 1.00 1.77E-03 0.89 900 8.28E-02 0.83 2.01E-03 0.84 1.48E-03 0.74 1000 7.05E-02 0.70 1.71E-03 0.71 1.26E-03 0.63 1100 6.11E-02 0.61 1.48E-03 0.62 1.09E-03 0.55 1200 5.36E-02 0.54 1.30E-03 0.54 9.57E-03 0.48 1300 4.75E-02 0.48 1.15E-03 0.48 8.48E-04 0.42 1400 4.25E-02 0.42 1.03E-03 0.43 7.58E-04 0.38 1500 3.83E-02 0.38 9.27E-04 0.39 6.83E-04 0.34 1600 3.47E-02 0.35 8.41E-04 0.35 6.20E-04 0.31 1700 3.17E-02 0.32 7.67E-04 0.32 5.65E-04 0.28 1800 2.90E-02 0.29 7.03E-04 0.29 5.18E-04 0.26 1900 2.67E-02 0.27 6.48E-04 0.27 4.77E-04 0.24 2000 2.47E-02 0.25 5.99E-04 0.25 4.42E-04 0.22 下风向最大落地点 79 9.11E-01 9.11 2.21E-02 9.20 1.63E-02 8.13 根据预测结果，在项目车辆运行高峰期情况下，汽车尾气污染物CO、NO2和非甲烷总烃最大落地浓度均未超过标准的10%，浓度以及排放速率均能满足相应标准限值，因此本项目车库汽车尾气污染物排放不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。 b、汽车尾气影响分析 ①由预测结果可知，排放的立体车库的汽车尾气浓度预测值较小，远低于标准要求，因此汽车尾气排放不会对项目区内和周围环境空气造成不利影响。 ②车库的环境空气质量影响 立体车库CO的允许浓度采用《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）的短时间接触容许浓度的CO的标准值，即取30mg/m3。结合（项目立体车库废气排放浓度）的计算结果对照比较，立体车库高峰期CO的浓度为4.56mg/m3小于CO的标准值，符合标准；因此不会超标。 3、声环境影响分析 （1）机械停车库噪声影响 本停车库为机械立体停车库，共有593个机械停车位，共5层，高约10m。机动车进入机械停车库后就熄火了不产生机动车尾气，因此机械停车库污染主要来自车库停车过程产生的机械噪声污染。据同类机械停车库设备的监测，在正常情况下，机械停车库运行噪声低于60dB，预计通过镂空建筑幕墙阻隔及距离的衰减对周边环境噪声影响不大。 （2）停车库周边交通噪声影响分析 根据项目设计方案，设计停车位共有600个（包括地面停车位7个）。由于停车库的设置，会增加周边小区道路的交通流量。但目前该建设地块已有一简易的地面停车场在运行，预计停车库建成后，周边小区道路的交通流量状况与现状变化不大，则不会明显增加周边道路交通噪声。 在项目营运期间，为避免高峰期造成局部交通堵塞，应高度重视管理。需完善车辆管理制度；合理规划车流方向，保持车流畅通；禁止车辆随意停放，尤其是不得在人行道上停放；限制区内车辆的车速；进出车辆禁鸣喇叭；不得采用高音喇叭指挥管理等。在立体停车场出入口处设置绿化带，以阻隔噪音传播。 （3）空调 本项目分体家用空调器，室外机噪声60-62dB，只要合理布置，空调产生的噪声对附近居民日常生活基本无影响。 （4）出入口布局合理性分析 根据消防有关规定，本停车库需布局三个出入口，主出入位于东侧，备用出入口分别布局在南侧和北侧，考虑南侧、北侧出入口与居民住户较近，进出车库的车辆噪声对居民住户有一定影响，建议尽量使用东侧的主出入口。 4、固体废物影响分析 （1）生活垃圾的收集与处理 本项目营运后固体废弃物来源主要管理人员和进出车库驾驶员产生的生活垃圾，该项目生活垃圾产生量为133t/a，垃圾经收集后，由环卫部门清运。 （2）生活垃圾的处置和环境影响 本项目垃圾收集处置纳入城市垃圾处理系统，因此只要与城市环卫部门配合，做好垃圾收集工作，定点堆放生活垃圾，及时将每日的生活垃圾清运至垃圾中转站，最后进行焚烧处理。只要加强管理，生活垃圾的收集和处置不会对周围环境产生影响。 5、安全风险分析 本项目为5层立体车库，在设计时严格按照建筑设计规范进行，确保车库安全。

环保审批原则符合性分析

1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合生态环境功能区规划的要求 根据《温州市区生态环境功能区规划》（2008年2月），本项目所在地为鹿城老城区城镇和产业优化发展生态环境功能小区（V1-40304D01）内，属优化准入区。 建设开发活动的环境保护要求：建设以商贸服务、休闲娱乐、旅游购物为主的现代商住区。建成区内原则上不再新上工业项目，逐步将现有污染企业关停或搬迁；新建其他项目要严格执行环境影响评价制度。任何建设不得侵占河道水系的城市生活岸线和生态资源保护岸线。 本项目为停车库建设项目，属于城市基础设施建设项目，符合生态功能区规划的要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放标准 本项目营运期正常营运条件产生污染物，经严格落实防治措施后，可做到达标排放。施工期主要污染物，根据分析，在采取相关污染防治措施后本项目施工期废水可以达标排放，施工机车废气对周边环境影响不大、噪声能够实现达标排放并对周边环境影响不大；固体废弃物经合理处置后，能够全部消纳，实现零排放。 因此本项目经采取相应的污染防治措施后，可以做到污染物达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据工程分析，结合本项目特征，确定本项目实施总量控制的污染物为COD和氨氮。COD和氨氮总量控制值建议以经中心片污水处理厂统一处理后排入环境量为准，即COD：0.39t/a、氨氮0.10t/a。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号）和温环发〔2010〕88号《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》要求：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。本项目不排放生产废水，只排放生活污水，且本项目为公共服务基础设施建设项目，因此，COD排放量不需区域替代削减。 （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目所在地环境功能区划为：地表水Ⅲ类功能区、环境空气二类、环境噪声2类区。本项目在采取了相应的污染防治措施后，可以维持地区环境质量，符合环境功能区要求。 2、建设项目环评审批要求符合性分析 （1）清洁生产要求的符合性 本项目应注意施工期的清洁施工及车库的绿色装修，采用环保型装修材料和建筑材料，从源头上杜绝对环境的污染。 3、建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目地处温州市站前东小区地块，地块用地性质国有建设用地，本项目2012年11月15日已通过温州市规划局审查，《建设用地规划许可证》浙规证（2012-030100029）号。项目为社会停车场用地。项目选址符合规划要求。 （2）符合国家和省产业政策的要求 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目属于鼓励类项目（二十二、城市基础设施），因此，该项目建设符合相关产业政策。 综上所述，本项目建设符合建设项目环保相关审批原则。

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 环保投资 （万元） | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | 洒水抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定。 | 1 | 影响降低到最小。 |
|  | 车库 | 汽车尾气 | 合理安排车辆进出路线；合理设置车库，车库保持良好通风。 | 2 | 对周围空气环境影响不大 |
| 水 污 染 物 | 施工期废水 | CODcr BOD5 SS | 泥浆水沉淀处理后排放； 利用附近现有生活设施，或建设简易化粪池处理后外运。 | 2 | 达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准纳管 |
|  | 生活废水 | CODcr NH3-N | 生活污水入化粪池处理后，达到纳管排放要求后纳管进入中心片污水处理厂处理后排放瓯江。 | 4 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾、施工人员生活垃圾 | 部分回收利用，部分回填，其余清运至指定地点。 | 3 | 符合有关环保规定 |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾收集点和集中堆放垃圾房，及时清运。 | 1 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 场界噪声 | 设置隔声屏障，避免大量高噪声设备同时作业，限制施工时段等措施。 | 2 | 满足施工场界标准 |
|  | 运营期 | 区域噪声 | 采用低噪设备、合理布局、限制车速、禁鸣、采取减震、隔声、吸声、消声等措施。合理布局出入口。 | 5 | 不影响区域声环境 |
| 绿化、生态建设及避免外环境影响保护措施 | 3 | 环境优化 |
| 合计环保投资 | 23 |  |
| 生态保护措施及预期效果 1、生态保护措施 （1）施工期应尽量避开雨季，这样不仅可以大幅度减少水土流失，而且也方便施工的顺利进行。（2）采取一围、二疏、三沉淀措施，即动土前在项目区周边建临时施工围墙；在场地内设排水沟，先截后排；基础开挖如有少量弃土弃渣，不得随意丢弃，弃土弃渣可作为项目区内道路回填和场地平整之用。在主体工程建设的同时，项目区应逐步开展对平台裸露地和区内道路的绿化美化，治理措施可采取种植花木、植被等。（3）合理安排施工进度，减少施工面的裸露时间。（4）对项目内采取生态绿化。 2、预期效果 （1）有效控制新增水土流失（2）保障工程设施安全 |

污染防治措施详解

一、施工期 1、扬尘及其他废气 (1)洒水抑尘，限制车速，采用封闭车辆。 (2)通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持 场地路面的清洁； (3)避免大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 (4)用商品混凝土代替现场搅拌混凝土，以减少施工扬尘的污染。 (5)在施工现场周围应按规定修筑防护墙和安装遮挡设施实行封闭式施工。 (6)施工中还应注意减少表面裸土，若有开挖应及时回填、夯实。 (7)后期施工中装修产生的废气对室内空气的影响持续时间将较长，应该使用环保油漆，尽量减少对空气的不利影响。 2、施工噪声 (1)尽量减少高噪声设备的使用、对于必须使用的高噪声设备，要尽量安排在白天施工，做好隔音降噪措施（如封闭作业、合理布置高噪声设备等）。 (2)加强对一线操作人员的环境意识教育，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。 (3)各施工点必须严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)执行。 (4)合理安排施工时间，尽量不在夜间施工。特殊情况下，如果因为必须连续作业而进行夜间施工的，需报环保部门批准，同时公告周围居民。 3、施工废水、固废 由于施工地点环境较为敏感，因此严禁将各类生活污水和生活垃圾任意排放和丢弃。施工中产生的生活污水尽量利用就近生活设施，或在施工现场建设简易化粪池对生活污水处理后临时性排放周边市政管网；泥浆废水需设沉淀池处理，废水经沉淀处理后上清液回用作为施工用水，而沉淀的淤泥需在施工场地设一定面积的淤泥干化场地，经干化后淤泥应运至指定地点作覆土处置。 生活垃圾集中定点收集，可回收部分尽量回收利用，不可回收部分及时清运，不得任意堆放和丢弃。施工过程中的建筑垃圾，首先尽量回收利用，不能利用的定点堆放，与生活垃圾一并集中定点收集，纳入温州市的生活垃圾清运系统及时清运，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响，严禁擅自堆放和倾倒到附近的河道。 4、施工期的其他控制措施 (1)施工区要进行封闭式施工，以减少对市容市貌的影响。 (2)加强对施工车辆的维修、保养和清洁工作，一方面可减少行车事故发生的发生率，保障交通顺畅，另一方面，清洁的车辆也可减少对市容、市貌的影响，同时又可减少洒落现象，防止二次污染。 (3)施工区域要有明显标志，保证来往行人、车辆的安全。 (4)施工、装修应按照有关施工、装修环保规范进行。 二、营运期 1、废水 室内实行污废合流，室外实行雨污分流，污水管道应按各单体最大排放量设计，以免超负荷溢出造成环境污染。生活污水进入化粪池预处理至三级排放标准后纳入排污管网，最终排入中心片污水处理厂处理后排入瓯江。 2、废气 优化立体车库设计，在进出高峰期时段车库有良好通风性，以保证立体车库的新鲜空气量，车库废气畅通排放。 3、噪声 车库所有设备必须采用低噪设备，车库建筑结构采取减震、隔声、吸声、消声等措施，整体合理布局。在项目营运期间，为避免高峰期造成局部交通堵塞，应高度重视管理。需完善车辆管理制度；合理规划车流方向，保持车流畅通；禁止车辆随意停放，尤其是不得在人行道上停放；限制区内车辆的车速；进出车辆禁鸣喇叭；不得采用高音喇叭指挥管理等。在立体停车场出入口处设置绿化带，以阻隔噪音传播。 4、固体废物 (1)垃圾收集 在车库内部设置垃圾收集处，及时收集生活垃圾，垃圾收集要逐步实现分类化。通过分类收集，可以进行回收利用，减少垃圾的填埋量，提高资源的利用率。 (2)垃圾清运和处置 收集的垃圾及时清运至垃圾场处理，避免生活垃圾长时间堆放引起腐败恶臭。应配置专门清卫人员。 5、环保管理 （1）设立专职环保管理人员，加强环保管理。 （2）加强对清污分流的管理和监督，防止生活污水未经治理直接排放。 （3）规范废水排污口，污水排放口应按GB15562.1-1995《环境保护图形标志——排放口(源)》的要求设置和维护图形标志。 （4）加强对固废的管理，严禁任意排放。

结论与建议

一、结论 1、项目概况 温州市站前东小区地块立体停车库拟在温州市站前东小区地块。该地块总用地面积为7044平方米（折合10.57亩），项目建成后的总建筑面积为10145平方米。主要为群众提供停车服务。本项目地块共设置停车位600辆，其中机械停车位593辆，采用升降横移式停车，地面停车位7辆。项目建成后为立体停车库，项目的建设符合温州市的城市规划要求，本项目选址合理。 2、现状环境质量分析结论 a．2011年监测结果表明，瓯江杨府山段的各类污染物均未超标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，表明纳污水体瓯江水质符合功能要求，瓯江水质良好，水体具有一定环境容量。 b．根据2011年温州市环境监测中心站（既黎明西路站位）空气质量自动监测站环境空气监测，从监测数据统计结果可以得出，项目所处区域环境空气质量受轻度污染，常规指标SO2 、PM10年均值单项污染指数Pi均小于1，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。NO2年均值单项污染指数Pi均大于1，符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，但超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 c．根据监测结果，四周厂界噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区对应的标准要求。 3、污染源分析结论 污染物产生量及排放量汇总见表10-1。 表10-1 运营期污染物产生量与排放量汇总 污染物名称 产生量 削减量 排放量 纳管排放量 排入环境量 废水 废水量 3940t/a 0 3940t/a 3940t/a CODcr 1.97t/a 0.58t/a (纳管) 1.58t/a (环境) 1.39t/a 0.39t/a NH3-N 0.14t/a 0 t/a (纳管) 0.04t/a (环境) 0.14t/a 0.10t/a 高峰车库废气 CO 2.506kg/h 0 2.506 kg/h NO2 0.060 kg/h 0 0.060 kg/h 非甲烷总烃 0.046 kg/h 0 0.046kg/h 固废 生活垃圾 123t/a 123t/a 0 4、环境影响分析结论 1、施工期： （1）扬尘 采取本环评提出的洒水抑尘、运输车辆的管理、土石方、装卸、堆放等作业的管理措施后，施工扬尘的影响可以得到有效的控制，对附近居民和行人的影响不大。 （2）施工废水 施工人员尽量利用附近现有生活设施；泥浆废水经沉淀处理后排放上清液，沉渣作绿化用土或外运处理。施工期废水经处理后对环境影响不大。 （3）施工噪声 运输汽车等流动声源以及高噪声设备等固定声源对环境影响较大。施工期间应做好高噪声作业的管理，合理配置施工设备，合理安排施工时间，并应采取相应的噪声污染防治措施；做好对运输车辆的管理，合理安排运输时间和路线。严格按要求控制好噪声后，避免对周围环境特别是南侧和北侧居民住宅造成大的影响。 （4）施工固废 按要求做好回收利用、收集清运后，施工期固废对周围环境影响较小。 （5）生态环境影响 项目在施工期会带来一定量的水土流失，需做要水土保持工作，水土流失现象可以得到有效控制。 2、营运期： （1）水环境影响 项目投入使用后，废水主要为生活污水，生活废水排放量为3940t/a。生活污水收集后经化粪池处理后COD和NH3-N纳管排放总量分别为1.39t/a和0.14t/a。生活废水经化粪池处理后可以纳管排入中心片污水处理厂进行处理，处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 二级标准排入瓯江。经中心片污水处理厂处理达标后污染物最终排入环境量COD排放量为0.39t/a，NH3-N排放量为0.10t/a。本项目废水经处理达标后排入瓯江，不会对瓯江水环境产生明显影响。 （2）大气环境影响 根据预测结果，在项目车辆运行高峰期情况下，汽车尾气污染物CO、NO2和非甲烷总烃最大落地浓度均未超过标准的10%，浓度以及排放速率均能满足相应标准限值，因此本项目车库汽车尾气污染物排放不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。 （3）声环境影响 据同类机械停车库设备的监测，在正常情况下，机械停车库运行噪声低于60dB，预计通过镂空建筑幕墙阻隔及距离的衰减对周边环境噪声影响不大。 由于停车库的设置，会增加周边小区道路的交通流量。但目前该建设地块已有一简易的地面停车场在运行，预计停车库建成后，周边小区道路的交通流量状况与现状变化不大，则不会明显增加周边道路交通噪声。 （4）固废影响 本项目产生一定量的生活垃圾，定点堆放，及时清运，对环境影响不大。 5、污染防治措施结论 1、施工期： （1）扬尘和废气控制措施 ①施工阶段的车辆、机械扬尘，建议采取洒水湿法抑尘，在大风干燥的天气，应增加洒水作业的次数和洒水量。 ②应安装洗车轮设施并冲洗所有离开工地的车，不能有土、泥、碎片等类似物体带到公共道路上。 ③土石方运输车辆应采用封闭式运输，运输车辆进出场地应尽量避开上下班人们出行的高峰时段。 ④为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。 ⑤避免大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥、沙类物资不要露天堆放。 ⑥采用商品混凝土代替现场搅拌混凝土。 （2）废水治理措施 ①施工期间施工人员应尽量利用附近现有生活设施。 ②在场地内设排水沟，先截后排。建设沉淀池，泥浆水不得直接排放，经沉淀池处理后，上清液排放；沉淀的淤泥则运送到市政部门指定地点消纳。 （3）噪声防治 ①加强管理工作，合理安排施工时间 ②打桩之前先建好隔离墙，并选用低噪声打桩机(不用冲击式打桩机，应采用静压打桩机或灌注桩打桩机)，以减少对周围影响，同时做好协调工作。 ③对噪声相对较高的设备如搅拌机、电锯，建议在加工场外加盖简易棚。 ④加强设备维护，保证车辆、施工设备处于良好工作状况。 ⑤合理安排运输路线和运输时间。运输车辆应尽量避免在夜间休息时间进出场地和装卸作业。 （4）固体废物处置方法 ①生活垃圾以及施工过程中丢弃的包装袋、废建材等垃圾，建议集中收集，能回收利用的尽量回收利用，不能利用的及时清运到垃圾场进行处置。 ②对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖等，可与施工挖出的土石一起进行综合利用；施工期挖出弃土建议外运作城市建设回填利用，不得随意倾倒。 （5）水土保持 ①施工期应尽量避开雨季； ②合理安排施工进度，减少施工面的裸露时间； ③优化工程挖方和填方，合理规划弃土； ④及时种植草木，恢复植被。 2、营运期 （1）废水治理 该项目废水经化粪池处理后，出水按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准纳入市政排污管网，再进入中心片污水处理厂进行处理，处理达标后排入瓯江。 （2）废气治理 优化立体车库设计，在进出高峰期时段车库有良好通风性，以保证立体车库的新鲜空气量，车库废气畅通排放。 （3）噪声治理措施 在项目营运期间，为避免高峰期造成局部交通堵塞，应高度重视管理。需完善车辆管理制度；合理规划车流方向，保持车流畅通；禁止车辆随意停放，尤其是不得在人行道上停放；限制区内车辆的车速；进出车辆禁鸣喇叭；不得采用高音喇叭指挥管理等。在立体停车场出入口处设置绿化带，以阻隔噪音传播。 根据消防有关规定，本停车库需布局三个出入口，主出入位于东侧，备用出入口分别布局在南侧和北侧，考虑南侧、北侧出入口与居民住户较近，进出车库的车辆噪声对居民住户有一定影响，建议尽量使用东侧的主出入口。 （4）固废处置方法 ①垃圾实现袋装化,设置固定垃圾收集点(非露天)，委托当地环卫部门及时清运； ②对各固体废物应分类收集管理，应有专门的保洁人员进行袋装垃圾的收集； ③规划好合理的垃圾收集和运输路线，专车专用，并密闭运送，做到一日一清。 6、总量控制分析 根据工程分析，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr。本项目总量控制建议值CODCr为0.39t/a 、NH3-N0.10t/a (排入环境量)。 7、环保审批原则符合性分析小结 本项目建设符合生态环境功能区要求。项目建成后，总体来说能控制在相应环境功能区要求内，污染物经治理和防治后基本能达标排放。项目在采取了有关污染物防治措施后，可以维持地区环境质量，符合功能区要求。根据工程分析，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为COD、氨氮，总量控制指标建议值以排入环境量为准，即COD0.39t/a和氨氮0.10t/a。本项目能够符合清洁生产的要求。本项目的建设符合国家及本省、市当前产业政策。项目所在地为社会停车场用地，选址符合规划要求。 综上所述，本项目的建设符合建设项目环保审批原则。 二、建议 在工程建设施工的每个阶段，必须严格按有关环保要求周密安排，精心施工，不得随意排放污染物，防止污染事件的发生。为了落实施工期环保措施，建议施工期应有一名负责环境保护的管理人员、负责施工期环境保护事宜。 （1）该项目应严格执行“三同时”制度和建设项目竣工环境保护验收管理程序。项目设计、建设必须严格按规划部门要求的指标，国家和地方环保法规以及本报告表有关环保规定进行。 （2）施工前应对全体施工人员进行污染控制教育，提高施工人员的环境保护意识和安全意识。施工期应有专人负责污染控制工作，实行项目经理责任制。 （3）建议施工单位对施工机械设备进行合理布局，噪声强大的机械设备尽量布置远离敏感点。同时施工单位应采取科学的降噪措施，以确保施工场界噪声达标。 三、环境影响评价总结论 本项目为温州市站前东小区地块立体停车库建设工程项目，工程位于站前东小区地块，本项目2012年11月15日已通过温州市规划局审查，《建设用地规划许可证》浙规证（2012）030100029号。项目为社会停车场用地，该项目选址符合规划要求。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目属于鼓励类项目（二十二、城市基础设施），因此，该项目建设符合相关产业政策。项目在建设及将来的使用过程中会产生噪声及一定量的废气、废水污染物和固体废弃物。经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，则从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

目录

建设项目基本情况	1

自然环境社会环境简况	7

环境质量状况	14

评价适用标准

建设项目工程分析	22

项目主要污染物产生及排放情况	26

环境影响分析	28

环保审批原则符合性分析	36

项目拟采取的防治措施及预期治理效果	38

污染防治措施详解	39

结论与建议	42

# Text boxes

资质证书

附图4  生态环境功能区划图

本项目位置