温环建﹝2020﹞036号

关于合坤砼业科技项目辅助生产区工程建设项目环境影响报告表审批意见的函

合坤砼业科技（温州）有限公司：

你公司的申请报告、由浙江星达生态环境科技有限公司编制的《合坤砼业科技项目辅助生产区工程建设项目环境影响报告表》(报批稿)收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于温州市瓯江口灵昆岛3-A-13-1地块。项目用地面积17915m2，项目总投资8930万元，项目建成后形成年产30万吨沥青混凝土的生产规模。具体建设内容见项目环评报告表。

三、本项目产生的废水为喷淋废水和生活污水。喷淋废水循环使用，不得外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮采用DB33/887-2013间接排放限值）后纳入市政污水管网，至瓯江口新区西片污水处理厂处理达一级A标准后排放。

四、本项目产生的废气为破碎粉尘、搅拌粉尘、烘干废气、沥青废气、锅炉废气、罐体呼吸废气、运输、装卸和贮存粉尘和食堂油烟废气。破碎工艺须保持密闭，粉尘经配套风机引至袋式除尘器处理后引高排放，排气高度不低于15m；搅拌粉尘经“重力+布袋除尘设备”统一收集后引高排放，排气高度不低于15m；烘干烟气通过烟道经“重力+布袋除尘设备”处理后引高排放，排气高度不低于15m；沥青废气收集经“静电除烟+喷淋除尘+活性炭吸附”处理后引高排放，排气高度不低于15m；锅炉废气采用低氮燃烧技术后引高排放，排气高度不低于8m；罐体呼吸废气连接至沥青废气处理设备处理排放；保持堆料车间密闭，配备洒水设备对运输、装卸和贮存粉尘进行洒水抑尘；食堂油烟经油烟净化装置处理后引至楼顶排放。营运期产生的废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准；烘干废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中新改扩建二级标准，其中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3；锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3的相应要求，NOX排放不高于30mg/m3；恶臭废气执行《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）厂界标准值二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相应标准。

五、运营期噪声厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准。

六、本项目产生的固体废弃物主要为废导热油、废包装材料、废液、废活性炭和生活垃圾。废导热油、废液和废活性炭收集后须委托有相关资质的单位进行处理；废包装材料和生活垃圾经分类收集后交由环卫部门定期清运。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及其修改单的相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。

七、经环评测算，本项目不设置大气环境防护距离，其他防护距离请相关部门落实；根据环评，本项目不需要开展土壤影响评价工作。

八、须根据实际情况制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。

九、项目污染物排放总量：二氧化硫0.52t/a,氮氧化物4.42t/a，其他污染物排放量不得超过环评提出的总量指标，新增总量指标须通过排污权交易取得。

十、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，其配套的治理设施须与主体工程同时投入使用。项目建设完成后，须依法依规开展环保“三同时”验收工作，经验收合格后，项目方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作请温州瓯江口产业集聚区应急管理与生态环境局负责。

十一、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十二、根据《中华人民共和国行政复议法》第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年6月11日

抄送：温州瓯江口产业集聚区应急管理与生态环境局

温州市生态环境局 2020年6月11日印发