建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称:  温州城东农副产品物流仓储中心建设项目

建设单位:         温州浙南粮食有限公司

温州瑞林环保科技有限公司

WenZhou RuiLin Environmental Protection Technology Co.,Ltd.

国环评证乙字第2041号

二零一四年三月

建设单位：         温州浙南粮食有限公司

评价单位：     温州瑞林环保科技有限公司（盖章）

法人签章：

项目负责人：                  龙水贵

温州瑞林环保科技有限公司

地址：温州市南郊乡龙方工业区正泰电阻二楼

电话：0577-88930800     88930802

传真：0577-88930822

责  任  表

项目名称：温州城东农副产品物流仓储中心建设项目

编制单位：温州瑞林环保科技有限公司

评价证书：国环评证乙字第2041号

法人代表：陈秋娅

项目负责人：龙水贵(环评工程师登记证号B20410010500）

参与人员：

| 姓名 | 职称 | 专业 | 上岗证编号 | 分工内容 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙水贵 | 工程师 | 环境化学 | 工程师证B20410010500 | 项目负责人 |  |
| 吴铁力 | 助 工 | 环境工程 | B20410020 | 编 写 |  |
| 李秀娟 | 工程师 | 水资源规划与利用 | 工程师证B20410040700 | 审 核 |  |

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

环境质量状况	17

评价适用标准	22

建设项目工程分析	26

项目主要污染物产生及预计排放情况	31

环境影响分析	31

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果汇总	40

结论与建议	42

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  平面布置图

附图3  龙湾区生态环境功能区划图

附图4  温州市区水环境功能区划图

附图5  供地勘测定界图

附图6  控规图

附件

附件1  营业执照

附件2  土地证

附件3  发改委批复文件

附件4  控规指标说明

附表

建设项目环境保护审批登记表

### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 温州城东农副产品物流仓储中心建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 温州浙南粮食有限公司 |
| 法人代表 | 林金勇 | 联系人 | 张颖 |
| 通讯地址 | 温州市龙湾区瑶溪街道白楼下 |
| 联系电话 | 18606655218 | 传真 | / | 邮编 | 325000 |
| 建设地点 | 温州市龙湾区瑶溪街道白楼下龙湾物流单元（0577-WZ-YB-03）C-29地块内东侧部分 |
| 立项审批部门 | 温州市发展 和改革委员会 | 备案号 | 温发改审[2014]7号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | G591谷物、棉花等农产品仓储 |
| 总用地面积 （平方米） | 31765 | 绿化面积 （平方米） | 6670 |
| 总投资（万元） | 9489 | 其中：环保投资（万元） | 115 | 环保投资占总投资比例 | 1.21% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 温州城东农副产品物流仓储中心选址于温州市龙湾区瑶溪街道白楼下C-29地块内东侧部分，建设单位为温州浙南粮食有限公司，规划将温州城东农副产品物流仓储中心建设成为浙中、浙西、闽北地区规模较大、功能齐全、配套完善、设备先进的农副产品物流仓储中心。本项目主要建设内容包括农副产品仓储用房和配套服务用房。本项目地上建筑面积25290平方米（计入容积率建筑面积31645平方米），其中仓储用房22920平方米，配套服务用房2370平方米。项目总投资约9489万元，资金由业主自筹和申请贷款解决。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院253号令)的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），项目应属于“G591谷物、棉花等农产品仓储”类项目；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第2号），本项目应属于“城市基础设施及房地产”中“仓储”中的“其他”类，因此项目需编制环境影响评价报告表。受业主单位温州浙南粮食有限公司委托，我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，我公司工作人员经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制该项目的环境影响评价报告表，报请审查。 2、编制依据 一、有关法律法规和规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日颁布并实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2002年10月28日颁布，2003年9月1日实施； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日修订，2008年6月1实施； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日修订，2000年9月1日实施； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日颁布，1997年3月01日实施； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2004年12月29日修订，2005年4月1日实施； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修正）》2012年2月29日颁布，2012年7月1日起施行； （8）《中华人民共和国循环经济促进法》中华人民共和国主席令，2009.1.1； （9）《中华人民共和国土地管理法》，中华人民共和国主席令第28号，2004.8.28； （10）《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》国家发改委令第21号，2013.5.1； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2008年8月15日修订，2008年10月1日实施； （12）《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日颁布并实施； （13）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，省政府令第288号，2011年12月1日实施； （14）《浙江省水污染防治条例》，2008年9月19日颁布，2009年1月1日实施； （15）《浙江省大气污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第1号，2003.9.1； （16）《关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知》，浙环发[2008]57号，浙江省环境保护局，2008.9.26； （17）《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》，浙淘汰办〔2012〕20号，2012.12.28； （18）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发[2009]76号，浙江省环境保护局，2009年10月28日印发； （19）《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》，温州市人民政府令第123号，2011.3.1； （20）关于印发《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录》的通知，温经贸资源[2009]340号，2009.12.4； （21）《浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法》浙政办发〔2012〕132号； （22）《关于进一步严格内河流域建设项目环评审批的通知》温环发[2010]73号，2010.6.28； （23）《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》，温环发[2010]88号，2010.8.30。 二、有关技术规范及文件 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2011），2011年9月1日颁布，2012年1月1日实施； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2－2008)，2008年12月31日颁布，2009年4月1日实施； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3－93)，1993年9月18日颁布，1994年4月1日实施； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4－2009)，2009年12月23日颁布，2010年4月1日实施； （5）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（修订版），2005年4月颁布，2005年5月1日实施。 三、项目相关资料 （1）营业执照 （2）土地证 （3）控规 （4）业主提供的其他资料 3、总投资 项目总投资约9489万元，资金由业主自筹和申请贷款解决。 4、建设内容和规模 本项目地上建筑面积25290平方米（计入容积率建筑面积31645平方米），其中仓储用房22920平方米，主要用于储存干货、干果、炒货、名优特产、调味品以及其他副食品；配套服务用房2370平方米，包括管理用房、员工宿舍和食堂。 本项目仓储货物以农副产品为主，不含有毒有害的危险货物和危险化学品。 项目主要技术经济指标见表1-1。 表1-1 项目主要经济技术指标 指标名称 总建筑面积 备注 总用地面积 m2 31765 折合47.65亩 其中 建筑占地面积 m2 12212 / 绿化用地面积 m2 6670 / 道路广场面积 m2 12883 / 地上建筑面积 m2 25290 / 其中 仓储用房 m2 22920 / 其中 干货干果区 m2 4600 / 炒货区 m2 4600 / 名优特产区 m2 4600 / 调味品区 m2 4600 / 其他副食品区 m2 4520 / 配套服务用房 m2 2370 / 其中 管理用房 m2 800 / 员工宿舍 m2 1100 / 食堂 m2 470 / 计入容积率建筑面积 m2 31645 层高超过5m按 1.5容积率计算 容积率 / 1.00 / 建筑密度 / 38.4% / 绿地率 / 21.0% / 地上机动车停车位 个 170 / 地上非机动车停车位 个 730 / 5、总平面布置 总平面布局：本项目规划在地块东部设置四幢仓储用房，都为二层建筑；在地块西侧设置一幢配套服务用房，为三层建筑。沿基地四周设置环形道路。详见附件总平面布置图。 交通组织：本项目机动车主出入口设在地块南侧的粮食路上，地块北侧的梨头洋河有现状桥梁，可与北侧的温州粮食中心市场相连。在地块内部设环形车行通道，可以满足消防及交通组织要求。 绿化景观布置：项目地块内的绿化系统由公共绿地、道路绿化带及建筑物周边绿化构成。绿化布局采用点、线、面相结合的原则，突出带形绿化布置，保证各个建筑物都能近邻绿地。在绿化种植方面，沿建筑四周以草坪绿化为主，偶尔种植灌木及竹林，沿城市道路种植高大乔木，形成一定的垂直绿化，提高绿地率，形成对外部空间的隔音、防尘。 竖向布置：建设场地应有完整、有效的雨水排水系统，且与外部现有的或规划的道路、排水设施等标高相适应。尽量利用自然地形，减少土石方工程量和各种构筑物的工程量，并力求填、挖就近平衡，运距最短。 6、主要生产设备 本项目主要生产设备清单详见表1-2。 表1-2 项目主要生产设备清单 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 1 叉车 提举重量为2t 25 7、四至关系 本项目位于温州市龙湾区瑶溪街道白楼下龙湾物流单元（0577-WZ-YB-03）C-29地块内东侧部分。该项目东侧为空地，规划为粮食路；南侧为空地，规划为粮食路；西侧为空地，规划为底岭下村安置用地；北侧为梨头洋河，过河为温州粮食中心市场。最近敏感点为西侧10m处的底岭下村安置用地。本项目所在地四至关系示意图如下。 8、公用工程 一、电气系统 强电： (1)变、配电系统 本工程消防用电和数据机房用电为一级负荷；电梯、应急照明、弱电用电、生活水泵、排污泵等为二级负荷；其余楼内照明、动力均按三级负荷供配电设计。用电负荷估算按单位建筑面积指标法，变压器安装容量地上建筑按60VA/m2，估算约为1517KVA。 本项目供电可就近引入，地块内设10/0.4KV变电站，再分别引向各用电群体。 (2)动力配电系统 本工程电力设备的供电电压均采用380/220V，单台功率在75KW以上的重要设备采用软启动，其它动力设备均采用直接启动。 消防动力设备如消防水泵、电梯等采用双电源供电，末端自投自复；普通动力、照明设备采用单电源树干、放射式供电。 (3)照明设计 本项目照明设计分为一般照明设计，事故照明和疏散照明设计。 本项目在人员密集场所（楼梯口、通道等）设置事故照明和疏散指示照明设计。 照度设计标准：办公室、300LX，楼梯走道15LX ，室外道路10LX 。 灯具选用：办公室采用高效铝格栅荧光灯；走道以节能灯为主，其他场所采用高效低耗的节能型荧光灯和高效金属卤化物灯。 (4)防雷接地 本设计按三类防雷设计，在屋面设置避雷带防雷，突出屋面的金属建筑物和金属构筑物与避雷带连接，防雷引下线利用柱内主筋做引下线，接地极采用基础接地极，电阻小于1欧姆。 本设计保护接地采用TN-S系统。本设计各个单体基础部分做总等电位联接。所有设备外壳、配电箱(柜)均与PE线可靠连接。10KV进线采用电缆进线，并且在进线柜内设避雷器以防电波侵入。 弱电： (1)火灾自动报警及消防联动控制系统 本工程设置消防控制中心报警系统，控制中心设在底层。配置火灾自动报警装置。 消防联动控制系统控制功能主要包括：对消火栓灭火系统的联动控制、对自喷灭火系统的联动控制、对防排烟设施的联动控制、通风设备及其它非消防电源的断电控制、电梯迫降控制。 (2)计算机网络系统 为满足管理系统的信息服务需要，配置计算机网络设备、服务器、操作系统软件和相关的数据库软件等。 (3)有线电视系统 电视信号引自城市有线电视网，网络采用分支分配系统。 (4)安全防范系统 闭路电视监控系统由前端、传输、控制录像和显示部分组成。前端不同类型的摄像机对出入口、公共场所、过道、电梯等重要部位进行监控，采用硬盘录像机控制，设置显示器对前端各视频信号进行显示，系统对各个区域实行24小时监视与移动侦测录像。 二、给排水 给水：生活、消防、生产用水由市政给水管接入。 排水：采用雨污分流制、清污分流排水体系。雨水经雨水口、检查井汇集后就近排入市政雨水管网。污水经预处理达标后排入污水管网，最终输送至温州市东片污水处理厂处理达标后排入瓯江。 三、暖通系统 空调系统： 本项目配套服务用房设置分体式空调。 通风设计： (1)设备用房：水泵房等辅助用房采用机械送风、机械排风。变配电房将根据设备热负荷持室内温度40~C以下给予通风设计。 (2)厕所间：根据用房功能满足10•15次/h通风换气，采用集中机械排风。 (3)厨房：满足40次换气次数 (4)消防楼梯及合用前室：设机械加压送风，以保证楼梯间维持25～30Pa压力。防烟楼梯间：设加压送风，以保证楼梯间维持40～50Pa压力。 (5)内走道：设置机械排烟系统，或自然排烟。 (6)地上公共区域：设置机械排烟系统，或自然排烟。 (7)所有送、回、排风管在进出机房处、穿越防火分区处设置70℃防火 9、劳动定员及制度 项目劳动定员21人，均在厂内食宿，采用单班制，年工作日300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，拟建地现状为空地，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

### 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况： 1、地理位置 温州高新技术产业园位于温州城东部，瓯江南岸，西接温州城市东片，南邻温州生态园（三垟湿地）和龙湾中心区，北靠瓯江，东接温州永强机场和瓯江口新区，区内有龙湾港区铁路、甬台温高速，以及瓯海大道、温州大道、机场大道、上江路、文昌路等城市快速通道，横穿高新园区的温州第一条市域轨道S1线已经动工。高新园区经济实力雄厚、城市化发展迅速、体制机制灵活、科技创新资源集聚，为高新技术产业和新兴服务业的发展打下了良好基础。 本项目位于温州市龙湾区瑶溪街道白楼下龙湾物流单元（0577-WZ-YB-03）C-29地块内东侧部分，厂址所在地理位置见以下示意图。 2、气象特征 温州高新技术产业园区属亚热带海洋性季风气候，一年四季分明，气温适中，雨量充沛，日照充足。年平均气温18.04℃，最热是7月份，平均气温28℃；最冷是1月份，平均气温8℃。降雨集中在春、夏两季，以春雨、梅雨、台风雨为主， 多年平均降水量1942.5mm，多年平均相对湿度81％。每年的4～6月份为梅雨期， 11～2月间天气晴冷，降雨量较少。多年平均无霜期240～250天，日照时数1830小时，实测最大风速34米/秒，平均风速2.1米/秒，全年主导风向为ESE。灾害性天气主要为夏秋两季的台风侵袭。 3、水文特征 瓯江是浙江省第二大河，发源于庆元县锅帽尖，流经庆元、龙泉、云和、遂昌、松阳、缙云、丽水、景宁、青田、永嘉、瓯海、温州、乐清等13个县（市）至崎头注入东海，全长388公里，流域面积达17958平方公里。温州市处于瓯江下游，瓯江（温州段）流域面积4021平方公里。瓯江源头海拔1900多米，进入海滨平原后仅6米，上游河床比降大，具有山溪性河流特点。河流下游进入平原，河床宽阔，边滩和沙洲发育，水源分叉。 径流：瓯江流域水量丰富，多年平均流量为456.6m3/s,平均年径流量为144亿m3，由于降水量年内、年际间分配不均匀，致使瓯江年径流量的年际变化较大，入1975年年径流量只有65.7亿m3,丰枯比达3.4倍，多年平均最小日平均流量为26.1m3/s，最枯的1967年只有10.6m3/s，而洪峰流量则高达23000m3/s（1952年7月20日）。1987年3月30日紧水滩电站建成并发电，该电站为调节水库，电站下泄洪流量不少于34m3/s，使瓯江干流的枯水径流量大为增加。 潮流：瓯江下游受潮汐影响，河口呈现喇叭型并有烂门沙，属强潮河口。感潮河段长76公里，一般大潮可达温溪。潮区界以下，温溪至梅岙是以山水为主，称河流段，长30公里，平均潮差3.29-3.38米，河床偏陡较稳定，潮流影响较小，径流塑造为主；梅岙至龙湾段，河水与潮水相互消长，称为过渡段，长31公里，平均潮差3.38-4.59米，河床演变的特性同时受陆域和海域来水、来沙条件的控制，河段内边滩交错、心滩、心洲林立，为瓯江河床最不稳定河段；龙湾至黄华河段以潮流为主，称潮流段，长约15公里，年平均潮差4.59米。过渡段和潮流段流速较大，江心屿断面涨、落潮期平均流速1.2m/s，涨潮量平均0.7亿m3，平均涨潮（流量）3700m3/s，灵昆岛南、北江道，涨潮量达3.7亿m3，平均流量19600m3/s，落潮平均流量16000m3/s，涨落潮平均流速1.0m/s，可见温州以下河段对污染物具有较强的稀释自净能力。 龙湾区境内河网交错，除状元河、蒲州河等几条大小河流属于温瑞塘河水系外，其余大部分属于永强塘河水系。这些平源内的河流交叉成网，四通八达，河面宽度 大多在20米到50米之间，水深在3米到5米左右。一年四季，除了农田灌溉和防洪排涝之外，还可养鱼、种菱、植藕等。 4、地形地貌、地质 温州高新技术产业园区属瓯江下游冲积平原，地形走势自西南向东北倾斜，一般海拔不超过5m。地势由南向北倾斜，区内有大罗山、黄石山、炮台山等丘陵，延伸至瓯江岸畔的前岩山（属大罗山系）。西南面巍然隆起的是大罗山脉，大罗山脉跨界瑞安市、瓯海区及龙湾区。境内山体，由于侵蚀风化作用，岩体大多裸露。加上地壳抬升和稳定相互交替变化，形成不同形状的60余座大大小小的山峰与数条峡谷。 该区岩层属第四纪土层，岩性基础较强，土壤结构一般分为：（1）耕土，厚度约30cm，布于地表；（2）人工土，厚度1cm，不能建筑持力层；（3）淤积质粘土，一般埋深1.5m；（4）砂类土，厚度一般不大于10m，地下水位高有流砂现象。 5、地震 根据《中国地震烈度区划图》，温州市属东南沿海地震带东北段，为少震、弱震区，远场地震影响是本地主要震害特征，基本烈度为六级，历史上从未发生过地震。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、温州高新技术产业园区概况 温州高新技术产业园位于温州城东部，瓯江南岸，前身为温州扶贫经济开发区，现整合了龙湾区状蒲片、龙湾港区物流基地。高新园区规划面积20.86平方公里，现有常住人口19万人。高新园区区位交通条件优越，西接温州城市东片，南邻温州生态园（三垟湿地）和龙湾中心区，北靠瓯江，东接温州永强机场和瓯江口新区，区内有龙湾港区铁路、甬台温高速，以及瓯海大道、温州大道、机场大道、上江路、文昌路等城市快速通道，横穿高新园区的温州第一条市域轨道S1线已经动工。 高新园区是温州高新技术产业最为集聚的区域，经历多年发展和积累，经济实力雄厚。全区营业总收入749亿元，工业总产值525亿元，财政收入20.6亿元，出口总额25.4亿美元。全区规模以上企业400余家，高新技术产业产值205.3亿元，占全区工业总产值的39.1%。占全市高新技术产业产值的17.1%，列全市各工业园区经济社会及科技创新指标排名第一位。 依托良好的产业基础、优越的区位条件和丰富的科技创新资源，高新园区逐步确立了在温州传统产业加快转型升级中的引领地位，形成了传统优势产业和战略性新兴产业协同发展的格局。主要产业包括：电工电气、汽车关键零部件、专用装备等装备产业，新能源、生物医药、光电信息技术、新材料等战略性新兴产业。制鞋、服装、合成革、制笔、不锈钢等一批传统轻工产业也正在加快转型升级步伐。 近年来，高新园区涌现出一批以高附加值、高技术、高成长性的新兴产业。一是光电产业发展迅猛，集聚了正泰太阳能薄膜、光达电子材料、埃菲生逆变器、中光科技光通讯、聚光科技LED等一批新兴企业；二是软件、信息服务、电子商务产业快速壮大，出现了以蓝江软件园、源大创业园、国际互联网等为代表的一批集聚园区和企业；三是广告装饰设计、工业设计、新媒体、数字内容、动漫、专业咨询、文化商品销售展示等一批文化创意产业初露端倪；此外，以BPO为重点的外包服务、金融商务服务、现代商贸服务、健康服务、培训服务等为主要领域的现代新兴服务业快速发展。高新园区产业结构不断优化，并呈现多元化、服务化、信息化、国际化的趋势特征。 高新园区是温州科技和创新资源最为集聚的区域，拥有国家级高新技术创业服务中心（科技企业孵化器），包括国家级留学人员创业园、博士后科研工作站等科研服务机构，创业用房约9万平方米，入驻企业81家，其中留学人员企业26家；温州科技城总建筑面积约17万平方米，集企业研发总部、科技创新大楼、中试大楼及科技企业孵化功能于一体，入驻了华中科技大学温州先进制造研究院、中国皮革与制鞋研究院温州分院、温州创意设计中心等一批创新平台。至2010年底，高新园区拥有高新技术企业76家，占全市总量的24%；省级以上创新型试点企业8家，省级以上专利示范企业12家，省科技型中小企业91家，省级企业研究院1家，省级高新技术研发中心26家。近三年获省级以上科技成果198项，累计授权发明专利179项。 高新园区具备优越的区位交通、配套设施、政策支持等发展环境，吸引科研机构、才智资源、高新企业的“洼地效应”逐步显现。高新园区作为温州城市东部主要的都市型功能区，紧邻机场，并具备港口、城轨、高速公路、城市快速通道立体化的交通优势；区内高档生活区、人才公寓、购物中心、社区服务等城市配套齐全；由于地处瓯江与三垟湿地、大罗山之间，区域生态环境良好。除了以上硬环境，近年来随着温州政府对产业转型升级的鼓励和引导政策不断出台，高新园区发展的政策环境也不断提升，包括科技、人才、投资、财政、金融、土地（包括“退二进三”）等资源要素领域对高新技术产业、新兴服务业的倾斜力度逐步加大，初步形成了高新园区创新、创意、创业的良好氛围。 2、龙湾生态农业发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40303B06） 根据《温州市生态环境功能区划分》，本项目属于龙湾生态农业发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40303B06），为限制准入区。 （1）基本特征 该区位于龙湾区，包括龙湾区各乡镇、街道的大部分农用地，总面积52.24平方公里，温州机场位于该区。该区地势平坦，河网发达，农业耕作条件较好，农业生产发达，龙湾区规划建设的海滨球菜基地、永兴榨菜基地、天河叶菜基地、海城榨菜基地、海滨休闲渔业中心均位于该区。该区工业企业以规模小和分布零散为主要特征，区内共有重点污染源1家，主要产生大气污染。区内共有规模化畜禽养殖场3家，COD和氨氮排放量分别为10.5吨和0.7吨。目前区内水环境质量均不能满足水环境功能区要求。 区域点源COD和氨氮排放量分别为76.1吨和0.7吨，以工业污染为主。 （2）主要生态环境功能和保护目标 主导生态服务功能与生态环境敏感性：该区主要功能为生态农业发展。生态服务功能重要性为人居保障功能中等重要，海岸带防护功能中等重要，生态环境敏感性为水环境污染高度敏感和中度敏感。 环境保护目标：近远期环境空气质量、声环境质量达到功能区要求，地表水环境质量近期比现状提高一个等级，远期全部达到水环境功能要求；农村生活垃圾无害化处理率达到95%；农用化肥施用强度降低到200千克/公顷；规模化畜禽养殖场粪便综合利用率达到100％，污水排放达标率90％；矿山生态恢复治理率达到80%。 总量控制目标：点源COD排放量控制在65.0吨，氨氮排放量控制在1.0吨以下，污染物削减主要途径为工业污染治理。 （3）生态环境保护与建设措施 建设开发活动的环境保护要求：严格控制村镇建设和工业用地规模，保护基本农田；限制发展工业，发展城郊型生态农业，促进农业效益和生态效益的同步提高；加快无公害农产品基地建设，结合大溪岙杨梅、茶叶、瓯柑等特色农产品种植，发展观光农业和高效生态农业，建设农产品生产基地，促进农业产业化。机场及其周边地区，属控制发展区域，保障机场净空，应严格控制其周边土地的出租出让活动。 污染控制：对规模偏小、基础设施不配套、布局不合理的工业小区进行必要的整合撤并，对区内分散的污染企业进行关停或搬迁，促进产业集聚和要素优化配置。有条件建设截污管道的地区建设完善污水收集管网，其他地区建设农村生活污水处理设施，全面处理生活污水；建立完善农村生活垃圾收集和转运系统，有效治理农村生活污染。大力开展农业清洁生产，调整和优化用肥结构，推行配方施肥和平衡施肥，控制化学肥料使用量；禁止销售和使用高度、高残留农药，推广使用低毒、低残留农药，减轻农药对环境的污染。对各乡镇分散的畜禽养殖进行适度集中，控制畜禽饲养密度，确保其选址合适，并建立畜禽养殖废物综合利用的立体生态养殖模式。 生态保护与建设：对永中街道坦头村、瑶溪镇黄山村、底岭下村的废弃矿山进行治理，提高矿山生态恢复治理率。实施“千里清水河道工程”，进一步开展河道清淤疏浚、河道沿岸垃圾清理、道边坡生态护岸工程，建设河岸生态隔离带，保护和恢复自然水生态系统。加强天然河流湿地生态系统的保护，严格控制平原地区水面率。对已经围垦填占的河道、湖面，按照国家规定的防洪标准和生态环境需要，有计划地退地还水。加强平原绿化工作，形成以农田防护林体系为框架，以城镇风景林和村庄护村护宅林体系为基础的，以主要干线两侧全方位绿化为纽带的城乡一体化绿化新格局。 龙湾区生态环境功能区规划见下图所示。 3、东片污水处理厂概况 温州市东片污水处理厂位于龙湾区东北部，紧靠东海岸。远期规划日处理污水30万立方米，总占地面积25.74公顷。污水进行二级生化处理，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B标准，处理后的达标污水穿越瓯江南支、灵坤岛，排至瓯江口北支。服务范围为龙湾区永强片，陆域总面积178.86平方公里，西至大罗山、东北至东海和瓯江、南与瑞安市分界，包括永中街道、海滨街道、永兴街道、沙城镇、天河镇、海城街道、灵坤镇等七镇区和滨海新区、扶贫开发区、永强高科技产业园区等三个主要园区。东片污水处理厂总规划为日处理污水30万吨，总工程分三期建设。一期工程已竣工并投入使用，日处理污水设计能力为10万吨。在温州市中环水务集团处了解到，一期工程目前废水处理后排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18917-2002）二级标准。

### 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、地表水环境质量现状调查与评价 本项目废水经温州市东片污水处理厂处理达标后排入瓯江，为了解项目所在地附近内河水体水质现状，本环评利用2012年10月温州中环环境检测研究院有限公司对龙湾区瑶溪内河进行水质监测的数据对地表水质量现状进行评价，监测结果及水域功能评价结果见表3-1。 表3-1 2012年10月地表水水质监测及评价结果 单位：除pH值无量纲外，其余均为mg/L 站位 名称 采样时间 pH值 溶解氧 高锰酸 盐指数 BOD5 氨氮 总磷 石油类 瑶溪 10月18日 10:04 6.62 8.9 5.2 9.4 2.202 0.064 <0.10 比标值 -- <1 <1 ＞1 ＞1 <1 ＞1 水域现状 / I类 Ⅲ类 V类 劣V类 II类 IV类 14:48 6.47 9.0 5.1 8.8 2.102 0.067 <0.11 比标值 -- <1 <1 ＞1 ＞1 <1 ＞1 水域现状 / I类 Ⅲ类 V类 劣V类 II类 IV类 瑶溪 10月24日 10:05 6.81 9.0 5.2 8.8 2.063 0.10 0.14 比标值 -- <1 <1 ＞1 ＞1 <1 ＞1 水域现状 / I类 Ⅲ类 V类 劣V类 II类 IV类 14:50 6.80 8.6 5.4 9.7 1.347 0.08 0.14 比标值 -- <1 <1 ＞1 ＞1 <1 ＞1 水域现状 / I类 Ⅲ类 V类 IV类 II类 IV类 Ⅲ类标准 6~9 ≥5 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 Ⅳ类标准 6~9 ≥3 ≤10 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 ≤0.5 Ⅴ类标准 6~9 ≥2 ≤15 ≤10 ≤2.0 ≤0.4 ≤1.0 对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，采用单因子评价方法，得出水质评价结果见表3-1。从各单项水质现状可以看出，本项目附近地表水体环境部分指标为IV类、V类和劣V类，已不能满足Ⅲ类地表水功能要求，无环境容量。水体主要是受有机物污染，导致目前污染现状的主要原因是污水收集与处理系统的不完善，生活污水直接入河或混接雨水管入河情况普遍，其次还受到一定的工业废水污染。 2、瓯江口水质现状调查与评价 温州市东片处理厂尾水排放口位于瓯江口灵昆岛北支海域，该海域属于四类环境功能区，本环评采用国家海洋局温州海洋环境监测中心站于2011年5月10日在瓯江口灵昆北支的水质监测数据，对海域环境质量现状进行评价。监测时间和频率：2011年5月10日，共监测一天。监测结果见表3-2。 表3-2 瓯江口灵昆北支附近海域水质监测及评价结果 单位：除pH值无量纲外，其余均为mg/ L 采样地点 采样时间 pH DO CODMn 无机氮 石油类 隔 铜 铅 DRZJWZ03-2 2011-5-10 7.98 5.66 1.98 2.258 未检出 0.000021 0.0050 0.0002 DRZJWZ03-3 2011-5-10 8.08 5.71 1.44 2.083 0.030 0.000026 0.0043 0.0004 DRZJWZ03-7 2011-5-10 7.98 5.55 1.90 2.066 0.018 0.000010 0.0052 0.0002 第四类标准 6.8-8.8 >3 ≤5 ≤0.50 ≤0.50 ≤0.010 ≤0.050 ≤0.050 对照《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第四类水质标准，采用单因子评价方法，得出水质评价结果见表3-2。从各单项水质现状可以看出，除无机氮一项指标不能达到第四类标准外，其余指标均能达到第四类标准，总体来讲，本环评认为温州市东片污水处理厂附近海域水质仍满足四类近岸海域环境功能区要求。 温州市区水功能环境区划图 3、大气环境质量现状调查与评价 本项目位于温州市龙湾区瑶溪街道白楼下C-29地块内东侧部分。环评采用2012年12月温州中环环境检测研究院有限公司对龙湾区的PM10、SO2、NO2的监测结果进行评价，监测结果见表3-3。 表3-3 2012年12月龙湾区环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 浓度 项目 SO2 NO2 PM10 24小时均值 <0.028 0.024 0.091 二级标准 0.15 0.08 0.15 根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），由监测结果可知，龙湾区大气质量监测指标PM10、SO2、NO2的24小时平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此可以认为建设项目所在地区大气环境质量良好，满足区域环境功能要求。 4、声环境现状调查与评价 根据项目所处声环境功能区域，参考《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》(GB/T15190-94)及《温州市城市区域环境噪声适用区划分图》规定，本项目所在地为3类声环境功能区。 为了解本项目厂址周围的声环境质量现状，本环评单位对项目所在区域进行了昼间噪声布点监测，监测时间为2014年2月24日。 （1）监测布点 本项目噪声监测共布4个点位，具体噪声监测点位见下图。 （2）监测项目 各测点昼间的连续等效A声级(LAeq)，测点监测时间10min。 （3）监测方法 按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）规定进行监测。 （4）评价标准 本项目所在地声环境属于3类功能区，厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，北侧紧邻底岭下村安置用地，厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 （5）监测结果及评价结果见表3-4。 表3-4 噪声监测情况 监测点位 监测时段 监测结果dB（A） 评价标准dB（A） 评价结果 1# 昼间10:00~10:10 52.3 65 达标 2# 昼间10:15~10:25 53.4 65 达标 3# 昼间10:30~10:40 52.1 60 达标 4# 昼间10:45~10:55 53.1 65 达标 由现场实测可知，项目噪声监测点昼间噪声值均符合对应3类和2类声环境功能区要求，项目所在地声环境质量现状良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影响主要保护目标见表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标 保护项目 方位 保护名单 保护级别 水环境 北侧10m 梨头洋河 GB3838-2002的Ⅲ类标准 北侧1.1km 瓯江 大气环境 四周 项目周围区域 GB3095-2012中的二级标准 西侧10m 底岭下村安置用地 声环境 四周厂界 厂界排放噪声 GB3096-2008中3类标准 西侧10m 底岭下村安置用地 GB3096-2008中2类标准 注：表中距离以Google Earth卫星图测量为准。

### 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、水环境 本项目地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，见表4-1。 表4-1《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准值 单位：除pH值无量纲外均为mg/L 类别 pH值 CODCr 高锰酸盐 BOD5 DO 石油类 TP NH3-N Ⅲ 6～9 20 6 4 5 0.05 0.2 1.0 2、空气环境 本项目所在地空气质量属于二类功能区，大气环境中的常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准限值见表4-2。 表4-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值 单位：除CO外均为µg/Nm3 序号 污染因子 标准限值 1小时平均 24小时平均 年平均 1 SO2 500 150 60 2 NO2 200 80 40 3 TSP / 300 200 4 PM10 / 150 70 5 CO（mg/Nm3） 10 4 / 6 PM2.5 / 75 35 3、声环境 本项目位于温州市龙湾区瑶溪街道白楼下C-29地块内东侧部分，声环境属于3类功能区，声环境参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，北侧紧邻底岭下村安置用地，厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。具体标准见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2类 60 50 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目污水经预处理达到东片污水处理厂进水标准后纳管排放，最终输送至东片污水处理厂处理达标排放。东片污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的二级标准，废水纳管执行东片污水处理厂进水标准，具体标准见表4-4、表4-5。 表4-4 东片污水处理厂进水标准 单位：除pH外均为mg/L 类别 pH CODCr NH3-N SS 石油类 进水标准 6～9 500 40 180 30 表4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：除pH外均为mg/L 类别 pH CODCr NH3-N SS 石油类 二级标准 6～9 100 25 30 5 *注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 生产废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放二级标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 《大气污染物综合排放标准》 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级标准 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 项目厨房设有一个炉灶，厨房油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483－2001)中的小型标准，具体标准如表4-7。 表4-7 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001） 饮食业单位规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67，＜5.00 ≥5.00，＜10 ≥10 油烟最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 75 85 3、噪声 根据评价区域环境噪声的功能要求，厂界噪声排放执行《工业企业厂界 环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和2类标准，具体标准见表4-8。 表4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2类 60 50 3类 65 55 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-9。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB） 昼间 夜间 70 55 注：1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 2、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表中相应的限值减10dB（A）作为评价依据。 4、固废 危险废物分类执行《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物填理污染控制标准》（GB18598-2001）；一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部2013年第36号公告）的相关标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析。结合本项目特征，确定本项目实施总量控制的污染物为COD、氨氮。其污染物产生量及排放指标见表4-10。 表4-10 本项目污染物排放总量（t/a） 污染物名称 产生量 削减量 环境排放量 CODCr 0.378 0.302 0.076 氨氮 0.026 0.007 0.019 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）及《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》（温环发[2010]88号）文件，建设项目需进行污染物总量控制的指标主要是COD、氨氮。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》（温州市人民政府令第123号）及《温州市初始排污权有偿使用实施细则（试行）》（温政办〔2013〕83号）规定，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减，故项目COD等指标不需要进行区域替代削减，无需购买COD排污权指标。 |

### 建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 施工期 施工期主要为土建工程，其基本工序及污染工艺流程，如下图所示： 营运期 本项目为温州城东农副产品物流仓储中心建设项目。本项目具体生产工艺流程及产污环节图示如下： 二、污染源分析： 施工期 废水：生活污水 废气：施工扬尘、施工机械和各类运输车辆产生的废气 固废：建筑垃圾、生活垃圾 噪声：建筑施工噪声 营运期 废水：员工生活污水 废气：汽车尾气、堆场及车辆扬尘 噪声：机械设备运行时产生的噪声、车辆行驶噪声 固体废物：员工的生活垃圾和废包装纸箱、木条 施工期主要污染源分析： 1、废水 项目施工期间产生的废水主要为泥浆废水和建筑施工人员的生活污水。 （1）泥浆废水 施工阶段场地开挖会产生一定量的泥浆废水，与施工进度、季节以及施工人员的经验、素质等因素有关，主要污染因子为SS，一般浓度为1600--2400mg/L。 （2）生活污水 施工期间日均施工人员按50人计，生活污水排水量按50L/人·日计，预计排放生活污水2t/d，污水中CODCr的浓度为500mg/L，CODCr排放量1kg/d，氨氮的浓度为35mg/L，CODCr排放量0.07kg/d。 2、废气 （1）各类施工作业及砂石料、水泥、石灰的装卸和投料过程以及运输过程中会产生扬尘，主要特征污染物为TSP。施工扬尘排放数量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。影响施工粉尘发生量的因素较多，较难进行定量，根据同类工程类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100米以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。当施工场地洒水频率为4-5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围内。 （2）施工机械和各类运输车辆产生的废气，主要特征污染物为CO、NOx，SO2。 3、噪声 噪声污染是建设期间最主要的污染因子，建设期间的噪声有各种施工机械噪声和运输车辆噪声。噪声的污染程度与所使用的施工设备的种类及施工队伍的管理等因素有关。 在项目不同的施工阶段所使用的施工机械设备不同，因而产生不同的施工阶段噪声。建设期噪声主要来自不同施工阶段所使用的各种施工机械设备运行过程、施工作业过程及运输车辆等产生的非连续性噪声，该阶段噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点。 各类施工机械多为高噪声设备，不同施工设备产生的噪声声压级汇总见表5-1。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值在3-8dB之间，一般不超过10dB。 表5-1 不同施工设备产生的噪声声压级汇总一览表 施工阶段 施工机械 平均声压级（dB） 测量距离（m） 桩基 高压水泵 83 5 空压机 95 2 钻孔式灌注桩机 81 15 静压式打桩机 80 15 土方 挖掘机 84 10 推土机 81 10 装载机 71 10 结构 混凝土搅拌机 79 15 混凝土振捣器 80 12 电锯 88 10 装修 升降机 72 15 木工刨 92 1 由上表可知，超过80dB的机械设备主要有高压水泵、空压机、钻孔式灌注桩机、挖掘机、推土机、电锯、木工刨等。 施工作业噪声主要指施工时的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声和吆喝声，多为瞬间噪声，瞬时声压级可高达100dB以上。 建设期运输多采用大型车辆，其噪声级较高，正常行驶时噪声可达80dB，鸣笛时可达85dB。 4、固废 项目施工期间的固废主要为建造过程中开挖的土石方、建筑垃圾和少量施工人员产生的生活垃圾。场地开挖的土石方尽量回填于项目区内，多余弃方应及时外运综合利用或合法消纳。厂房建设施工过程中产生的建筑垃圾按每万平方米建筑面积产生600t计，则将产生建筑垃圾约1905.9t/a。施工期间日均施工人员按50人计，生活垃圾产生量若按每人每日1kg计，则产生生活垃圾约0.05t/d。 营运期主要污染源分析： 1、废水 本项目废水主要来源为员工的生活污水。 本项目劳动定员21人，均在厂内食宿，年工作300天，人员日用水量按150L计，则本项目总生活用水量为945t/a，产污系数取0.8，则生活污水产生量为756t/a，水质取一般值，即CODCr500mg/L，氨氮35mg/L，则污染物产生量为CODCr0.378t/a，氨氮0.026t/a。 本项目产生的废水经预处理达到纳管标准后，输送至东片污水处理厂处理后排放。该污水处理厂目前执行的出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，即CODCr100mg/L，氨氮25mg/L，则项目废水环境排放量为756t/a，CODCr0.076t/a，氨氮0.019t/a。 本项目生活污水污染物产生量和排放量情况详见表5-2。 表5-2 污水污染物产生量和排放量 污染物名称 产生浓度 mg/l 产生量 t/a 纳管浓度 mg/l 纳管量 t/a 排放浓度 mg/l 排放量 t/a 生活污水 756 t/a CODCr 500 0.378 350 0.265 100 0.076 氨氮 35 0.026 35 0.026 25 0.019 2、废气 本项目产生的废气主要为汽车尾气、堆场及车辆扬尘。 项目汽车尾气主要为场地内运输车辆排放的尾气，主要污染物为NOx、CO和总碳氢化合物（THC），汽车尾气排放是间歇性的，产生量较少，均为无组织排放。 项目堆场装卸货物以及车辆进出厂区时会产生扬尘，本项目每天按时冲洗厂区道路及运输车辆，预计扬尘产生量相对较少，均为无组织排放。 3、噪声 本项目噪声主要为机械设备运行时产生的噪声和车辆行驶噪声。根据同类行业类比调查，各主要噪声源的噪声级见表5-3。 表5-3 本项目主要噪声源声压级 序号 噪声源 LAep（dB） 1 叉车 63-65 2 车辆行驶噪声 65-67 4、固废 （1）工业固废 ①副产物产生情况 本项目工业固废主要为废包装纸箱和木条。类比同类企业，预计废包装纸箱产生量为20t/a，木条的产生量为3t/a。本项目副产物见表5-4。 表5-4 本项目副产物的产生情况 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 产生量 1 废包装纸箱 仓储、转运 固态 牛皮纸 20t/a 2 木条 仓储、转运 固态 木头 3t/a ②副产物属性判定 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定进行判定，本项目废包装纸箱和木条属于固体废物。固体废物属性判定结果见表5-5，表中的“判定依据”指《固体废物鉴别导则（试行）》中“二、固体废物的范围”中的内容。 表5-5 建设项目副产物属性判定 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于 固体废物 判定 依据 1 废包装纸箱 仓储、转运 固态 牛皮纸 是 R10、Q1 2 木条 仓储、转运 固态 木头 是 R8、Q10 ③危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》进行判定，废包装纸箱和木条不属于危险废物。危险废物属性判定详见表5-6。 表5-6 危险废物属性判定 序号 副产物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 废包装纸箱 仓储、转运 否 / 2 木条 仓储、转运 否 / ④工业固废分析情况汇总 工业固废分析情况见表5-7。 表5-7 本项目工业固废分析情况汇总 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 属性 产生量 1 废包装纸箱 仓储、转运 固态 牛皮纸 一般固废 20t/a 2 木条 仓储、转运 固态 木头 一般固废 3t/a （2）生活垃圾 本项目劳动定员21人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为3.15t/a，纳入城市环卫系统统一处理。

### 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运输 车辆 | 汽车尾气 | 定性 | 定性 |
|  | 仓储、转运 | 扬尘 | 定性 | 定性 |
| 水污 染物 | 生活污水 | 水量 | 756t/a | 756t/a |
|  |  | CODCr | 500 mg/L，0.378 t/a | 纳管量：350mg/L，0.265t/a 环境量：100mg/L，0.076t/a |
|  |  | 氨氮 | 35 mg/L，0.026 t/a | 纳管量：35mg/L，0.026t/a 环境量：25mg/L，0.019t/a |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废包装纸箱 | 20t/a | 0（无害化、减量化、资源化处理） |
|  |  | 木条 | 3t/a |  |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 3.15t/a |  |
| 噪声 | 生产设备噪声级63~67dB(A)。 |
| 主要生态影响: 本项目拟建土地为空地，在该地块上新建混凝土和钢结构仓储用房和配套用房，项目建设过程中涉及到一定量的挖方和临时堆土等工程活动，会影响地下水流形态，土壤也会被混凝土取代，会对本项目涉及范围内的水土保护产生不利影响。本项目规划绿化面积6670m2，项目建成过后所在区域能形成一定面积的新的绿化植被，因此本项目建设对生态环境影响不大。 |

### 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 工程施工期对空气环境的污染主要来自工地扬尘。在整个施工阶段，整理场地、打桩、挖土、材料运输、装卸等过程都会产生扬尘污染，特别是干燥无雨时尤为严重。施工工地的扬尘主要有施工作业扬尘，地面料场的风吹扬尘，汽车行驶扬尘等。 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占扬尘总量的60%以上。根据经验，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，起尘风速与粒径和含水量有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，施工时应做到：粉性材料一定要堆放在料棚内，施工工地要定期洒水，施工建筑要设置滞尘网，采用商品混凝土，施工运输车辆出入施工场地减速行驶并密闭化，当风速达四级以上时，应停止土方开挖等工作，以减少施工扬尘的大面积污染。 2、水环境影响分析 施工过程中产生的地下渗水、泥浆、地面设备冲洗水等SS浓度较高的废水，不得就地直排，建议施工单位在工地周围设置明沟，经沉淀后排放。此外，施工过程中还将产生一些废土、弃物或易淋湿物资（黄沙、石灰等）。露天就堆放水体边，遇暴雨时很容易冲刷进入水体，因此，须对废土、废物采取防止其四散的措施。 临水体排放的物资，应建立临时堆放场，石子等粗粒物质放在近水体一侧，沙子等细粒物质堆放在粗粒物质内侧，且在堆场四周挖有截留沟；石灰、水泥等物质不能露天堆放贮存；废土、废物或易失物资堆场应远离水体。 应管理好施工队伍生活污水的排放，水质和普通生活污水相近，但SS会明显高于普通生活污水，应建好临时污水处理设施，不得直接排入附近河流。 3、声环境影响分析 （1）噪声源及影响分析 根据国标《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中所列噪声值是指与敏感区域相应的建筑施工场地界线外的限值。为安全起见，以施工场地边界噪声限值作为施工噪声源强，预测各施工阶段噪声对邻近敏感目标的影响。 按照《环境影响评价技术导则》规定的距离衰减公式计算： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－施工场界噪声级，dB(A)。 在不计房屋阻挡及其它防护措施的条件下，本工程施工现场对距施工场界不同距离的影响，见表7-1。 表7-1 施工期噪声影响预测分析 施工阶段 场界噪声级 与厂界距离（m） 10 20 30 40 50 60 70 土石方 70/55 55/35 49/29 45/25 43/23 41/21 39/19 38/18 打桩 70/55 66/无 59/无 55/无 53/无 51/无 49/无 48/无 结构 70/55 50/35 44/29 40/25 38/23 36/21 34/19 33/18 装修 70/55 45/35 39/29 35/25 33/23 31/21 29/19 28/18 注：表中分子代表昼间噪声，分母代表夜间噪声。 由表7-1可以看出，施工期噪声影响最为严重的是打桩阶段，距场界10米以内噪声影响值接近70dB(A)，接近国家规定标准。其它施工阶段噪声对周围环境的影响较小。为此，建议建设单位在施工场地边界设围墙隔声，并且打桩采用静压打桩，以减少对周围环境的噪声影响。但其影响是短期的，将随施工结束而终止。 （2）施工期噪声污染控制对策 为了减少施工对周围声环境质量的影响，建议工程施工时采取如下措施： (施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 (施工时间尽量不安排在晚上十时至次日上午六时，或在该时间内不使用噪声较大的施工机械，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。 (对夜间一定要施工又可能影响周围声环境时，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围设立临时的声障装置。 (在施工单位的具体施工计划中，所使用的施工机械种类、数量应写在承包合同之中，以便监督。 4、固废影响分析 项目建设期间产生的固废主要为建筑废料、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾等。若处理不当，会因扬尘、雨水冲淋等原因，对环境空气和水环境造成二次污染，从而对周围环境产生较为严重的不利影响。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，将建筑垃圾送至环保指定地点填埋处理。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一及时处理。拆迁期固体废物主要来自拆迁房屋的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。本项目建筑垃圾可首先考虑用于市政与规划部门制定的建设工程基础填方、洼地填筑等进行消纳。同时，拆迁人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一及时处理。 5、施工期生态环境影响分析 （1）对土地利用及动植物影响 本项目拟建地块为工业用地，设有一定的绿化面积，对空地上的植被起到一定的恢复作用，因此本项目建设对动植物影响不大。 （2）对河道的影响 施工期对河道的影响主要表现在施工过程中施工物质、泥浆等堆放不当，随雨水流入水体，使水体变混浊，影响水生生物的生存环境。为避免对周围河流的污染，施工期间的泥浆废水经沉淀固化处理后回用于施工，不外排，施工队伍生活污水定期由环卫部门清运处理，不外排，在此基础上，对水域的生态环境影响不大。 综上所述，项目施工期对局部生态环境造成一定的影响，但经过切实可行的污染防护和绿化补偿后，对区域整体生态环境影响不大。 6、施工期水土流失影响分析 项目建设对水土流失的影响主要在建设期和自然恢复期。建设期由于项目施工、采石取土、机械碾压等原因，破坏了工程沿线原有地貌和植被，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，堆放弃渣如不采取相应的水土流失防治措施将导致水土流失大量增加；在生产营运初期（即自然恢复期），因施工破坏（因施工形成的裸露坡面、开采面、弃渣渣面）而影响水土流失的各种因素在自然封育下可逐渐消失，并且随着时间的推移，土壤固结及植被逐步恢复，水土保持功能得到日益发挥，生态环境将逐步得到恢复和改善，水土流失量逐渐减少直至达到新的稳

定状态，即达到土壤容许流失量（500t/km2·a）范围内。 综上，施工过程中，若临时防护措施采取到位，产生的新增水土流失能得到有效控制，不会给项目区及其周边环境带来危害。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 本项目废水主要来源为员工的生活污水。 本项目劳动定员21人，均在厂内食宿，生活污水产生量为756t/a，污染物产生量为CODCr0.378t/a，氨氮0.026t/a。 本项目产生的废水经预处理达到纳管标准后，输送至东片污水处理厂处理后排放。该污水处理厂目前执行的出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，则项目废水环境排放量为756t/a，CODCr0.076t/a，氨氮0.019t/a。 生活污水水质较简单，达标排放后不会对周围水环境产生明显不利影响。 2、废气环境影响分析 本项目产生的废气主要为汽车尾气、堆场及车辆扬尘。由于项目每天按时清洗厂区道路及运输车辆，汽车尾气排放是间歇性的，则预计汽车尾气、堆场及车辆扬尘产生量较少，经大气稀释扩散后对周围环境影响不大。 3、噪声影响分析 本项目噪声源主要是叉车和运输车辆产生的噪声，各类车辆声压级为63-67dB(A)。车辆进入项目区内需减缓速度，禁止怠速和鸣笛，边界可达标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和2类功能区相应标准要求，对声环境影响很小。 4、固废影响分析 本项目固体废物主要为废包装纸箱、木条和生活垃圾。 固体废弃物对环境的影响主要是通过雨淋、风吹等作用对水体和空气产生二次污染。未经处理的生活垃圾是病原菌的滋生地。固废如不进行及时妥善处置，除有损环境美观外，还会腐化产生恶臭，招引蚊虫、苍蝇等动物，并通过该类动物使细菌得以散播，污染周围环境空气，影响周边居民生活环境。因此要切实做好固废的分类收集及及时清运、处理，防止对周边环境产生明显不利的影响。 废包装纸箱、木条和生活垃圾均为一般固废。废包装纸箱和木条回收外卖处理；生活垃圾应该日产日清，经收集后由当地环卫部门统一清运处理。 本项目固废拟采取的处理措施及预期治理效果见表7-3。 表7-3 本项目固废拟采取的处理措施及预期治理效果 序号 名称 产生 工序 形态 主要 成分 属性 产生量 处理措施 治理效果 1 废包装纸箱 仓储、转运 固态 牛皮纸 一般固废 20t/a 收集外卖处理 0（减量化，资源化，无害化） 2 木条 仓储、转运 固态 木头 一般固废 3t/a 3 生活垃圾 生活 固态 有机物无机物 一般固废 3.15t/a 由环卫部门统一清运处理 只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，本项目产生的固废能够达到减量化、资源化、无害化的效果，不会对周围环境产生明显不利的影响。 5、外环境对本项目影响分析 根据现场调查可知，本项目周边为温州粮食中心市场和村安置用地，无较近的污染型企业和风险源，因此周边外环境对温州城东农副产品物流仓储中心的影响较小。 清洁生产分析 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保政策。清洁生产是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，把工业污染的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，以使污染物的产生和排放量最小化，从而减少生产过程产生的废物对人类和环境的风险性。要求企业采用实用有效的清洁生产措施，从源头上削减污染物的产生量。 1、企业清洁生产水平分析 （1）项目设备均采用电作为能源，属于清洁能源，符合清洁生产要求。 （2）本项目叉车采用电作为能源，避免了能源使用过程中污染物的产生，符合清洁生产。 综上所述，企业具有一定的清洁生产水平。 2、清洁生产对策和措施 （1）建议积极推行节水、节电措施，节约能源使用。 （2）加强员工环境保护意识，完善环境管理制度。 （3）加强操作人员的培训，树立清洁生产的思想意识，严格按操作技术规范进行操作，防止违规操作和生产中的跑冒滴漏。 建设项目拟采取的防治措施 施工期 1、施工期水污染防治措施 （1）泥浆废水经沉淀处理后，其上清液可以直接排放，而沉淀的淤泥需在施工场地设一定面积的淤泥干化场地，经干化后淤泥可由环卫部门统一处置。 （2）在施工期间，应妥善处理施工人员的生活污水去向，尤其应严格控制粪便污水的排放。本项目施工队伍生活采用现有已建生活设施。 （3）必须做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。 预计施工期废水收集和处理设施建设和运行所需投资为10万元。 2、施工期废气污染防治措施 （1）施工时应遵照建设部的有关施工规范，在工地四周设置一定高度的围墙，以控制扬尘对环境造成的影响。 （2）施工期应及时对建筑材料运输车辆经过的小区道路路面以及运输车辆表面进行清理，以减少因道路扬尘对周边环境造成的影响。要求项目实施单位在施工场地勤洒水，每天4-5次。 （3）建筑材料不应敞开堆放，且避免在大风干燥天气条件下进行土建等施工。 预计本项目施工期废气防治设施投资需10万元。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 （2）施工时间不安排在晚上十时至次日上午六时，或在该时间内不使用噪声较大的施工机械，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，如采用静压打桩。 （3）对夜间一定要施工又可能影响周围声环境时，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围设立临时的声障装置。 （4）在施工单位的具体施工计划中，所使用的施工机械种类、数量应写在承包合同之中，以便监督。 （5）施工期间采取封闭式施工。 （6）项目施工机械设备噪声较大，且往往多台施工机械同时作业，一般又在露天，故应在高噪声源和需要保护的声环境敏感点之间设置声屏障、隔声墙及简易棚等降噪设施。 预计施工期噪声防治措施所需投资约5万元。 4、施工期固废污染防治措施 建筑垃圾由施工单位回收再利用；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运卫生填埋处理。 预计施工期固废收集设施所需投资约10万元。 营运期 1、废水污染防治措施 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理达纳管标准后，排入市政污水管网，最终输送至东片污水处理厂处理达标后排入瓯江。 预计本项目污水处理投资约10万元。 项目水处理工艺如下图： 2、废气污染防治措施 （1）加强对车辆尾气的控制管理，包括严禁超标车辆进出厂区，汽车须配置汽车尾气净化装置，以减少尾气污染物排放。应保证进出车辆的行驶通畅，尽可能地避免汽车怠速空转，以减少机动车尾气的排放。 （2）货物运输、装卸尽量采用集装箱托运，定期派专人进行路面清洗、运输车辆清洗，以减少堆场及车辆扬尘。 预计废气收集处理设施所需投资约10万元。 3、噪声污染防治措施 （1）加强设备、运输车辆的维护保养，确保设备、运输车辆处于良好的运转状态，杜绝因设备、运输车辆不正常运行时产生的高噪声。 （2）加强厂区进出车辆引导工作，避免车辆在厂区内出现拥堵现象。 （3）厂区内加强绿化，种植树木，确保厂界噪声达标。 预计噪声防治措施投资约50万元。 4、固废污染防治措施 （1）对固体废物的处理原则是“减量化、资源化、无害化”，在加强自身利用的基础上，做好防雨、防渗等措施，避免造成二次污染，并且及时组织清运，最终达到综合利用或妥善安全处置。 （2）建议企业在厂区内设立临时固废收集点，且对各固体废物进行分类管理：废包装纸箱和木条回收外卖处理；生活垃圾应该日产日清，经收集后由当地环卫部门统一清运处理。 （3）依法管理，认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，严禁任何单位和个人向河道内倾倒垃圾、固体废物。 预计固废收集设施所需投资约10万元。 5、环保投资费用 本项目总投资为9489万元，其中环保投资约115万，约占总投资的1.21%。环保投资估算见表7-4。 表7-4 环保投资清单 序号 环保设施 投资金额 1 施工期废水处理设施 10 2 施工期废气防治设施 10 3 施工期噪声防治设施 5 4 施工期固废收集设施 10 5 营运期废水治理装置 10 6 营运期废气集气和处理装置 10 7 营运期隔声降噪 50 8 营运期固废收集处置 10 合计 115

### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果汇总

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘（TSP） | ①工地四周设置一定高度的围墙；②道路路面以及运输车辆表面进行清理；③建筑材料不敞开堆放，避免在大风干燥天气条件下进行土建施工。 | 对周围环境 影响很小 |
|  | 营运期 | 汽车尾气扬尘 | ①加强对车辆尾气的控制管理，包括严禁超标车辆进出厂区，汽车须配置汽车尾气净化装置，以减少尾气污染物排放。应保证进出车辆的行驶通畅，尽可能地避免汽车怠速空转，以减少机动车尾气的排放。 ②货物运输、装卸尽量采用集装箱托运，定期派专人进行路面清洗、运输车辆清洗，以减少堆场及车辆扬尘。 | 对周围环境 影响不大 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | 采用现有已建生活设施。 | 对周围环境影响不大 |
|  |  | 泥浆废水 | 经沉淀处理后上清液直接排放，沉淀的淤泥经干化处理后外运。 |  |
|  | 营运期（生活污水、食堂废水） | CODCr 氨氮 | 食堂废水经隔油处理后，汇同生活污水一起经化粪池预处理达到三级标准后纳管，排入污水处理厂处理达标后排放瓯江。 | 纳管达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 由施工单位回收再利用。 | 减量化、资源化、无害化 |
|  |  | 生活垃圾 | 统一放置，收集后由环卫部门清运。 |  |
|  | 营运期 | 废包装纸箱和木条 | 回收外卖处理。 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运处理。 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 噪声源 | ①加强施工管理，合理安排施工时间；②对施工机械进行必要的控制和检修，选用高效低噪设备；③施工期车辆经过居民区时应减速慢行，夜间严禁鸣笛。 | 对周围环境 影响不大 |
|  | 营运期 | 设备、车辆噪声 | ①加强设备、运输车辆的维护保养，确保设备、运输车辆处于良好的运转状态，杜绝因设备、运输车辆不正常运行时产生的高噪声。②加强厂区进出车辆引导工作，避免车辆在厂区内出现拥堵现象。③厂区内加强绿化，种植树木，确保厂界噪声达标。 | 厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和2类标准 |
| 其他 | 无 |

### 结论与建议

一、项目概况 温州城东农副产品物流仓储中心选址于温州市龙湾区瑶溪街道白楼下C-29地块内东侧部分，建设单位为温州浙南粮食有限公司，规划将温州城东农副产品物流仓储中心建设成为浙中、浙西、闽北地区规模较大、功能齐全、配套完善、设备先进的农副产品物流仓储中心。本项目主要建设内容包括农副产品仓储用房和配套服务用房。本项目地上建筑面积25290平方米（计入容积率建筑面积31645平方米），其中仓储用房22920平方米，配套服务用房2370平方米。项目总投资约9489万元，资金由业主自筹和申请贷款解决。 二、环境质量现状分析结论 地表水：本项目附近地表水体环境部分指标为IV类、V类和劣V类，已不能满足Ⅲ类地表水功能要求，无环境容量。东片污水处理厂附近海域水质仍满足四类近岸海域环境功能区要求。 环境空气：建设项目所在地区大气环境质量良好，满足二类空气环境功能要求。 声环境：本项目所在区域声环境质量现状良好，满足3类和2类声环境功能区要求。 三、工程分析结论 项目污染物排放情况汇总见表9-1。 表9-1 项目污染物排放情况汇总 内容 类型 排放源 污染物名称 处理前产生 浓度及产生量 排放浓度及排放量 大气 污染 物 运输车辆 汽车尾气 定性 定性 仓储、转运 扬尘 定性 定性 水 污 染 物 生活污水 水量 756t/a 756t/a CODCr 500mg/L，0.378 t/a 纳管量：350mg/L，0.265t/a 环境量：100mg/L，0.076t/a 氨氮 35mg/L，0.026 t/a 纳管量：35mg/L，0.026t/a 环境量：25mg/L，0.019t/a 固 体 废 物 生产过程 废包装纸箱 20t/a 0（无害化、减量化、资源化处理） 木条 3t/a 生活过程 生活垃圾 3.15t/a 四、环境影响分析结论 施工期： 1、施工期大气环境影响分析结论 施工期对大气环境的污染主要来自施工扬尘，根据分析，在采取本次环评提出的各项污染防治措施后，污染物排放量较少，不会对周围环境产生明显影响。 2、施工期水环境影响分析结论 本项目施工过程中产生的废水主要为施工泥浆废水和施工人员生活污水。泥浆水经沉淀后，其上清液直接排放，沉淀的淤泥经干化后由环卫部门统一处置。施工队伍生活采用现有已建生活设施。 3、施工期噪声环境影响分析结论 施工期噪声影响最为严重的是打桩阶段，距场界10米以内噪声影响值大于65dB(A)，本项目在做到施工场地四周设置一定高度的围墙，及采取静压打桩措施后，本项目在施工过程中对外界声环境的影响较小，且该类影响是短期的，将随施工结束而终止。 4、施工期固体废物影响分析结论 项目施工期间的固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾由施工单位回收再利用，生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运卫生填埋处理。只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，本项目产生的固废对周围环境不会产生明显的影响。 营运期： 1、水环境影响： 生活污水经预处理达进水标准后，排入市政污水管网，最终输送至东片污水处理厂处理达标后排入瓯江。在做到废水集中处理，达标排放的基础上，本项目产生的废水不会对周围地表水环境产生明显不利的影响。 2、大气环境影响： 本项目产生的废气主要为主要为汽车尾气、堆场及车辆扬尘。由于项目货物运输、装卸大部分采用集装箱托运，且每天按时清洗厂区道路及运输车辆，汽车尾气排放是间歇性的，预计汽车尾气、堆场及车辆扬尘产生量较少，经大气稀释扩散后对周围环境影响不大。 3、噪声影响： 本项目噪声源主要是叉车和运输车辆产生的噪声，各类车辆声压级为63-67dB(A)。车辆进入项目区内需减缓速度，禁止怠速和鸣笛，边界可达标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和2类功能区相应标准要求，对声环境影响很小。 4、固废影响： 只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，本项目产生的固废能够达到减量化、资源化、无害化的效果，不会对周围环境产生明显不利的影响。 五、污染防治措施结论 施工期 1、施工期水污染防治措施 （1）泥浆废水经沉淀处理后，其上清液可以直接排放，而沉淀的淤泥需在施工场地设一定面积的淤泥干化场地，经干化后淤泥可由环卫部门统一处置。 （2）在施工期间，应妥善处理施工人员的生活污水去向，尤其应严格控制粪便污水的排放。本项目施工队伍生活采用现有已建生活设施。 （3）必须做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。 2、施工期废气污染防治措施 （1）施工时应遵照建设部的有关施工规范，在工地四周设置一定高度的围墙，以控制扬尘对环境造成的影响。 （2）施工期应及时对建筑材料运输车辆经过的小区道路路面以及运输车辆表面进行清理，以减少因道路扬尘对周边环境造成的影响。要求项目实施单位在施工场地勤洒水，每天4-5次。 （3）建筑材料不应敞开堆放，且避免在大风干燥天气条件下进行土建等施工。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 （2）施工时间不安排在晚上十时至次日上午六时，或在该时间内不使用噪声较大的施工机械，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，如采用静压打桩。 （3）对夜间一定要施工又可能影响周围声环境时，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围设立临时的声障装置。 （4）在施工单位的具体施工计划中，所使用的施工机械种类、数量应写在承包合同之中，以便监督。 （5）施工期间采取封闭式施工。 （6）项目施工机械设备噪声较大，且往往多台施工机械同时作业，一般又在露天，故应在高噪声源和需要保护的声环境敏感点之间设置声屏障、隔声墙及简易棚等降噪设施。 4、施工期固废污染防治措施 建筑垃圾由施工单位回收再利用；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运卫生填埋处理。 营运期 1、水污染防治措施 本项目外排废水主要为生活污水，食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水一并经化粪池处理达纳管标准后，排入市政污水管网，最终输送至东片污水处理厂处理达标后排入瓯江。 2、废气污染防治措施 （1）加强对车辆尾气的控制管理，包括严禁超标车辆进出厂区，汽车须配置汽车尾气净化装置，以减少尾气污染物排放。应保证进出车辆的行驶通畅，尽可能地避免汽车怠速空转，以减少机动车尾气的排放。 （2）货物运输、装卸尽量采用集装箱托运，定期派专人进行路面清洗、运输车辆清洗，以减少堆场及车辆扬尘。 3、噪声污染防治措施 （1）加强设备、运输车辆的维护保养，确保设备、运输车辆处于良好的运转状态，杜绝因设备、运输车辆不正常运行时产生的高噪声。 （2）加强厂区进出车辆引导工作，避免车辆在厂区内出现拥堵现象。 （3）厂区内加强绿化，种植树木，确保厂界噪声达标。 4、固废污染防治措施 （1）对固体废物的处理原则是“减量化、资源化、无害化”，在加强自身利用的基础上，做好防雨、防渗等措施，避免造成二次污染，并且及时组织清运，最终达到综合利用或妥善安全处置。 （2）建议企业在厂区内设立临时固废收集点，且对各固体废物进行分类管理：废包装纸箱和木条回收外卖处理；生活垃圾应该日产日清，经收集后由当地环卫部门统一清运处理。 （3）依法管理，认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，严禁任何单位和个人向河道内倾倒垃圾、固体废物。 六、审批原则符合性分析 1、建设项目环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第288号），项目建设需符合以下环保审批原则： （1）生态环境功能区规划符合性 根据《温州市生态环境功能区划分》，本项目属于龙湾生态农业发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40303B06），为限制准入区。本项目属于仓储项目，本项目的建设与该功能区不冲突。 （2）排放污染物不超过国家和本省规定的污染物排放标准 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放。 （3）总量控制原则符合性 本项目实施总量控制的污染物为COD、氨氮。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）及《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》（温环发[2010]88号）文件，建设项目需进行污染物总量控制的指标主要是COD、氨氮。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》（温州市人民政府令第123号）及《温州市初始排污权有偿使用实施细则（试行）》（温政办〔2013〕83号）规定，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减，故项目COD等指标不需要进行区域替代削减，无需购买COD排污权指标。 （4）项目产生的环境影响与项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求的符合性 本项目在采取了环评提出的相关污染防治措施后，本项目各项污染物均能做到达标排放，对环境影响很小，不会改变项目所在区域的环境功能，能满足当地的环境质量要求。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 2、建设项目环评审批要求符合性分析 （1）清洁生产符合性分析 ①项目设备均采用电作为能源，属于清洁能源，符合清洁生产要求。 ②本项目部分叉车采用电作为能源，避免了能源使用过程中污染物的产生，符合清洁生产。 3、建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性 本项目位于温州市龙湾区瑶溪街道白楼下C-29地块内东侧部分，由业主提供的土地使用权证可知，该地块用地性质为工业用地，符合国家用地性质的要求，符合城市总体发展规划。 根据建设当地环境功能区划，项目所在地环境功能区划为空气二类区，地表水属于Ⅲ类功能区，声环境属于3类功能区，因此项目选址符合所在地相关环境功能区划要求。 （2）国家及本省产生政策符合性 本项目不属于《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中的鼓励类、限制类和淘汰类，也不属于《浙江省制造业产业发展导向目录（2010年本）》和《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录》中的限制类和淘汰类，即为允许类。因此，本项目的建设符合国家和省市产业政策的要求。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 七、建议 1、本项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度以及建设项目竣工环境保护验收制度。 2、生产过程中应搞好环境管理，固废要分类堆放，及时做好分类收集和清理工作，车间保持通风透气，保持厂区整体环境整洁、空气清新。 3、认真落实本评价提出的各项废水、废气、噪声治理措施和防治对策，将本项目实施后对外环境的影响降至最低。 4、设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转，做好环境保护知识宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常实施。加强环境管理，增强清洁生产意识，提高企业的经济效益和环保效益。 八、环评总结论 温州城东农副产品物流仓储中心选址于温州市龙湾区瑶溪街道白楼下C-29地块内东侧部分，本项目符合国家产业政策，项目运营过程中会产生一定的污染物，经分析和评价，若采用科学管理与恰当的环保治理手段能够使污染物达标排放，并符合总量控制的要求，对周围环境的影响可以控制在环境承载力范围内。因此，本项目在全面落实本环评提出的各项环境污染治理措施的前提下，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。

预审意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

审批意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：温州瑞林环保科技有限公司                                                                填表人（签字）：                                 项目经办人（签字）：

| 建 | 项目名称 | 温州城东农副产品物流仓储中心建设项目 | 建设地点 | 温州市龙湾区瑶溪街道白楼下龙湾物流单元（0577-WZ-YB-03）C-29地块内东侧部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 | 建设内容 及规模 | 地上建筑面积25290平方米（计入容积率建筑面积31645平方米），其中仓储用房22920平方米，主要用于储存干货、干果、炒货、名优特产、调味品以及其他副食品；配套服务用房2370平方米，包括管理用房、员工宿舍和食堂。 | 建设性质 | 新建 |
| 项 | 行业类别 | G591谷物、棉花等农产品仓储 | 环境影响评价管理类别 | 编制报告表 |
| 目 | 总投资（万元） | 9489 | 环保投资（万元） | 115 | 所占比例（%） | 1.21 |
| 建设 | 单位名称 | 温州浙南粮食有限公司 | 联系电话 | 18606655218 |  | 单位名称 | 温州瑞林环保科技有限公司 | 联系电话 | 0577-88930800 |
| 单位 | 通讯地址 | 温州市龙湾区瑶溪街道白楼下 | 邮政编码 | 325000 | 评 价 单 位 | 通讯地址 | 温州市南郊乡龙方工业区正泰电阻二楼 | 邮政编码 | 325000 |
|  | 法人代表 | 林金勇 | 联系人 | 张颖 |  | 证书编号 | 乙字第2041号 | 评价经费（万元） |  |
| 建设项目所处 | 环境质量等级 | 环境空气： | 二级 | 地表水： | Ⅴ类 | 地下水： | —— | 环境噪声： | 3类 | 海水： | 四类 | 土壤： |  | 其它： |  |
| 区域环境现状 | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍惜动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |
| 污 |  | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
| 染 物 排 | 排放量及主要 污染物 | 实际排 放浓度 (1) | 允许排 放浓度 (2) | 实际排 放总量 (3) | 核定排 放总量 (4) | 预测排 放浓度 (5) | 允许排 放浓度 (6) | 产生量 (7) | 自 身 削减量 (8) | 预测排 放总量 (9) | 核定排 放总量 (10) | “以新带老” 削减量 (11) | 区域平衡替代 本工程消减量 (12) | 预测排 放总量 (13) | 核定排 放总量 (14) | 排放增 减量 (15) |
| 放 | 废水 | —— | —— |  |  | —— | —— | 0.0756 | 0 | 0.0756 |  |  |  | 0.0756 |  | +0 |
| 达 | 化学需氧量* |  |  |  |  |  | 100 | 0.378 | 0.302 | 0.076 |  |  |  | 0.076 |  | +0 |
| 标 | 氨 氮* |  |  |  |  |  | 25 | 0.026 | 0.007 | 0.019 |  |  |  | 0.019 |  | +0 |
| 与 | 石 油 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 | 废气 | —— | —— |  |  | —— | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量 | 二氧化硫* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 | 烟 尘* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制 | 工业粉尘* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （工 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 | 工业固体废物* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 | 与项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 | 目有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 | 关其 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目 详 填 ） | 它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少

# 2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

# 3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

主  要  生  态  破  坏  控  制  指  标

| 影响及主要措施 生态保护目标 | 名 称 | 级别或种 类数量 | 影响程度 （严重、一般、小） | 影响方式 （占用、切隔阻 断或二者皆有） | 避让、减免影 响的数量或采 取保护措施的种类数量 | 工程避 让投资 （万元） | 另建及功能区 划调整投资 （万元） | 迁地增殖保 护投资 （万元） | 工程防护治 理投资（万元） | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |
| 重要湿地 |  | ―― |  |  |  |  |  | ―― |  |  |
| 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |
| 世界自然、人文遗产地 |  | ―― |  |  |  |  |  | ―― |  |  |
| 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |
| 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |
| 类别及形式 | 基本农田 | 林地 | 草地 | 其它 | 移民及 | 工程占地 | 环境影响 | 易地 | 后靠 | 其它 |
| 占用土地 （hm2） | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  | 拆迁人 | 拆迁人口 | 迁移人口 | 安置 | 安置 |  |
| 面 积 |  |  |  |  |  |  |  | 口数量 |  |  |  |  |  |
| 环评后减缓和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  | 治理水 | 工程治理 | 生物治理 | 减少水土流 | 水土流失 |
| 噪声治理 | 工程避让 （万元） | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及工艺 （万元） | 其它 | 土流失 | （Km2） | （Km2） | 失量（吨） | 治理率（%） |
|  |  |  |  |  |  |  | 面 积 |  |  |  |  |

# Text boxes

项目名称：温州城东农副产品物流仓储中心建设项目

本项目

空地（规划为粮食路）

底岭下村安置用地

温州粮食中心市场

图1-1项目四至关系图

空地（规划为粮食路）

本项目所在地

项目地理位置图

龙湾区生态环境功能区划图

本项目所在地

温州市区水功能环境区划图

- Ⅱ类水质功能区

■  Ⅲ类水质功能区

本项目所在地

地表水监测点位（瑶溪）

4#

1#

2#

噪声监测点布置示意图

本项目所在地

3#

噪声监测点

项目所在地声功能区划分图

本项目所在地

施工期产污工艺流程图

叉车

噪声

货架

外运

物流库

运输车

叉车

货架

噪声

生产工艺流程及产污环节图

东片污水

处理厂

生活污水

化粪池

瓯江

市政管网

污水处理工艺流程图

隔油池

食堂废水