温环建﹝2019﹞007号

关于浙江君浩电子股份有限公司技改项目环境影响报告书审批意见的函

浙江君浩电子股份有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《浙江君浩电子股份有限公司技改项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估〔2018〕129号）、专家评审意见、温州经济技术开发区行政审批局的初审意见已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示。经研究，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议以及技术评估报告、专家评审意见、温州经济技术开发区行政审批局的初审意见，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位应逐项予以落实。

二、项目位于温州经济技术开发区滨海五道315号，技改项目生产规模和总电镀容量不变，调整具体产品方案和镀种，技改后具体产品规模为年产单面板3万平方米、双面板45万平方米、多层板24万平方米和多层（HDI）线路板24万平方米。分二期实施，一期产能为年产54万平方米线路板，二期产能为年产42万平方米线路板，技改后双面板和多层板中用导电胶工艺替代原有孔金属化和全板电镀工艺，二期新增全自动VCP电镀线替代原有电镀线。项目具体建设内容见环评报告书。

三、环境质量标准：地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类标准；项目周边环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，硫酸雾、氯化氢、氨等参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D参考限值，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解；区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类和4a类标准；土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准。

项目污染物排放标准：重金属指标经废水处理站处理后目前执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）中的新建表2标准（浙江省地方标准出台后按地方标准执行），其中金属锡参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB34573-2015）标准，其余指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准纳管排放，其中氨氮、总磷执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）；电镀车间废气排放执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中相应大气污染物排放限值，电镀废气无组织排放厂界监控点浓度限值参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的相关规定执行，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准，其他废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4a类声环境功能区标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单相关内容，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单相关内容。

四、项目生产废水按环评要求分类分质收集处理，须合理布置生产车间，并落实完善的废水收集系统，电镀废水回用率不得低于50%。车间内严格落实防腐、防渗、防混措施，实施干湿区分离，废水管道应满足防腐、防渗要求，污水治理设施预留提标改造空间。生活污水经化粪池预处理，经污水处理设施处理达标的生产废水以及生活污水纳管排放至温州经济技术开发区第二污水处理厂。

五、落实酸雾、蚀刻废气、锡尘、有机废气、钻孔粉尘等废气处理设施，对应废气特点分别采取有效的净化措施，治理达标后高空排放，排气筒高度不低于15米，应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。

六、落实环评中相应降噪、隔声、消声措施，厂界噪声达标排放。重金属污泥、蚀刻废液、退锡废液、显影废液、废活性炭、镀液清理渣、清洗滤渣等危险废物须按有关要求予以妥善贮存、处置。一般固废和生活垃圾及时收集清运。

七、完善环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。按环评要求设置足够容积的事故应急池。

八、项目实施后，主要污染物排放指标为CODcr23.38吨/年，氨氮2.338吨/年，氮氧化物0.07吨/年，VOCs6.38吨/年，其他污染物排放量不得超过环评提出的总量指标，新增主要污染物总量指标须通过排污权交易取得。

九、本项目大气防护距离按照环评测算结果确定。

十、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十一、项目须严格执行环保“三同时”制度，项目日常环保管理工作请经开区交通市政环保局负责。项目建成产生实际排污行为前，应依法依规申领排污许可证，并做好“三同时”环保竣工验收工作。

十二、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2019年3月13日

抄送：经开区交通市政环保局

温州市生态环境局 2019年3月13日印发