温环辐〔2019〕6 号

关于温州赛德电气科技有限公司电子加速器应用项目环境影响报告表审批意见的函

温州赛德电气科技有限公司：

你公司申请审批的报告、由四川省核工业辐射测试防护院编制的《温州赛德电气科技有限公司电子加速器应用项目环境影响报告表》及温州市环境保护设计科学研究院《关于温州赛德电气科技有限公司电子加速器应用项目环境影响报告表的技术评估报告》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查和公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议。项目建设地点为温州瓯江口产业集聚区瓯帆路266号，拟在厂区建设3间辐照室，配置型号DD4.0MeV-25mA、DD2.5MeV-40mA、DD2.0MeV-50mA电子加速器各一台，用于电缆及热缩套管的辐照改性。项目具体情况见报告表。报告表所提出的对策、建议可作为该项目实施环保管理的依据。你单位须在申领辐射安全许可证后方可在许可范围内从事辐射工作。

二、你公司在工程设计、施工中必须认真落实报告表提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1、严格按照报告表提出的要求建设辐照室的屏蔽、排风和水冷系统，着重做好臭氧和氮氧化物通风工作；设置加速器安全连锁系统，主机室内、辐照室内、迷道入口处和加速器控制台上均须设有紧急停机开关；加速器大厅内入口、辐照室内迷宫口均须装有光电感应装置，辐照室内设置实时监控装置；加速器辐照室周围均须设置电离辐射警告标志。

2、建立辐射防护管理机构，明确各成员职责；制定完善各项辐射安全管理规章制度、操作规程、监测计划和辐射事故应急方案；各项辐射管理规章制度张贴上墙。

3、加强射线装置的安全管理。检修和使用情况有详细记录；严格执行各项管理制度和操作规程，从事辐照作业前，必须仔细检查辐照装置的性能、门机联锁装置及报警系统的有效性、警告标志的状态、辐照室内人员等情况，确保射线装置使用安全。

4、做好人员安全防护和管理工作。操作人员必须经辐射安全和防护知识培训合格后上岗；配备剂量报警仪、剂量检测仪；佩戴个人剂量计，个人剂量计每3个月到有资质的单位检测一次，建立个人剂量档案，并定期进行辐射防护知识、安全管理知识的培训与考核，提高辐射环境管理水平和自我防护意识。

5、自行检查评估，发现安全隐患立即整改，每年年底应当编写射线装置安全与防护状况年度评估报告，并报当地环保部门。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照法律规定开展环境保护设施竣工验收。

四、请温州市生态环境局瓯江口分局负责项目建设运行期间的环境保护监督管理工作。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议或六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2019年7月1日