温环建﹝2020﹞076号

关于优丽美业（浙江）电器有限公司微分子面膜仪研发生产项目建设项目环境影响报告表审批意见的函

优丽美业（浙江）电器有限公司：

你公司的申请报告、由浙江科能企业管理有限公司编制的《优丽美业（浙江）电器有限公司微分子面膜仪研发生产项目建设项目环境影响报告表》(报批稿)收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于温州市瓯江口浅滩一期D-05-05-01地块。项目总用地面积：18591m2，项目总投资11340万元，拟建年产360万台美容美发用具的生产规模。具体建设内容见项目环评报告表。

三、本项目产生的废水为喷漆废水和生活污水。喷漆废水经厂区自建污水处理设施处理后汇同生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷采用DB33/887-2013间接排放限值）后纳入市政污水管网，至瓯江口新区西片污水处理厂处理达一级A标准后排放。

四、本项目产生的废气为投料粉尘、注塑废气、破碎粉尘、喷漆废气及烘干废气、焊接废气、移印废气、食堂油烟和汽车尾气。加强投料车间、破碎车间及焊接车间的管理；注塑废气收集经“UV光解+活性炭吸附”装置处理后引高排放，排气高度不低于15m；喷漆废气及烘干废气收集经“UV光解+活性炭吸附”装置处理后引高排放，排气高度不低于15m；移印废气收集经“UV光解+活性炭吸附”装置处理后引高排放，排气高度不低于15m；食堂油烟经油烟净化装置处理后引至楼顶排放；汽车尾气经排风系统收集后引高排放，排气高度不低于15m。项目注塑废气、喷漆废气、移印废气和烘干废气经同一套设备处理排放，执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018)中表1、表6排放限值；焊接废气、喷漆废气（颗粒物）、投料粉尘和破碎粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织控制标准；厂区内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准；汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）相应标准。

五、运营期噪声厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类标准，其中北厂界执行4类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准。

六、本项目固体废弃物主要为边角料、一般废包装、废包装桶、漆渣、废活性炭、沉淀污泥和生活垃圾；边角料经破碎后回用于生产；一般废包装收集后外售处理；废包装桶、漆渣、废活性炭和沉淀污泥经收集后须委托有资质的单位进行处置；生活垃圾经分类收集后交由环卫部门定期清运。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。

七、经环评测算，本项目不设置大气环境防护距离，其他防护距离请相关部门落实；根据环评，本项目土壤评价等级为二级，具体分析及措施根据环评予以落实。

八、须根据实际情况制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。

九、项目污染物排放总量：化学需氧量0.63t/a,氨氮0.063t/a，其他污染物排放量不得超过环评提出的总量指标，新增总量指标须通过排污权交易取得。

十、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，加强施工期环境管理，要严格落实水土保持有关措施，认真落实施工噪声、扬尘、废水、固废等污染防治措施项目。采用低噪声施工机械和施工方式，尽量减少施工噪声对周边环境的影响；对易起尘的建筑材料加盖篷布，并对施工道路、物料堆场定期洒水抑尘；施工结束后需采取植被恢复措施，确保对生态环境影响降至最低。项目建设完成后，须依法依规开展环保“三同时”验收工作，经验收合格后，项目方可正式投入生产。项目的日常环境监督管理工作请温州瓯江口产业集聚区应急管理与生态环境局负责。

十一、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十二、根据《中华人民共和国行政复议法》第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年11月2日

抄送：温州瓯江口产业集聚区应急管理与生态环境局

温州市生态环境局 2020年11月2日印发