温环建﹝2020﹞103号

关于万隆化工有限公司新厂区建设扩建项目环境影响报告书审批意见的函

万隆化工有限公司：

你公司的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编写的《万隆化工有限公司新厂区建设扩建项目环境影响报告书》、专家评审意见、技术评估报告（温环评估[2020]140号）、瑞安分局的初审意见（温瑞环建[2020]119号）收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告书的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条的规定，原则同意该项目环境影响报告书的结论与建议以及技术评估报告、专家评审意见、瑞安分局的初审意见，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位应逐项予以落实。

本项目选址于瑞安经济开发区丁山二期14号地块，拟在新厂区内新增建筑面积19815.65平方米，实施中间体、染料、有机颜料及联产产品扩建，配套设置2台4吨/小时的油气两用蒸汽锅炉和3台4吨/小时的燃气蒸汽锅炉，形成年产甲苯磺酰氯3000吨（含自用578吨）、邻甲苯磺酰胺500吨、对甲苯磺酰胺1600吨、对甲苯磺酰氯3896吨（自用）、邻/对甲苯磺酰胺5813吨、对甲苯磺酸2000吨、对甲苯磺酸钠1000吨、对甲苯亚磺酸钠200吨、对甲苯亚磺酸锌300吨、对甲砜基甲苯1500吨、4,4’-氧代双苯磺酰氯（湿品折干）1716吨（含自用1116吨）、4,4’-氧代双苯磺酰肼1000吨、染料紫SH 200吨、染料紫YYB-1 200吨、染料红YH 200吨、荧光颜料（GA）-线路1a 2500吨、荧光颜料（GA）-线路1b 2500吨，副产盐酸16823吨/年、工业硫酸534吨/年、七水硫酸镁9730吨/年、二水硫酸钙6675吨/年、无水硫酸钠857吨/年、氯化铵1925吨/年。主要原辅材料、生产设备及经济技术指标见项目环境影响报告书。

二、环境质量标准

1.地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，地下水参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

2.项目周边环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准；其他特征污染物参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度参考限值，NMTHC（非甲烷总烃）按照原国家环保总局《大气污染物综合排放标准详解》取值。

3.项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

4. 土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地筛选值。

三、该项目污染物排放执行以下标准：

1. 项目联产产品生产废水执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1规定的水污染物（间接）排放限值；其余废水执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表1规定的间接排放限值；企业两种工业污水经处理后由同一个排污口排放，其混合污水排放标准参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的附录A计算，具体纳管排放限值详见报告书。

2. 中间体及染料生产工序产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，二氯甲烷、苯酐等参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5规定的大气污染物特别排放限值。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。企业厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的特别排放限值。锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值，其中氮氧化物按照《关于进一步明确生物质锅炉、燃气锅炉和工业炉窑大气污染综合治理工作有关事项的通知》（温环通〔2019〕57号）要求执行（NOx排放浓度稳定在30mg/m3以下）。企业原有项目中水性环保涂料、溶剂型涂料（分散、珠磨工序）、胶印荧光油墨等工序执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2规定的大气污染物特别排放限值、表4企业边界大气污染物浓度限值；环保无酚醛树脂、溶剂型涂料（树脂聚合工序）工序执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5规定的大气污染物特别排放限值、表9企业边界任何1小时大气污染物平均浓度限值；其他工序执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值。

3.项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4. 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单相关内容，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单相关内容。

四、项目污染物排放总量按环评报告提出的总量控制指标执行，其中新增化学需氧量4.82吨/年、氨氮0.241吨/年、二氧化硫0.60吨/年、氮氧化物13.95吨/年，需通过排污权交易获得。

五、项目生产废水、生活污水处理达标后纳管排放瑞安市丁山垦区工业污水处理厂，按环评要求做好防渗、监测井等土壤和地下水防治措施。对应废气特点落实环评中提出的废气处理设施，采取有效的净化措施，治理达标后经不低于15米的排气筒(三光气尾气不低于25米)高空排放，罐区有机液体储罐、VOC物料转移输送、设备与管线组件等VOC无组织排放要求按环评要求执行。

六、落实环评中相应降噪、隔声、消声措施，使厂界噪声达标排放。固体废物须按环评要求分类收集，妥善贮存、处置，生活垃圾及时收集清运。

七、加强环保设施的管理和养护，建立长效管理体制，确保有关环保措施发挥环保效益。制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生，按环评要求设置足够容积的事故应急池。

八、项目须严格执行环保“三同时”制度，项目日常环保管理工作请瑞安分局负责。项目建成产生实际排污行为前，应依法依规申领排污许可证，并做好“三同时”环保竣工验收工作。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议，或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2020年12月17日

抄送：温州市生态环境局瑞安分局

温州市生态环境局 2020年12月17日印发