温环建﹝2018﹞040号

关于浙江弘博新材料科技有限公司年产10万吨增塑剂和配套4万吨苯酐扩建项目环境影响报告书审批意见的函

浙江弘博新材料科技有限公司：

你单位的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编写的《浙江弘博新材料科技有限公司年产10万吨增塑剂和配套4万吨苯酐扩建项目环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估〔2018〕70号）、专家评审意见、洞头区环保局的初审意见已悉。我局按照建设项目环保管理有关规定对该项目进行审查和公示。经研究，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议以及技术评估报告、专家评审意见、洞头区环保局的初审意见，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位应逐项予以落实。

二、环境质量标准：纳污海域执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类水质标准，地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；项目周边环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征污染物参照前苏联（CH245-71）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》，涉及臭气的特征污染物参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度；区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的３类标准，东侧厂界执行4a类标准；土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地相应标准，评价范围内农用地土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)。

项目污染物排放标准：废水近期执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中直接排放限值后依托过渡排放口排入附近海域，远期区域污水处理厂建成后纳管处理，执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放限值，未规定限值的污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

工艺废气排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中大气污染物排放限值，辛醇、丁醇执行环评计算标准，车间六PA切片粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准；恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级新建标准及厂界标准值；生物质锅炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表３燃气锅炉标准。

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准，东侧厂界执行4a类标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关内容。

三、项目位于洞头区小门岛石化产业基地B02a地块，拟投资扩建10万吨增塑剂和配套4万吨苯酐项目，建成后全厂产能为15万吨增塑剂和4万吨苯酐。具体建设内容、经济指标和周边环境见环评报告书。

四、项目生产废水收集处理达标后部分回用，多余废水近期排放附近海域，远期纳管排放。对应废气特点落实环评中提出的废气处理设施，采取有效的净化措施，治理达标后经不低于15米的排气筒高空排放，确保厂界恶臭达标。项目供热由苯酐制备产生蒸汽供应，生物质锅炉在苯酐设备停产或检修时使用，生物质锅炉废气经处理后达标排放。

五、加强环保设施的管理和养护，建立长效管理体制，确保有关环保措施发挥环保效益。制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施，按环评要求设置足够容积的事故应急池。加强管理，防止环境污染事故发生。

六、落实环评中相应降噪、消声措施，使厂界噪声达标排放。

七、精馏残渣、过滤废渣、尾气冷凝液、废催化剂、物化污泥、废导热油、废活性炭等危险废物须按有关要求予以妥善贮存、处置。一般固废和生活垃圾及时收集清运。

八、本项目大气防护距离按照环评测算结果确定。

九、项目主要污染物排放总量指标不得超出环评提出的总量指标，新增总量指标须通过排污权交易取得。

十、项目须严格执行环保“三同时”制度，项目日常环保管理工作请洞头区环保局负责。项目建成产生实际排污行为前，应依法依规申领排污许可证，并做好“三同时”环保竣工验收工作。

十一、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十二、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市环境保护局

2018年12月25日

抄送：洞头区环保局

温州市环境保护局 2018年12月25日印发