瑞安市华邦印染产业园有限公司

建设项目(噪声、固废）专题

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18539号

建设单位：瑞安市华邦印染产业园有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年12月

声   明

1、本报告正文共 壹拾柒 页，附件附表共 柒 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：瑞安市华邦印染产业园有限公司

法人代表：池仁松

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：高鸿州

| 瑞安市华邦印染产业园有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998p） |
| --- | --- |
| 电话：138 | 电话：18 |
| 传真： / | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325000 | 邮编：325011 |
| 地址：瑞安市南滨街道阁巷围垦区 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

4 环境保护设施情况	6

4.1 污染物治理/处理设施	6

4.2 其他环保设施	7

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	7

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	8

5.1 环评报告的主要结论与建议	8

5.2 环保部门审批决定	8

6 验收执行标准	12

6.1 验收评价标准	12

7 验收监测内容	13

7.1环境保护设施调试效果	13

8 质量保证及质量控制	14

8.1 监测分析方法	14

8.2 监测仪器设备	14

8.3 人员资质	14

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	14

9 验收监测结果与分析评价	16

9.1 生产工况	16

9.2 环境保护设施调试效果	16

10 验收监测结论及建议	17

10.1 验收监测结论	17

10.2 建议	17

附件：

- 《关于瑞安市华邦印染产业园有限公司建设项目环境影响报告书的审批意见》(温州市环境保护局，温环建[2015]012号，2015年3月4日)；

- 煤灰、煤渣处理协议。

附表：

1、项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

1 验收项目概况

为解决瑞安市印染行业污染问题，提升企业设备技术、污染治理和内部环保管理水平，确保生态环境安全，保障群众环境权益，根据污染防治相关法律法规及省环保厅、省经信委联合发布的《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》(浙环发[2012]60号)以及《温州市人民政府关于批转温州市印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》(温政发[2012]110号)要求，结合当前实际情况，瑞安市人民政府对瑞安市印染行业提出整治提升要求。根据《瑞安市印染行业整治提升方案》，瑞安市共有43家印染企业，其中9家原地提升，34家兼并组合，项目将瑞安市原有34家印染企业整合为13家进入瑞安市华邦印染产业园进行整治提升。该项目于2015年2月开工建设，2016年12月竣工，2014年12月委托温州市环境保护设计科学研究院完成环评报告，2015年3月4日温州市环保局以温环建[2015]012号批复了《关于瑞安市华邦印染产业园有限公司建设项目环境影响报告书的审批意见》，。该项目总投资16000万元，其中环保投资12000万元。目前改造工程各环保设施都已投入运行，基本符合环境保护设施竣工验收监测条件。

瑞安市华邦印染产业园有限公司重视该项目竣工验收工作，于2018年9月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年9月10日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2018年9月11日至7月12日在企业保证正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场监测，在此基础上编写了本验收监测报告。

2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于瑞安市华邦印染产业园有限公司建设项目环境影响报告书的审批意见》(温州市环境保护局，温环建[2015]012号，2015年3月4日)；

2.8《瑞安市华邦印染产业园有限公司建设项目环境影响报告书》(温州市环境保护设计科学研究院， 2015年1月)；

2.9瑞安市华邦印染产业园有限公司《检测委托单》(2018年9月10日)；

2.10瑞安市华邦印染产业园有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.11瑞安市华邦印染产业园有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

2.12瑞安市华邦印染产业园有限公司建设项目竣工环保验收监测方案。

3 工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

瑞安市华邦印染产业园有限公司位于瑞安市南滨街道阁巷围垦区。印染园区主要分为三个区块，包括印染企业区、生活区和公用设施区。园区地形呈倾倒的“7”字型，生活区位于园区东侧，即“7”字尾端，主要建筑为一幢倒班宿舍；公共设施区位于地块东北侧，即“7”字型转角处；七屿区块分布13家印染企业。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

图3-1 项目厂区地理位置图

图3-2 项目厂区布置及污染源监测点位示意图

3.2 建设内容

本项目实际总投资60000万元，企业年生产300天，项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 入园企业名称 | 产品名称 | 生产产量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市华邦印染产业园有限 公司（公用工程） | / | / |
| 2 | 瑞安市鸿盛印染有限公司 | 涤纶布染色 | 3000 |
|  |  | 经编布 | 1200 万米（约合 6000 t） |
| 3 | 瑞安市合顺带业有限公司 | 涤纶粘扣带 | 2400 |
|  |  | 涤纶成衣 | 2000 |
|  |  | 晴纶成衣 | 1500 |
|  |  | 涤纶、晴纶纱线 | 2000 |
| 4 | 瑞安市大众染织有限公司 | 涤纶布 | 3500 |
|  |  | 涤棉布 | 2000 |
|  |  | 全棉布 | 2000 |
|  |  | 毛纱 | 1000 |
| 5 | 瑞安市日盛染整有限公司 | 纱线 | 9000 |
|  |  | 水洗服装 | 300 万件/a |
|  |  | 拉链 | 200 |
| 6 | 瑞安市中奥织造有限公司 | 纱线 | 9500 |
| 7 | 瑞安市鼎丰染整有限公司 | 牛仔服水洗 | 560 万件/a |
|  |  | 成衣染色 | 800 |
|  |  | 涤纶、腈纶纱线 | 3800 |
| 8 | 瑞安市百宏纺织品有限公司 | 水洗服装 | 1100 万件/a |
| 9 | 瑞安市云江带业有限公司 | 涤纶粘扣带 | 13 亿 m/a |
| 10 | 瑞安市华邦印染产业园有限 公司（宿舍） | / | / |
| 11 | 温州百丰纺织品有限公司 | 棉布 | 4000 万米/a |
|  |  | 配套棉布印花 | 1600 万米/a |
|  |  | 水洗鞋面布 | 1000 万双/a |
| 12 12 | 温州奥滢纺织品有限公司 温州奥滢纺织品有限公司 | 涤纶纱 | 2500 |
|  |  | 低弹丝 | 700 |
|  |  | 腈纶纱 | 600 |
|  |  | 涤纶绞纱 | 700 |
|  |  | 棉纱 | 2500 |
|  |  | 棉成衣 | 500 |
|  |  | 涤纶成衣 | 700 |
|  |  | 鞋带等 | 800 |
|  |  | 印花布 | 100 万 m2 |
| 13 | 瑞安市亿百纺织品有限公司 | 粘扣带 | 5 亿对米/a |
|  |  | 毛线 | 600 |
|  |  | 水洗服装 | 200 万件/a |
|  |  | 毛绒 | 500 |
| 14 | 瑞安市亿合纺织品有限公司 | 帆布（棉） | 2400 万 m/a |
|  |  | 涤纶布 | 1000 |
|  |  | 牛仔裤水洗 | 150 万件/a |
| 15 | 瑞安市锦秀染织有限公司 | 涤纶、锦纶纱线 | 5200 |
|  |  | 晴纶纱线 | 5000 |

4 环境保护设施情况

4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 噪声

园区内噪声源来自生产区和公用设施区，其中生产区的主要噪声设备为染色车间生产设备、空气压缩机、风机等；公用设施区的设备主要为水泵、风机等主要噪声设备噪声量监测值见4-1。

表4-1 主要生产设备噪声源强

| 序号 | 声源 | 噪声值(dB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 染色车间等 | 80～85 | 染色生产线、织机等 |
| 2 | 空压机 | 75~85 | 染色车间 |
| 3 | 风机 | 80~85 | 楼顶 |
| 4 | 管道提升水泵 | 75～80 | 车间 |
| 5 | 锅炉风机 | 105 | 锅炉房 |

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为煤渣、废水处理站污泥、一般包装废弃物、边角料、纤维尘、定型废油、含有或沾染危险化学品的包装材料及员工生活垃圾。污泥混入煤中进行焚烧一般包装废弃物、纤维尘、边角料、煤渣、煤灰收集后综合外售；定型废油、含有或沾染危险化学品的包装材料收集后妥善存储，在委托有资质单位处理处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。固废产生情况及处置见表4-2。

表4-2 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤渣 | 锅炉 | 一般固废 | 12774t/a | 12774t/a | 收集后外售 |
| 2 | 煤灰 | 锅炉除尘 | 一般固废 | 5374t/a | 5374t/a | 收集后外售 |
| 3 | 污泥 | 废水处理 | 一般固废 | 3944.5t/a | 3944.5t/a | 混入煤中焚烧 |
| 4 | 废油 | 静电除尘 | 危险废物 | 37.5t/a | 37.5t/a | 委托有资质单位处置 |
| 5 | 含有或沾染危险化学品的包装材料 | 生产过程 | 危险废物 | 265.44t/a | 265.44t/a | 厂家回收 |
| 6 | 一般包装材料 | 生产过程 | 一般固废 | 87.25t/a | 87.25t/a | 收集后外售 |
| 7 | 纤维尘 | 生产过程 | 一般固废 | 65.27t/a | 65.27t/a |  |
| 8 | 边角料 | 生产过程 | 一般固废 | 23t/a | 23t/a |  |
| 9 | 生活垃圾 | 办公生活 | 一般固废 | 890.97t/a | 890.97t/a | 委托环卫部门处理处置 |

4.2 其他环保设施

4.2.1 在线监测装置

企业目前有在线监测装置。

4.2.2 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算60000万元，实际投资60000万元，其中环保设施投资6773万元，占总投资的11.3%。该公司已制定有环保管理制度，并设有环保管理人员。

瑞安市华邦印染产业园有限公司建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评批复要求、实际建设情况见表4-4。

表4-4  批复意见落实情况表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准。 | 车间设备基本合理布局，且采取了相应措施，根据监测结果，项目厂界四周噪声均能达标 |
| 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关内容，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单相关内容。 | 项目产生的固体废物主要为煤渣、废水处理站污泥、一般包装废弃物、边角料、纤维尘、定型废油、含有或沾染危险化学品的包装材料及员工生活垃圾。污泥混入煤中进行焚烧一般包装废弃物、纤维尘、边角料、煤渣、煤灰收集后综合外售；定型废油、含有或沾染危险化学品的包装材料收集后妥善存储，在委托有资质单位处理处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 |

5 建设项目环评报告的主要结论及审批

5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)声环境影响  园区位于工业区，周围环境较为开阔，距最近居民聚集区阁三村约 2650m。园区污水处理设施及集中供热设施位于园区西侧，距园区倒班宿舍（园区东侧）约 385m，经园区厂房墙体隔音后，对园区宿舍区影响不大。园区多种植绿化带，车间采用隔音效果好的墙体，在做好降噪措施的情况下，对周围声环境产生的影响较小。

(2)固废环境影响  对固废分类、分质，严格遵守固废的相关污染防治措施，可以做到无害化处理，不外排环境，符合相应的环保要求，则不会对周围环境带来影响。

5.1.2 建议

(1)生产过程中应搞好环境管理，固废要分类堆放，及时做好分类收集和清理工作，车间保持通风透气，保持厂区整体环境整洁、空气清新。

(2)认真落实环评提出的各项废水、废气、噪声治理措施和防治对策，将本项目实施后对外环境的影响降至最低。

(3)设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转，作好环境保护知识宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常实施。加强环境管哩，增强清洁生产意识，提高企业的经济效益和环保效益。

5.1.3 环境影响评价总结论

瑞安市华邦印染产业园为适应瑞安污染整治的需要，将分散在居住区内的印染企业集中到项目区块内，有利于环境管理和集中治理，故具有显著的环境效益。经环评分析， 园区排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准与主要污染物排放总量控制指标规定，产生的环境影响符合所在地环境功能区划的环境质量要求，同时项目建设符合清洁生产、省环保厅行业环境准入条件、风险防范措施以及公众参与等方面的要求。园区在采取严格的科学管理和环保治理措施后，不仅可以减缓环境污染，同时具有一定的环境效益和社会效益，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划以及产业政策要求。

因此，在全面落实本环评提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在使用期内持续加强环境管理，从环保角度来看，园区的建设是可行的。

5.2 环保部门审批决定

温州市环境保护局于2015年3月4日以(温环建[2015]012号)对本项目进行审批，具体如下：

瑞安市华邦印染产业园有限公司:

你单位的申请报告、由温州市环境保护设计科学研究院编制的《瑞安市华邦印染产业园有限公司建设项目环境影响报告书》、专家评审意见、瑞安市环保局初审意见已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示。经研究，现将审批意见函告如下：

- 原则同意环境影响报告书的结论与建议，专家评审意见、瑞安市环保局的出身意见，要求建设单位逐步予以落实。

- 项目位于瑞安市阁巷新区72号地块，用地面积143亩，按照瑞安市印染行业整治提升工作要求，异地整合提升。园区内设13幢生产厂房，1幢员工盗倒班宿舍，公用设施区包括集中供热中心和污水处理站，配备2台25t/h新型高效煤粉蒸汽锅炉、1台40t/h环保型蒸汽锅炉和1台1200万大卡新型高效煤粉导热油锅炉，污水处理站处理能力15000吨/日，项目具体建设内容和周边环境见环评报告书。

- 项目污染物排放标准：生产废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2直接排到标准。

锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 中相关限值，烟囱高度不低于45米，污水处理站恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，定型废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关内容，一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单相关内容。

四、你单位须严格按照《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》(浙环发[2012]60号)中的印染企业綜合整治验收标,做好污染防治、清洁生环境应急建设等各项工作。项目生产废水应实行清污分流、分质处理回用,项目重复用水率不低于50%,剩余生产废水须经污水处理设施处理达标后抻放飞云江四类水体

五、煤锅炉烟气应采取除尘、脱硫、脱萌工艺达标排就,印染定型机气、拉毛粉尘等废气应对应废气特点进行有效收集处置后达标排放,排气简高度个低于15米,定型废气收集废油须回收委托有资质单位处置,防止二次污染。污水处理产生恶臭气体的构筑物加盖密封,废气收集后经处理排放。

六、拨要求建设在线监测监控系统,并与地方环保部门联网,建立完售的沟通和应急响应机制,发生事故和数据  情况及时处理。规范污染处理、排放口及在线监测等设施的日常谯护管理,确保各项污染防治设施正常运行。

七、落实环评中相应降噪、消声措施,使厂界噪声达标  排放,固体废物须按环评要求分类收集,妥善贮存、处置,生活垃圾及时收集清运

八、须制定环境风险事故应急预案,落实环境风险防范及应急措施。加强管理,防止环境污染事故发生。按卬染行业整治和环评要求设置足够容积的事故应池。

九、项目生产废水排放总量不超出189862吨/年,生  活污水预处理达标后纳管排放至瑞安市江南污水处理厂,排放量84115吨/年,主要污染物排放指标CODc150.46吨/年，氨氮19.59吨/年,二氧化硫177.84吨/年,氮氧化物1:7.8吨/年,VOCs0.79吨/年,在原有项目内平衡,其中訢增氮氧化物指标应通过排污权交易取得。13家入园企业的废水污染  物排放总见附表,其佘污染物排放总量由璊安市环保局根据环评报告书和企业环评专题进行分配

十、根据项目环评算,本项目不设大气环境防护距离,其他各类距离要求,请建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

十一、项目的环境影响评价文件经批后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防上生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年,方决定该项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报原审批部门重新核

十二、项目须严格行环保“二同时”制度,建设过程中应实环境理,监理报告作为验收依据之一。项目常环保管理工作请瑞发市环保局负责。项目成试生产三个月内,应向我局申请环保设施竣工验收。验收合格后，方可投入正式生产。

6 验收执行标准

6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界四周 | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |

7 验收监测内容

7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 昼夜各1次 |

8 质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 30~130dB |

8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多功能声级计 | AWA5680型 | 噪声 | 校准合格 |

8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告编制人 | 陈金彪 | 评价室检测员 | XH201407 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 陈素瑾 | 检测报告编制人 | XH201729 |
|  | 谢洁洁 | 样品管理员 | XH201612 |
|  | 余坦召 | 评价室检测员 | XH201602 |

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年9月11日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2018年9月12日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

9 验收监测结果与分析评价

9.1 生产工况

2018年9月11日、12日验收监测期间，瑞安市华邦印染产业园有限公司建设项目的正常生产，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。

9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1.1 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于瑞安市华邦印染产业园有限公司厂界四周设置7个噪声测点，其两天上下午监测结果，厂界四周均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。现场检测时，1号测点主要声源为污水处理设施，2号测点主要声源为锅炉风机，4号、5号、7号测点主要声源为生产噪声，3号及6号测点主要无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-1、图3-2。

表9-1 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 9月11日、12日等效声级dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11日上午 | 11日下午 | 12日上午 | 12日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 01 | 污水处理设施 | 63* | 62* | 61* | 61* | 65 | 达标 |
| 02 | 锅炉风机 | 63* | 63* | 62* | 63* | 65 | 达标 |
| 03 | 无明显声源 | 45* | 48* | 48* | 50* | 65 | 达标 |
| 04 | 生产噪声 | 57* | 59* | 57* | 59* | 65 | 达标 |
| 05 | 生产噪声 | 55* | 60* | 61* | 59* | 65 | 达标 |
| 06 | 无明显声源 | 48* | 48* | 46* | 45* | 65 | 达标 |
| 07 | 生产噪声 | 60* | 58* | 59* | 61* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1808372号检测报告。

9.2.3.1厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在70~88dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界南侧和西侧昼间噪声均能达标排放。

10 验收监测结论及建议

10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年9月11日、12日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，期间该企业正常生产，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于瑞安市华邦印染产业园有限公司厂界四周设置7个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果，厂界四周均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

10.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为煤渣、废水处理站污泥、一般包装废弃物、边角料、纤维尘、定型废油、含有或沾染危险化学品的包装材料及员工生活垃圾。污泥混入煤中进行焚烧一般包装废弃物、纤维尘、边角料、煤渣、煤灰收集后综合外售；定型废油、含有或沾染危险化学品的包装材料收集后妥善存储，在委托有资质单位处理处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

10.2 建议

(1)定期开展外排污染物的自检工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(2)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案和台账，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(3)进一步加强各种固体废物的管理，分类管理，规范暂存场所及标识，建立健全完善的管理台账和相应制度。

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

| 建设项目 | 项目名称 | 瑞安市华邦印染产业园有限公司建设项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 瑞安阁巷新区72号地块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  | 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 | / | 实际生产能力 | / | 环评单位 | 温州市环境保护设计科学研究院 |
|  | 环评文件审批机关 | 温州市环境保护局 | 审批文号 | 温环建[2015]012号 | 环评文件类型 | 环境影响报表 |
|  | 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 排水许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 瑞安市华邦印染产业园有限公司 | 环保设施监测单位 | 温州新鸿检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | / |
|  | 投资总概算(万元) | 60000万元 | 环保投资总概算(万元) | 6773 | 所占比例(%) | 11.3 |
|  | 实际总投资(万元) | 60000万元 | 实际环保投资(万元) | 6773 | 所占比例(%) | 11.3 |
|  | 废水治理(万元) | / | 废气治理(万元) | / | 噪声治理(万元) | / | 固废治理(万元) | / | 绿化及生态(万元) | / | 其他(万元) | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 300d/a，8h/d |
| 运营单位 | 瑞安市华邦印染产业园有限公司 | 运营单位统一社会信用代码(或组织机构代码) |  | 验收时间 |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新代老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  | —— | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  | —— | —— |  |  | —— | —— |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年

# Text boxes

仅限于瑞安市华邦印染产业园有限公司建设项目 复印无效

项目所在地

生产区块

生产区块

宿舍

公共设施

▲为噪声监测点

▲1

▲2

▲3

▲4

▲5

▲6

▲7

附件1                                                         3-1

附件1                                                         3-2

附件1                                                         3-3

附件2                                                        2-1

附件2                                                         2-1

附件2                                                         2-2

附表1