温环建﹝2019﹞020号

关于欧电阀门（迁建）年产20万套新型多功能医药专用抗菌素装备项目建设项目环境影响报告表审批意见的函

欧电阀门有限公司：

你公司的申请报告、由杭州博盛环保科技有限公司编制的《欧电阀门（迁建）年产20万套新型多功能医药专用抗菌素装备项目建设项目环境影响报告表》(报批稿)收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于温州瓯江口半岛起步区A-05d地块。项目占地面积：25240.23m2，项目总投资13000万元，拟建年产20万套新型多功能医药专用抗菌素装备系列产品规模。具体建设内容见项目环评报告表。

三、本项目产生的废水为生活污水。食堂废水经隔油池处理后汇同其他生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮采用DB33/887-2013间接排放限值）后纳入市政污水管网，至瓯江口新区西片污水处理厂处理达一级A标准后排放。

四、本项目产生的废气为焊接废气、抛丸粉尘、发电机燃油废气和食堂油烟废气。焊接废气采用移动净化装置收集处理后达标排放；抛丸粉尘经收集后通过布袋除尘后引高排放，排气筒高度不低于15m；发电机燃油废气经专用烟道引至楼顶高空排放；食堂油烟经油烟净化装置处理后通过专用烟道引至楼顶高空排放。颗粒物、备用柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准;发电机燃油废气的烟气黑度排放限值执行林格曼黑度1级;食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准。

五、运营期噪声项目东南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余三侧执行2类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准。

六、本项目固体废弃物主要为边角料、不合格产品、焊渣、焊接烟气、抛丸粉尘、废乳化液、废机油、废液压油、废包装材料和生活垃圾。边角料、不合格产品、焊渣、焊接烟尘、抛丸粉尘收集后外售综合利用；废乳化液、废机油、废液压油等危险废物经收集后须委托有资质的单位处理；废包装材料和生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18559-2001）及其修改单的相关标准；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关标准

七、经环评测算，本项目不设置大气环境防护距离，其他防护距离请相关部门落实。

八、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，加强施工期环境管理，要严格落实水土保持有关措施，认真落实施工噪声、扬尘、废水、固废等污染防治措施项目。采用低噪声施工机械和施工方式，尽量减少施工噪声对周边环境的影响；对易起尘的建筑材料加盖篷布，并对施工道路、物料堆场定期洒水抑尘；施工结束后需采取植被恢复措施，确保对生态环境影响降至最低。开展自主验收，并将验收报告及验收意见报送至我局纳入日常监管。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、根据《中华人民共和国行政复议法》第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2019年7月1日

抄送：温州市生态环境局瓯江口分局

温州市生态环境局 2019年7月1日印发