环商泄洪河道二期工程

环境影响报告书

(简  本)

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一三年七月

目 录

1工程概况	1

1.1 基本情况	1

1.2建设规模	1

1.3 新建水域规模	2

1.4新建水域初步方案	3

1.5驳岸工程	3

1.6绿化工程	7

1.7照明工程	8

1.8桥梁工程	9

1.9 征地、拆迁分析	12

1.10 项目建设外部条件	12

1.11 项目总投资	13

2建设项目周围环境现状	14

2.1建设项目所在地的环境现状	14

2.2建设项目环境影响评价范围	15

3建设项目环境影响预测	15

3.1 河道防洪现状及存在问题	15

3.1.1 现状防洪排涝存在的问题	16

3.2中心区北片排涝能力	17

3.3 河道水利影响分析	18

4污染防治措施	19

5公众调查	21

5.1调查方法和内容	21

5.2公众调查结果	21

5.3公众照片	22

5.4公众调查结论	25

6环评结论	26

7联系方式	27

7.1建设单位联系方式	27

7.2环评单位联系方式	27

1工程概况

1.1 基本情况

项目名称：温州环商泄洪道二期工程

建设单位：温州市城市建设投资集团有限公司（实施单位：温州市滨江建设投资有限公司）

项目选址：位于温州市滨江商务区内，西起加洲路—东至瓯江。河道北侧临滨江CBD 区，南侧为学院东路。

工程内容：河道开挖、河岸驳坎、绿化、栏杆、桥梁、照明工程

工程规模：工程征地58924m2（88.3860 亩），河道长度1946m，宽度15～20m，开挖面积30631m2，驳坎长度3892m，滨河绿化28293m2，栏杆3728m，景观灯154 盏，桥梁3 座。

总投资：16680 万元。其中：工程费用3977 万元，拆迁费用10608万元（民房拆迁费用668 万元，企业迁建费用9940 万元），征地费用2095 万元。

1.2建设规模

本项目经济技术指标见下表。

表1.2-1环商泄洪河道一期工程经济技术指标一览表

| 项 目 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程基本情况 | 河流等级 |  | 县级河道 |  |
|  | 防涝标准 |  | 五十年一遇 |  |
|  | 起讫 |  | 加洲路～瓯江 |  |
|  | 河长 | m | 1946 |  |
|  | 河宽 | m | 15-20 | 上游段宽20m，长216m；下游段宽15m，长1730m |
|  | 开挖面积 | m2 | 30631 |  |
|  | 河底高程 | m | 0.5 |  |
|  | 排水流量 | m3/s | 39.8 |  |
|  | 工程用地 | m2 | 58924 | 88.3860亩 |
| 工程指标 | 驳坎长度 | m | 3892 |  |
|  | 滨河绿化 | m2 | 28293 |  |
|  | 栏杆 | m | 3728 |  |
|  | 景观灯 | 盏 | 154 |  |
|  | 桥梁 | 座 | 3 |  |
| 工程费用 | 直接费用 | 万元 | 3499 |  |
|  | 其他费用 | 万元 | 289 |  |
|  | 预备费用 | 万元 | 189 |  |
|  | 小计 | 万元 | 3977 |  |
| 拆迁费用 | 民房拆迁费用 | 万元 | 668 |  |
|  | 企业拆迁费用 | 万元 | 9940 |  |
|  | 小计 | 万元 | 10608 |  |
| 征地费用 | 工程征地费用 | 万元 | 2095 |  |
|  | 小计 | 万元 | 2095 |  |
| 合计 |  | 万元 | 16680 |  |
| 备注：安置房建设另外报批立项，费用不在本表范围。 |

## 1.3 新建水域规模

### 1.3.1 新建水域线路

本项目河道东西走向，西起加洲路，北至瓯江，河岸总长1946m，水面面积30631m2。

用地规模：本项目用地58924m2，其中：绿化用地28293m2，水域用地30631m2。

工程规模：

（1）驳坎：驳坎总长3892m，采用护砌驳岸；

（2）栏杆：总长3728m；

（3）绿化：沿河布置3-17m 宽的绿化带，面积为28293 m2；

（4）照明：景观灯 154 盏；

（5）桥梁：3 座。

### 1.3.2 工程等别和标准

根据《防洪标准》、《城市防洪工程设计规范》以及《温州市城市防洪规划（中心片、西片）》，区域排涝标准近期为20年一遇，远期为50年一遇，分析标准取50年一遇。

## 1.4新建水域初步方案

### 1.4.1河道水位及护岸高程

（1）河道洪水位

根据《温州市城市防洪规划（中心片、西片）》、《温州市中心区北片商务区及安置房范围河道调整分析报告》，区域排涝标准近期为20年一遇，远期为50年一遇，分析标准取50年一遇。

（2）护岸高程

沿河道两侧设置3-17m 宽的绿化带，从体现河道生态性、节省工程投资方面而言，护岸拟采用复式断面，由绿化带顶高程来满足防洪要求，根据《温州市中心区北片商务区及安置房范围内河道调整分析报告》河网调整后50 年一遇，洪水位4.003m 考虑，绿化带顶高程宜在4.5m 左右，并与规划道路、建基面高程相协调。

### 1.4.2河道工程布置

本项目河道建成后将成为温州市中心区北片商务区主要排水河道、生态景观河道，河道规模均应规划要求予以实施。

本项目河道全长 1946m，规划河宽15～20m，河底高程0.5m。驳坎长度3892m，滨河绿化28293m2，栏杆3728m，景观灯154 盏。

## 1.5驳岸工程

### 1.5.1工程概况

### 本项目河道为新开挖的河道。驳坎长度2988m，驳坎高度5m，现状用地范围内有水田、居民房等建筑物，需要拆迁。

### 1.5.2设计标准

根据《防洪标准》（GB50201-94）、《城市防洪工程设计规划》（CJJ50-92）确定排涝标准为50年一遇。

### 1.5.3河道护岸型式

河道护岸基本型式确定主要考虑在满足既定行洪要求的前提下，拟定合理的断面型式，通过生态型的护岸建设，形成“水清、岸绿、景美”的生态环境。根据河道沿线周边地形、建设布局及河道规模，初步拟定以下几种基本型式：

（1）A型标准断面（下直上斜式）

亲水平台高程4.50m，平台宽1m，下部挡垟采用C20砼新型预制砌筑，底部高程以下1:3~1:4边坡与河底连接。挡墙上部为斜坡绿化带。

挡垟后侧回填料先回填顶宽0.8m，坡度1:1的矿渣，其余部分利用开挖土料。因河道与右侧道路过近，又邻近地块地下室的开挖，河道挡墙基础采用钢筋混凝土桩。

（2）B型标准断面（上下斜坡式）

一级亲水平台高程4.50m，平台宽1m，为满足边坡稳定，在高程0.5m处设二级平台，平台宽3m，平台上下边坡分别为1:3、1:4。

为体现河道生态性，在高程1.5m以上边坡采用三维土工网植草。

由于河道较长，为改变护岸的单调性，可结合景观布局，部分河段亲水平台处可采用块石堆砌、松木桩平台植草等。

A型标准断面容水量大，占地小，水力参数利于行洪，比较适合于土地珍贵的城市，故本项目推荐A型标准断面。

### 1.5.4护岸设计主要参数

河道护岸设计主要参数包括护岸顶高程、亲水平台高程、基础高程等。

（1）护岸顶高程

从满足防洪要求来说，护岸顶高程=设计洪水位+壅水高、波浪爬高+安全超高。考虑城市河道越浪破坏性较小，城市中护岸顶高程不宜太高，故取安全超高为0.2m，与浙江省地方标准《河道建设标准》中关于河岸顶高程的提法(护岸顶高程应按设计洪水位加0.2~0.5m超高确定)一致，同时根据《温州市中心区北片商务区及安置房范围河道调整分析报告》，考虑本护岸顶高程后侧绿化带高程需与后侧道路，建基面高程相协调，本河道五十年一遇的洪水位为 4.247m，则护岸高程为4.50m左右。

（2）亲水平台高程及基础高程

对于A型标准断面来说，亲水平台高程与基础高程决定了挡垟的高度，与工程投资密切相关。

1）亲水平台高程

在满足一定的防洪安全空间前提下，应适当降低亲水平台高程，充分体现人、水和谐共存，增加防洪调蓄空间。

对于本期工程来说，由于河道两岸设置了4~20m不等的绿化空间，有条件降低亲水平台高程。初步拟定亲水平台高程为4.50m。亲水平台高程均略高于现状及规划河道正常水位，保证了一定的安全空间，同时也最大限度的节省了工程投资。

2）基础高程

挡垟基础高程直接关系到工程投资，一般来说，挡垟基础高程可适当高于河底高程，既可节省工程投资，又通过基础平台的设置保护基础防止冲刷，同时减少了开挖高度也便于施工。

对于采用A型标准断面的挡垟基础高程取为1.0m，较河底高0.5m。

### 1.5.5护岸挡垟

以往，护岸挡垟多采用块石、砼等传统材料，这些材料结构安全、方便施工，但传统材料存在的最大不足是均为坚硬、耐压的无机刚性材料，其最终形成的结构形式大多数为连片砌筑，各种水生结构难以在坚硬的结构坡面上生长，更为重要的是该方式切断了边坡土壤与水道水体之间有机的交流，使水体自净能力降低，各种水生动物也因此失去了生存空间，在无外来流动水源补充的条件下，极易造成河道环境和谐方面的负影响。

因此，近年来，随着新型砌块、生态绿格网等新型生态挡垟砌筑材料的出现，河道护岸挡垟材料也有了更广的选择空间。目前温州市区广泛推广运用的生态型护岸材料为 C20 砼型预制块。其特点是：

（1）生态性

砌块间水下生态孔为水生动物提供了空间，水上生态孔可种植各种花木，使河道有自我净化能力，水与生态、生活环境相和谐。

（2）经济性

与传统砌石挡垟相比，工程投资可减小10～15％。

（3）自挡土自排水

砌块间任一横、竖缝部具有排水功能，而中端部突出较高，能有效截留泥土，防止水土流失。

因此，考虑到砼砌块材料所具有的生态性、经济性等优点，同时考虑到目前块石来源困难，价格波动大，难以控制投资等实施情况，对于A 型标准断面均采用C20 砼新型砌块挡垟，砌块尺寸0.3×0.4×0.15m(厚×长×高)。

### 1.5.6主体工程施工

河道驳坎工程主要施工内容包括土方开挖、桩基、钢筋砼、砼砌块砌筑、土石方填筑等。

（1）土方开挖施工

土方开挖采用1m3 反铲液压挖掘机自上而下进行，后退法挖土，边坡开挖可结合人工修坡方法。开挖时超挖、欠挖深度不仍大于20cm，永久边坡不得小于设计边坡。开挖土方临时堆置在岸线两侧外至少10m 处，用于挡垟回填和地面填高。

（2）桩基施工

河道挡垟基础有预制混凝土桩和松木桩，松木桩必须用新鲜松木加工，桩径及长度符合设计要求，桩身必须顺直，无裂痕。打桩前先将桩尖劈削加工成三棱楔字面，木桩顶部垂直中心线锯平。施工前出现场放样定位，采用PC-200 反铲挖掘机压入，就位以后先对中，然后先轻压后重压直至设计高程，并对松木桩施工后往上挤冒的表面一层淤泥进行清表处理。

（3）钢筋砼施工

沿岸布置0.4m。拌和机，由人工双胶轮车或自卸式拖拉机运至机场，溜槽入仓，人工平仓振捣器振捣密实，振动时间以砼不显著下沉，不出现气泡开始泛浆为准。砼浇筑后加强养护，养护时间不少于两周，砼浇筑要保持平稳进程，连续浇筑，防止冷缝影响质量。

（4）砼砌块施工

砼砌块采用错缝砌筑，相临砌块间的竖缝为l0cm，最上层砌块紧密砌筑，不设竖缝；最上层砌块顶部设有压顶槽，槽里设置钢筋，浇筑砼形成压顶条，使最上层砌块连成一个整体。

（5）土石方回填施工

土石方回填主要为挡垟后侧土方回填。回填土料可充分利用开挖土方，采用其中含水量小、级配合理的部分。土方回填用人工双胶轮车运输，进占法铺料，人工平料。填筑料分层厚度，对于一般土料控制在20～30m 左右，矿渣30～50cm 左右。

## 1.6绿化工程

### 1.6.1工程概况

本项目沿河3-17m 宽的绿化带，面积为28293 m2。用地范围存在部分建筑需进行拆迁。

### 1.6.2主要绿化内容

根据工程设计的护坡型式和河道断面型式，从水域到陆域不同的高程范围内构建合适的区域范围内构建近岸临水净水带、坡面草滤带和陆域绿化带屏障带，形成一个水陆多生物共生的生态系统；将水面、护坡和堤岸有机巧妙的连成一体，构成一个完整的河流生态体系和城市景观生态体系。

（1）近岸临水净水带

在临水侧水陆交错带构建近岸临水净水带。

河流和堤防护坡的水陆交错带是河流生态系统的重要组成部分。通过湿生植物和天然鹅卵石的铺设， 能够在一定程度上维持河流的净化水质功能。同时，近自然的生境条件将环境和生态紧密联系起来，发挥河流的重要生态功能。

（2）坡面草滤带

在近岸邻水植物带至堤顶高程范围内的区域为坡面草滤带。

坡面的生态设计主要针对减少地面径流的入河污染以及景观美好。坡面区域植被的截留工程可以有效减少进入河道的面源污染，保障河道内的水质良好。考虑到种植基质与坡面稳定等安全问题，进行草本植物的种植。既满足工程设计安全，又满足景观生态需求。

（3）陆域绿化屏障带

坡面植被区以上的堤顶高程两侧区域为陆域绿化屏障带。

陆域绿化屏带生态设计主要考虑在河流及周围人类活动频繁的区域建立一个天然缓冲带，减少人类活动对河流的干扰，保护河流水质安全。

同时尽量考虑满足当地景观形象和生态建设需要。 以高大乔木为骨架，各类花灌木为主导，构建层次多样、结构丰富的绿化带。并与坡面生态建设相联合，形成绿化生态走廊，既能满足景观绿化需要，又利于生物流通的生态要求。

## 1.7照明工程

本项目设置照明景观灯共154 盏。

采用节能灯；灯具：常规照明灯具，防护等级IP65以上，功率因数达到0.85以上；灯杆：采用热浸锌防腐处理，另再加设环氧树脂粉末喷涂。

在驳岸两侧设置景观灯，灯杆高度为4m，采用85W节能灯，灯杆间距约为25m。所有路灯附件内置，且均需要配置相应的补偿装置，以提高路灯的功率因数。

电缆采用埋地敷设，埋深约0.8m，引至灯具的导线自杆内接线边连接板引出方式应采用两路引出，分别配电。路灯电源引自就近路灯专变。

## 1.8桥梁工程

### 1.8.1工程概况

本项目沿河共设置3座桥梁。

表1.8-1 桥梁技术指标表

| 路名 | 规划红线宽度（m） | 桥名 |
| --- | --- | --- |
| 一号路 | 14 |  |
| 商务七路 | 14 |  |
| 汤家桥路 | 50 |  |
| 商务八路 | 14 |  |
| 二号路 | 14 |  |
| 商务五路 | 25 | 新河桥7 |
| 三号路 | 14 |  |
| 沿江路 | 50 |  |
| 五号路 | 14 |  |
| 六号路 | 22 | 新河桥8 |
| 商务六路 | 25 | 新河桥9 |
| 瓯江路 | 35 |  |

### 1.8.2桥梁底标高的确定

（1）满足防洪排涝要求

桥梁净空必须满足内河排涝要求，桥梁梁底高程按洪水期无大漂流物净空要求取值，即桥梁梁底高程≥计算水位（50 年一遇洪水位）+0.50m。

（2）满足运行管理要求

在满足在常水位条件下，河道清淤时，清淤船能顺利从桥下通过的2m 净空，即桥梁梁底高程≥常水位（2.92）+2.0m=4.92m。

（3）满足通航要求

本项目的河道无通航要求。

综上，桥梁的梁底高程按以上3 条原则确定的最大值取用。

### 1.8.3桥梁总体设计

（1）桥位设计：桥梁设计中线与道路设计中线一致。

（2）河道进行起名仅于设计桥梁。

（3）桥梁底标高的确定：满足防洪排涝要求，满足运行管理要

求，满足通航要求。

（4）桥型及跨径布置：桥型布置体现“外形简洁、线条流畅、

结构可靠、施工简便、造价经济”的设计原则。工程范围内的河道新

建河道河宽20m，根据水利局要求，本项目桥梁均设计成以三跨桥。

（5）桥梁横断面布置：采用路桥同宽布置。

### 1.8.4桥梁结构设计

桥梁跨径布置，主要根据跨越河道现状（规划）的断面以及河道的防洪要求，同时兼顾工程的经济性和可实施性。上部结构采用简支梁桥面连续体系，台后设8m 厚40cm 的搭板；下部结构：桥墩采用桩柱式或排架式桥墩；桥台采用薄壁肋板式桥台；基础采用钻孔灌注桩。

### 1.8.5桥梁景观设计

（1）桥梁外立面

桥梁的结构造型除了满足交通功能的要求外，还应考虑桥梁的整体景观。设计考虑在桥梁侧立面及与桥墩结合处加些装饰处理，使桥型立面线条顺畅，外观简洁明朗，富有时代气息。力学上的合理性、功能上的优越性，构成了桥梁的自身景观；与周围环境相协调，建桥于环境中，在景中展示桥梁。

（2）栏杆形式的选择

栏杆是用来保障行人安全、防止坠落或冲撞的一种必备的安全措施，也是与行人最接近的部分，其造型设计影响着桥梁的整体美观。桥梁栏杆形式的选择应与桥型一致，兼顾与周围的自然环境和人工构造物相协调。

（3）人行道彩色地砖路面

桥梁人行道路面可采用一定图案与色调的地砖，与一旁的绿化设施互相配合、协调，以此营造出令人温馨、亲切的环境。

图1.8-3 人行道路效果图

### 1.8.6过桥管线的处理

管线的过桥依照既不影响桥梁使用又便于养护维修的原则，同时考虑美观效应，基本思路：小管径的电缆可以从人行道下通过（高于10KV的配电电缆除外）；较大管径的可根据需要另行考虑新建管线桥或从河底下穿越，不得在桥上敷设煤气管和其他可燃、有毒或腐蚀性的液、气体管。

## 1.9 征地、拆迁分析

### 1.9.1拆迁范围

经初步调查统计，本项目用地范围内共需拆迁总建筑面积52791m2，其中：需拆迁民房12 户，建筑面积6952m2；需拆迁企业15家，建筑面积44659m2；需拆迁寺庙建筑面积1180m2。具体门牌号码和数据待拆迁规划红线明确后入户调查得出。

### 1.9.2 安置方案

根据温州市政府公布的《温州市城市房屋拆迁管理实施方法》和《温州市区工业用房拆迁补偿安置暂行办法》的规定，并结合本项目拆迁安置实际情况，本项目的住宅拟采取产权调换安置方式，企业用房拟采取三原迁建安置方式。

住宅安置初步安排在滨江商务区范围内的住宅安置用地内，安置房基建项目另行报批立项。

### 1.9.4征地费用

本项目征地 58924m2（88.3860 亩），按照《温州市市区征收农民集体所有土地管理办法》温州市人民政府令第101 号，征地费用暂按30 万元/亩，则本项目征地费用2652 万元。

## 1.10 项目建设外部条件

本工程距温州市区较近，交通、邮电、卫生等生活设施齐全；水电、石料、树种、燃油供应均可就近解决。周边主要道路沿江路、学院东路等已建成，该片区车流量较少，能满足工程建设的需要。

（1）施工通讯

通讯可由当地电信部门协助解决，场内通讯可配备无线对讲机进行联络，各施工成员间采用移动电话联系。

（2）电力供应

工程施工的需要动力较多，根据现场实际需要设置变压器，另外通过架设10 KV高压供电线路和就近高压电网连接。施工点变压器容量为200～315KVA。

（3）施工用水

施工区河道较多，但水体较差。施工生产用水用城市供水管网中的自来水，施工生活用水也一律采用自来水。

（4）材料供应

1、工程所需的水泥、钢材、木材可由当地市场采购供应，也可由施工单位直接从生产厂家采购外运。

2、砼所需的砂石料采用瓯江河砂石，通过船运或车运至施工点。本工程所需碎石、砌石、石碴、块石等石料场来自附近的料场，由施工单位到附近石料场购买。

## 1.11 项目总投资

总投资包括工程费用、拆迁费用、征地费用。项目总投资16680万元。其中：工程费用3977 万元，拆迁费用10608 万元（民房拆迁费用668 万元，企业迁建费用9940 万元），征地费用2095 万元。项目建设资金由温州市城市建设投资集团有限公司自筹解决。项目实施由温州市城市建设投资集团有限公司下属单位温州滨江建设投资有限公司负责。

2建设项目周围环境现状

2.1建设项目所在地的环境现状

2.1.1水环境

根据监测数据，监测指标中溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、挥发酚、氰化物、石油类、氟化物及各种重金属指标单项评价因子标准指数远小于1，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，表明瓯江杨府山断面水质良好，符合功能区标准。

2.1.2大气环境

监测结果表明项目所在区域大气环境中PM10、SO2、NO2能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。

2.1.3声环境

根据现场噪声监测结果可知，沿线四个监测点昼、夜间噪声限值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2和4a类声环境功能区要求。

2.1.3土壤环境

根据土壤环境质量监测结果可知，环商泄洪河道二期工程沿线土壤环境质量的重金属指标大部分满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准对应标准值要求，Zn的背景值较高。因此，环商泄洪河道二期工程沿线土壤环境质量现状总体良好。

2.1.5生态环境

据现场调查，项目所在地位于滨江商务区中部，本项目沿线现状主要为农田，及部分企业、民宅等建筑物，主要以农业、村庄等人工生态系统为主。该片区内没有陆生植被及野生动植物，主要以杂草及农作物为主，生态系统结构简单。

该片水系受污染严重，评价区内已不存在鱼类资料。

2.2建设项目环境影响评价范围

（1）地表水

西起加洲路，东至瓯江，河长1946m。

（2）空气环境

新开河2沿岸施工场地横向各延伸200m。

（3） 声环境

施工场地场界200m之内、交通道路两侧200m范围。

（4）生态环境

陆地生态：拟建工程沿岸100m范围内。

3建设项目环境影响预测

## 3.1 河道防洪现状及存在问题

3.1.1防洪排涝现状

据调查，片区现状河道及周边的主要排水河道有：二村河、巨二横河、杨府山涂河与下陡门河，该区域范围内河道的现状规模见下表。

表3.1-1 本区范围内主要排水河道现状规模表

| 河 名 | 河宽（m） | 河底高程（m） | 河长（m） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二村河 | 6～14 | 0.5～0 | 1566 |  |
| 巨二横河 | 6～8 | 0.5～0 | 2100 |  |
| 杨府山涂河 | 5～12 | 0.5～0 | 2604 |  |
| 下陡门河 | 9～30 | 0.5～0 | 236 | 商务区范围内河段 |
| 合 计 |  |  | 6506 |  |

本区域内的现状河道城市防洪排涝中的主要水利作用为：

1、排涝作用

当城市遭遇大暴雨且瓯江潮位低于内河水位时，该区域内河涝水通过内河及临江排水闸外排瓯江，以控制内河水位，减少或避免内涝灾害发生，因此网状河道对城市的防洪排涝起着重要作用。

2、蓄水作用

当城市降雨且瓯江潮位高于内河水位时，沿江排水闸均关闭，周边地面降雨量均由河道调蓄，等退潮时再由水闸排出，河道水面面积越大，蓄水作用越明显，相应河网水位越低。

3、灌溉作用

当遇干旱季节时，可充分利用河网中蓄水量灌溉周边农田，河网面积越大，河道越深，抗干旱能力越强。但由于城市建设进程加快，大量的农田柑桔也均成为城市建设用地，因而河道的灌溉作用功能逐渐减小。

4、生态作用

河道具有美化环境，保持生态平衡等重要水环境作用。

## 3.1.1 现状防洪排涝存在的问题

本工程位于中心区北片商务区及安置房地块范围内河网，据调查，目前该片区河道防洪排涝现状存在以下问题：

1、河道过流能力不足

据调查，片区内大多河道上均存在数量不等的行洪卡口，一是局部河道规模小；二是阻水桥梁。

2、现有田面蓄水能力不断降低

随着片区城市建设的发展，大量低地及农田改为城市建设用地，由于建基面抬高，田面调蓄能力逐年降低，内河水位将不断抬高。

3、现有城市道路桥梁的阻水严重

据调查，大部分城市道路跨河桥梁宽度均不足20m，部分甚至不足10m，与上下游河宽极不配套，形成严重的局部阻水。

4、现有河道的布局与城市设计布局存在的矛盾

片区内现有河道纵横交错，与片区内城市设计布局不协调。片区范围内建筑物密集，且道路网密布，现状河道必会穿过许多建筑区与设计道路，如果不将现状河网进行调整，整个城市建设将很难实施。

## 3.2中心区北片排涝能力

（1）现状排涝能力

自改革开放以来，温州市经济取得高速发展，城镇基础设施规划、建设也不断更新完完善。特别是二十世纪九十年代开始，温州市城区面积不断向东、南、西三个方向扩展，主要表现在鹿城片吕浦～汤家桥（新城）、状元片经济技术开发区等基础发展较快，地面高程相应抬高。中心区北片所在区域，根据规划区现状水利工程设施和现状城市用地规模的田面蓄水能力，发生10～100年一遇降雨时的防洪能力计算结果见下表。

表3.2-1 现状水位计算成果

| 工 况 | 代表地面高程（m） | 各重现期洪涝水位（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10年 | 20年 | 50年 | 100年 |
| 片区现状用地规模 | 3.9 | 3.85 | 3.96 | 4.01 | 4.06 |

由上表可知，中心区北片商务区及安置房现状地面高程3.9m，而20年一遇的水位即达到3.96m，防洪标准不足20年一遇。因此，规划区防洪形势严峻，而片区防洪安全不符合城市发展要求。

## 3.3 河道水利影响分析

新开河2西起加洲路，东至瓯江，整体呈东西走向，总长1946，河道宽15-20m。河底高程0.5m，3-17m 宽的绿化带，面积为28293m2。本方案河道规模如表7.3-1所示。

表7.3-1  河道规模一览表 单位：m

| 河 段 | 河道宽度 （m） | 设计流量 （m3/s） | 河底高程 （m） | 河道长度 （m） | 绿化宽度 （m） | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 15-20 | 39.8 | 0.5 | 1946 | 3-17m | 县级河道 |

本工程位于温州市滨江北片商务区，本项目建成后为该片区主要排水河道、生态景观，沿河道两侧设置3-17m宽的绿化带，从体现河道生态性、节省工程投资方面而言，护岸拟采用复式断面，由绿化带顶高程来满足防洪要求，根据《温州市中心区北片商务区及安置房范围内河道调整分析报告》河网调整后50年一遇，片区河网调整后主要河道及配套水闸过流能力见下表。

表7.3-2 片区河网调整后主要河道及配套水闸过流能力表

| 项目 | 拟定 宽度 （m） | 河（闸）底高程（m） | 各重现期最大排水流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10年 | 20年 | 50年 | 100年 |
| 环商泄洪河 道一期工程 | 20 | 0.5 | 48.5 | 49.0 | 54.4 | 57.0 |
| 环商泄洪河 道二期工程 | 15 | 0.5 | 35.7 | 36.4 | 39.8 | 41.7 |
| 二村水闸 | 5 | -0.5 | 48.5 | 49.0 | 54.4 | 57.0 |
| 下新田水闸 | 5 | -0.5 | 35.7 | 36.4 | 39.8 | 41.7 |

由上表可知，本工程投入运营后，河道最大过流能力大于本片区河道的规划流量30m3/s，其下游配套水闸-二村水闸的最大排水流量能满足该区域的排水。本工程属于片区河道调整的一部分，本项目的实施不仅有助于增加片区水域面积、使河道的水面面积达到动态平衡，同时可以增加河道的蓄水量，使河道蓄水量达到动态平衡，提高整个河网的排涝、调蓄能力。

# 4污染防治措施

本工程总投资16680万元，其中环保投资282万元，占总投资额的1.7%。工程的环保投资估算如表4.1-1所示。

表4.1-1  环境保护投资估算

| 项目 | 工程或工作内容 | 费用(万元) |
| --- | --- | --- |
| 污水处理 | 施工期雨污水、打桩泥浆水、场地积水、弃淤场水沉淀处理 | 20 |
|  | 施工人员生活污水设化粪池处理 | 10 |
|  | 开挖过程围堰、防护屏设置 | 12 |
| 废气处理 | 物料堆放点应覆盖篷布或洒水 | 8 |
|  | 泥堆表面洒水，或喷洒固体废弃物覆盖剂（有机高分子膜） | 8 |
|  | 混凝土搅拌机设在棚内，搅拌时喷雾降尘 | 6 |
|  | 施工现场用塑料编织布围栏 | 5 |
|  | 车辆驶出工地前清除表面粘附的泥土 | 5 |
|  | 在施工车辆经过的路面清扫后洒水 | 5 |
| 噪声处理 | 临时隔音屏障 | 10 |
|  | 施工机械减震基座 | 5 |
|  | 泵站的机械设备减震基座 | 6 |
|  | 泵站高噪声设备设置隔音设施 | 3 |
| 固废处置 | 及时清除排土和建筑遗弃垃圾 | 4 |
|  | 河道开挖过程中产生的淤泥、弃土及时采用密闭运输车 | 44 |
|  | 弃土堆放场及场底部用粘土压实，适当防漏 | 130 |
|  | 施工人员的生活垃圾及时运送至环卫部门指定地点处理 | 4 |
|  | 在淤泥弃土堆放场修筑防洪沟 | 2 |
| 生态保护 | 工程施工结束后及时补种植被 | 20 |
|  | 工程施工过程对一些植物的迁种、保留 | 5 |
| 环境监理 | 对环保设施工程进行监理 | 20 |
| 合计 | - | 282 |

# 5公众调查

5.1调查方法和内容

本次公众调查主要采取发放表格和公示的形式进行，调查对象主要是项目所在地的团体和个人。

调查内容主要包括：

1、对当地环境质量现状的看法

2、目前该地区最主要的环境问题

3、您认为本项目运营后对周边环境影响程度

4、对项目的了解程度

5、该项目运行后对周边居住生活环境、对区域经济发展的影响程度

6、该项目运营后可能造成的环境影响

7、您对项目建设的态度

8、您认为本项目最需要注意哪方面的环保措施

9、您对建设单位环境信誉的满意程度

10、对该项目的环境保护有何其他具体意见和建议

5.2公众调查结果

5.2.1团体调查结果

参与本次公众调查的单位团体有20个。从团体调查统计结果分析，80%的被调查人对当地环境质量现状较满意，20%的被调查人对当地环境质量现状满意；认为该地区主要环境问题是水环境的占13%，声环境的占22%，认为是大气环境的占9%，认为是生态污染的占52%，认为其他的占4%；45%的被调查个人认为本项目运营后对周边环境影响程度较为一般，20%认为轻微污染，35%认为无污染；90%的被调团体对项目有所了解；75%被调团体对建设单位的环境信誉均表示较满意；被调查团体对项目建设运行后可能造成的环境影响中，5%认为是废水影响，70%认为是生态影响；95%的被调查者认为项目实施后对当地经济发展是有利的；70%的被调查者认为需加强生态建设，85%的被调查团体支持项目的建设，没有反对意见。

5.2.2个人调查结果

参加本次公众调查表填写的个人共50人，收回调查表50份。

从个人调查统计结果分析，8%的被调查人对当地环境质量现状满意，12%的被调查人对当地环境质量现状较满意；认为该地区主要环境问题是水环境的占58%，声环境的占6%，认为是大气环境的占34%，认为是生态污染的占2%；4%的被调查个人认为本项目运营后对周边环境影响程度较为严重，8%认为一般，61%认为轻微污染；68%的被调个人对项目有所了解，24%被调查人对项目很了解；46%的被调个人对建设单位的环境信誉表示满意，54%表示较满意；被调查人对项目建设运行后可能造成的环境影响中，27%的人认为是废水影响，17%的人认为是废气影响，12%的人认为是噪声影响，7%的人认为是固废影响，36%认为是生态影响；62%的被调查者认为项目实施后对当地经济发展是有利的；40%的被调查者认为需加强废水控制，84%的被调查人支持项目的建设，其余16%对项目建设表示无所谓，没有个人反对本项目的建设。

5.4公众调查结论

项目的环保公示分别于2011年10月10日和2012年5月21日两次分别在项目所在地、涂村村委会宣传栏张贴公示，公示期均为10个工作日，公示期内未收到群众来电和来信反映。

随着公众的环境意识日益提高，对环境质量的要求也日渐提高。建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，确保该项目的社会效益、经济效益与环境效益相统一。

# 6环评结论

温州环商泄洪道二期工程，是建设滨江商务区生态环境、提高滨江商务区防洪排泄能的需要，也是滨江商务区基础设施建设项目之一。项目在施工期间将不可避免地对施工场周围一定范围内的社会环境、生态环境、声环境、环境空气、水环境及水土保持设施产生一定的负面影响，但只要建设单位与承包商在施工期、运营期认真落实工程设计和本报告书对各项目提出的环境保护措施，在施工管理中严格执行环境管理计划，做到各项目环境保护措施与工程施工相结合，项目在施工期和运营期产生的负面影响是可以得到控制的。因此，从环境保护角度讲，本项目建设是可行的。

# 7联系方式

7.1建设单位联系方式

建设单位名称：温州市城市建设投资集团有限公司

实施单位名称：温州市滨江建设投资有限公司

联系人：谢先生    电话：88136280

地址：温州市滨江商务区

7.2环评单位联系方式

评价单位名称：温州市环境保护设计科学研究院

地址：温州车站大道神力大厦7楼

联系人：包先生

电话：0577-88983909