温州市域铁路S2线一期工程

环境影响报告书（简本）

# 建设单位：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

# 编制单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司

2016年7月

目    录

一、建设项目概况

二、建设项目产生的主要环境影响

三、减轻不良环境影响的主要对策和措施

四、环境影响评价结论

五、公众查阅简本的方式和期限

六、征求公众意见的范围和主要事项

七、征求公众意见的主要形式

八、公众意见提供的时限

九、环评审批相关部门的联系方式

十、报批前环评报告书公开方式和时间

温州市域铁路S2线一期工程线路走向示意图

- 建设项目概况

1.1 项目地点及径路

温州市域铁路S2线为东北西南走向，是构建未来温州大都市核心区沿海产业发展带快速联系通道，是承担都市区范围内沿海地带南北向组团间快速交通联系，是串联乐清辅城、瓯江口新城、瑞安的主要通道。项目经过乐清市、瓯江口产业集聚区、龙湾区、浙南产业集聚区、瑞安市。

一期工程起于乐清市城东街道下塘站，由北向南沿G104东侧、四环路中央敷设，后折向东南沿宁康路东侧前行，经盐盆山隧道后折向南，沿规划永宁大道中央南行经盐盆、之后向东南沿经二路中央南行经翁垟街道、黄华镇东，之后折向西于甬台温高速公路复线、南金公路瓯江北口大桥（二桥合建）下游，以隧道穿瓯江北口至灵昆岛；与市域铁路S1线并行跨瓯江南口后转入地下，设机场地下站，出站后与S1分开并逐渐走到地面上，一路沿滨海大道西侧高架经龙湾区、经济技术开发区，之后折向西经规划国泰路、向南沿规划龙瑞公路中央高架敷设至，至沿规划世纪大道折向西，至温瑞大道折向南，沿规划温瑞大道至人民路站，为一期工程终点。S2线远期由下塘向北延伸至雁荡山。

一期工程线路全长62.945km，其中过江隧道1座长4.355km、地下线长4.279km、高架线长52.448km，地面线（含山岭隧道）1.863km。全线近期设车站20座，其中地下站1座，其余均为高架站。设下塘停车场，于瑞安汀田设瑞安车辆段。

1.2 项目建设的意义

温州市域铁路S2线为南北走向，北起乐清市城东街道下塘，南至瑞安市区，远期向北延伸至雁荡镇，是构建未来温州大都市区南北交通走廊——瓯江口新城及中心城区与乐清、瑞安的快速联系通道，承担都市区范围内南北向组团间快速交通联系，是温州大都市区范围南北向交通走廊的骨干；同时S2线通过市域铁路S1线与中心城区联通，通过S3线与平阳、苍南联通，它是温州大都市区范围的市域铁路，在中心城区、瓯江口新城与乐清、瑞安及外围组团之间提供快速、大容量、公交化的服务。

市域铁路S2线快速联系中心城、瓯江口新城和乐清、瑞安，其建设对缩短老城区、新城与乐清、瑞安及外部组团的时空距离、促进老城区人口转移、支撑瓯江口新城、乐清、瑞安及外围组团发展、缓解老城区用地发展空间严重不足问题、促进沿线土地资源的合理利用、均衡城市用地结构、促进沿线城镇化发展、最终形成城市空间的合理布局具有非常重要的作用。

1.3 项目勘测设计过程

 2012年9月，国家发改委对“温州市铁路建设规划（2012-2018）”给予批复同意建设；

 2013年9月，中铁第四勘察设计院集团有限公司编制完成《温州市域铁路S2线一期工程可行性研究（送审稿）》；

 2015年12月，中铁第四勘察设计院集团有限公司编制完成《温州市域铁路S2线一期工程可行性研究》（报批稿），本次环境影响评价根据工可报批稿方案开展工作。

1.4 评价工作概况

受温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司委托，中铁第四勘察设计院集团有限公司承担温州市域铁路S2线一期工程环境影响评价工作。

评价单位接受委托后，评价组人员在熟悉工程设计资料的基础上对现场进行了多次认真踏勘和调查，在工程分析和环境影响筛选的基础上，实施现场监测和类比调查和监测，开展社会调查、资料收集、公众参与等现场工作。在现状、类比调查与监测的基础上进行现状评价、预测评价，提出初步的防治措施，根据技术评审意见修改后，编制完成了本《温州市域铁路S2线一期工程环境影响报告书》（简本）。

1.5  项目组成

1.5.1 主要工程内容

（1）主要技术标准

铁路等级：市域铁路

正线数目：双线

正线线间距：4.0m

设计速度：140km/h（局部地段限速）；

最小曲线半径：一般地段1100m，困难地段1000m；

轨道类型：高架线、地下线及短路基地段铺设无砟轨道，地面线采用有砟轨道，车场线均采用有砟轨道；

最大坡度：一般地段20‰，困难地段30‰；

站台长度：140m；

牵引种类：电力

动车组类型：市域铁路动车组。

（2） 车站

沿线车站设置见表1。

表1                 沿线车站一览表

| 车站 名称 | 站中心里程 | 站 型 | 配 线 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下塘站 | CK30+164.0 | 路侧高架三层侧式 | 两台三线 | 新建 |
| 乐成站 | CK33+100 | 路侧高架两层侧式 | 两台两线 | 新建，与M1线换乘 |
| 万岙站 | CK36+610 | 路侧高架三层侧式 | 两台四线 | 新建 |
| 盐盆站 | CK39+350 | 路侧高架三层侧式 | 两台两线 | 新建 |
| 翁垟北站 | CK42+100 | 路侧高架三层侧式 | 两台两线 | 新建 |
| 翁垟站 | CK43+820 | 路中高架三层侧式 | 两台两线 | 新建 |
| 黄华站 | CK47+395 | 路侧高架两层侧式 | 两台四线 | 新建 |
| 灵昆站 | S1DK45+525.27 | 路侧高架两层岛式 | 两台四线 | 与S1换乘 |
| 机场站 | S1DK38+431.95 | 地下两层站侧岛侧式 | 三台四线 | 与S1换乘 |
| 永兴站 | CK2+260 | 路侧高架两层侧式 | 两台两线 | 新建 |
| 沙城站 | CK5+250 | 路侧高架三层侧式 | 两台四线 | 新建 |
| 天河站 | CK8+150 | 路侧高架三层侧式 | 两台两线 | 新建 |
| 海城站 | CK11+050 | 路侧高架三层侧式 | 两台两线 | 新建 |
| 塘下站 | CK16+850 | 路侧高架三层侧式 | 两台两线 | 新建 |
| 清泉站 | CK18+840 | 路中高架三层侧式 | 两台两线 | 新建 |
| 汀田站 | CK20+445 | 路侧高架三层侧式 | 两台两线 | 新建 |
| 莘塍站 | CK23+000 | 路侧高架三层侧式 | 两台四线 | 新建 |
| 上望站 | CK24+500 | 路中高架三层侧式 | 两台两线 | 新建 |
| 世纪大道站 | CK26+050 | 路中高架三层侧式 | 两台两线 | 新建 |
| 人民路 | CK28+185 | 路中高架三层侧式 | 三台四线 | 新建，与S3换乘 |

高架站采用支架现浇施工，地下车站主体及附属结构均采用明挖法施工。

（2）路基工程

贯通方案路基工点仅3段，里程范围乐清至机场段CK38+000～+070、CK41+220～+390、机场至瑞安段CK1+700～+740，均为正线双线，无砟轨道。

下塘停车场、瑞安车辆段路基均为软土路堤，具体见表2。

表2          下塘停车场、瑞安车辆段路基工点长度一览表

| 序号 | 工点范围 序号 | 工点类型 | 工点长度 （m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 起点里程 | 终点里程 |  |  |
| 1 | HZXCK0+900 | HZXCK1+200 | 软土路堤（下塘停车场出入线） | 300 |
| 2 | HZXCK1+200 | HZXCK1+377 | 软土路堤（下塘停车场咽喉区） | 177 |
| 3 | HZXCK1+377 | HZXCK1+765 | 软土路堤（下塘停车场场区） | 388 |
| 4 | RSCK0+800 | RSCK1+200 | 软土路堤（瑞安车辆段出入线） | 400 |
| 5 | RSCK1+200 | RSCK1+477 | 软土路堤（瑞安车辆段咽喉区） | 277 |
| 6 | RSCK1+477 | RSCK2+615 | 软土路堤（瑞安车辆段场区） | 1138 |

（3）轨道工程

轨道结构设计：正线高架及地下线及短路基地段（L<150m）铺设无砟轨道，地面线铺设有砟轨道；轨道结构类型采用双块式无砟轨道。本工程高架线、地下线及段短路基地段铺设整体道床。

钢轨：正线、辅助线、出入段线、试车线均采用25m定尺长、U75V、60kg/m钢轨。其余车场线采用50kg/m钢轨。

本工程高架线、地下线、长度小于150m短路基无砟轨道采用WJ-7B型扣件。地面线有砟轨道采用弹条Ⅱ型扣件。

（4）桥涵工程

线路全长62.945km，其中正线共有特大桥7座—47669延米（不含S1、S2线共建段）；出入段线共有特大桥4座—3000延米；全线共有框架中小桥及涵洞20座。

新建双线高架桥梁一般为30m、35m预应力混凝土简支箱梁，采用移动模架或满堂支架现浇施工。

（5）隧道工程

推荐线路方案为新建双线方案，隧道全长9.921km，其中山岭隧道5座1356m，分别为万岱隧道255m（万岱站～盐盆站区间）、盐盆隧道160m（万岱站～盐盆站区间）、翁垟一号隧道260m（盐盆站～翁垟北站区间）、翁垟二号隧道465m（盐盆站～翁垟北站区间）、前岗山隧道226m（海城站～塘下站区间），采用矿山法施工；过江隧道1座，位于黄华站～机场站区间，全长4355m，采用盾构法、明挖法、矿山法施工。2个地下区间，位于灵昆站～机场站～永兴站区间，全长4209.62m，采用明挖法施工。其中灵昆站～机场站段工程与S1线合建，工程设计已在S1线工程中完成。

隧道具体分布详见下表：

表3            沿 线 隧 道 表

| 序号 | 隧道名称 | 位置 | 起始里程 | 终点里程 | 长度 | 工法 | 结构型式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万岙隧道 | 万盐 区间 | CK37+400 | CK37+655 | 255 | 矿山法 | 马蹄形 | 单洞双线不带隔墙，线间距4.0m |
| 2 | 盐盆隧道 |  | CK38+490 | CK38+640 | 150 | 矿山法 | 马蹄形 | 单洞双线不带隔墙，线间距4.0m |
| 3 | 翁垟一号隧道 | 盐翁 区间 | CK40+960 | CK41+220 | 260 | 矿山法 | 马蹄形 | 单洞双线不带隔墙，线间距4.0m |
| 4 | 翁垟一号隧道 |  | CK41+390 | CK41+855 | 465 | 矿山法 | 马蹄形 | 单洞双线不带隔墙，线间距4.0m |
| 5 | 瓯江北口 过江隧道 | 黄灵 区间 | CK48+235 | CK48+535 | 300 | 明挖法 | 矩形结构 | 单洞双线带隔墙，线间距6.5m |
|  |  |  | CK48+535 | CK49+065 | 530 | 矿山法 | 马蹄形 | 单洞双线带隔墙，线间距6.5m |
|  |  |  | CK49+065 | CK49+085 | 20 | 明挖法 | 矩形框架 | 单洞双线带隔墙，线间距6.5m |
|  |  |  | CK49+085 | CK51+791 | 2706 | 盾构法 | 圆形隧道 | 单洞双线带隔墙，线间距6.5m |
|  |  |  | CK51+791 | CK52+811 | 20 | 明挖法 | 矩形框架 | 单洞双线带隔墙，线间距6.5m |
|  |  |  | CK51+811 | CK52+230 | 419 | 明挖法 | 矩形结构 | 单洞双线带隔墙，线间距6.5m |
|  |  |  | CK52+230 | CK52+590 | 360 | 明挖法 | U型结构 | 单洞双线带隔墙，线间距6.5m |
| 6 | 灵机地下隧道 | 灵机 区间 | DK38+548.38 | DK41+058 | 2509.62 | 明挖法 | 矩形框架 | S1线、S2线四线合建， |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单洞双线带隔墙，线间距6.5m |
| 7 | 机永区间 地下隧道 | 机永 区间 | CK0+000 | CK1+300 | 1300 | 明挖法 | 矩形框架 | 单洞双线带隔墙，线间距6.5m |
|  |  |  | CK1+300 | CK1+700 | 400 | 明挖法 | U型结构 | 单洞双线带隔墙，线间距6.5m |
| 8 | 前岗山隧道 | 海塘 区间 | CK12+224 | CK12+450 | 226 | 矿山法 | 马蹄形 | 单洞双线不带隔墙，线间距4.0m |

（6）电气化工程

① 供电方式：采用单相工频25kV交流制。全线采用带回流线的直接供电方式，新建110kV牵引变电所2座，利用既有牵引变电所1座，新建分区所2座，新建开闭所1座。

② 主变电站：本次工程新设下塘和人民路2处110kV主变电站工程。

③ 接触网：地下区段接触网悬挂方式采用刚性悬挂，其它区段全补偿简单链形悬挂。

所址位置选择如下：

表4             牵引变电所设置位置表

| 序号 | 类别 | 名 称 | 所址里程及相对铁路线的距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵引变电所 | 下塘 | CK29+000附近，最近墙距线路约20米 |
| 2 |  | 人民路 | CK28+000附近，最近墙距线路约20米 |

# 1.5.2  行车组织

（1）行车交路

图1     初、近、远期行车交路

（2）列车编组

列车编组初期、近期4辆编组，远期6辆编组。

车辆采用市域动车组。

设计最高运行速度：140km/h。

（3）运营时间

本线运营时间由6：00至24：00，共18小时。

（4）全日行车对数

初期120对/日，近期189对/日，远期210对/日。

# 1.6 建设周期及投资

建设总工期为4.5年。本工程总投资为238.17亿元。

1.7  环境敏感目标

（1）生态环境

本工程生态保护目标为沿线古树名木、野生保护动物、耕地及基本农田，工程沿线重要生态敏感目标分布情况见表5。

表5                 沿线生态敏感目标一览表

| 城市 | 名称 | 类别 | 保护级别 | 与本工程关系 | 通过方式 | 影响方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市 | 无柄小叶榕 | 古树 | 三级 | CK24+996右侧 | 桥梁 | 线路距离古树32m |

（2）声环境

本工程评价范围内噪声敏感点具体见表6。

表6            工程沿线噪声敏感点分布一览表

| 编号 | 敏感点名称 | 区 段 | 对应新建线路里程 | 与新建S2位置关系（m） | 建设年代 | 评价范围规模 | 建筑特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最近距离 | 高差 | 线路形式 |  | 4a类区 | 4b类区 | 2类区 | 1类区 |  |
| 1 | 新下塘村 | 出入段线 | D1CK0+0～D1CK0+900左侧 | 67 | -5.5 | 桥梁 | 80年代至今 | 8户 |  | 12户 |  | 1～4层砖混 |
| 2 | 蛎灰窑村 | 乐清至灵昆段 | CK30+000～CK30+420右侧 | 46 | -14 | 桥梁 | 80年代至今 | 32户 |  | 48户 |  | 1～6层砖混 |
| 3 | 金太阳幼儿园 | 乐清至灵昆段 | CK30+480～CK30+500右侧 | 82 | -14.3 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 180师生 |  | 7层砖混 |
| 4 | 坝头村 | 乐清至灵昆段 | CK30+600～CK31+200两侧 | 16 | -10.8 | 桥梁 | 80年代至今 |  | 44户 | 36户 |  | 1～6层砖混 |
| 5 | 岭底乡民建公寓 | 乐清至灵昆段 | CK31+0～CK31+150两侧 | 22 | -10.8 | 桥梁 | 在建 |  | 1栋 |  |  | 11层框架 |
| 6 | 城北乡移民公寓 | 乐清至灵昆段 | CK31+100～CK31+250右侧 | 89 | -10.8 | 桥梁 | 在建 |  |  | 3栋 |  | 17层框架 |
| 7 | 绿城小区 | 乐清至灵昆段 | CK31+800～CK31+930左侧 | 126 | -11.8 | 桥梁 | 90年代 |  |  |  | 200户 | 9层框架 |
| 8 | 东山南村 | 乐清至灵昆段 | CK31+800～+900左侧 | 35 | -12 | 桥梁 | 80年代至今 |  | 30户 |  | 150户 | 1～6层砖混 |
| 9 | 博乐幼儿园 | 乐清至灵昆段 | CK31+970～CK32+0左侧 | 87 | -11.6 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  |  | 120师生 | 7层砖混 |
| 10 | 时代御峰 | 乐清至灵昆段 | CK32+800～+900左侧 | 35 | -15 | 桥梁 | 在建 |  | 2栋 | 1栋 |  | 28层框架 |
| 11 | 南草垟村（左侧） | 乐清至灵昆段 | CK33+100～+520左侧 | 25 | -14.5 | 桥梁 | 80年代至今 |  | 24户 | 76户 |  | 1～6层砖混 |
| 12 | 南草垟村（右侧） | 乐清至灵昆段 | CK33+100～+350右侧 | 16 | -14.5 | 桥梁 | 80年代至今 |  | 12户 | 48户 |  | 1～6层砖混 |
| 13 | 天豪公寓 | 乐清至灵昆段 | CK33+350～+500右侧 | 106 | -14.4 | 桥梁 | 2010年 |  |  | 300户 |  | 32层框架 |
| 14 | 玫瑰园小区 | 乐清至灵昆段 | CK33+650～+870左侧 | 35 | -12.6 | 桥梁 | 在建 |  | 3栋 |  | 2栋 | 24-28层框架 |
| 15 | 中央公馆 | 乐清至灵昆段 | CK34+70～+350右侧 | 25 | -9.8 | 桥梁 | 在建 |  | 4栋 | 5栋 |  | 9～15层框架 |
| 16 | 石马北村（右侧） | 乐清至灵昆段 | CK34+560～+930右侧 | 10 | -11.6 | 桥梁 | 80年代至今 |  | 30户 | 70户 |  | 1～6层砖混 |
| 17 | 石马北村（左侧） | 乐清至灵昆段 | CK34+300～CK35+100左侧 | 22 | -11.6 | 桥梁 | 80年代至今 |  | 85户 | 215户 |  | 1～6层砖混 |
| 18 | 手拉手幼儿园 | 乐清至灵昆段 | CK34+810～+840右侧 | 38 | -11.6 | 桥梁 | 90年代 |  |  | 100师生 |  | 6层砖混 |
| 19 | 乐清市城南 第一小学石码校区 | 乐清至灵昆段 | CK34+790～+830右侧 | 78 | -11.6 | 桥梁 | 90年代 |  |  | 600师生 |  | 4层砖混 |
| 20 | 香江丽苑 | 乐清至灵昆段 | CK34+980～CK35+150右侧 | 36 | -10.7 | 桥梁 | 在建 |  | 2栋 | 2栋 |  | 22层框架 |
| 21 | 银来大厦 | 乐清至灵昆段 | CK35+240～CK35+320左侧 | 45 | -10.7 | 桥梁 | 2008年 | 150户 |  |  |  | 24层框架 |
| 22 | 金茂公寓 | 乐清至灵昆段 | CK35+500～+630左侧 | 72 | -10.2 | 桥梁 | 在建 |  |  |  | 3栋 | 25层框架 |
| 23 | 清华小区 | 乐清至灵昆段 | CK35+720～+900两侧 | 26 | -13.2 | 桥梁 | 90年代 |  |  |  | 250户 | 5-8层砖混 |
| 24 | 万岙村 | 乐清至灵昆段 | CK35+860～CK36+350右侧 | 72 | -14 | 桥梁 | 80年代至今 | 39户 |  | 41户 |  | 1～6层砖混 |
| 25 | 万岙村安置房 | 乐清至灵昆段 | CK36+100～+400左侧 | 50 | -14 | 桥梁 | 在建 |  |  |  | 7栋 | 在建框架 |
| 26 | 山根村 | 乐清至灵昆段 | CK38+610～+850右侧 | 6 | -15.7 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 30户 |  | 1～6层砖混 |
| 27 | 田垟村 | 乐清至灵昆段 | CK39+250～+550两侧 | 6 | -15 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 60户 |  | 1～6层砖混 |
| 28 | 后湖埭村 | 乐清至灵昆段 | CK39+800～CK40+80左侧 | 155 | -12.8 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 60户 |  | 1～6层砖混 |

| 续上 |
| --- |
| 编号 | 敏感点名称 | 区 段 | 对应新建线路里程 | 与新建S2位置关系（m） | 建设年代 | 评价范围规模 | 建筑特征 |
|  |  |  |  | 最近距离 | 高差 | 线路形式 |  | 4a类区 | 4b类区 | 2类区 | 1类区 |  |
| 29 | 河岱村 | 乐清至灵昆段 | CK40+400～+770左侧 | 150 | -12.8 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 50户 |  | 1～6层砖混 |
| 30 | 樟树下村 | 乐清至灵昆段 | CK40+630～CK41+0右侧 | 35 | -12.8 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 25户 |  | 1～6层砖混 |
| 31 | 翁垟镇第三中学 | 乐清至灵昆段 | CK41+700～+840右侧 | 128 | -11 | 桥梁 | 90年代 |  |  | 120师生 |  | 4层砖混 |
| 32 | 新河村 | 乐清至灵昆段 | CK41+930～CK42+200左侧 | 101 | -11 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 25户 |  | 1～5层砖混 |
| 33 | 三屿村 | 乐清至灵昆段 | CK42+800短链～ CK42+50长链左侧 | 6 | -12.3 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 130户 |  | 1～7层砖混 |
| 34 | 地盐村、南盐村 | 乐清至灵昆段 | CK43+790～CK45+700右侧 | 23 | -12.1 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 350户 |  | 1～6层砖混 |
| 35 | 翁垟镇第四小学 | 乐清至灵昆段 | CK44+680～+830左侧 | 82 | -12.1 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 700名师生 |  | 4层砖混 |
| 36 | 黄华镇实验中学 | 乐清至灵昆段 | CK46+600～+700左侧 | 136 | -13.4 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 2000师生 |  | 1～4层 |
| 37 | 岐头社区 | 乐清至灵昆段 | CK47+200～+600左侧 | 166 | -9.3 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 50户 |  | 1～8层 |
| 38 | 岐头村四组 | 乐清至灵昆段 | CK47+960～CK48+250左侧 | 89 | -8.3 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 28户 |  | 1～5层 |
| 39 | 灵昆镇 | 灵昆至机场段合建 | S2YDK45+200～800两侧 | 10 | -20 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 200户 |  | 1～3层 |
| 40 | 永兴村 | 机场南至瑞安段 | CK2+100～CK2+200右侧 | 148 | -12.6 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 10户 |  | 1～3层 |
| 41 | 永兴一小 | 机场南至瑞安段 | CK2+240～400右侧 | 139 | -12.6 | 桥梁 | 在建 |  |  | 3000名师生 |  | 1～4层砖混 |
| 42 | 沙园村三产安置房 | 机场南至瑞安段 | CK3+0～+150右侧 | 66 | -16.5 | 桥梁 | 在建 |  |  | 3栋 |  | 在建框架 |
| 43 | 七二村三产安置房 | 机场南至瑞安段 | CK3+960～CK4+60右侧 | 31 | -11 | 桥梁 | 在建 |  | 1栋 | 2栋 |  | 13层框架 |
| 44 | 七二村 | 机场南至瑞安段 | CK4+300～+500右侧 | 37 | -11.6 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 40户 |  | 1～5层砖混 |
| 45 | 五甲 | 机场南至瑞安段 | CK5+370～+420左侧 | 107 | -14.7 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 10户 |  | 1～3层砖混 |
| 46 | 大郎村农房改造集聚建设工程 | 机场南至瑞安段 | CK5+450～+530右侧 | 85 | -14.7 | 桥梁 | 在建 |  |  | 2栋 |  | 16层框架 |
| 47 | 永恩村 | 机场南至瑞安段 | CK6+200～+300右侧 | 109 | -11.5 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 7户 |  | 5～6层砖混 |
| 48 | 天河街道农房改造集聚点项目 | 机场南至瑞安段 | CK6+750～+900右侧 | 53 | -11.2 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 2栋 |  | 18层框架 |
| 49 | 下金下、庄泉村 | 机场南至瑞安段 | CK7+0～+600右侧 | 21 | -11.2 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 55户 |  | 1～6层砖混 |
| 50 | 蒲门村 | 机场南至瑞安段 | CK9+450～+650左侧 | 119 | -10.2 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 30户 |  | 1～2层砖混 |
| 51 | 中和村 | 机场南至瑞安段 | CK9+550～+800右侧 | 49 | -10.3 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 28户 |  | 1～4层砖混 |
| 52 | 邱宅 | 机场南至瑞安段 | CK12+480～+600右侧 | 11 | -11.4 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 10户 |  | 1～2层砖混 |
| 53 | 董五村 | 机场南至瑞安段 | CK21+400～+650右侧 | 28 | -12.7 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 20户 |  | 1～5层砖混 |
| 54 | 周田村安置房 | 机场南至瑞安段 | CK22+70～+130两侧 | 29 | -12.7 | 桥梁 | 在建 |  | 2栋 |  |  | 在建框架 |
| 55 | 四坦村 | 机场南至瑞安段 | CK22+100～+400右侧 | 87 | -12.7 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 20户 |  | 1～2层砖混 |
| 56 | 莘塍街道下村村外来务工者公寓 | 机场南至瑞安段 | CK22+660～+730右侧 | 135 | -15.6 | 桥梁 | 在建 |  |  | 4栋 |  | 6层砖混 |
| 57 | 新湖广场 | 机场南至瑞安段 | CK23+200～+500左侧 | 35 | 14.4 | 桥梁 | 在建 |  | 3栋 | 2栋 |  | 在建框架 |
| 58 | 东南村 | 机场南至瑞安段 | CK24+330～+400左侧 | 36 | -11.9 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 10户 |  | 1～3层砖混 |
| 59 | 新桥头村 | 机场南至瑞安段 | CK24+760～+980两侧 | 10 | -11.7 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 30户 |  | 1～3层砖混 |
| 60 | 新桥头村老人公寓 | 机场南至瑞安段 | CK24+980～CK25+20右侧 | 106 | -12 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  |  | 100人 | 3层砖混 |
| 61 | 蔡宅 | 机场南至瑞安段 | CK26+500～+650两侧 | 17 | -14.3 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 50户 |  | 1～4层砖混 |
| 62 | 瑞安市上望第五小学 | 机场南至瑞安段 | CK26+460～+500右侧 | 135 | -15.5 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 600名师生 |  | 1～4层砖混 |
| 63 | 阳和小区 | 机场南至瑞安段 | CK27+200～+530右侧 | 106 | -10.4 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  |  | 600户 | 6层砖混 |
| 64 | 下埠村 | 机场南至瑞安段 | CK27+660～CK28+50两侧 | 10 | -13.4 | 桥梁 | 80年代至今 |  |  | 180户 |  | 1～4层砖混 |
| 65 | 东山市立幼儿园 | 机场南至瑞安段 | CK27+860～+870左侧 | 37 | -15.4 | 桥梁 | 2010年 |  |  | 200名师生 |  | 1层砖混 |
| 66 | 东都花园 | 机场南至瑞安段 | CK28+440～+566右侧 | 63 | -15.8 | 桥梁 | 在建 |  |  | 4栋 |  | 12层框架 |

表注： 1、表中最近距离：为敏感点距线路外轨中心线最近距离，下表同；

2、高差为敏感点与轨面的高差，负数表示敏感点低于轨面，下表同；

（3）振动敏感点

沿线各振动敏感点概况见表7。

表7                     振 动 环 境 敏 感 点 表

| 序号 | 敏感点 名称 | 区 段 | 线路里程 | 与新建线位置关系（m） | 建筑 年代 | 规模 | 建筑层数 | 建筑 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 距离 | 高差 | 线路 形式 |  |  |  |  |
| 1 | 蛎灰窑村 | 乐清至 灵昆段 | CK30+000～CK30+420右侧 | 46 | -14 | 桥梁 | 80年代至今 | 80户 | 1～6 层砖混 | Ⅱ |
| 2 | 坝头村 | 乐清至 灵昆段 | CK30+600～CK31+200两侧 | 16 | -11 | 桥梁 | 80年代至今 | 80户 | 1～6 层砖混 | Ⅱ |
| 3 | 岭底乡民建公寓 | 乐清至 灵昆段 | CK31+0～CK31+150两侧 | 22 | -11 | 桥梁 | 在建 | 1栋 | 11层框架 | Ⅰ |
| 4 | 东山南村 | 乐清至 灵昆段 | CK31+800～+900左侧 | 35 | -12 | 桥梁 | 80年代至今 | 180户 | 1～6 层砖混 | Ⅱ |
| 5 | 时代御峰 | 乐清至 灵昆段 | CK32+800～+900左侧 | 35 | -15 | 桥梁 | 在建 | 3栋 | 28层框架 | Ⅰ |
| 6 | 南草垟村 （两侧） | 乐清至 灵昆段 | CK33+100～+350两侧 | 16 | -14.5 | 桥梁 | 80年代至今 | 100户 | 1～6 层砖混 | Ⅱ |
| 7 | 玫瑰园 小区 | 乐清至 灵昆段 | CK33+650～+870左侧 | 35 | -12.6 | 桥梁 | 在建 | 5栋 | 24~28层框架 | Ⅰ |
| 8 | 中央公馆 | 乐清至 灵昆段 | CK34+70～+350右侧 | 25 | -11.6 | 桥梁 | 在建 | 9栋 | 9～15 层框架 | Ⅰ |
| 9 | 石马北村 （右） | 乐清至 灵昆段 | CK34+560～+930右侧 | 10 | -11.6 | 桥梁 | 80年代至今 | 100户 | 1～6 层砖混 | Ⅱ |
| 10 | 石马北村 （左） | 乐清至 灵昆段 | CK34+300～CK35+100左侧 | 22 | -11.6 | 桥梁 | 80年代至今 | 300户 | 1～6 层砖混 | Ⅱ |
| 11 | 手拉手 幼儿园 | 乐清至 灵昆段 | CK34+810～+840右侧 | 38 | -11.6 | 桥梁 | 90年代 | 100师生 | 6层砖混 | Ⅱ |
| 12 | 香江丽苑 | 乐清至 灵昆段 | CK34+980～CK35+150右侧 | 36 | -10.7 | 桥梁 | 在建 | 4栋 | 22层框架 | Ⅰ |
| 13 | 银来大厦 | 乐清至 灵昆段 | CK35+240～CK35+320左侧 | 45 | -10.7 | 桥梁 | 2008年 | 150户 | 24层框架 | Ⅰ |
| 14 | 清华小区 | 乐清至 灵昆段 | CK35+720～+900两侧 | 26 | -13.2 | 桥梁 | 90年代 | 250户 | 5-8 层砖混 | Ⅱ |
| 15 | 万岙村安置房 | 乐清至 灵昆段 | CK36+100～+400左侧 | 50 | -14 | 桥梁 | 在建 | 7栋 | 在建框架 | Ⅰ |

| 续上 |
| --- |
| 序号 | 敏感点名称 | 区 段 | 线路里程 | 与新建线位置关系（m） | 建筑 年代 | 规模 | 建筑 层数 | 建筑 类型 |
|  |  |  |  | 距离 | 高差 | 线路形式 |  |  |  |  |
| 16 | 山根村 | 乐清至 灵昆段 | CK38+610～+850右侧 | 6 | -15.7 | 桥梁 | 80年代 至今 | 30户 | 1～6 层砖混 | Ⅱ |
| 17 | 田垟村 | 乐清至 灵昆段 | CK39+250～+550两侧 | 6 | -15 | 桥梁 | 80年代 至今 | 60户 | 1～6 层砖混 | Ⅱ |
| 18 | 樟树下村 | 乐清至 灵昆段 | CK40+630～CK41+0右侧 | 35 | -12.8 | 桥梁 | 80年代 至今 | 25户 | 1～6 层砖混 | Ⅱ |
| 19 | 三屿村 | 乐清至 灵昆段 | CK42+800短链～CK42+50长链左侧 | 6 | -12.3 | 桥梁 | 80年代 至今 | 130户 | 1～7 层砖混 | Ⅱ |
| 20 | 地盐村、 南盐村 | 乐清至 灵昆段 | CK43+790～CK45+700右侧 | 23 | -12.1 | 桥梁 | 80年代 至今 | 350户 | 1～6 层砖混 | Ⅱ |
| 21 | 灵昆镇 | 灵昆至机场段合建 | S2YDK45+200～800两侧 | 10 | -20.0 | 桥梁 | 80年代 至今 | 200户 | 1～3层 | Ⅲ |
| 22 | 七二村三产安置房 | 机场南至 瑞安段 | CK3+960～CK4+60右侧 | 31 | -11 | 桥梁 | 在建 | 3栋 | 13 层框架 |  |
| 23 | 七二村 | 机场南至瑞安段 | CK4+300～+500右侧 | 37 | -11.6 | 桥梁 | 80年代至今 | 40户 | 1～5 层砖混 | Ⅱ |
| 24 | 天河街道农房改造集聚点项目 | 机场南至 瑞安段 | CK6+750～+900右侧 | 53 | -11.2 | 桥梁 | 80年代至今 | 在建 | 18 层框架 | Ⅰ |
| 25 | 中和村 | 机场南至 瑞安段 | CK9+550～+800右侧 | 49 | -10.3 | 桥梁 | 80年代至今 | 28户 | 1～4 层砖混 | Ⅱ |
| 26 | 邱宅 | 机场南至 瑞安段 | CK12+480～+600右侧 | 11 | -11.4 | 桥梁 | 80年代至今 | 10户 | 1～2 层砖混 | Ⅲ |
| 27 | 董五村 | 机场南至 瑞安段 | CK21+400～+650右侧 | 28 | -12.7 | 桥梁 | 80年代至今 | 20户 | 1～5 层砖混 | Ⅱ |
| 28 | 周田村 安置房 | 机场南至 瑞安段 | CK22+70～ +130两侧 | 29 | -12.7 | 桥梁 | 在建 | 2栋 | 在建框架 | Ⅰ |
| 29 | 新湖广场 | 机场南至 瑞安段 | CK23+200～+500左侧 | 35 | 14.4 | 桥梁 | 在建 | 5栋 | 在建框架 | Ⅰ |
| 30 | 东南村 | 机场南至 瑞安段 | CK24+330～+400左侧 | 36 | -11.9 | 桥梁 | 80年代至今 | 10户 | 1～3层砖混 | Ⅲ |
| 31 | 新桥头村 | 机场南至 瑞安段 | CK24+760～+980两侧 | 10 | -11.7 | 桥梁 | 80年代至今 | 30户 | 1～3层砖混 | Ⅲ |
| 32 | 蔡宅 | 机场南至 瑞安段 | CK26+500～+650两侧 | 17 | -14.3 | 桥梁 | 80年代至今 | 50户 | 1～4层砖混 | Ⅱ |
| 33 | 下埠村 | 机场南至瑞安段 | CK27+660～CK28+50两侧 | 10 | -13.4 | 桥梁 | 80年代至今 | 180户 | 1～4层砖混 | Ⅱ |
| 34 | 东山市立幼儿园 | 机场南至瑞安段 | CK27+860～+870左侧 | 37 | -15.4 | 桥梁 | 2010年 | 200名师生 | 1层砖混 | Ⅲ |
| 35 | 北新 | 灵昆至机场段合建 | S2ZDK40+380～+580左侧 | 41 | 11 | 隧道 | 80年代至今 | 2户 | 1～2层砖混 | Ⅲ |
| 36 | 南荡 | 灵昆至机场段合建 | S2ZDK39+700～S2ZDK40+000左侧 | 29 | 13 | 隧道 | 80年代至今 | 42户 | 1～5层砖混 | Ⅱ |

（4）电视收看敏感点

沿线电视收看环境敏感点概况见表8。

表8                     电视收看环境敏感点表

| 编号 | 测点 | 敏感点名称 | 对应新建线路里程 | 最近距离 （m） | 规模 | 入网率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 蛎灰窑村 | CK30+000～CK30+420右侧 | 46 | 80 | 95 |
| 2 |  | 坝头村 | CK30+600～CK31+200两侧 | 16 | 80 | 95 |
| 3 |  | 岭底乡民建公寓 | CK31+0～CK31+150两侧 | 22 | 在建 | - |
| 4 |  | 东山南村 | CK31+800～+900左侧 | 35 | 180 | 95 |
| 5 |  | 时代御峰 | CK32+800～+900左侧 | 35 | - | - |
| 6 | 1 | 南草垟村（两侧） | CK33+100～+350两侧 | 16 | 100 | 95 |
| 7 |  | 玫瑰园小区 | CK33+650～+870左侧 | 35 | 在建 | - |
| 8 |  | 中央公馆 | CK34+70～+350右侧 | 25 | 在建 | - |
| 9 |  | 石马北村（右侧） | CK34+560～+930右侧 | 10 | 100 | 95 |
| 10 |  | 石马北村（左侧） | CK34+300～CK35+100左侧 | 22 | 300 | 95 |
| 11 |  | 香江丽苑 | CK34+980～CK35+150右侧 | 36 | 在建 | - |
| 12 |  | 银来大厦 | CK35+240～CK35+320左侧 | 45 | 150 | 100 |
| 13 |  | 清华小区 | CK35+720～+900两侧 | 26 | 250 | 100 |
| 14 |  | 万岙村安置房 | CK36+100～+400左侧 | 50 | 在建 | - |

| 续上 |
| --- |
| 编号 | 测点 | 敏感点名称 | 对应新建线路里程 | 最近距离 （m） | 规模 | 入网率 |
| 15 |  | 山根村 | CK38+610～+850右侧 | 6 | 30 | 95 |
| 16 |  | 田垟村 | CK39+250～+550两侧 | 6 | 60 | 95 |
| 17 |  | 樟树下村 | CK40+630～CK41+0右侧 | 35 | 25 | 95 |
| 18 |  | 三屿村 | CK42+800短链～CK42+50 长链左侧 | 6 | 130 | 95 |
| 19 |  | 地盐村、南盐村 | CK43+790～CK45+700右侧 | 23 | 350 | 95 |
| 20 |  | 灵昆镇 | S2YDK45+200～800两侧 | 10 | 200 | 95 |
| 21 |  | 七二村三产安置房 | CK3+960～CK4+60右侧 | 31 | 在建 | - |
| 22 |  | 七二村 | CK4+300～+500右侧 | 37 | 40 | 98 |
| 23 |  | 中和村 | CK9+550～+800右侧 | 49 | 28 | 98 |
| 24 | 2 | 邱宅 | CK12+480～+600右侧 | 11 | 10 | 90 |
| 25 |  | 董五村 | CK21+400～+650右侧 | 28 | 20 | 95 |
| 26 |  | 周田村安置房 | CK22+70～+130两侧 | 29 | 在建 | - |
| 27 |  | 新湖广场 | CK23+200～+500左侧 | 35 | 在建 | - |
| 28 |  | 东南村 | CK24+330～+400左侧 | 36 | 10 | 95 |
| 29 |  | 新桥头村 | CK24+760～+980两侧 | 10 | 30 | 95 |
| 30 |  | 蔡宅 | CK26+500～+650两侧 | 17 | 50 | 95 |
| 31 |  | 下埠村 | CK27+660～CK28+50两侧 | 10 | 180 | 95 |

（5）环境空气敏感点

1处地下车站，风亭、冷却塔评价范围内无敏感点。

2  建设项目产生的主要环境影响

# 2.1 工程污染源分析

2.1.1  噪声源

（1）施工期噪声源

施工现场的各类机械设备包括装载机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、重型吊车、旋转钻机等，这类机械是最主要的施工噪声源。施工期不同机械的噪声源强采用《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）所列源强，常用施工机械噪声源强汇于表9。

表9                施工机械及车辆噪声源强

| 施工阶段 | 施工机械及 运输车辆名称 | 噪声值Leq（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 距声源5m |
| 土石方阶段 | 液压挖掘机 | 82～90 |
|  | 电动挖掘机 | 80～86 |
|  | 轮式装载机 | 90～95 |
|  | 推土机 | 83～88 |
|  | 移动式发电机 | 95～102 |
|  | 各类压路机 | 80～90 |
|  | 重型运输车 | 82～90 |
| 基础阶段 | 静力压桩机 | 70～75 |
| 结构阶段 | 风镐 | 88～92 |
|  | 混凝土输送泵 | 88～95 |
|  | 商砼搅拌车 | 85～90 |
|  | 混凝土振捣器 | 80～88 |
|  | 空压机 | 88～92 |

（2）运营期噪声源

①高架线

本工程为市域铁路，运行在CRH6型基础上改造的市域铁路动车组，设计时速为140km/h。根据对佛肇铁路（高架线路、无砟道床、设计时速200km/h）CRH6型动车的噪声源强类比监测，监测布点距离外轨中心线25m，轨面以上3.5m，取用源强见表10。

表10             动车组列车噪声源强表

| 线路类型 | 速度（km/h） | 监测源强（dB（A）） | 类比监测位置 | 类比监测线路条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁 | 80 | 81 | 距外轨中心线25m处、轨面以上3.5m | 无缝、60kg/m钢轨，桥梁采用箱梁，弹性分开式扣件，类比测试条件与本工程相同 |
|  | 90 | 81.5 |  |  |
|  | 100 | 82 |  |  |
|  | 110 | 82.5 |  |  |
|  | 120 | 83 |  |  |
|  | 130 | 83.5 |  |  |

②地下段噪声源强

为给噪声环境影响预测提供依据，本次评价在充分研究本工程设计资料的基础上，类比及收集了国内既有的有关地铁（城市轨道交通）工程的噪声源监测资料及研究成果，现将主要噪声源类比调查与监测结果汇于表11中。

表11         噪声源强类比调查与监测结果

| 噪声源 类 别 | 测点位置 | A声级 （dB（A）） | 测点相关条件 | 类比地点 （资料来源） | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排风亭 | 百叶窗外2.5 m | 68 | 风机型号：UPE/OTE-1，风量：218000m3/h，全压：960 Pa，2m长片式消声器 | 深圳地铁1号线竹子林站，屏蔽门系统 | 正常运营时段前30min至停运后30min结束 |
| 新风亭 | 百叶窗外2.5m | 58 | 风机型号：XF-1，风量：9490m3/h，全压：171Pa，2m长片式消声器 |  |  |
| 活塞/机械风亭 | 百叶窗外3m | 65 | 风机型号：TVF-Ⅰ-1，风量：218000m3/h，全压：900Pa，2m长片式消声器 |  | 机械风机为地铁运营时段前后各运行30min |
| 冷却塔 | 距塔体2.1m、 地面1.5m高处 | 66 | 菱电玻璃钢塔RT-300L，直径2.1m， L=300m3/h，N=4 kW |  | 正常运营时段前30min至停运后30min结束 |
|  | 距排风口1.5m、45O角处 | 73.0 |  |  |  |

注：1. 车站风机和空调期冷却塔运行时段为5：30～次日0：30，计19个小时；

2. 冷却塔在空调期内开启，开启时间为6～9月（可根据气候作适当调整）。

2.1.2  振动源

（1）施工期振动源

本工程施工期振动源主要为动力式施工机械产生的振动，各类施工机械振动源强见表12。

表12       施工机械振动源强参考振级  (VLzmax/dB)

| 序 号 | 施工设备名称 | 参考振级（VLzmax，dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 距振源10m处 |
| 1 | 推土机 | 79 |
| 2 | 挖掘机 | 78 |
| 3 | 混凝土搅拌车 | 74 |
| 4 | 空压机 | 81 |
| 5 | 运输车 | 75 |
| 6 | 钻孔机—灌浆机（含冲击锤） | 83 |
| 7 | 压路机 | 82 |
| 8 | 柴油打桩机 | 98 |
| 9 | 振动打桩锤 | 93 |

（2）运营期振动源

①高架线路区段

依据铁道部铁计函［2010］44号文件《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见》，车速160km/h时无砟轨道、桥梁线路的振动源强为66 dB。

线路条件：无缝、60kg/m钢轨，桥梁线路为13.4m桥面宽度、箱梁；轴重16t；参考点位置：距列车运行线路中心30m地面处。

②地下线路区段

隧道地下段预测时，源强采用与本工程类似的沪宁铁路南京栖霞山隧道动车运行的振动源强，见表13。

表13           沪宁铁路栖霞山隧道类比测量结果

| 测量次数 | 列车速度 （km/h） | Vlzmax （dB） | 测点位置 | 类比条件概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109 | 86 | 隧道洞内，距轨道距离0.5m | 1、车辆：CRH2型号动车组，青岛四方厂生产、轴重小于14t、8辆编组、4动4拖； 2、隧道：电力双线隧道； 3、线路：无缝线路、60kg/m钢轨、碎石道床、混凝土轨枕，弹性扣件。 |
| 2 | 120 | 87.2 |  |  |
| 3 | 127 | 87.6 |  |  |
| 平均 | 118.7 | 86.9 |  |  |

2.1.3  大气污染源

（1）施工期大气污染源

施工期环境空气污染源主要有土石方施工中产生的粉尘，车辆行驶中的扬尘，各类施工机械所排放的尾气等对环境空气的影响。施工扬尘主要产生于土石方施工场地和运输车辆所经道路，当持续干燥、路况较差且车辆通过时，在行车道两侧扬尘的TSP浓度短期内可达8～10mg/m3，超过了环境空气质量标准，但扬尘浓度随距离的增加降低较快，下风向200m外已无影响。在施工现场所用的大中型设备主要以柴油、汽油为动力，施工机械将排放NO2、SO2、烟尘等空气污染物，因排放量小对环境空气影响很小。施工人员进驻施工现场后，施工营地食堂一般使用煤作燃料，燃烧时产生烟尘、NO2、SO2等空气污染物，由于排放量少，对环境空气影响也很小。

（2）运营期大气污染源

本工程建成后，沿线运营机车类型为电力，无机车废气排放；同时不新建锅炉，无锅炉废气排放。运营期主要大气影响来自地下车站排风亭排放的异味气体。

2.1.4  水污染源

（1）施工期水污染源

本工程施工期产生的污水主要来自施工作业产生的泥浆水、施工机械及运输车辆的冲洗水、施工人员产生的生活污水、下雨时冲刷浮土及建筑泥沙等产生的地表径流污水等。如管理不善，污水将使施工路段周围地表水体或市政排水管中泥沙含量有所增加，污染周围环境或堵塞城市排水管网系统。虽然水量不大，但影响时间较长。

（2）运营期水污染源

本工程水污染源主要分布在下塘停车场、瑞安车辆段及沿线车站，性质为生活污水和少量检修废水、洗车废水，工程本身水污染物性质简单，排放量少。

a. 车站排水

全线共设站20座，这部分污水性质单一，主要为生活污水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、动植物油等。

b. 车辆段及停车场排水

生产废水主要是车辆检修及洗车产生的检修废水、车辆洗刷污水，主要污染物为石油类、COD、BOD5、LAS等；此外还有职工办公、生活性污水，主要污染物为BOD5、COD、氨氮、动植物油等。

2.1.5  电磁影响

本工程采用动车组、电力牵引，电力机车运行时因受电弓和接触网滑动接触会产生脉冲型电磁污染，对沿线未采用闭路电视的居民收看电视将产生不利影响。

此外，本期工程设牵引变电所2座，分别为下塘牵引变电所和人民路牵引变电所，有固定设施产生的工频电磁场。

2.1.6  固体废物

工程生活垃圾排放总量小，且分布于沿线车站，所有垃圾定点收集、存储，交由当地环卫部门统一处理。

车辆段、停车场检修作业产生的废油棉纱、废机油、废液化油、废蓄电池及车辆段、停车场污水处理站污泥等，经属性鉴别后属于危险废物的部分按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存处置管理规定》、《危险废物转移管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》等有关规定妥善保管、存放，并及时交由有资质的单位进行处理。

2.2 环境影响评价

2.2.1声环境影响预测评价

工程运营后，距外轨中心线30m处噪声值为昼间近期56.7～63.4dB（A），夜间44.9～51.6dB（A）；远期昼间58.7～65.4 dB（A），夜间46.4～53.1dB（A），对比排放标准，近远期距外轨中心线30m处排放噪声值均达标。

评价范围内敏感点环境噪声近期预测值昼间为54～75.8dB（A），夜间为43.6～59.8dB（A）；昼夜间预测值较现状增加量分别为0～15.2dB（A）、0～12.8BA；对照相应标准，共有47处敏感点超标，其中昼间超标量为0.2～12.8dB（A），夜间超标量为0.1～10.2dB（A）。4类区敏感点预测值昼间为61.8～75.8dB（A），夜间为51.6～59.8dB（A）；2类区敏感点预测值昼间为54～72.8dB（A），夜间为43.6～55.8dB（A）；1类区敏感点预测值昼间为56.7～64.7dB（A），夜间为45.7～55.2dB（A）。

远期预测值昼、夜间分别为54.9～75.8dB（A）和44.1～59.8dB（A）；较现状增加量分别为0～16.9dB（A），0～14.1dB（A）；对照标准，共有55处敏感点超标，其中昼间超标量为0.1～12.9dB（A）；夜间超标量为0.1～10.6dB（A）。4类区敏感点昼间预测值为63.3～75.8dB（A），夜间为52.4～59.8dB（A）；2类区敏感点预测值昼间为54.9～72.9dB（A），夜间为44.1～56.1dB（A）；1类区敏感点预测值昼间为58.1～65dB（A），夜间为46.6～55.6dB（A）。

2.2.2  振动预测评价

工程后沿线铁路振动预测值为59～71dB，对照GB10070-88《城市区域环境振动标准》之“铁路干线两侧”标准，均达标。

# 2.2.3  电磁环境影响评价

工程完成后，列车产生的无线电干扰对沿线极少数仍采用普通天线收看电视且受到影响的用户可通过接入有线电视网或采用卫星电视接收装置来解决，同时可完全消除车体的反射和遮挡影响。

通过类比分析，2处主变电所建成投入运行后，其产生的工频电场为130V/m、工频磁场为3.1µT，远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场 4kV/m，工频磁场 0.1mT的限值要求，不会对人体产生不良影响。

# 2.2.4  水环境影响评价

本工程共设20个车站，车站污水主要为各车站内厕所的粪便污水、工作人员的生活污水及车站设施擦洗污水，这部分污水水质单一，为生活污水。线各车站污水均可经既有或规划污水管网进入城市污水处理厂进行深化处理，执行《污水综合排放标准》GB8978-1996之三级标准。

车辆段、停车场排水种类主要有：检修含油污水、车辆洗刷废水及生活污水。检修含油污水及洗车污水系生产污水，主要污染物为石油类；生活污水主要为COD、BOD5、氨氮等，生活污水经化粪池处理、生产废水经除油工艺处理达标后排入周边附近市政污水管网。

# 2.2.5  大气环境影响评价

本工程建成后，沿线运营机车类型为电力，无机车废气排放；同时不新建锅炉，无锅炉废气排放。运营期主要大气污染源有地下车站排风亭排放的异味气体，1处地下车站评价范围内排风亭周围无敏感点。

# 2.2.6  生态环境影响评价

评价范围内土地利用类型中面积最大的为建设用地，面积1447.5hm2，占评价区总面积的34.3％；仅次于建设用地面积的是耕地和水域，面积分别为1211.1hm2和742.7hm2，分别占评价区总面积的28.7％和17.6％。

工程沿线总体水土流失显现不明显，流失强度以轻、微度为主，强烈以上比例很小。

为使工程对沿线动植物资源的影响最小化，评价建议工程以建设“绿色通道”为标准，加强线路两侧的绿化。

# 2.2.7  固体废物环境影响评价

工程建成运营后产生的固体废物主要有：车站候车旅客及工作人员产生的生活垃圾，其主要成分为饮料瓶罐、纸巾、水果皮及灰尘等；停车场及车辆段固体废物主要有客车清扫垃圾、机关办公人员和生产人员产生的日常生活垃圾以及检修作业产生的废油棉纱、废机油、废液化油、废蓄电池及车辆段、停车场污水处理站污泥等。

3  减轻不良环境影响的主要对策和措施

# 3.1  声环境影响拟采取的环保措施

（1）从声源上进行噪声控制，选用低噪声的设备及结构类型；为强化噪声污染治理工程设计，主要是从阻断噪声传播途径和受声点防护着手。

（2）建议铁路运营部门加强线路管理和车辆保养，定期进行轨道打磨，定期镟轮，使本线在较佳的线路条件下运行。

（3）加强车辆段、停车场机械设备的管理和维修保养，采用低噪声的机械设备，对个别高噪声源强设备采取消声隔声措施。加强机械和设备的保养和维修，使机械保持良好状态，避免超过正常噪声运转。

（4）鉴于工程沿线部分敏感点环境噪声现状值已超过相应标准要求，因而本次噪声污染治理工程的原则为：① 对于现状环境噪声达标的敏感点，采取措施使运营后环境噪声达标；② 对于现状环境噪声已经超标，预测期环境噪声又有增量的敏感点，采取噪声治理手段，使其维持现状水平。③从保护和改善沿线声环境的角度，具备设置声屏障条件的敏感点，均采用声屏障治理措施。

针对超标的敏感点设置声屏障（全封闭、半封闭或直立式）、轨道减振等治理措施，采取上述降噪措施后，敏感点处的环境噪声可达标或维持现状，声屏障还考虑了景观、采光等优化措施，采取上述措施后高架方案具有环境可行性。

3.2  环境振动影响防治措施建议

评价给出以下振动污染防护的建议：①在运营期要加强轮轨的维护、保养，定期旋轮和打磨钢轨。②建议规划部门严格控制线路两侧用地，合理规划工程沿线的用地建设，在铁路两侧振动达标距离内，不宜新建居民住宅、学校、医院等敏感建筑物；通过城市建设、旧城改造、新农村建设等逐步搬迁新建铁路两侧的居民住宅、学校等敏感建筑物；③配合降噪要求，对设置声屏障敏感点路段轨道采取减振措施。

# 3.3  电磁环境影响防治措施

工程完成后，列车产生的无线电干扰对沿线极少数仍采用普通天线收看电视且受到影响的用户可通过接入有线电视网或采用卫星电视接收装置来解决，同时可完全消除车体的反射和遮挡影响。建议对敏感点中可能受影响电视用户补偿有线电视入网经费或卫星天线购置费。待铁路建设完工并通车后进行测试，如确有影响，再实施补偿。

# 3.4  水环境影响污染防治措施

报告书提出，施工期施工产生的泥浆水经泥水分离系统处理后回用，不外排，污泥经干化后统一外运至指定地点由市渣土管理部门统一处置。施工期生产生活废水基本不会对周边水体水质产生不良影响。运营期沿线车站生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网。车辆段、停车场检修污水和洗刷废水经调节、沉淀、隔油、气浮、过滤、消毒后部分回用于中水系统供洗车和绿化，其余未回用部分污废水排入城市污水管网，生活污水经化粪池处理后的处理达标后排入市政污水管网。总体而言，工程运营期各类污废水对地表水环境影响较小。

报告书提出的地表水环境保护措施主要有：做好施工场地排水体系设计，施工场地排水口设施沉淀池，施工废水经沉淀处理后达标排放或回用于场地洗车和绿化。隧道施工泥浆水经泥水分离系统处理后污水经盾构机自带的循环系统设施回用。对于市政排水系统较完善的施工路段，建议施工人员就近租用民房，粪便污水就近排入市政污水管网。

# 3.5  环境空气影响拟采取的环保措施

本工程1处地下车站周围没有敏感目标。地下车站应采用符合国家环境标准的装修材料，这样既有利于保护人群身体健康，又可减轻运营初期风亭排气异味对周围环境的影响。

# 3.8  生态影响及拟采取的保护措施

工程永久占地将使评价范围内耕地、园地、林地、草地、水域的面积有一定程度的减小，其中耕地和园地面积减少量最大，分别达到130.87hm2和11.09 hm2；建设用地面积在工程后将增加152.22 hm2，增加面积占建筑用地现状值的10.52%。但由于工程占地主要呈窄条带状均匀分布于沿线地区，线路横向影响范围极其狭窄，对整个评价范围而言，这种变化影响较小，所以线路施工及建成后不会使沿线农业生产格局发生太大改变。

工程永久性占用耕地130.87hm2，根据沿线统计资料分析，沿线耕地粮食年均亩产可按450kg计算，则评价区粮食年产量减少量883.37t；工程临时用地占用耕地30.92hm2，施工期4年将使评价范围损失粮食1001.81t。

经测算本工程占用基本农田共计约111.2hm2，占评价范围基本农田总量的10.8％。工程坚持对基本农田“占一补一”的原则，可减轻对基本农田的影响。

工程施工将造成路基、车站、车辆段、停车场等永久占地内植被的永久性消失和施工营地、施工场地等临时用地内植被的暂时性消失。由于这些植物种类均为区域内常见种，分布范围广，分布面积大，因此本工程建设不会造成评价区域植物种类的减少，也不会造成区域植物区系发生改变。工程占用地表植被使评价范围生物量减少6674.94t，仅占评价区植被原总生物量的3.7％；同时评价区自然体系生产能力由现状的456gC/（m2.a）降低到424gC/（m2.a），自然体系的平均生产力减少32gC/（m2.a），说明工程建设对评价区的自然生产力将产生一定的负面影响，会进一步增加该地区的生态压力，因此，工程对自然体系生产力的影响是能够承受的。

# 3.9  固体废物污染防治措施

根据类比调查统计，预测本工程生活垃圾排放总量2820kg/d，排放量小，且分布于沿线车站，所有垃圾定点收集、存储，交由当地环卫部门统一处理，对环境影响很小。

停车场、车辆段产生的少量油棉纱及车辆段、停车场污水处理站污泥经属性鉴别后属于危险废物的部分按危险废物管理有关固定妥善保管，及时交由有危险废物处理资质的单位处置。

# 3.10  环境监测计划及环境管理制度

为加强工程环境管理，确保各项环保设施的正常运转，评价建议运营公司配专职环保管理人员1-2名。

专职环保人员的职责是：负责全公司及对外的环境管理；做好教育和宣传工作，提高各级管理人员和工作人员的环保意识和技术水平；制定市域铁路运营期的环境管理办法和污染防治设施的操作规程，定期维护、保养和检修污水处理设备、噪声治理设施等，保证其正常运行；配合环保主管部门进行环境管理、监督和检查工作；配合环保主管部门解决各种环境污染事故的处理等。

# 4环境影响评价结论

市域铁路S2线快速联系中心城、瓯江口新城和乐清、瑞安，其建设对缩短老城区、新城与乐清、瑞安及外部组团的时空距离、促进老城区人口转移、支撑瓯江口新城、乐清、瑞安及外围组团发展、缓解老城区用地发展空间严重不足问题、促进沿线土地资源的合理利用、均衡城市用地结构、促进沿线城镇化发展、最终形成城市空间的合理布局具有非常重要的作用。

工程施工、运营期列车运行也将产生一定程度和范围的噪声、振动、污水污染，对周围环境造成一定程度的影响。但这些污染是可控的，只要认真落实了本报告中提出的环保措施后，工程对环境的负面影响可以得到有效控制和减缓，采取减振降噪措施后高架方案噪声影响可以达到有关评价标准要求，从环境影响角度，高架方案具有环境可行性。在切实做好环境保护工作的前提下，工程满足经济建设与环境协调发展的原则，具有经济、社会、环境效益协调统一性，工程建设具有环境可行性。

# 5 公众查阅简本的方式和期限

将环评报告书简本在温州市环保局网站（网址：http：www.wzepb.gov.cn）、环评单位网站（网址：www.crfsdi.com）进行公示，供公众查阅，查阅期限为自公示之日起10日。

如果公众认为有必要索取补充信息的，可在公示期限内向建设单位索取，建设单位负责提供相关信息。

6 征求公众意见的范围和主要事项

就公众关注的环境问题广泛征求公众的意见，主要如下：

（1）对目前居住地的环境状况是否满意？

（2）当前居住地的主要环境问题是什么？

（3）本工程施工期主要环境影响是什么？建议采取何种防治措施；

（4）本工程运营期主要环境影响是什么？建议采取何种防治措施

（5）对本工程设计、建设过程中环境保护工作的意见和要求；

（6）对本工程建设所持态度，如果不支持工程建设，则应说明具体原因和看法。

7 征求公众意见的主要形式

公众可通过邮件、电话、信件、传真等方式反馈意见，具体联系方式如下：

（1）建设单位：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

地址：温州市鹿城区锦江路458号   邮编：325000

联系人：陈先生     电话：0577-88085607

（2）环评单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司

联系人：丁先生  电话：027-51184627   传真：027-51155977

电子邮箱：whtsyee@163.com     邮编：430063

地址：武汉市武昌区杨园和平大道745号

8 公众意见提供的时限

自公示日起10个工作日。

9  环评审批相关部门的联系方式

1、浙江省环境保护厅  电话：0571-28869067  0571-12369 ，传真：0571-28869009  地址：杭州市文一路306号

2、温州市环保局       电话：0577-88926304               地址：温州市鹿城区学院中路299号

10  报批前环评报告书公开方式和时间

在建设项目环境影响报告书编制完成后，向环保主管部门报批前，建设单位向社会公开环境影响报告书全本。公示方式拟在温州市环保局网站进行全本公示，公众届时可予以关注。