温环建﹝2021﹞029号

关于温州市瓯海区小微污水处理有限公司200m³/d废水处理工程环境影响报告书审批

意见的函

温州市瓯海区小微污水处理有限公司：

你单位的申请函、由浙江竟成环境咨询有限公司编制的《温州市瓯海区小微污水处理有限公司200m³/d废水处理工程环境影响报告书》、技术评估报告（温环评估[2021]57号）、专家评审意见、温州市生态环境局瓯海分局的初审意见已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，现将该项目环境影响报告书的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意该项目环境影响报告书的结论及技术评估报告、专家评审意见、瓯海分局的初审意见，报告书中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、项目选址于温州市瓯海区瞿溪街道豪达路28号，租用温州市瓯海金龙鞋业有限公司部分空地和厂房，租用面积1350m2；项目主要服务瓯海区范围内已通过环评审批且取得排污权总量的小微企业，收集处理鞋业喷光、喷漆、不涉重清洗等小微企业生产废水，不接收酸洗、磷化、化学抛光、铝氧化等工艺以及其他含重金属、氟化物、AOX等的表面处理废水，设计处理能力200m³/d（其中喷光废水占比约70-80%，喷漆废水占比5%，其他不涉重清洗废水占比约15-25%），采用“初沉+气浮+芬顿+两级生化+沉淀+消毒”处理工艺；项目收集的工业废水经厂区内污水处理站处理后，纳入市政管网，最终排入温州市西片污水处理厂处理。

三、环境质量标准：项目拟建地环境空气基本污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；特征污染物硫化氢、氨等参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            （HJ2.2-2018）附录 D 中参考限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关限值要求。

项目拟建地附近内河及纳污水体水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类标准；项目拟建地区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

项目拟建地西侧厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其余各侧执行3类标准，周围声环境敏感目标执行2类标准。

项目拟建地区域土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

四、污染物排放标准：项目运营期臭气气体浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准，厂区内挥发性有机物（VOCs）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中表A.1中的特别排放限值。

废水出水纳管执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，其中氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相应标准，总氮参照西片污水处理厂进水水质基本项目指标要求。

项目运营期东、南、北侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）中 3 类标准，西侧执行 4 类标准。

项目危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容执行；一般固体废物2021年7月1日前按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单执行，2021年7月1日起执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（18599-2020）。

五、项目运营期，应采用先进的污水处理工艺和设备，落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）加强水污染防治。对工业废水收集处理过程须实行全流程信息化管理，强化污水运输与贮存管控，污水运输车辆实行全密闭化并配备GPS设备进行实时监控；加强进、出水水质检测工作，严格控制收集废水的水质，确保污水处理工程稳定运行，污水处理站进水口及出水口安装自动在线监测系统，并与环保部门监控网络联接；厂区各区域按环评要求落实防腐、防渗漏措施，防止污染土壤和地下水。

（二）加强大气污染防治。污水处理设施采取加盖密闭措施，恶臭气体收集并采取除臭装置处理达标排放，排气筒高度按环评要求设置。

（三）加强噪声污染防治和固废管控。合理安排车辆运输时间，落实环评中相应减噪、消声、隔声措施，确保噪声不扰民；一般工业固废及危险废物须按环评要求予以妥善收集，设置规范的暂存场所，定期委托有资质单位处置，生活垃圾及时委托环卫部门清运。

六、项目应落实环保管理机构，同步做好零星废水收集、转运、贮存、处置实施方案，加强风险防范管理,杜绝突发环境事故；制定有效的应急预案，落实事故应急措施,按环评要求设置事故应急池。

七、项目建设过程须严格执行“三同时”制度，项目建成后应在产生实际排污行为前申领排污许可证，并依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作。项目日常管理工作请温州市生态环境局瓯海分局负责。

八、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

九、项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议,或者在六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

2021年4月23日

抄送：温州市生态环境局瓯海分局

温州市生态环境局 2021年4月23日印发