永嘉县中原纸业有限公司年产5.1万吨箱板纸技改

项目阶段性竣工环境保护验收现场检查意见

2014年6月19日，温州市环境保护局会同永嘉县环境保护局对永嘉县中原纸业有限公司年产5.1万吨箱板纸技改项目进行了现场检查，并召开了现场检查会。参加会议的单位还有嘉兴新鸿技术检测有限公司、永嘉县中原纸业有限公司等。与会代表现场检查了该项目的环保设施建设与运行情况，听取了永嘉县中原纸业有限公司的环境保护执行情况及嘉兴新鸿技术检测有限公司的项目工程竣工环境保护验收检测报告的汇报，审阅并核实了有关材料。经认真讨论，形成如下检查意见：

一、项目基本情况

永嘉县中原纸业有限公司位于永嘉县东城街道长源村，原设计规模为年产3万吨瓦楞纸。2013年该公司根据永嘉县造纸行业整治提升工作实施方案要求，按照生产总规模不变，购置先进生产设备，通过技术改造，整合兼并了永嘉县长源纸业有限公司、永嘉县远东纸业有限公司、永嘉县长城纸业有限公司，在原永嘉县中原纸业有限公司车间内建设1条3800型长网多缸生产线（企业原有Φ1.5m烘缸28个，技改新增Φ1.8m烘缸10个），最终形成年产5.1万吨箱板纸的生产规模。于2013年9月委托温州市环境保护设计科学研究院完成《永嘉县中原纸业有限公司年产5.1万吨箱板纸技改项目》环境影响报告书，2013年9月30日通过温州市环保局批复（温环建 [2013]085号）。本次技改总投资8088.8万元，其中环保投资为42万元，占总投资的0.519%，分别用于废水、废气治理改造。

实际建设情况：除15t/h燃煤锅炉尚未投入使用，其余设备均符合环评及批复意见的要求。

- 环境保护执行情况

- 废水方面

该项目废水主要为生产废水和生活废水。生产废水主要产生于上网、冲网笼及压榨等工序，废水经收集后分物化处理后回用和物化+生化处理后排放两种工艺方式。另生活废水经收集后纳入生化处理设施。废水处理设施由浙江工业大学建筑设计研究院环境工程设计所设计，永嘉县经纬环保实业有限公司施工，设计物化处理能力为6500m3/d、生化处理能力为3000m3/d，废水（排放部分）经处理后排放至长源溪，最终经楠溪江流域排入瓯江。

(二)废气方面

该项目废气主要为锅炉废气和污水处理站废气。

锅炉废气产生于1台10t/h的燃煤锅炉，燃煤废气采用水膜加碱法除尘脱硫的方法处理后排放。废水处理站废气主要产生于生物反应池、贮泥池和污泥浓缩脱水车间，属于无组织排放。

(三)固体废物

该项目无危险废物产生，主要为生活垃圾，集中堆放于堆放点，并定期委托环卫部门统一清运外置。

- 噪声方面

该项目噪声源主要为废水处理站水泵、鼓风机、车间生产噪声和机车等。

三、验收监测结果

(一)废水

该项目废水经处理后所排放的PH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、色度均符合《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中表2新建企业水污染排放标准限值。白水回用率、综合废水回用率、化学需氧量及单位产品基准排放量均符合《浙江省造纸行业整治提升方案》中要求的排放限值。

(二)废气

该项目10t/h的燃煤锅炉废气经处理后所排放的烟尘、二氧化硫浓度、烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准，排气筒高度42米。污水处理站恶臭浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）二级标准。

(三)噪声

该项目厂界噪声8个测点中，除北厂界夜间噪声略有超标外其余测点均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008) Ⅱ类区标准。

(四)总量控制

验收监测报告表明，该项目各项污染物排放总量均符合环评批复的要求。

(五)环境风险防范设施和应急措施

已编制事故应急预案并通过永嘉县环保局备案（备案号：33032420130038)。

四、检查结论

检查组经现场检查，认真审阅有关资料，充分讨论后认为，永嘉县中原纸业有限公司年产5.1万吨箱板纸技改项目基本落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告书及批复的意见，在建设和运营中没有重大环境影响问题，在正常生产的情况下，其主要污染物基本达标排放，有较齐全的环保管理制度，检查组建议申请建设项目阶段性竣工环境保护验收。

五、建议和要求

(一)各类环保设备要有专人负责管理，做好运行台账记录，落实好岗位责任制，定期开展应急演练，做好总结记录，不断提高企业环境保护管理水平和应急处置能力；

(二)对废水、废气处理设施操作人员进行上岗培训，定期对各类环保治理设施进行维护，定期检测，确保达标排放；

(三)对有超标的声源应采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，以降低对周围环境的影响；

(四)本次验收不包括该项目15t/h的燃煤锅炉，投入使用时，需另行向我局申请试运行及验收。

检查组

2014年6月19日