温 州 市 环 境 质 量 月 报

（2015年7月）

温州市环境监测中心站

温 州 市 环 境 质 量 月 报

（2015年7月）

单位负责人：郭永东

报告编写：  傅向晖

审    核：  包建军

审    定：  郭永东

温州市环境监测中心站

目    录

第一章  环境空气质量状况

一、温州市区环境空气质量状况

二、各县（市）环境空气质量状况

三、环境空气污染物平均浓度状况

第二章  地表水环境质量状况

一、市区水源地水质

二、各县(市) 县级以上集中式水源地水质

三、跨行政区域交接断面水质

四、入海河流水质

五、市区平原河网（含瑞安市）水质

六、瑞平鳌塘河水质

七、乐清塘河水质

八、横阳支江及江南河网水质

附表  7月各县（市、区）平原河网主要污染物浓度及同比汇总表

- 环境空气质量状况

一、温州市区环境空气质量状况

2015年7月温州市区环境空气质量指数为22～120，级别为一～三级，其中一级（优）15天，二级（良）12天，三级（轻度污染）4天，4天的超标污染物均为臭氧。

本月温州市区空气质量优良率为87.1%，在全省各设区市中优良率排名第8位，位次由上年同期并列第4位下降到第8位。PM2.5月平均浓度为27μg/m3(标准35μg/m3)，比上年同期（29μg/m3）下降了6.9%，在全省各设区市中排名第5位，位次由上年同期并列第4位下降到第5位。

1～7月我省各设区市市区环境空气AQI级别天数比较见表1。

表1  1～7月浙江省设区市市区环境空气AQI级别天数比较

| 城市 | 优 （天） | 良 （天） | 轻度污染（天） | 中度污染（天） | 重度污染（天） | 严重污染（天） | 优良率（%） | 名次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舟山市 | 71 | 118 | 17 | 2 | 1 | 0 | 90.4 | 1 |
| 丽水市 | 71 | 115 | 20 | 4 | 0 | 0 | 88.6 | 2 |
| 台州市 | 46 | 140 | 21 | 4 | 1 | 0 | 87.7 | 3 |
| 衢州市 | 57 | 123 | 28 | 1 | 2 | 0 | 85.3 | 4 |
| 宁波市 | 41 | 137 | 24 | 8 | 2 | 0 | 84.0 | 5 |
| 温州市 | 40 | 134 | 32 | 6 | 0 | 0 | 82.1 | 6 |
| 绍兴市 | 24 | 134 | 36 | 12 | 2 | 0 | 76.0 | 7 |
| 金华市 | 37 | 121 | 45 | 3 | 5 | 0 | 74.9 | 8 |
| 嘉兴市 | 21 | 119 | 60 | 9 | 1 | 0 | 66.7 | 9 |
| 杭州市 | 29 | 110 | 58 | 12 | 3 | 0 | 65.6 | 10 |
| 湖州市 | 25 | 103 | 56 | 14 | 7 | 0 | 62.4 | 11 |

1～7月我省各设区市市区环境空气PM2.5浓度比较见表2。

表2  1～7月浙江省设区市市区环境空气PM2.5浓度比较

| 城市 | 2015年1～7月 (μg/m3) | 名次 | 2014年1～7月 (μg/m3) | 变化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 舟山市 | 31 | 1 | 31 | 0.0% |
| 丽水市 | 40 | 2 | 43 | -7.0% |
| 宁波市 | 44 | 3 | 46 | -4.3% |
| 台州市 | 45 | 4 | 48 | -6.3% |
| 衢州市 | 46 | 5 | 64 | -28.1% |
| 温州市 | 48 | 6 | 49 | -2.0% |
| 嘉兴市 | 52 | 7 | 59 | -11.9% |
| 绍兴市 | 54 | 8 | 64 | -15.6% |
| 金华市 | 54 | 9 | 68 | -20.6% |
| 杭州市 | 58 | 10 | 66 | -12.1% |
| 湖州市 | 61 | 11 | 69 | -11.6% |

二、各县（市）环境空气质量状况

2015年7月份温州市各县（市、区）环境空气优良天数比例范围为83.9%～100%，AQI级别天数及优良率见下表。

表3  7月温州市各县（市、区）环境空气AQI级别天数比较

| 县、市（区） | 有效天数（天） | 优（天） | 良（天） | 轻度污染（天） | 中度污染（天） | 重度污染（天） | 严重污染（天） | 优良率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞头县 | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 永嘉县 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 平阳县 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 文成县 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 泰顺县 | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 瑞安市 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 乐清市 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 苍南县 | 29 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.6 |
| 鹿城区 | 31 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.3 |
| 瓯海区 | 29 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.7 |
| 龙湾区 | 31 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.9 |

三、环境空气污染物平均浓度状况

按GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准评价，由于臭氧日最大8小时平均以及一氧化碳指标没有年均值限值，根据HJ663-2013《环境空气质量评价技术规范（试行）》，采用臭氧日最大8小时平均第90百分位数和一氧化碳的第95百分位数，以日均浓度限值进行评价。

2015年7 月温州市各县（市、区）的细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、二氧化硫平均浓度、一氧化碳的第95百分位数均达标；龙湾区的臭氧日最大8小时平均的第90百分位数超标，其余县市（区）均达标。

表4   7月份温州市环境空气污染物平均浓度值

| 项目 区域 | 细颗粒物(μg/m3) | 可吸入颗粒物(μg/m3) | 二氧化氮(μg/m3) | 二氧化硫(μg/m3) | 一氧化碳（第95百分位数，mg/m3) | 臭氧(日最大8小时平均第90百分位数，μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市区 | 鹿城区 | 27 | 46 | 25 | 10 | 1.0 | 160 |
|  | 龙湾区 | 27 | 45 | 31 | 8 | 1.0 | 171 |
|  | 瓯海区 | 26 | 45 | 32 | 10 | 0.9 | 156 |
|  | 市区平均 | 27 | 46 | 28 | 10 | 1.0 | 162 |
| 瑞安市 | 24 | 40 | 17 | 10 | 1.1 | 117 |
| 乐清市 | 20 | 39 | 22 | 6 | 0.8 | 109 |
| 永嘉县 | 25 | 44 | 21 | 12 | 1.2 | 116 |
| 平阳县 | 21 | 41 | 13 | 6 | 0.7 | 116 |
| 苍南县 | 23 | 38 | 9 | 9 | 0.9 | 87 |
| 文成县 | 13 | 21 | 7 | 9 | 0.7 | 67 |
| 泰顺县 | 15 | 42 | 5 | 4 | 1.0 | 71 |
| 洞头县 | 18 | 32 | 4 | 7 | 0.5 | 110 |
| GB3095-2012二级标准年平均限值≤ | 35 | 70 | 40 | 60 | 24小时平均：4 | 日最大8小时平均：160 |

本月全市各地二氧化硫（SO2）平均浓度范围为0.004～0.012mg/m3，最高为永嘉县，最低为泰顺县；二氧化氮（NO2）平均浓度范围0.004～0.032mg/m3，最高为瓯海区，最低为洞头县；可吸入颗粒物（PM10）平均浓度范围为0.021～0.46mg/m3，最高为鹿城区，最低为文成县；细颗粒物（PM2.5）平均浓度范围为0.013～0.027mg/m3，最高为鹿城区和龙湾区，最低为文成县；臭氧日最大8小时平均第90百分位数范围为0.067～0.171mg/m3，最高为龙湾区，最低为文成县；一氧化碳（CO）第95百分位数范围为0.5～1.2mg/m3，最高为永嘉县，最低为洞头县。

- 地表水环境质量状况

我市共有市控以上地表水监测断面（站位）76个，其中洞头县龙潭坑水库断面1～5月由于堤坝加固，温瑞塘河的滨海断面1～4月、温瑞塘河的白象断面5月、温瑞塘河的永中断面5～7月、戍浦江外垟断面3～6月、乐清塘河的七里港断面1～5月由于清淤等原因没有监测，因此这6个断面2015年1～7月评价数据仅作参考。

按照环境保护部办公厅文件环办[2011]22 号附件《地表水环境质量评价办法（试行）》进行评价，2015年1～7月，我市地表水水质达到Ⅰ～Ⅲ类断面（站位）有37个，占总监测断面数的48.7%（上年同期为34个，占总监测站位数的44.7%）；达到功能区水质目标的有40个，达标率为52.6%（上年同期为34个，达标率为44.7%）。各水域具体水质状况见表5。

表5  温州市地表水水质现状表

| 类别 | 区域 | 水系 | 断面（水质类别） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标断面 | 市区 | 瓯江 | 小旦（Ⅱ）、杨府山（Ⅲ）、龙湾（Ⅲ） | 52.6% |
|  | 鹿城 | 温瑞塘河 | 九山（Ⅲ） |  |
|  | 瓯海 | 温瑞塘河 | 郭溪（Ⅲ） |  |
|  | 瑞安 | 飞云江 | 赵山渡（Ⅱ）、潘山（Ⅲ）、南岙（Ⅱ）、 飞云渡口（Ⅲ）、第三农业站（Ⅲ） |  |
|  |  | 瑞平塘河 | 蔡桥（Ⅲ） |  |
|  | 乐清 | 水库、溪流 | 大荆（Ⅱ）、淡溪水库1（Ⅰ）、 淡溪水库2（Ⅰ）、方江屿（Ⅱ） |  |
|  | 平阳 | 鳌江 | 顺溪（Ⅰ）、埭头（Ⅱ）、江口渡（Ⅲ） |  |
|  |  | 瑞平塘河 | 小姜垟（Ⅳ）、宋埠（Ⅳ） |  |
|  | 苍南 | 水库、溪流 | 长潭（Ⅱ）、桥墩水库（Ⅰ） |  |
|  |  | 江南河网 | 钱库（Ⅳ） |  |
|  | 永嘉 | 楠溪江 | 碧莲（Ⅱ）、沙头（Ⅱ）、石柱（Ⅱ）、清水埠（Ⅲ） |  |
|  |  | 菇溪 | 黄坦（Ⅱ） |  |
|  | 文成 | 飞云江 | 峃口（Ⅱ）、泗溪（Ⅲ）、百丈漈（Ⅱ）、珊溪水库1（Ⅱ）、珊溪水库2（Ⅱ） |  |
|  | 泰顺 | 飞云江 | 乌岩岭（Ⅰ）、百丈口（Ⅰ） |  |
|  |  | 溪流 | 东溪头（Ⅱ）、交溪（Ⅱ）、氡泉（Ⅱ） |  |
|  | 洞头 | 水库 | 长坑水库（Ⅱ）、龙潭坑水库（Ⅱ） |  |
| 超标断面 | 鹿城 | 温瑞塘河 | 东水厂（劣Ⅴ）、光明（劣Ⅴ）、勤奋（劣Ⅴ）、灰桥（劣Ⅴ） | 47.4% |
|  |  | 戌浦江 | 外垟（劣Ⅴ） |  |
|  | 瓯海 | 温瑞塘河 | 潘桥（劣Ⅴ）、仙门（Ⅴ）、新桥（劣Ⅴ）、白象（劣Ⅴ）、梧田（劣Ⅴ） |  |
|  | 龙湾 | 温瑞塘河 | 十字河（劣Ⅴ）、屿田（劣Ⅴ）、永中（劣Ⅴ）、瑶溪（劣Ⅴ） |  |
|  | 开发区 | 温瑞塘河 | 滨海（劣Ⅴ） |  |
|  | 生态园 | 温瑞塘河 | 三垟（劣Ⅴ） |  |
|  | 瑞安 | 温瑞塘河 | 塘下（劣Ⅴ）、九里会（劣Ⅴ）、白岩桥（劣Ⅴ）、罗凤（劣Ⅴ）、鲍五（劣Ⅴ）、七坦（劣Ⅴ） |  |
|  |  | 瑞平塘河 | 码道（劣Ⅴ） |  |
|  | 乐清 | 乐清塘河 | 蒲岐（劣Ⅴ）、公利闸（劣Ⅴ）、七里港（劣Ⅴ） |  |
|  | 平阳 | 鳌江 | 江屿（劣Ⅴ）、方岩渡（Ⅳ） |  |
|  |  | 瑞平塘河 | 东门（Ⅴ） |  |
|  |  | 平鳌塘河 | 吉祥桥（劣Ⅴ）、东洋（Ⅴ） |  |
|  | 苍南 | 横阳支江 | 朱家闸（劣Ⅴ） |  |
|  |  | 水库、溪流 | 三叉口（劣Ⅴ） |  |
|  |  | 江南河网 | 龙港（劣Ⅴ）、金乡（劣Ⅴ）、舥艚（劣Ⅴ） |  |

和上年同期相比，达标站位增加了九山、顺溪、江口渡、小姜垟、宋埠、钱库6个站位。

一、市区水源地水质

温州市区有2个水源地（赵山渡水库、泽雅水库）和1个备用水源地（瓯江山根）。根据原国家环境保护总局文件环发[2002]144号〈关于印发《城市集中式饮用水源地水质监测、评价与公布方案》的通知〉，地表水水源水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。本月赵山渡水库水质达标,备用水源地瓯江山根水质超标，超标指标为粪大肠菌群，泽雅水库因泻放洞工程施工暂停监测。

根据湖泊（水库）富营养化状况评价方法，赵山渡水库综合营养指数TLI(∑)为31.0，属于中营养状态，和上月份（39.9）相比有所下降。

表6   温州市区饮用水源地水质评价

| 水源地 | 监测日期 | 监测项目 | 水质类别 | 定类项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵山渡水库 | 7-1 | 64项 | Ⅲ | 总氮（0.89mg/L） |
| 瓯江山根 | 7-1 | 29项 | Ⅴ | 粪大肠菌群（24000个/L） |

二、各县（市）县级以上集中式水源地水质

2015年7月各县（市）水源水质类别见下表。

表7   温州市各县（市）饮用水源水质评价

| 水源地 | 监测点位 | 监测项目 | 水质类别 | 超标指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市 | 赵山渡水库 | 64项 | Ⅲ | —— |
| 乐清市 | 淡溪水库 | 31项 | Ⅱ | —— |
| 洞头县 | 长坑水库 | 31项 | Ⅲ | —— |
| 永嘉县 | 引水口 | 29项 | Ⅲ | —— |
| 平阳县 | 赵山渡水库 | 64项 | Ⅲ | —— |
| 苍南县 | 桥墩水库 | 30项 | Ⅲ | —— |
| 文成县 | 珊溪水库 | 31项 | Ⅲ | —— |
| 泰顺县 | 友谊水库（苦岭下） | 31项 | Ⅰ | —— |

瑞安市愚溪水库因修坝无法采样，未监测，其余各县(市)水源水质均能达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，满足城市环境综合整治定量考核和生态市考核要求。其中泰顺县友谊水库为Ⅰ类水；乐清市淡溪水库为Ⅱ类水；文成县珊溪水库、永嘉县引水口、洞头县长坑水库、苍南县桥墩水库、赵山渡水库为Ⅲ类水。

7月份我市县级以上集中式饮用水源地按取水量计算的水质总体达标率为100%。

三、跨行政区域交接断面水质

温州市共有12个跨行政区域交接断面，监测项目为pH值、水温、溶解氧、高锰酸盐指数/化学需氧量、氨氮、总磷。根据浙江省人民政府办公厅《浙江省跨行政区域河流交接断面水质保护管理考核办法》（浙政办发〔2013〕134号），考核指标为高锰酸盐指数、氨氮、总磷。2015年1～7月份考核结果，洞头县的长坑交接断面为优秀；温州市区的塘下、乐清市的蒲岐交接断面为合格；苍南县的三叉口交接断面为不合格；其余交接断面均为良好。交接断面水质达标率为75%，低于上年同期的83.3%。

表8  1~7月温州市跨行政区域交接断面水质考核表

| 序号 | 被考核 主体 | 断面名称 | 河流 | 交界区域 | 功能要求 | 评价 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市区 | 龙湾 | 瓯江干流 | 温州～东海 | Ⅲ | 达标 | 良好 |
| 2 | 瑞安市 | 塘下 | 温瑞塘河 | 温州～瑞安 | Ⅳ | 超标 | 合格 |
| 3 | 瑞安市 | 第三农业站 | 飞云江 | 瑞安～东海 | Ⅲ | 达标 | 良好 |
| 4 | 乐清市 | 蒲岐 | 虹桥塘河 | 乐清～东海 | Ⅳ | 超标 | 合格 |
| 5 | 乐清市 | 大荆溪 | 大荆溪 | 乐清～东海 | Ⅲ | 达标 | 良好 |
| 6 | 永嘉县 | 清水埠 | 楠溪江 | 永嘉～温州 | Ⅲ | 达标 | 良好 |
| 7 | 平阳县 | 江口渡 | 鳌江干流 | 平阳～东海 | Ⅲ | 达标 | 良好 |
| 8 | 苍南县 | 三叉口 | 甘宋溪 | 浙江～福建 | Ⅲ | 超标 | 不合格 |
| 9 | 泰顺县 | 交溪 | 交溪 | 泰顺～福建 | Ⅲ | 达标 | 良好 |
| 10 | 泰顺县 | 氡泉 | 沙埕港 | 泰顺～福建 | Ⅱ | 达标 | 良好 |
| 11 | 文成县 | 赵山渡水库 | 飞云江 | 文成～瑞安 | Ⅱ | 达标 | 良好 |
| 12 | 洞头县 | 长坑 | 长坑水库 | 洞头～东海 | Ⅱ | 达标 | 优秀 |

四、入海河流水质

2015年1～7月份瓯江干流（温州段）水质为优。小旦为Ⅱ类水，杨府山、龙湾断面为Ⅲ类水，均都能满足功能要求；一级支流楠溪江水质为优，四个监测断面中，沙头、碧莲、石柱均为Ⅱ类水，清水埠为Ⅲ类水，都能满足功能要求。和上年同期相比，小旦断面从Ⅰ类水降为Ⅱ类水，杨府山、清水埠断面从Ⅱ类水降低为Ⅲ类水，其它监测断面水质类别均保持不变。

菇溪黄坦断面为Ⅱ类水，能满足功能要求。戍浦江外垟断面为劣Ⅴ类水，不能满足功能要求。

2015年1～7月份飞云江干流水质为优。乌岩岭、百丈口断面水质为Ⅰ类水，赵山渡、峃口、百丈漈水库、珊溪水库坝前和坝中、南岙断面水质为Ⅱ类水，泗溪、潘山、飞云渡口、第三农业站断面水质为Ⅲ类水。十二个断面水质都能满足功能要求。和上年同期相比，潘山断面从Ⅱ类水降为Ⅲ类水，其它监测断面水质类别均保持不变。

2015年1～7月鳌江水质总体评价为中度污染。五个监测断面中，上游顺溪断面为Ⅰ类水，埭头断面为Ⅱ类水，下游江口渡断面为Ⅲ类水，能满足功能要求；中下游江屿断面为劣Ⅴ类水、方岩渡为Ⅳ类水，不能满足功能要求。江屿断面定类指标为氨氮，方岩渡断面定类指标为溶解氧。与上年同期相比，顺溪、方岩渡、江口渡断面水质类别上升一个类别，其余各断面水质类别保持不变。

五、市区平原河网（含瑞安市）水质

2015年1～7月份市区平原河网市控以上监测站位中，郭溪、九山站位水质为Ⅲ类，能满足功能要求；仙门站位为Ⅴ类水，其余20个站位均为劣于Ⅴ类水，都不能满足功能要求。

为了反映市区平原河网水质的变化情况，本报告对1～7月份市区平原河网水质市控以上23个站位的主要水质指标均值进行对比。市区平原河网水质各站位主要污染物浓度变化情况见表9。

表9  市区平原河网（含瑞安市）主要污染物浓度比较表

| 站位 | 氨氮（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年1～7月 | 2015年1～7月 | 比较 | 2014年1～7月 | 2015年1～7月 | 比较 | 2014年1～7月 | 2015年1～7月 | 比较 |
| 东水厂* | 4.04 | 2.81 | -30.4% | 3.73 | 2.20 | -41.0% | 0.364 | 0.250 | -31.3% |
| 光明 | 4.76 | 4.62 | -3.0% | 4.07 | 3.08 | -24.3% | 0.479 | 0.429 | -10.4% |
| 灰桥 | 6.96 | 4.13 | -40.6% | 5.60 | 3.35 | -40.2% | 0.624 | 0.346 | -44.6% |
| 九山 | 0.29 | 0.34 | 20.4% | 4.59 | 3.66 | -20.3% | 0.211 | 0.144 | -31.8% |
| 勤奋 | 5.79 | 3.20 | -44.6% | 4.87 | 3.45 | -29.2% | 0.539 | 0.274 | -49.2% |
| 仙门* | 2.39 | 1.72 | -27.8% | 2.80 | 2.56 | -8.6% | 0.254 | 0.200 | -21.3% |
| 白象* | 4.78 | 4.36 | -8.9% | 3.81 | 4.15 | 8.9% | 0.377 | 0.283 | -24.9% |
| 新桥 | 2.98 | 2.97 | -0.5% | 3.06 | 2.93 | -4.2% | 0.296 | 0.265 | -10.5% |
| 郭溪 | 0.36 | 0.31 | -14.2% | 2.30 | 1.56 | -32.2% | 0.164 | 0.113 | -31.1% |
| 梧田 | 3.99 | 4.36 | 9.1% | 3.23 | 3.38 | 4.6% | 0.337 | 0.345 | 2.4% |
| 潘桥 | 2.25 | 2.21 | -1.6% | 3.13 | 2.36 | -24.6% | 0.277 | 0.221 | -20.2% |
| 三垟 | 4.23 | 4.90 | 16.0% | 4.27 | 4.23 | -0.9% | 0.256 | 0.300 | 17.2% |
| 十字河 | 6.99 | 3.88 | -44.5% | 5.14 | 3.83 | -25.5% | 0.290 | 0.205 | -29.3% |
| 屿田 | 13.36 | 9.81 | -26.6% | 7.13 | 7.86 | 10.2% | 0.624 | 0.503 | -19.4% |
| 瑶溪 | 1.28 | 1.98 | 54.0% | 2.84 | 3.05 | 7.4% | 0.091 | 0.085 | -6.6% |
| 永中 | 8.68 | 11.91 | 37.2% | 5.49 | 7.03 | 28.1% | 0.171 | 0.363 | 112.3% |
| 滨海 | 7.22 | 3.72 | -48.5% | 5.81 | 3.70 | -36.3% | 0.260 | 0.197 | -24.2% |
| 塘下* | 3.76 | 3.24 | -13.9% | 5.26 | 4.62 | -12.2% | 0.288 | 0.199 | -30.9% |
| 白岩桥 | 4.25 | 8.21 | 93.3% | 5.72 | 7.16 | 25.2% | 0.711 | 0.708 | -0.4% |
| 九里会 | 3.58 | 4.44 | 23.9% | 5.61 | 4.90 | -12.7% | 0.286 | 0.322 | 12.6% |
| 七坦 | 3.88 | 4.30 | 10.8% | 5.20 | 4.81 | -7.5% | 0.292 | 0.313 | 7.2% |
| 鲍五 | 4.35 | 4.96 | 14.0% | 5.73 | 5.45 | -4.9% | 0.237 | 0.327 | 38.0% |
| 罗凤 | 3.52 | 3.60 | 2.4% | 5.37 | 4.10 | -23.6% | 0.292 | 0.239 | -18.2% |
| 平均 | 4.51 | 4.17 | -7.4% | 4.55 | 4.06 | -10.8% | 0.336 | 0.288 | -14.1% |

注：带*号的为省控站位，其余为市控站位。

各区域平原河网主要污染物浓度变化汇总见表10。

表10  各区域平原河网主要污染物浓度汇总表

| 区域 | 氨氮（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年1～7月 | 2015年1～7月 | 比较（%） | 2014年1～7月 | 2015年1～7月 | 比较（%） | 2014年1～7月 | 2015年1～7月 | 比较（%） |
| 鹿城 | 4.37 | 3.02 | -30.8% | 4.57 | 3.15 | -31.1% | 0.443 | 0.289 | -34.9% |
| 瓯海 | 2.79 | 2.65 | -5.0% | 3.06 | 2.82 | -7.6% | 0.284 | 0.238 | -16.3% |
| 龙湾 | 7.58 | 6.89 | -9.1% | 5.15 | 5.44 | 5.7% | 0.294 | 0.289 | -1.7% |
| 经开区 | 7.22 | 3.72 | -48.5% | 5.81 | 3.70 | -36.3% | 0.260 | 0.197 | -24.2% |
| 生态园 | 4.23 | 4.90 | 16.0% | 4.27 | 4.23 | -0.9% | 0.256 | 0.300 | 17.2% |
| 瑞安 | 3.89 | 4.79 | 23.2% | 5.48 | 5.17 | -5.6% | 0.351 | 0.351 | 0.1% |
| 平均 | 4.51 | 4.17 | -7.4% | 4.55 | 4.06 | -10.8% | 0.336 | 0.288 | -14.1% |

根据监测数据汇总统计结果，1～7月份23个市控以上监测站位的氨氮平均浓度为4.17mg/L，比上年同期（4.51mg/L）下降了7.4%；高锰酸盐指数平均浓度为4.06mg/L，稳定在Ⅲ类水水平，比上年同期（4.55mg/L）下降了10.8%；总磷平均浓度为0.288mg/L，比上年同期（0.336mg/L）下降了14.1%。

各区域中，同比上年氨氮浓度有所下降的为经开区、鹿城区、龙湾区和瓯海区，分别下降48.5%、30.8%、9.1%和5.0%；有所上升的为瑞安市和生态园。高锰酸盐浓度有所下降的为经开区、鹿城区、瓯海区、瑞安市和生态园，分别下降36.3%、31.1%、7.6%、5.6%和0.9%，龙湾区略有上升；总磷平均浓度有所下降的为鹿城区、经开区、瓯海区和龙湾区，分别下降34.9%、24.2%、16.3%和1.7%，生态园、瑞安市有所上升。

龙湾区、生态园和瑞安市的氨氮、高锰酸盐平均浓度高于全流域平均值；生态园和瑞安市的总磷平均浓度高于全流域平均值。

六、瑞平鳌塘河水质

2015年1～7月份瑞平鳌塘河7个市控以上监测站位中，蔡桥站位水质为Ⅲ类水，小姜垟、宋埠为Ⅳ类水，能满足功能要求；其它4个站位均为劣Ⅴ类水，都不能满足功能要求。

表11 瑞平鳌塘河主要污染物浓度变化比较

| 站位 | 氨氮（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年1～7月 | 2015年1～7月 | 比较 | 2014年1～7月 | 2015年1～7月 | 比较 | 2014年1～7月 | 2015年1～7月 | 比较 |
| 蔡桥 | 1.17 | 0.68 | -41.9% | 5.91 | 5.20 | -12.0% | 0.290 | 0.144 | -50.3% |
| 码道 | 2.70 | 2.12 | -21.6% | 6.10 | 5.80 | -4.9% | 0.535 | 0.396 | -26.0% |
| 小姜垟* | 1.61 | 1.30 | -19.5% | 4.71 | 5.34 | 13.4% | 0.171 | 0.080 | -53.2% |
| 东门 | 6.36 | 6.81 | 7.1% | 6.74 | 6.10 | -9.5% | 0.771 | 0.383 | -50.3% |
| 宋埠 | 1.74 | 1.19 | -31.5% | 5.83 | 6.04 | 3.6% | 0.322 | 0.188 | -41.6% |
| 吉祥桥 | 4.99 | 8.75 | 75.3% | 4.90 | 6.19 | 26.3% | 0.580 | 0.826 | 42.4% |
| 东洋 | 1.43 | 0.91 | -36.5% | 3.24 | 4.49 | 38.6% | 0.502 | 0.394 | -21.5% |
| 均值 | 2.86 | 3.11 | 8.7% | 5.35 | 5.59 | 4.6% | 0.453 | 0.374 | -24.0% |

注：带*号的为省控断面，其余为市控断面。

瑞平鳌塘河7个站位氨氮平均浓度比上年同期上升了8.7%，高锰酸盐指数浓度上升了4.6%，总磷平均浓度下降了24.0%。

主要污染物中，氨氮浓度蔡桥为Ⅲ类水，小姜垟、宋埠和东洋为Ⅳ类水，其余3个站位均为劣Ⅴ类水；总磷浓度小姜垟站位为Ⅱ类水，蔡桥、宋埠站位为Ⅲ类水，码道、东门、东洋站位为Ⅴ类水，吉祥桥为劣Ⅴ类。

氨氮浓度超Ⅴ类标准2倍以上的站位为东门（2.41倍），吉祥桥（3.38倍）。7个站位平均超Ⅴ类标准0.55倍。

总磷浓度超Ⅴ类标准1倍以上的站位为吉祥桥（1.07倍）。7个站位平均达Ⅴ类标准。

七、乐清塘河水质

2015年1～7月份乐清塘河3个市控以上监测站位均为劣于Ⅴ类水，都不能满足功能要求。

表12  乐清塘河主要污染物浓度变化比较

| 站位 | 氨氮（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014年1～7月 | 2015年1～7月 | 比较 | 2014年1～7月 | 2015年1～7月 | 比较 | 2014年1～7月 | 2015年1～7月 | 比较 |
| 蒲岐* | 5.54 | 4.94 | -10.8% | 5.80 | 5.19 | -10.5% | 0.580 | 0.424 | -26.9% |
| 公利闸 | 10.30 | 9.14 | -11.3% | 6.37 | 6.01 | -5.7% | 0.933 | 0.793 | -15.0% |
| 七里港 | 10.70 | 3.77 | -64.8% | 6.64 | 5.80 | -12.7% | 0.570 | 0.363 | -36.3% |
| 均值 | 8.85 | 5.95 | -32.7% | 6.27 | 5.67 | -9.6% | 0.694 | 0.527 | -24.1% |

注：带*号的为省控断面，其余为市控断面。

乐清塘河氨氮平均浓度比上年同期下降32.7%，总磷平均浓度下降24.1%，高锰酸盐指数平均浓度下降9.6%。

主要污染物中，各站位氨氮均为劣Ⅴ类水，蒲岐、公利闸总磷均为劣Ⅴ类水，七里港总磷均为Ⅴ类水。

蒲岐、公利闸、七里港氨氮浓度分别超Ⅴ类标准1.47倍、3.57倍、0.89倍。3个站位平均超Ⅴ类标准1.98倍。

蒲岐、公利闸、总磷浓度超Ⅴ类标准分别为0.06倍、0.98倍。3个站位平均超Ⅴ类标准0.32倍。

八、横阳支江及江南河网水质

2015年1～7月份苍南县横阳支江及江南河网6个市控以上监测站位中，长潭站位水质为Ⅱ类水，钱库为Ⅳ类水，满足功能要求；其余四个站位均为劣于Ⅴ类水，不能满足功能要求。

表13  江南河网主要污染物浓度变化比较

| 水系 | 站位 | 氨氮（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014年1～7月 | 2015年1～7月 | 比较 | 2014年1～7月 | 2015年1～7月 | 比较 | 2014年1～7月 | 2015年1～7月 | 比较 |
| 横阳支江 | 长潭 | 0.14 | 0.07 | -47.4% | 1.27 | 1.36 | 7.1% | 0.040 | 0.032 | -20.0% |
|  | 朱家闸 | 2.48 | 2.95 | 19.1% | 4.39 | 4.91 | 11.8% | 0.373 | 0.473 | 26.8% |
| 江南塘河 | 龙港 | 5.83 | 5.82 | -0.2% | 5.06 | 6.69 | 32.2% | 0.624 | 0.587 | -5.9% |
|  | 舥艚 | 2.28 | 2.54 | 11.8% | 5.61 | 6.86 | 22.3% | 0.447 | 0.460 | 2.9% |
|  | 钱库 | 1.28 | 1.49 | 16.2% | 4.41 | 5.19 | 17.7% | 0.337 | 0.296 | -12.2% |
|  | 金乡 | 3.84 | 4.67 | 21.7% | 4.06 | 7.00 | 72.4% | 0.790 | 1.020 | 29.1% |
| 均值 | 2.64 | 2.92 | 10.7% | 4.13 | 5.34 | 29.1% | 0.435 | 0.478 | 9.8% |

横阳支江及江南河网6个市控以上站位的氨氮平均浓度比上年同期上升了10.7%；总磷平均浓度上升了9.8%；高锰酸盐指数上升29.1%。

主要污染物中，氨氮浓度长潭站位达到Ⅰ类水标准，钱库站位为Ⅳ类水，其余站位全部为劣Ⅴ类水；高锰酸盐指数浓度长谭站位达到Ⅰ类水标准，朱家闸、钱库站位达到Ⅲ类标准，其余均为Ⅳ类；总磷浓度长潭站位达到Ⅱ类水标准，钱库站位达到Ⅳ类水标准，其余站位均为劣Ⅴ类。

氨氮浓度超Ⅴ类标准1倍以上的站位为金乡（1.34倍），龙港（1.91倍），6个站位平均超Ⅴ类标准0.46倍。总磷浓度超Ⅴ类标准1倍以上的站位为金乡（1.55倍），6个站位平均值超Ⅴ类标准0.20倍。

附表         7月各县（市、区）平原河网主要污染物浓度及同比汇总表

| 县（市区） | 站位 | 功能要求类别 | 氨氮（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014年 7月 | 2015年 7月 | 比较 | 2014年 7月 | 2015年 7月 | 比较 | 2014年 7月 | 2015年 7月 | 比较 |
| 鹿城区 | 东水厂 | Ⅲ | 3.18 | 1.87 | -41.2% | 3.00 | 1.60 | -46.7% | 0.400 | 0.250 | -37.5% |
|  | 光明 | Ⅲ | 3.60 | 4.30 | 19.4% | 3.40 | 2.50 | -26.5% | 0.460 | 0.610 | 32.6% |
|  | 灰桥 | Ⅲ | 4.95 | 1.62 | -67.3% | 5.50 | 3.10 | -43.6% | 0.540 | 0.260 | -51.9% |
|  | 九山 | Ⅲ | 0.45 | 0.62 | 37.8% | 3.90 | 3.80 | -2.6% | 0.300 | 0.180 | -40.0% |
|  | 勤奋 | Ⅲ | 4.76 | 1.79 | -62.4% | 4.30 | 2.20 | -48.8% | 0.500 | 0.220 | -56.0% |
|  | 平均 | —— | 3.39 | 2.04 | -39.8% | 4.02 | 2.64 | -34.3% | 0.440 | 0.304 | -30.9% |
| 瓯海区 | 仙门 | Ⅲ | 2.36 | 1.82 | -22.9% | 3.20 | 3.10 | -3.1% | 0.270 | 0.250 | -7.4% |
|  | 白象 | Ⅲ | 3.84 | 1.96 | -49.0% | 4.00 | 4.10 | 2.5% | 0.330 | 0.180 | -45.5% |
|  | 新桥 | Ⅲ | 2.81 | 1.00 | -64.4% | 2.70 | 2.90 | 7.4% | 0.290 | 0.200 | -31.0% |
|  | 郭溪 | Ⅲ | 0.83 | 0.14 | -83.1% | 3.10 | 1.30 | -58.1% | 0.160 | 0.080 | -50.0% |
|  | 梧田 | Ⅲ | 2.87 | 3.26 | 13.6% | 3.00 | 3.20 | 6.7% | 0.270 | 0.160 | -40.7% |
|  | 潘桥 | Ⅲ | 2.75 | 1.03 | -62.5% | 4.30 | 2.00 | -53.5% | 0.400 | 0.070 | -82.5% |
|  | 平均 | —— | 2.58 | 1.54 | -40.4% | 3.38 | 2.77 | -18.2% | 0.287 | 0.157 | -45.3% |
| 龙湾区 | 十字河 | Ⅲ | 3.66 | 1.83 | -50.0% | 5.40 | 3.70 | -31.5% | 0.220 | 0.180 | -18.2% |
|  | 屿田 | Ⅲ | 5.85 | 6.69 | 14.4% | 5.40 | 8.70 | 61.1% | 0.310 | 0.400 | 29.0% |
|  | 瑶溪 | Ⅲ | 1.33 | 0.73 | -45.1% | 3.70 | 3.30 | -10.8% | 0.050 | 0.080 | 60.0% |
|  | 永中* | Ⅲ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 平均 | —— | 3.61 | 3.08 | -14.7% | 4.83 | 5.23 | 8.3% | 0.193 | 0.220 | 13.8% |
| 经开区 | 滨海 | Ⅲ | 1.61 | 3.45 | 114.3% | 3.50 | 3.50 | 0.0% | 0.160 | 0.270 | 68.8% |
| 生态园 | 三垟 | Ⅲ | 4.36 | 4.47 | 2.5% | 3.60 | 3.60 | 0.0% | 0.260 | 0.310 | 19.2% |
| 瑞安市 | 塘下 | Ⅳ | 4.62 | 3.03 | -34.4% | 5.07 | 4.34 | -14.4% | 0.298 | 0.178 | -40.3% |
|  | 白岩桥 | Ⅳ | 4.28 | 5.04 | 17.8% | 5.56 | 5.31 | -4.5% | 0.565 | 0.586 | 3.7% |
|  | 九里会 | Ⅳ | 3.56 | 4.03 | 13.2% | 5.43 | 4.98 | -8.3% | 0.280 | 0.310 | 10.7% |
|  | 七坦 | Ⅳ | 3.97 | 4.07 | 2.5% | 5.02 | 4.92 | -2.0% | 0.380 | 0.224 | -41.1% |
|  | 鲍五 | Ⅳ | 4.50 | 4.20 | -6.7% | 5.63 | 5.04 | -10.5% | 0.206 | 0.246 | 19.4% |
|  | 罗凤 | Ⅳ | 3.21 | 3.55 | 10.6% | 5.01 | 4.77 | -4.8% | 0.263 | 0.202 | -23.2% |
|  | 蔡桥 | Ⅳ | 0.90 | 0.75 | -17.0% | 5.78 | 5.16 | -10.7% | 0.294 | 0.160 | -45.6% |
|  | 码道 | Ⅳ | 1.49 | 1.70 | 14.1% | 5.99 | 5.82 | -2.8% | 0.582 | 0.382 | -34.4% |
|  | 平均 | —— | 3.32 | 3.30 | -0.6% | 5.44 | 5.04 | -7.2% | 0.359 | 0.286 | -20.2% |
| 平阳县 | 小姜垟 | Ⅳ | 0.85 | 0.73 | -14.7% | 5.50 | 2.50 | -54.5% | 0.080 | 0.029 | -63.8% |
|  | 东门 | Ⅳ | 0.94 | 1.73 | 84.1% | 6.80 | 4.80 | -29.4% | 0.100 | 0.130 | 30.0% |
|  | 宋埠 | Ⅳ | 3.94 | 0.66 | -83.1% | 5.70 | 3.20 | -43.9% | 0.274 | 0.113 | -58.8% |
|  | 吉祥桥 | Ⅲ | 3.47 | 2.29 | -33.9% | 5.70 | 3.50 | -38.6% | 0.592 | 0.199 | -66.4% |
|  | 东洋 | Ⅲ | 0.80 | 0.32 | -59.8% | 3.00 | 1.60 | -46.7% | 0.312 | 0.152 | -51.3% |
|  | 平均 | —— | 2.00 | 1.15 | -42.7% | 5.34 | 3.12 | -41.6% | 0.272 | 0.125 | -54.1% |
| 苍南县 | 长潭 | Ⅱ | 0.22 | 0.12 | -45.5% | 1.60 | 2.00 | 25.0% | 0.040 | 0.020 | -50.0% |
|  | 朱家闸 | Ⅲ | 0.48 | 0.84 | 75.0% | 2.70 | 3.30 | 22.2% | 0.140 | 0.120 | -14.3% |
|  | 龙港 | Ⅳ | 5.96 | 4.76 | -20.1% | 4.70 | 7.40 | 57.4% | 0.680 | 0.570 | -16.2% |
|  | 舥艚 | Ⅳ | 0.78 | 2.30 | 194.9% | 5.70 | 6.60 | 15.8% | 0.270 | 0.320 | 18.5% |
|  | 钱库 | Ⅳ | 1.07 | 1.05 | -1.9% | 4.30 | 5.10 | 18.6% | 0.230 | 0.190 | -17.4% |
|  | 金乡 | Ⅳ | 2.26 | 2.84 | 25.7% | 4.10 | 6.70 | 63.4% | 0.370 | 1.230 | 232.4% |
|  | 平均 | —— | 1.80 | 1.99 | 10.6% | 3.85 | 5.18 | 34.6% | 0.288 | 0.408 | 41.6% |
| 乐清市 | 蒲岐 | Ⅳ | 2.37 | 1.12 | -52.7% | 3.10 | 4.30 | 38.7% | 0.316 | 0.277 | -12.3% |
|  | 七里港 | Ⅲ | 3.60 | 1.83 | -49.2% | 5.40 | 6.10 | 13.0% | 0.419 | 0.360 | -14.1% |
|  | 公利闸 | Ⅱ | 4.64 | 4.50 | -3.0% | 7.20 | 5.80 | -19.4% | 0.460 | 0.547 | 18.9% |
|  | 平均 | —— | 3.54 | 2.48 | -29.8% | 5.23 | 5.40 | 3.2% | 0.398 | 0.395 | -0.9% |
| 永嘉县 | 乌牛* | Ⅳ | 0.98 | 4.12 | 318.7% | 3.67 | 6.82 | 85.8% | 0.308 | 0.317 | 2.9% |
|  | 鹅浦 | Ⅲ | 1.00 | 1.07 | 7.0% | 3.35 | 4.86 | 45.1% | 0.293 | 0.271 | -7.5% |
|  | 瓯北 | Ⅲ | 7.93 | 5.70 | -28.1% | 6.33 | 5.48 | -13.4% | 1.540 | 0.812 | -47.3% |
|  | 桥下* | Ⅱ | 0.09 | 0.07 | -26.6% | 1.68 | 1.02 | -39.3% | 0.086 | 0.031 | -64.0% |
|  | 窑底 | Ⅱ | 0.14 | 0.19 | 34.8% | 2.18 | 1.76 | -19.3% | 0.034 | 0.033 | -2.9% |
|  | 平均 | —— | 2.03 | 2.23 | 9.9% | 3.44 | 3.99 | 15.9% | 0.452 | 0.293 | -35.2% |

*注：7月龙湾区永中站位由于清於原因无法采样，暂停监测。